新昌三禾橡塑制品有限公司年产15万套食品级蒸烤箱配件

技术改造项目竣工环境保护验收报告

建设单位：新昌三禾橡塑制品有限公司

编制单位：浙江瑞亿检测技术有限公司

二〇二一年三月

建设单位法人代表：潘永兴

编制单位法人代表：项应龙

项目负责人：潘珍

填表人：王强

建设单位：新昌三禾橡塑制品有限公司      编制单位：浙江瑞亿检测技术有限公司

电话：18057556217                       电话：0574-89072960

传真： /                                传真：0574-89072960

邮编：312500                            邮编：315013

地址：新昌县省级高新技术产业园区        地址：浙江省宁波高新区光华路421号2幢

# 表一

| 建设项目名称 | 年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 新昌三禾橡塑制品有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 新昌县省级高新技术产业园区五峰路19号 |
| 主要产品名称 | 食品级蒸烤箱配件 |
| 设计生产能力 | 年产15万套（门封条15万件、水箱盖15万件、密封圈15万件） |
| 实际生产能力 | 年产15万套（门封条15万件、水箱盖15万件、密封圈15万件） |
| 建设项目环评时间 | 2021年1月 | 开工建设时间 | 2021年2月 |
| 调试时间 | 2021年2月 | 验收现场监测时间 | 2021年3月3日、4日 |
| 环评报告表 审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 620万元 | 环保投资总概算 | 8万元 | 比例 | 1.3% |
| 实际总概算 | 600万元 | 实际环保投资 | 8万元 | 比例 | 1.3% |
| 验收监 测依据 | 1、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、国家环境保护总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3、国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002； 4、国家环境保护总局《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007； 5、国家环境保护总局《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ706-2014； 6、国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）； 7、浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》； 8、 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号； 9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，公告2018年第9号，2018年5月15日； 10、杭州申澜环保科技有限公司《新昌三禾橡塑制品有限公司年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目环境影响登记表》； 11、新昌县“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目环境影响登记表备案通知书（新环规备[2021]5号）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 本项目废气主要为硅胶热塑成型产生的有机废气，产生量较少，以无组织形式排放，污染物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中相关标准，具体见表1-1。 表1-1 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）（单位：mg/m3 ） 污染物项目 限值 非甲烷总烃 4.0 2、废水 企业废水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，有关污染物排放标准见表1-2。 表1-2 废水排放标准 单位：mg/L (pH除外) 项 目 pH COD NH3-N 动植物油类 总磷 GB8978-1996三级标准 6-9 500 35* 100 8* 注：*执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中的相应标准。 3、噪声 厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表1-3。 表1-3 噪声排放标准 类别 标准值LAeq,dB(A) 昼间 夜间 3 65 55 4、固废 固体废物污染防治及其监督管理执行《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2013年修订）。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）。 |

# 表二

1、工程建设内容： 新昌县南明街道三禾橡塑厂于2012年3月委托浙江商达环保有限公司编制了《年产10万件塑料制品新建项目环境影响报告表》，2012年4月25日通过了原新昌县环境保护局审批（新环建字[2012]39号），并于2016年8月9日通过竣工验收（新环验[2016]48号）。2020年9月11日绍兴市生态环境局出具了建设项目告知单（编号[2020]23号），同意该项目实施主体变更为新昌三禾橡塑制品有限公司。新昌三禾橡塑制品有限公司成立于2020年9月，主要经营橡胶制品制造；塑料制品制造，主要从事橡胶制品制造，橡胶制品销售；塑料制品销售；塑料制品销售。 因原生产场地拆迁，新昌三禾橡塑制品有限公司投资620万元，搬迁至新昌县五峰路19号1幢，并对原有项目进行改建，实施年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目。 企业于2021年11月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《新昌三禾橡塑制品有限公司年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目环境影响登记表》，并于2021年1月26日取得新昌县“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目环境影响登记表备案通知书（新环规备[2021]5号）。项目于2021年2月建成。 根据国家和省环境保护管理部门对建设项目竣工验收监测的有关规定，企业委托浙江瑞亿检测技术有限公司，于2010年2月对项目进行现场踏勘，编制了《新昌三禾橡塑制品有限公司年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目竣工环境保护验收监测方案》。根据方案要求，于2021年3月3日、4日对其“三废”和噪声进行监测和调查。 ⑴项目名称：年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目。 ⑵建设地点：位于新昌县五峰路19号1幢，项目东北侧为新昌县共利新颖建材有限公司闲置厂房；东南侧为新昌县武鹏机械有限公司；西南侧为其它厂房，南侧120m处为五联村居民楼；西北侧为新昌县共利新颖建材有限公司厂房。 ⑶建设性质：改建。 ⑷工程规模：项目实际投资额为600万元，环保投资为8万元，实际生产规模为年产15万套食品级蒸烤箱配件。 ⑸劳动组织：项目劳动定员10人，实行两单班制生产，年工作300天。厂区内不提供食宿。 2、原辅材料消耗及设备清单 表2-1 项目主要原辅材料消耗表 序号 名称 环评中预测量 实际达产消耗量 1 液压油 0.01吨/年 0.01吨/年 2 硅胶 45.54吨/年 45吨/年 项目原辅材料种类与用量与环评审批基本一致。 表2-2 项目设备清单 设 备 名 称 型号 环评中数量(台/套) 实际数量(台/套) 液压成型机 1500KN 2 2 液压成型机 1000KN 2 2 液压成型机 630KN 2 2 液压成型机 3000KN 1 1 液压成型机 2000KN 2 2 切胶机 / 2 2 项目主要生产设备与环评审批一致。 3、项目水平衡 项目产品主要工艺流程及产污环节 实际生产工艺流程与环评审批一致。 工艺流程说明： 剪切：将食品级硅胶按照事先设计好的样式进行剪切。 热塑成型：将剪切好的食品级硅胶在190℃下加热3分钟至软化，在气体压力、机械压力下，采用适当的模具或夹具而使其成为制品。液压油用作润滑剂，防止液压成型机内金属生锈、磨损。 去毛边：对热塑成型后的制品进行人工去毛边处理。 检验成品：人工检验产品是否符合要求。 5、项目变动情况 项目建设性质、建设内容、建设地点、总平面布置与环评基本一致，不存在重大变动情况。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染物产生途径： 根据项目的环评分析和现场检查，本项目产生的主要污染物是废水、废气、噪声及固废。 ⑴废水 本项目废水主要为职工生活污水，项目劳动定员10人，生活用水为130t/a，产污系数取0.85，生活污水排放量为110.5吨/年，生活污水经化粪池预处理后接入园区污水管网。 生活污水 化粪池 纳管（厂区内所有企业共用一个排放口） ⑵废气 项目不设食堂，无食堂油烟废气。项目废气主要为硅胶热塑成型有机废气，硅胶具有耐热性，产生量的废气较少，以无组织形式排放。 ⑶固废 本项目实际生产过程中液压油定期添加，液压油包装容器重复利用，固废主要为废包装箱、边角料、残次品、生活垃圾。 表3-1 项目固废分析情况汇总表 名称 产生工序 属性 代码 预测产生量 实际产生量 处置方式 废包装箱 硅胶包装 一般 固废 / 1.518t/a 1.5t/a 外售综合利用 边角料 剪切、去毛刺 一般 固废 / 0.495t/a 0.45t/a 外售综合利用 残次品 检验 一般 固废 / 0.045t/a 0.04t/a 外售综合利用 生活垃圾 职工生活 一般 固废 / 1.5t/a 1.2t/a 环卫部门统一清运 本项目在实际生产过程中黄油包装容器可重复利用，较环评减少了废液压油包装桶的产生，其他固废种类及数量与环评基本一致。 ⑷噪声 项目噪声主要来源于车间机械设备运行产生的噪声。项目采用先进生产设备，加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影响。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 ⑴大气环境影响结论 本项目厂房内产生非甲烷总烃废气量较少，经厂房通风措施后对环境影响较小，故不进行环境影响分析。 ⑵水环境影响结论 本项目排放的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，最终由嵊新污水处理厂处理达标后排入曹娥江。 项目废水最终经处理后达标排放，项目排水量较小，故项目排放的废水对周边地表水环境的影响较小。 ⑶固体废弃物影响结论 本项目产生的固废主要为废包装箱、边角料、残次品、废液压油桶和生活垃圾。其中废包装箱、边角料、残次品收集后外售综合利用；废液压油桶委托资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门统一清运。 按上述措施得到合理处置后，对周围环境影响很小。 ⑷噪声影响结论 根据预测结果可知：本项目厂界四周昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，声环境质量较好。

2、审批部门决定

表五

验收监测质量保证及质量控制： ⑴随时掌握监测期间的生产工况，保证监测过程中生产负荷满足有关要求。 ⑵监测分析方法采用经计量论证的国家（行业）标准分析方法。 ⑶样品采集、运输、保存按《质量手册》和《浙江省环境监测质量保证技术规定》等要求执行。 表5-1 监测分析方法一览表 检测项目 检 测 依 据 废气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 废水 pH值 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2006年) 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828—2017 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 动植物油类 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 工业企业厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 表5-2 采样及分析仪器一览表 检测项目 采样仪器 分析仪器 废气 非甲烷总烃 气袋 气相色谱仪 废水 pH值 便携式采水器 便携式pH计 化学需氧量 便携式采水器 COD消解仪 石油类 便携式采水器 红外分光测油仪 氨氮 便携式采水器 紫外可见分光光度计 总磷 便携式采水器 紫外可见分光光度计 噪声 多功能声级计

表六

验收监测内容： 1、废水 对项目生活污水排放口进行监测，监测点设置及监测项目与频次如下表6-1所示。 表6-1 废水监测内容 检测点 监测内容 监测频次 生活污水排放口 pH值、CODcr、氨氮、动植物油类、总磷 每天4次，连续2天 2、废气 项目不设食堂，无食堂油烟废气。项目废气主要为硅胶热塑成型有机废气，硅胶具有耐热性，产生量的废气较少，以无组织形式排放。废气监测内容见表6-2。 表6-2 废气监测内容 检测点 监测内容 监测频次 无组织 厂界上下风向 非甲烷总烃 每天3次，连续2天 3、噪声 厂界东北侧紧邻其他厂房，在厂界东南侧、西南侧、西北侧各设一个监测点，每天昼夜各监测1次，监测2天。 表6-3 噪声监测内容 检测点 监测内容 监测频次 厂界东南侧、西南侧、西北侧 噪声 每天昼夜1次，连续2天

表七

验收监测期间生产工况记录： 表7-1 监测期间工况 时间 产品名称 实际产量 设计产量 负荷 2021.3.3 食品级蒸烤箱配件 450套/天 500套/天 90% 2021.3.4 430套/天 500套/天 86% 监测期间工况稳定，监测期间产品的生产负荷在86%~90%，符合《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求》（试行）中75%以上的要求。

验收监测结果： 废水 浙江瑞亿检测技术有限公司于2021年3月3、3月4日对项目生活污水排放口（与厂区内其他企业共用）进行监测，监测结果如表7-2所示。 表7-2 废水检测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 采样点 采样 时间 pH值 化学 需氧量 氨氮 总磷 动植物油类 生活污水排放口 2021-3-3 7.13 218 7.80 0.92 5.26 7.37 211 7.32 0.77 5.08 7.24 206 8.62 0.89 5.06 7.06 225 8.04 1.03 4.91 2021-3-4 7.22 228 7.42 0.82 4.88 7.11 209 8.84 0.98 4.84 7.27 215 7.22 0.81 4.99 7.36 231 8.12 0.85 4.95 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 6~9 500 - - 100 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013） - - 35 8 - 监测结果表明，监测时段，项目生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中相应标准。

废气 浙江瑞亿检测技术有限公司于2021年3月3日、4日对无组织废气进行监测，监测结果如表7-3所示。 表7-3 无组织废气检测结果 采样日期 采样位置/点位编号 频次 检测项目 检测结果 无组织排放 监控浓度限值 单位 2021.3.3 上风向/01 第一次 非甲烷总烃 0.73 4.0 mg/m3 第二次 非甲烷总烃 0.80 4.0 mg/m3 第三次 非甲烷总烃 0.74 4.0 mg/m3 下风向/02 第一次 非甲烷总烃 0.69 4.0 mg/m3 第二次 非甲烷总烃 0.65 4.0 mg/m3 第三次 非甲烷总烃 1.05 4.0 mg/m3 下风向/03 第一次 非甲烷总烃 0.92 4.0 mg/m3 第二次 非甲烷总烃 0.97 4.0 mg/m3 第三次 非甲烷总烃 1.02 4.0 mg/m3 下风向/04 第一次 非甲烷总烃 0.95 4.0 mg/m3 第二次 非甲烷总烃 0.97 4.0 mg/m3 第三次 非甲烷总烃 0.93 4.0 mg/m3 2021.3.4 上风向/01 第一次 非甲烷总烃 0.90 4.0 mg/m3 第二次 非甲烷总烃 0.89 4.0 mg/m3 第三次 非甲烷总烃 0.83 4.0 mg/m3 下风向/02 第一次 非甲烷总烃 1.13 4.0 mg/m3 第二次 非甲烷总烃 1.21 4.0 mg/m3 第三次 非甲烷总烃 1.04 4.0 mg/m3 下风向/03 第一次 非甲烷总烃 1.07 4.0 mg/m3 第二次 非甲烷总烃 1.07 4.0 mg/m3 第三次 非甲烷总烃 0.99 4.0 mg/m3 下风向/04 第一次 非甲烷总烃 0.89 4.0 mg/m3 第二次 非甲烷总烃 0.97 4.0 mg/m3 第三次 非甲烷总烃 0.91 4.0 mg/m3 表7-4 无组织废气采样气象参数 采样日期 频次 天气状况 风向 风速（m/s） 大气压（kPa） 温度（℃） 2021.3.3 第一次 阴 北 2.3 102.8 9.7 第二次 阴 北 2.5 102.7 11.0 第三次 阴 北 2.3 102.7 10.7 2021.3.4 第一次 多云 北 2.7 102.8 10.2 第二次 多云 北 2.5 102.6 17.0 第三次 多云 北 2.6 102.7 15.5 监测结果表明，监测时段，无组织排放的非甲烷总烃浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中相关标准。 3、噪声 在厂界东南侧、西南侧、西北侧各设一个检测点，检测其噪声，连续2天昼夜的监测结果声源强度如7-5所示。 表7-5 噪声检测结果 检测日期 检测地点/点位编号 检测时间 主要声源 检测结果 Leq﹝dB（A）﹞ 限值 Leq﹝dB（A）﹞ 2021.3.3 厂界东南侧/06 13:14~13:15 生产活动 58.6 65 22:21~22:22 生产活动 53.6 55 厂界西南侧/07 13:18~13:19 生产活动 61.3 65 22:27~22:28 生产活动 54.3 55 厂界西北侧/08 13:24~13:25 生产活动 62.5 65 22:32~22:33 生产活动 54.5 55 2021.3.4 厂界东南侧/06 12:37~12:38 生产活动 59.4 65 22:03~22:04 生产活动 53.9 55 厂界西南侧/07 12:43~12:44 生产活动 62.2 65 22:08~22:09 生产活动 54.2 55 厂界西北侧/08 12:49~12:50 生产活动 63.0 65 22:17~22:18 生产活动 54.4 55 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界东南侧、西南侧、西北侧昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表八

验收监测结论： 1、环保设施调试结果 ⑴废水 监测结果表明，监测时段，生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中相应标准。 ⑵废气 监测结果表明，监测时段，无组织排放的非甲烷总烃浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中相关标准。 ⑶噪声 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界东南侧、西南侧、西北侧昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ⑷固废 本项目实际生产过程中液压油定期添加，液压油包装容器重复利用，固废主要为废包装箱、边角料、残次品、生活垃圾。废包装箱、边角料、残次品经收集后外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运。 2、总量控制 本项目实际污染物排放总量为：废水量（生活污水）110.5吨/年、CODcr0.006吨/年、氨氮0.0006吨/年，符合批复中核准的量：废水量（生活污水）127.5吨/年、CODc0.006吨/年、氨氮0.0006吨/年。 3、工程建设对环境的影响 项目废水、废气、噪声均能达标排放，固废妥善处置，总量符合总量控制指标，工程建设对环境影响较小。 4、验收监测总结论 新昌三禾橡塑制品有限公司年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目建设地点、性质、内容、总平面布置与环评及批复一致，废水、废气、噪声均达到了相应的执行标准要求，固废妥善处置，环评审批意见已经落实，总量符合总量控制指标，不存在重大变动，符合建设项目竣工环境保护验收条件。 5、建议 加强日常环保管理，确保污染物稳定达标。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江瑞亿检测技术有限公司                  填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 新昌县省级高新技术产业园区五峰路19号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C 2913橡胶零件制造 | 建设性质 | □新建 (改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产15万套食品级蒸烤箱配件 | 实际生产能力 | 年产15万套食品级蒸烤箱配件 | 环评单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 绍兴市生态环境局 | 审批文号 | 新环规备[2021]5号 | 环评文件类型 | 环境影响登记表 |
|  | 开工日期 | 2020年2月 | 竣工日期 | 2020年2月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | / | 环保设施监测单位 | 浙江瑞亿检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算（万元） | 620 | 环保投资总概算（万元） | 8 | 所占比例（%） | 1.3 |
|  | 实际总投资 | 600 | 实际环保投资（万元） | 8 | 所占比例（%） | 1.3 |
|  | 废水治理（万元） | 0.5 | 废气治理（万元） | 3 | 噪声治理（万元） | 3 | 固体废物治理（万元） | 1.5 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 4800h/a |
| 运营单位 | 新昌三禾橡塑制品有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0.006375 |  |  |  |  | 0.01105 | 0.01275 | 0.006375 | 0.01105 | 0.01275 | 0 | +0.004675 |
|  | 化学需氧量 | 0.003 | 231（最大浓度） | 500 |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0 | +0.003 |
|  | 氨氮 | 0.0003 | 8.84（最大浓度） | 35 |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | +0.0003 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/立方米

新昌三禾橡塑制品有限公司年产15万套食品级蒸烤箱配件

技术改造项目竣工环境保护验收意见

2021年3月18日，新昌三禾橡塑制品有限公司组织召开年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目竣工环境保护验收会议。参加会议的有环评单位（杭州申澜环保科技有限公司），验收监测单位(浙江瑞亿检测技术有限公司)和有关专家（名单附后）。

会议分别听取了建设单位新昌三禾橡塑制品有限公司年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目竣工环境保护情况工作总结，验收监测单位(浙江瑞亿检测技术有限公司)关于竣工环境保护验收调查与评价报告主要内容的介绍，验收小组进行了现场踏勘，查阅了竣工环境保护验收调查与评价报告表和相关验收资料，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

新昌三禾橡塑制品有限公司成立于2020年9月，主要经营橡胶制品制造；塑料制品制造，主要从事橡胶制品制造，橡胶制品销售；塑料制品销售；塑料制品销售。因原生产场地拆迁，新昌三禾橡塑制品有限公司投资620万元，搬迁至新昌县五峰路19号1幢，并对原有项目进行改建，实施年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目。

建设性质：改建

工程规模：项目实际投资额为600万元，环保投资为8万元，实际生产规模为年产15万套食品级蒸烤箱配件。

劳动组织：项目劳动定员10人，实行两班制生产，年工作300天。厂区内不提供食宿。

2、建设过程及环保审批情况

企业于2021年11月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《新昌三禾橡塑制品有限公司年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目环境影响登记表》，并于2021年1月26日取得新昌县“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目环境影响登记表备案通知书（新环规备[2021]5号）。项目于2021年2月建成。

3、投资情况

项目实际投资额为600万元，环保投资为8万元。

4、验收范围

年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目。

二、工程变动情况

无

三、环境保护设施建设情况

新昌三禾橡塑制品有限公司年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目竣工环境按照环保“三同时”要求，制定了环保管理制度和配套建设了环保处理设施。

1.废水

本项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后接入园区污水管网。

2.废气

项目不设食堂，无食堂油烟废气。项目废气主要为硅胶热塑成型有机废气，硅胶具有耐热性，产生量的废气较少，以无组织形式排放。

3.噪声

项目噪声主要来源于车间机械设备运行产生的噪声。项目采用先进生产设备，加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影响。

4.固废

本项目实际生产过程中液压油定期添加，液压油包装容器重复利用，固废主要为废包装箱、边角料、残次品、生活垃圾。

四、环境保护设施调试效果

根据浙江瑞亿检测技术有限公司提供的验收监测资料显示的环境保护设施调试效果如下：

1、污染物达标排放情况

⑴废水

监测结果表明，监测时段，生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中相应标准。

⑵废气

监测结果表明，监测时段，无组织排放的非甲烷总烃浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中相关标准。

⑶噪声

监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界东南侧、西南侧、西北侧昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

⑷固废

本项目实际生产过程中液压油定期添加，液压油包装容器重复利用，固废主要为废包装箱、边角料、残次品、生活垃圾。废包装箱、边角料、残次品经收集后外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运。

2、总量控制

本项目实际污染物排放总量为：废水量（生活污水）110.5吨/年、CODcr0.006吨/年、氨氮0.0006吨/年，符合批复中核准的量：废水量（生活污水）127.5吨/年、CODc0.006吨/年、氨氮0.0006吨/年。

五、验收结论

综上所述，新昌三禾橡塑制品有限公司年产15万套食品级蒸烤箱配件技术改造项目在建设及实际运行过程中，项目建设内容基本与环评一致，并落实了《环境影响报告表》提出的各项环保措施和绍兴市生态环境局新昌分局批复要求。运营期间项目产生的废水、废气、噪声、固废符合法律法规和“三同时”制度相关要求，同意通过竣工环保验收。

建议落实以下整改措施：

1、加强生产车间现场管理，保持生产现场整洁、整齐，创造良好的生产现场环境。

2、做好厂区清污分流、雨污分流工作，确保水质达到进管要求。

新昌三禾橡塑制品有限公司

2021年3月18日

# Text boxes

110.5

110.5

自来水130.

损耗19.5

纳管

生活用水

化粪池

图2-1 项目水平衡图（单位t/a）

图2-2 项目生产工艺流程图

：废水检测点位

附图1  项目地理位置示意图

附图2 项目平面布置示意图

附件1 环评批复