新昌县珠峰机械有限公司

年产160万件空调配件技术改造项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：新昌县珠峰机械有限公司

编制单位：浙江瑞亿检测技术有限公司

二〇二一年三月

建设单位法人代表：王志江

编制单位法人代表：项应龙

项目负责人：潘珍

填表人：王强

建设单位：新昌县珠峰机械有限公司         编制单位：浙江瑞亿检测技术有限公司

电话： 13858596898                       电话：0574-89072960

传真： /                                  传真：0574-89072960

邮编：312500                              邮编：315013

地址：新昌县澄潭街道江东路2号1幢311号  地址：浙江省宁波高新区光华路421号2幢

# 表一

| 建设项目名称 | 年产160万件空调配件技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 新昌县珠峰机械有限公司 |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 新昌县澄潭街道江东路2号1幢311号 |
| 主要产品名称 | 空调配件 |
| 设计生产能力 | 年产160万件 |
| 实际生产能力 | 年产160万件 |
| 建设项目环评时间 | 2020年6月 | 开工建设时间 | 2020年10月 |
| 调试时间 | 2020年12月 | 验收现场监测时间 | 2021年2月1日、2日，3月3日、4日 |
| 环评报告表 审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 850万元 | 环保投资总概算 | 8.5万元 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 | 800万元 | 实际环保投资 | 12万元 | 比例 | 1.5% |
| 验收监 测依据 | 1、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、国家环境保护总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3、国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002； 4、国家环境保护总局《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007； 5、国家环境保护总局《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ706-2014； 6、国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）； 7、浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》； 8、 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号； 9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，公告2018年第9号，2018年5月15日； 10、杭州申澜环保科技有限公司《新昌县珠峰机械有限公司年产160万件空调配件技术改造项目环境影响登记表》； 11、新昌县“规划环评+环境标准“清单式管理改革建设项目环境影响登记表备案通知书，备案号：新环规备[2020]48号。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 本项目不设食堂，无油烟废气产生，生产过程中无废气产生。 2、废水 企业废水纳管放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，有关污染物排放标准见表1-1。 表1-2 废水排放标准 单位：mg/L (pH除外) 项 目 pH COD NH3-N 石油类 LAS 铜 铬 镍 GB8978-1996三级标准 6-9 500 35 20 20 2.0 1.1 1.5 *注：氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的限值。 3、噪声 厂界四侧噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表1-2。 表1-2 噪声排放标准 类别 标准值LAeq,dB(A) 昼间 夜间 3 65 55 4、固废 固体废物污染防治及其监督管理执行《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2013年修订）。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）。 |

# 表二

1、工程建设内容： 新昌县珠峰机械有限公司成立于2013年5月24日，主要生产、销售：机械配件、制冷配件、模具、五金配件、金属制品，早先主要以销售为主。为抓住市场良好机遇，企业投资800万元，购置新昌县置信置业有限公司位于浙江省绍兴市新昌县澄潭街道江东路2号1幢311号的闲置厂房，实施年产160万件空调配件技术改造项目。 企业2020年6月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《新昌县珠峰机械有限公司年产160万件空调配件技术改造项目环境影响登记表》，并于2020年6月18日取得新昌县“规划环评+环境标准“清单式管理改革建设项目环境影响登记表备案通知书，备案号：新环规备[2020]48号。 项目于2020年10月开工建设，于2020年12月建成。 根据国家和省环境保护管理部门对建设项目竣工验收监测的有关规定，企业委托浙江瑞亿检测技术有限公司，于2021年1月对项目进行现场踏勘，编制了《新昌县珠峰机械有限公司年产160万件空调配件技术改造项目竣工环境保护验收监测方案》。根据方案要求，于2021年2月1日、2日，3月3日、4日对其“三废”和噪声进行监测和调查。 ⑴项目名称：年产160万件空调配件技术改造项目。 ⑵建设地点：位于新昌县澄潭街道江东路2号1幢311号，项目东侧、南侧、西侧均为科技企业创业园厂房；北侧为园区道路，隔路为空地。 ⑶建设性质：新建。 ⑷工程规模：项目实际投资额为800万元，环保投资为12万元，实际生产规模为年产160万件空调配件。 ⑸劳动组织： 项目劳动定员20人，企业实行常日班制生产，年工作300天。厂区内不提供食宿。 2、原辅材料消耗及设备清单 表2-1 项目主要原辅材料消耗表 序号 名称 环评中预测量 实际达产消耗量 1 钢材 12吨/年 11吨/年 2 铝板 50吨/年 48吨/年 3 铜材 2吨/年 2吨/年 4 不锈钢 8吨/年 7.58吨/年 5 清洗剂 0.2吨/年 0.2吨/年 6 机油 0.1吨/年 0.1吨/年 项目原辅材料种类与用量与环评审批一致。 表2-2 项目主要设备清单 设 备 名 称 型号 环评中数量(台/套) 实际数量(台/套) 车床 CA6150 1 1 车床 GC6132 2 2 数控车床 HTC63 2 2 万能内外圆磨床 ME1432B 1 1 平面磨床 M71303 1 1 小平面磨床 GY614S 1 1 万能铣床 XQ6225 1 1 加工中心 CTV1100 2 2 空压机 BK158G 2 2 气动冲床 J23-16 5 5 螺旋振动研磨机 ZHM-350 2 2 烘干机（电能） / 1 1 超声波清洗机 / 1 1 离心热风脱水机 70型号 1 1 气动冲床 GAPA-25 4 4 气动冲床 GAPA-80 2 2 气动冲床 GAPA-125 2 2 锯床 GB4028 1 1 剪板机 MOOELQ11-3S1500 1 1 线切割 DK7732S 2 2 线切割 DK7750 3 3 线切割 CUTP800 1 1 气动冲床 GAPA-315 1 1 项目主要生产设备与环评审批一致。 项目水平衡 项目产品主要工艺流程及产污环节 项目实际生产工艺与环评审批一致。 工工艺流程说明： 下料：利用车床、锯床、线切割、剪板机、气动冲床对金属原料进行切割，使其达到产品所需长度。 磨加工：利用平面磨床、小平面磨床、万能内外圈磨床和加工中心对原料进行打磨加工 ，使其达到产品要求。 去毛刺：利用万能铣床、螺旋振动研磨机加工、去除原料表面的毛刺。 超声波清洗：将产品放入超声波清洗槽中进行清洗除油，除油后再用3、4道清水洗净。 烘干：利用烘干机、离心热风脱水机（电加热），对工件进行烘干，温度约为60-70℃，时间约为3min。 组装、检验入库：完成相关组装、检验后的产品打包入库。 5、项目变动情况 项目建设性质、建设内容、建设地点、总平面布置与环评一致，不存在变动情况。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染物产生途径： 根据项目的环评分析和现场检查，本项目产生的主要污染物是废水、废气、噪声及固废。 ⑴废水 本项目废水主要为生产废水和生活污水。 ㈠生产废水 项目空调配件产品须经振动研磨机去毛刺和超声波清洗，其中振动研磨去毛刺即为将水和清洗剂配制成一定比例后与工件放入振动研磨机内进行振动研磨，之后再用清水进行冲洗；超声波清洗即为将水和清洗剂配制成一定比例后与工件放入超声波机内进行清洗以去除工件表面的油污、杂质等，之后再经水洗槽进行清洗，本项目超声波清洗和振动研磨清洗水每天更换一次，一次约2吨，全年约600吨。 ㈡生活污水 项目劳动定员20人，生活用水用量约为250t/a，产污系数取0.85，生活污水排放量为212.5吨/年，生活污水经化粪池预处理后接入园区污水管网。 厂区生活污水 化粪池 纳管排放（整个科技创业园共用一个排放口） 生产废水 厂区污水处理设施 厂区污水处理设施工艺流程： PAM、PAC 生产废水 絮凝沉淀 纳管排放 ⑵固废 企业将设备维护和保养产生的废机油均回用作工件与设备零部件的防锈及润滑油，清洗剂包装桶由厂家回收利用，因此本项目固废主要为废金属料、废包装材料、职工生活垃圾和废水处理污泥。 表3-1 项目固废分析情况汇总表 名称 产生工序 属性 代码 预测产生量 实际产生量 处置方式 废金属料 下料、磨加工 一般固废 / 1.44t/a 1.3t/a 物资单位回收利用 废包装材料 产品及原料包装 一般固废 / 0.12t/a 0.1t/a 废水处理污泥 废水处理 危险固废 HW17 336-064-17 1.8t/a 0.8t/a 累积到一定量委托有资质单位处置 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 4.5t/a 3t/a 环卫部门统一清运 经业主提供，项目实际产生的污泥量少于环评预测量，其他固废种类及数量与环评基本一致。废金属屑、废包装材料由物资单位回收利用；废水处理污泥暂未产生，累积到一定量时及时委托资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运，固废均能妥善处置。 ⑶噪声 项目噪声主要来源于车间机械设备运行产生的噪声。项目采用先进生产设备，加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影响。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 ⑴大气环境影响结论 本项目无废气产生。 ⑵水环境影响结论 本项目排放的废水主要为生活污水和清洗废水。清洗废水经pH调节、气浮、混凝沉淀、过滤预处理（具体污水处理工艺可由业主委托具有专业资质工程单位设计）后与经化粪池处理后的生活污水汇合接入园区污水截污管网排入嵊新首创污水处理有限公司处理达标后排放项目废水最终经处理后达标排放，项目排水量较小，故项目排放的废水对周边地表水环境的影响较小。 ⑶固体废弃物影响结论 本项目产生的固废主要为废金属、废包装材料、职工生活垃圾和废水处理污泥。其中废包装材料、废金属收集后外售综合利用，废水处理污泥委托相关资质单位处置，职工生活垃圾由环卫部门统一清运。 按上述措施得到合理处置后，对周围环境影响很小。 ⑷噪声影响结论 根据预测结果可知：本项目厂界四周昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准昼间限值要求，本项目噪声对周围环境影响较小。

2、审批部门决定

表五

验收监测质量保证及质量控制： ⑴随时掌握监测期间的生产工况，保证监测过程中生产负荷满足有关要求。 ⑵监测分析方法采用经计量论证的国家（行业）标准分析方法。 ⑶样品采集、运输、保存按《质量手册》和《浙江省环境监测质量保证技术规定》等要求执行。 表5-1 监测分析方法一览表 检测项目 检 测 依 据 废水 pH值 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2006年) 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828—2017 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 石油类 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 阴离子表面活性剂 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 铜 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 总铬 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015 总镍 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 工业企业厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 表5-2 采样及分析仪器一览表 检测项目 采样仪器 分析仪器 废水 pH值 便携式采水器 便携式pH计 化学需氧量 便携式采水器 COD消解仪 动植物油类 便携式采水器 红外分光测油仪 氨氮 便携式采水器 紫外可见分光光度计 阴离子表面活性剂 便携式采水器 紫外可见分光光度计 铜 便携式采水器 原子吸收分光光度计 总铬 便携式采水器 原子吸收分光光度计 总镍 便携式采水器 原子吸收分光光度计 噪声 多功能声级计

表六

验收监测内容： 1、废水 本项目位于科技创业园，对厂区污水处理设施进出口进行监测，监测点设置及监测项目与频次如下表6-1所示。 表6-1 废水监测内容 检测点 监测内容 监测频次 污水处理设施进出口 pH值、CODcr、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、Cu、总铬、总镍 每天4次，连续2天 2、噪声 项目东侧紧邻其他厂房，在厂界南、西、北三侧各设一个监测点，每天昼间监测1次，监测2天。 表6-2 噪声监测内容 检测点 监测内容 监测频次 厂界南、西、北三侧 昼间噪声 每天昼间1次，连续2天

表七

验收监测期间生产工况记录： 表7-1 监测期间工况 时间 产品名称 实际产量 设计产量 负荷 2021.2.1 空调配件 4200件/天 5333件/天 78.8% 2021.2.2 4350件/天 81.6% 2021.3.3 空调配件 4300件/天 5333件/天 80.6% 2021.3.4 4500件/天 84.4% 监测期间工况稳定，监测期间产品的生产负荷在78.8%~84.4%，符合《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求》（试行）中75%以上的要求。

验收监测结果： 废水 浙江瑞亿检测技术有限公司于2021年2月1、2日，3月3日、4日对项目厂区污水处理设施进出口进行监测，监测结果如表7-2所示。 表7-2 废水检测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 采样点 采样时间 pH值 化学需氧量 氨氮 石油类 LAS Cu 污水处理站进口 2021-2-1 8.27 667 11.2 9.67 2.94 < 0.05 8.19 670 9.95 9.66 3.04 < 0.05 8.25 679 12.1 9.66 3.06 < 0.05 8.21 651 10.6 9.38 2.96 < 0.05 2021-2-2 8.21 654 12.0 9.40 3.00 < 0.05 8.27 666 10.4 9.02 2.86 < 0.05 8.18 675 12.8 9.02 2.96 < 0.05 8.25 648 11.1 8.89 2.98 < 0.05 平均值或范围 8.19~8.27 664 11.3 9.34 2.98 < 0.05 污水处理站出口 2021-2-1 8.53 393 11.2 2.60 1.26 < 0.05 8.47 396 9.65 2.55 1.24 < 0.05 8.45 386 10.2 2.56 1.29 < 0.05 8.55 382 11.4 2.55 1.31 < 0.05 2021-2-2 8.52 380 9.05 2.54 1.22 < 0.05 8.41 387 11.0 2.55 1.21 < 0.05 8.49 376 9.55 2.47 1.24 < 0.05 8.43 395 9.80 2.49 1.18 < 0.05 平均值或范围 8.41~8.55 387 10.2 2.5 1.24 < 0.05 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 6~9 500 - 20 20 2.0 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013） - - 35 - - - 续表7-2 废水检测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 采样点 采样时间 总镍 总铬 污水处理站进口 2021-3-3 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.09 0.12 0.08 0.12 2021-3-4 0.08 0.08 0.09 0.08 0.12 0.09 0.11 0.09 平均值或范围 0.09 0.10 污水处理站出口 2021-3-3 <0.05 <0.03 <0.05 <0.03 <0.05 <0.03 <0.05 <0.03 2021-3-4 <0.05 <0.03 <0.05 <0.03 <0.05 <0.03 <0.05 <0.03 平均值或范围 <0.05 <0.03 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1 标准 1.0 1.5 监测结果表明，监测时段，污水处理站排放口中主要污染物pH值、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、铜排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，总铬、总镍排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1第一类污染物最高允许排放最高浓度限值，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中相应标准。 2、噪声 在厂界南侧、西侧、北侧各设一个检测点，检测其噪声，连续2天昼间的监测结果声源强度如7-3所示。

表7-3 噪声检测结果 检测日期 检测地点/点位编号 检测时间 主要声源 检测结果 Leq﹝dB（A）﹞ 限值 Leq﹝dB（A）﹞ 2021-2-1 厂界南侧/03 09:51~09:52 生产活动 63.7 65 厂界西侧/04 09:58~09:59 生产活动 62.5 65 厂界北侧/05 10:05~10:06 生产活动 63.2 65 2021-2-2 厂界南侧/03 08:41~08:42 生产活动 63.6 65 厂界西侧/04 08:51~08:52 生产活动 62.7 65 厂界北侧/05 08:59~09:00 生产活动 63.1 65 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界南侧、西侧、北侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表八

验收监测结论： 1、环保设施调试结果 ⑴废水 监测结果表明，监测时段，污水处理站排放口中主要污染物pH值、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、铜排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，总铬、总镍排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1第一类污染物最高允许排放最高浓度限值，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中相应标准。 ⑵噪声 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界南侧、西侧、北侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ⑶固废 企业将设备维护和保养产生的废机油均回用作工件与设备零部件的防锈及润滑油，清洗剂包装桶由厂家回收利用，因此本项目固废主要为废金属料、废包装材料、职工生活垃圾和废水处理污泥。废金属屑、废包装材料由物资单位回收利用；废水处理污泥暂未产生，累积到一定量时及时委托资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运，固废均能妥善处置。 2、总量控制 项目实际废水排放量为812.5t/a，COD排环境量为0.041t/a，氨氮排环境量为0.004t/a，符合总量控制指标：废水量855t/a，COD排放量为0.043t/a，氨氮排放量为0.004t/a。 3、工程建设对环境的影响 项目废水、废气、噪声均能达标排放，固废妥善处置，总量符合总量控制指标，工程建设对环境影响较小。 4、验收监测总结论 新昌县珠峰机械有限公司年产160万件空调配件技术改造项目建设地点、性质、内容、总平面布置与环评及批复一致，废水、废气、噪声均达到了相应的执行标准要求，固废妥善处置，环评审批意见已经落实，总量符合总量控制指标，不存在重大变动，符合建设项目竣工环境保护验收条件。 5、建议 加强日常环保管理，确保污染物稳定达标。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江瑞亿检测技术有限公司                  填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产160万件空调配件技术改造项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 新昌县澄潭街道江东路2号1幢311号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3489其他通用零部件制造 | 建设性质 | (新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产160万件空调配件 | 实际生产能力 | 年产160万件空调配件 | 环评单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 绍兴市生态环境局 | 审批文号 | 新环规备[2020]48号 | 环评文件类型 | 环境影响登记表 |
|  | 开工日期 | 2020年10月 | 竣工日期 | 2020年12月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | / | 环保设施监测单位 | 浙江瑞亿检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算（万元） | 850 | 环保投资总概算（万元） | 8.5 | 所占比例（%） | 1 |
|  | 实际总投资 | 800 | 实际环保投资（万元） | 12 | 所占比例（%） | 1.5 |
|  | 废水治理（万元） | 9 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | 10t/d | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 7200h/a |
| 运营单位 | 新昌县珠峰机械有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0 |  |  |  |  | 0.08125 | 0.0855 | 0 | 0.08125 | 0.0855 |  | +0.08125 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 396（最大值） | 500 |  |  | 0.041 | 0.043 | 0 | 0.041 | 0.043 |  | +0.041 |
|  | 氨氮 | 0 | 11.4（最大值） | 35 |  |  | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | +0.004 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/立方米

附件2 危废处置协议

附件3 验收意见及会议签到单

新昌县珠峰机械有限公司年产160万件空调配件技术改造项目

竣工环境保护验收意见

2021年3月11日，新昌县珠峰机械有限公司组织召开了《年产160万件空调配件技术改造项目》竣工环境保护验收会议。参加会议的有环评单位（杭州申澜环保科技有限公司），验收监测单位（浙江瑞亿检测技术有限公司），项目建设单位（新昌县珠峰机械有限公司）和有关专家（名单附后）。

会议分别听取了建设单位新昌县珠峰机械有限公司《年产160万件空调配件技术改造项目》竣工环境保护情况工作总结，验收调查单位（浙江瑞亿检测技术有限公司）关于竣工环境保护验收调查与评价报告主要内容的介绍，验收小组进行了现场踏勘，查阅了竣工环境保护验收调查与评价报告表和相关验收资料。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。经现场检查及认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

新昌县珠峰机械有限公司成立于2013年5月24日，主要生产、销售：机械配件、制冷配件、模具、五金配件、金属制品，早先主要以销售为主。为抓住市场良好机遇，企业投资800万元，购置新昌县置信置业有限公司位于浙江省绍兴市新昌县澄潭街道江东路2号1幢311号的闲置厂房，实施年产160万件空调配件技术改造项目。

建设性质：新建。

工程规模：年产160万件空调配件。

劳动组织：项目劳动定员20人，企业实行常日班制生产，年工作300天。厂区内不提供食宿。

2、建设过程及环保审批情况

企业2020年6月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《新昌县珠峰机械有限公司年产160万件空调配件技术改造项目环境影响登记表》，并于2020年6月18日取得新昌县“规划环评+环境标准“清单式管理改革建设项目环境影响登记表备案通知书，备案号：新环规备[2020]48号。

3、投资情况

项目实际投资额为800万元，环保投资为12万元。

4、验收范围

年产160万件空调配件技术改造项目。

二、工程变动情况

无

三、环境保护设施建设情况

新昌县珠峰机械有限公司《年产160万件空调配件技术改造项目》按照环保“三同时”要求，制定了环保管理制度和配套建设了环保处理设施。

1.废水

本项目废水有生产废水、生活污水。生产废水主要为清洗废水，经pH调节、混凝沉淀、过滤预处理后排入园区污水管网，纳入嵊新首创污水处理有限公司处理。厂区生活污水，经化粪池预处理后排入园区污水管网，纳入嵊新首创污水处理有限公司处理。

2.废气

无

3.噪声

项目噪声主要来源于车间机械设备运行产生的噪声。项目采用先进生产设备，加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影响。

4.固体废物：

本项目产生的固废主要为废金属、废包装材料、职工生活垃圾和废水处理污泥。其中废水处理污泥属危险固废，建有危险固废暂存仓库。

四、环境保护设施调试效果

根据浙江瑞亿检测技术有限公司提供的验收监测资料显示的环境保护设施调试效果如下：

1、污染物达标排放情况

⑴废水

监测结果表明，监测时段，污水处理站排放口中主要污染物pH值、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、铜排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，总铬、总镍排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1第一类污染物最高允许排放最高浓度限值，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中相应标准。

（2）噪声

监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界南侧、西侧、北侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（3）固废

本项目固废主要为废金属料、废包装材料、职工生活垃圾和废水处理污泥。废金属屑、废包装材料由物资单位回收利用；废水处理污泥暂未产生，累积到一定量时委托资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

2、总量控制

项目实际废水排放量为812.5t/a，COD排环境量为0.041t/a，氨氮排环境量为0.004t/a，符合总量控制指标：废水量855t/a，COD排放量为0.043t/a，氨氮排放量为0.004t/a。

五、验收结论

综上所述，新昌县珠峰机械有限公司《年产160万件空调配件技术改造项目》在建设及实际运行过程中，项目建设内容基本与环评一致，并落实了《环境影响报告表》提出的各项环保措施和批复中要求。运营期间项目产生的废水、废气、噪声治理有效达标排放，项目固体废物处置妥善。符合相关环保法律法规和“三同时”制度相关要求，同意通过竣工环保验收。建议落实以下整改措施：

1、加强生产车间现场管理，保持生产现场整洁、整齐，创造良好的生产现场环境。

2、加强环保日常管理，确保污水处理设施正常运行、染物物稳定达标排放。

3、规范危险废物暂存场所标准化设置，加强固体废物的储存管理，危险固废妥善收集储存，做好防渗防漏措施，并及时委托有资质单位处置，防止二次污染事故发生。

新昌县珠峰机械有限公司

2021年3月11日

# Text boxes

212.5

212.5

250

损耗37.5

自来水950

损耗100

812.5

污水处理设施

化粪池

生活用水

600

700

生产用水

图2-1 项目水平衡图（单位t/a）

图2-2 项目生产工艺流程

：废水检测点位

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目平面布置图

附图2  项目平面布置图

附件1 环评批复