# 建设项目环境影响登记表

（报告表降级为登记表）

项目名称：  年产纸箱800万平方米，彩盒2400万平方米项目

建设单位（盖章）：杭州余杭华丰包装材料有限公司

编制日期：           2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	31

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	52

四、主要环境影响和保护措施	61

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	84

附图

◇附图1  地理位置图

◇附图2  周边环境概况及噪声监测点位图

◇附图3  周边环境概况实景图

◇附图4  杭州市余杭区地表水功能区划分图

◇附图5  环境管控单位分类图

◇附图6  临平区声环境功能区划分方案图

◇附图7  环境保护目标分布

◇附图8  现状监测布点图

◇附图9  总平面图

附件

◇附件1  授权委托书

◇附件2  环评确认书

◇附件3  委托人身份证复印件

◇附件4  受委托人身份证复印件

◇附件5  技术咨询合同

◇附件6  内审单

◇附件7  城市排水许可证

◇附件8  申请报告

◇附件9  营业执照

◇附件10房产证、土地证、不动产权证

◇附件11原环评批复及验收意见

◇附件12 油墨、胶水、洗车水等成分报告

◇附件13 噪声本底监测报告

附表

建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产纸箱800万平方米，彩盒2400万平方米项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2112-330113-07-02-991863 |
| 建设单位联系人 | 徐小凤 | 联系方式 | 13967106680 |
| 建设地点 | 杭州市余杭区运河街道杭南路2号 |
| 地理坐标 | （ 120 度 16 分 0. 308 秒， 30 度 29 分 32.689 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 纸制品制造（223） | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业22中38、纸制品制造223* |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临平区经济信息化和科学技术局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2112-330113-07-02-991863 |
| 总投资（万元） | 950 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4989.2（北厂区2060.6 南厂区2928.6） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：杭州余杭经济技术开发区( 钱江经济开发区) 总体规划 审批机关：杭州市人民政府 审批文件名称、文号：杭州市人民政府关于杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)总体规划( 2017- -2035 年)的批复(杭政函[2018]3号) |
| 规划环境影响评价情况 | 名称：杭州余杭经济技术开发区( 钱江经济开发区) 总体规划环境影响报告书 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：关于《杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)总体规划环境影响报告书》的审查意见（环审 [2018) 113号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 杭州余杭经济技术开发区( 钱江经济开发区) 总体规划符合性分析： 杭州余杭经济技术开发区( 钱江经济开发区)规划范围北至京杭大运河，南至星光街，东至京杭运河二通道，西至超山风景区-09 省道，面积为76. 94平方公里。 杭州余杭经济技术开发区( 钱江经济开发区)形成：“一心三核七区，四面山水”的整体空间结构。 1、一心：在中部依托荷禹路、和丰港形成开发区公共中心，包括中心生活区和生产性服务中心区，其中生产性服务中心区在宏达路以北围绕新开辟的龙安湖(暂名)形成，中心生活区在昌达路与新洲路之间形成，二者之间为复台功能区块和开敞空间，形成聚合的区域中心。 2、三核：即科创教育核心、生活居住服务核心和产业服务核心。其中科创教育核心位于运溪湖周边，利用良好的自然景观环境建设高教和科创等服务功能:生活居住服务核心位于南部荷禹路两侧，依托万宝城等商业综合体发展居住服务功能;产业服务核心位于东湖北路与兴元路交汇处附近，结合片区居住和公共服务建设，为产业转型升级提供科创研发功能。 3、七区：根据现有产业集聚特征及未来发展趋势，形成5个产业片区、2个居住片区，互相联动。其中5个产业区分别为智能制造产业区、绿色环保产业区、生物医药产业区、物流仓储区和传统产业提升区，2个居住片区分别为南部居住与配套服务区以及西部科教与配套服务区。 4、四面山水:即依托京杭大运河、运河二通道、禾丰港、金港塘河、小林港等水系，以及周边的超山、横山、临平山、丁山湖等自然生态资源，形成四面山水绕城的绿化及开敞空间网络。 本项目所在地位于智能制造产业区，根据企业提供的土地证，用地性质为工业用地，符合用地要求。 杭州余杭经济技术开发区( 钱江经济开发区) 总体规划环境影响报告书符合性分析： 1、与规划环境影响评价结论符合性分析 ①生态空间清单符合性 本项目所在地属于杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区0110-Ⅴ-0-1（已废止，鉴于规划环评6张清单尚未完成修订，环评暂时引用阐述），开发区生态空间清单见表1-1。 表1-1开发区生态空间清单（摘自规划环评） 类别 序号 开发区内的规划区块 面积 （km2） 生态空间 名称 生态空间范围示意图 管控要求 现状用 地类型 禁止建设 区 1 土地利用总体规划确定永久基本农田 10.34 永久基本农田 注：图中黄色区域余杭区划定的永久基本农田 根据《关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通知》（国土资规〔2016〕10号），除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目选址无法避让的外，其他任何建设都不得占用基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。 基本农田 2 中国大运河(余杭段)遗产区自然生态红线区0110- Ⅰ-6-13 0.48 自然生态 红线区 注意：大运河（余杭段）遗产区为运河水面及岸线外扩5米范围内 管控措施： 依据《大运河遗产保护管理办法》执行管理，以保护京杭运河遗产廊道的真实性和完整性为基本要求，保持遗产在历史、地理、科学和文化方面的特殊价值。 对大运河进行抢救性保护，修复人文生态，改善自然生态，再现旅游景观。 控制道路（航道）、通讯、电力等基础设施建设，严格按照相关保护要求进行控制和管理，尽量避绕本区域。 运河 3 超山省级风景名胜区自然生态红线区 0110-Ⅰ-2- 1 0.43 自然生态 红线区 管控措施： 以保护自然生态红线区的生态为基本要求，实施禁止准入管理。 依托《浙江省风景名胜区条例》实行管控，加强风景区自然与人文资源的保护与合理利用。 控制道路（航道）、通讯、电力等基础设施建设，严格按照相关保护要求进行控制和管理，尽量避绕本区域。 严格保护风景名胜区内的河、湖、瀑布、溪、漾等水体自然形态。 负面清单： 禁止建设不符合相关保护区法律法规和管理规定的项目，现有的应限期整改或关闭。禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动。 核心景区内不得新建、扩建宾馆、酒店、招待所、培训中心、疗养院以及其他与风景名胜资源保护无关的建筑物、构筑物； 已经建设的建筑物、构建物，应当按照规划要求逐步迁出。禁止经营性畜禽养殖。禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被、地形地貌的活动。禁止侵占水域和改变河道自然形态；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河湖水生态（环境）功能。 龟山、南园景群风景林地、五洲路北侧山体、居住、工业用地等 4 西太漾、禾 丰港、徐家 漾、金港塘 河、运溪湖、西石里、长山港、小林港、施家洪 河、剑塘港、黄家桥河、东四河、叶家桥河、临平山辟水河、倒马子洋等 / 生态 廊道 限制 要素 河网 水系 京杭大运河80-400米，西太漾40-300米，迈溪湖20-250米，西石里20-25米，长生港20- 150米，小林港20-70米，金家角20-50米，倒马子洋20-35米，余庆桥港35-110米，叶家桥河10-15米，庙前港20-660米，东林河45-55米，谢公港40-100米，东四河15-25米，横塘港10-25米，亭趾港15-25米，禾丰港蓝线宽度25-35米。 （蓝色控制的河道宽度） 严格保护经开区范围内河、港、漾等自然水体。重视水面调蓄对防洪治涝的重要作用，保持泄洪排涝通道，控制水网格局，不得改变蓝线控制的河道宽度。对自然水体实施日常管理，在管理范围内严格禁止与水功能涵养和水环境保护和利用无关的其它建设活动。 水域 本项目属于纸制品制造，为二类工业项目，项目位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，不新增规划用地，建设地点不在开发区生态空间清单所述的禁止建设区内。 ②开发区环境质量底线清单符合性 表1-2 开发区环境质量底线清单 水环境质量 序 号 所在流域水体 断面名称 水质现状（2017年） 规划近期水质目标（2020年） 规划远期水质目标（2035年） 1 上塘河 上塘河保障桥（星桥-南苑） 劣Ⅴ类（超标） 达到或优于Ⅴ类 达到或优于Ⅳ类 2 运河及其支流 运河支流菜子河圣堂漾桥 Ⅳ（超标） 达到Ⅲ类 达到或优于Ⅲ类 3 运河五杭运河大桥（国控） Ⅲ（达标） 达到或优于Ⅲ类 达到或优于Ⅲ类 4 运河大麻（运河-海宁） Ⅲ（达标） 达到或优于Ⅲ类 达到或优于Ⅲ类 5 禾丰港 禾丰港一号桥E世纪家园 （开发区起点） 劣Ⅴ类（超标） 达到或优于Ⅴ类 达到或优于Ⅳ类 6 禾丰港三角渡（开发区-运河镇） 劣Ⅴ类（超标） 达到或优于Ⅴ类 达到或优于Ⅳ类 7 禾丰港繁荣桥（运河镇出入境） 劣Ⅴ类（超标） 达到或优于Ⅴ类 达到或优于Ⅲ类 8 内排河 内排河09省道白岭桥 Ⅳ（达标） 达到或优于Ⅳ类 达到或优于Ⅳ类 9 横山港 横山港莲花港交汇处 Ⅴ（超标） 达到Ⅳ类 达到或优于Ⅳ类 10 钱塘江 猪头角省控断面 Ⅱ（达标） 达到或优于Ⅲ类 达到或优于Ⅲ类 11 七堡国控断面 Ⅱ（达标） 达到或优于Ⅲ类 达到或优于Ⅲ类 大气环境质量（单位：除CO为mg/m3，其余为μg/m3） 项目 PM2.5 （年平均） PM10 （年平均） SO2 （年平均） NO2（年平均） O3（最大8h） CO（日平均） 现状 （2017年） 40-41（超标） 66-78（超标） 12- 15（超标） 40-43（超标） 2-266（超标） 0.063-2.056 （超标） 规划近期目标 （2020年） ≤41 | 达到二级 达到或优于 二级 达到二级 ≤200 达到或优于 二级 规划远期目标 （2035年） 达到或优于 二级 达到或优于 二级 达到或优于 二级 达到或优于 二级 达到或优于 二级 达到或优于 二级 二级标准值 35 70 60 40 160 4 土壤环境质量 项目 镉 铬 砷 铅 铜 镍 现状（2017年） 达标 达标 达标 达标 达标 达标 规划近期目标 （2020年） 加强土壤环境质量监管，加强污染物场地修复，确保居住用地等第一类建设用地土壤环境达到GB36600-2018中第一类用地筛选值，工业用地等第二类建设用地土壤环境达到GB36600-2018中第二类用地筛选值，农用地土壤环境达到GB15618-2018中相应风险筛选值 规划远期目标（2035年） 本项目所在区域环境声环境质量和地表水水质均能达到环境质量目标。根据杭州市生态环境局发布的《2020年杭州市生态环境状况公报》，2020年临平城区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《2020年杭州市生态环境状况公报》，运河水质状况为优，水环境功能达标率为100%，达到或优于Ⅲ类标准的比例为100%。项目不涉及对地下水和土壤环境产生污染的重金属和持久性有机污染物，且车间地面做好防腐防渗，废水纳管排放，厂房周边地面均已经硬化处理，不存在土壤或地下水污染途径。本项目属于二类工业项目，选址用地类型为“工业用地”，符合环境保护法律法规和相关法定规划。 根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物不会改变项目所在区域环境质量等级，不触及环境质量底线。 ③开发区污染物排放总量管控限值清单 表1-3开发区污染物排放总量管控限值清单 结合总量控制要求、工程分析，确定总量控制因子为 CODCr、NH3-N、VOCs。 根据杭州市余杭区人民政府办公室关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》的通知（2015年10月9号）：余杭区范围内所有工业排污单位新、改、扩建项目（新增CODCr、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5 t/a、0.1t/a、1t/a、1t/a的余杭区审批项目暂不实施）。若其中一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需实施调剂利用。本项目实施后全厂排放的CODCr、NH3-N均小于上述限值，因此，本项目CODCr、NH3-N无需进行总量调剂。 ④开发区资源利用上线清单符合性 表1-4 开发区资源利用上线清单 本项目属于纸制品制造，为二类工业项目。本项目消耗的能源、资源较小，不新增用地，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 ⑤环境条件准入清单符合性 本项目位于开发区规划智能装备产业区，属于杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区0110-Ⅴ-0-1（已废止，鉴于规划环评6张清单尚未完成修订，环评暂时引用阐述），开发区规划智能装备产业区环境准入条件清单见表1-5。 表1-5开发区规划智能装备产业区环境准入条件清单 产业类型 分类 国民经济行业分类(2017) 行业清单 工艺清单 产品清单 制订依据 大类 中类代码及类别名称 代码 类别名称 主导产业 智能装备 禁止准入类产业 33 金属制品业 部分 / 1、有电镀工艺的；2、使用有机涂层的(除喷粉、喷塑和电泳外)；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及属GB8978 中规定的第一类污染物的重金属排放的；5、使用化学方式进行热处理的；6、使用无芯工频感应电炉设备的 1、普通铸锻件项目；2、电镀、发蓝、酸处理、磷化等金属表面处理项目 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)；余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 34 通用设备制造业 部分 / 1、有电镀工艺的；2、有钝化工艺的热镀锌；3、涉及属 GB8978 中规定的第一类污染物的重金属排放的；4、使用化学方式进行热处理的 1、纯表面涂装(喷漆、喷塑、浸漆、电泳)加工建设项目；2、铅酸蓄电池制造 (除电池组装外)；3、汞干电池制造 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 35 专用设备制造业 部分 / 36 汽车制造业 部分 / 37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 部分 / 38 电气机械和器材制造业 部分 / 40 仪器仪表制造业 部分 / 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 部分 / 1、有电镀工艺的；2、涉及电路板腐蚀工艺的；3、涉及属 GB8978 中规定的第一类污染物的重金属排放的 含前工序的集成电路生产项目 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 限制准入类产业 33 金属制品业 部分 土地资源产出率＜520万元产值/亩；产值能耗＞0.2t标煤/万元增加值；产值水耗＞2.8t/万元增加值 1、含酸洗工艺的；2、外排工业废水中涉及含氮含磷污染物的；3、所有产生 VOCs涂装工艺废气总收集效率低于 90%；4、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% / 《浙江省产业集聚区产业准入指导意见》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)》及开发区环境准入指标限值表要求；控制 VOC废气、酸洗废气污染隐患；控制含氮含磷污染物排放；《浙江省挥发性有机物污染整治方案》及《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求 34 通用设备制造业 部分 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.07t 标煤/万元增加值；产值水耗＞2.5t/万元增加值 1、有喷漆工艺且使用油性漆的；2、含酸洗工艺的；3、外排工业废水中涉及含氮含磷污染物的；4、所有产生VOCs涂装工艺废气总收集效率低于90%；5、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% 环保型涂料使用比例低于 50%的汽车制造项目 浙江省产业集聚区产业准入指导意见》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)》及开发区环境准入指标限值表要求；控制VOC 废气、酸洗废气污染隐患；控制含氮含磷污染物排放；《浙江省挥发性有机物污染整治方案》及《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求 35 专用设备制造业 部分 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.09t 标煤/万元增加值；产值水耗＞3.5t/万元增加值 36 汽车制造业 部分 土地资源产出率＜770 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞1.2t/万元增加值 37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 部分 土地资源产出率＜770 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞1.2t/万元增加值 38 电气机械和器材制造业 部分 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞0.7t/万元增加值 40 仪器仪表制造业 部分 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.03t 标煤/万元增加值；产值水耗＞2.0t/万元增加值 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 部分 土地资源产出率＜770 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞0.9t/万元增加值 1、有喷漆工艺且使用油性漆的；2、含酸洗或有机溶剂清洗工艺的；3、废气产生点未采用密闭隔离、局部排风、就近措施的；4、收 集废气未经净化直接排放的；4、VOCs处理效率低于 90% 1、环保型涂料使用比例低于50%的生产项目；2、显示器件、印刷线路板生产项目；3、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料生产项目 《浙江省产业集聚区产业准入指导意见》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)》及开发区环境准入指标限值表要求；控制VOC 废气、酸洗废气污染隐患；符合《温州市电器及元件制造业挥发性有机物污染整治规范》要求；产品附 加值较低，污染较重 产业类型 分类 序号 项目类别 行业清单 工艺清单 产品清单 制订依据 非主导产业 禁止准入类产业 二 农副食品加工业 全部 全部 全部 不符合开发区规划定位及职能 三 食品制造业 / 有酿造、提炼工艺的 1、调味品、发酵制品制造；2、盐加工； 3、饲料添加剂、食品添加剂制造 太湖流域管理要求；规划定位及职能 四 酒、饮料制造业 / 有酿造、发酵工艺的 果菜汁类原汁生产项目 太湖流域管理要求；余杭区环境功能区划；废水量大、污染物浓度高，区域废水处理能力有限，且存 在恶臭污染隐患 五 烟草制造业 全部 全部 全部 不符合开发区规划定位及职能 六 纺织业 / 1、有洗毛、染整、脱胶工段的；2、产生缫丝废水、精炼废水的；3、涉及涂层工艺的(采用水性涂层胶的除外) 纯纺织品后整理加工项目(包含涂层、定型、复合、PVC压延，数码印花除外) 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)；余杭区环境功能区划；余 杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 七 纺织服装、服饰业 / 有湿法印花、染色、砂洗、水洗工艺的 / 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本；余杭区环境功能区划 八 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 22 皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 / 涉及制革、毛皮鞣制工艺的 / 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)；余杭区关于提高环保准入 门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 23 制鞋业 全部 全部 全部 不符合开发区规划定位及职能 九 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 / 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且使用油性漆的；3、有化学处理工艺的 / 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；控制VOC废气污染隐患； 废水量大、污染物浓度高，区域废水处理能力有限 十 家具制造业 / 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且使用油性漆的 / 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；控制VOC废气污染隐患 十一 造纸和纸制品业 28 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸 (含废纸造纸) 全部 全部 全部 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 29 纸制品制造 / 有化学处理工艺的 / 废水量大、污染物浓度高，区域废水处理能力有限 十二 印刷和记录媒介复制业 / 使用溶剂型油墨、清洗剂的 / 控制VOC废气污染隐患 十三 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 / 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且使用油性漆的 / 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；控制VOC废气污染隐患 十四 石油加工、炼焦业 全部 全部 全部 杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 十五 化学原料和化学制品制造业 全部 全部 全部 杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 十六 医药制造业 40 化学药品制造；生物、生化制品制造 全部 全部 全部 控制大气污染及恶臭影响隐患 42 中成药制造、中药饮片加工 / 有提炼工艺的 单纯中药熬制生产项目 控制大气污染及恶臭影响隐患；产品附加值低，且存在恶臭污染隐患 43 卫生材料及医药用品制造 / / 日用及医用橡胶制品制造 余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型 升级的实施意见 十七 化学纤维制造业 除单纯纺丝外的 除单纯纺丝外的 除单纯纺丝外的 余杭区环境功能区划 十八 橡胶和塑料制品业 46 轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新 全部 全部 全部 余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型 升级的实施意见 47 塑料制品制造 / 1、人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；2、以再生塑料为原料的；3、有电镀工艺的；4、有喷漆工艺且使用油性漆的 1、超薄型(厚度低于0.025mm)塑料袋生产项目；2、聚氯乙烯食品保鲜包装膜生产项目；3、不可降解的一次性塑料制品项目；4、纯挤塑、注塑加工建设项目 余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型 升级的实施意见 十九 非金属矿物制品业 48 水泥制造 全部 全部 全部 不符合开发区规划定位及职能 49 水泥粉磨站 全部 全部 全部 不符合开发区规划定位及职能 50 砼结构构件制造、商品混凝土加 全部 全部 全部 不符合开发区规划定位及职能 51 | 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 全部 全部 全部 不符合开发区规划定位及职能 52 玻璃及玻璃制品 / / 1、平板玻璃生产项目；2、普通浮法玻璃生产线项目 产能过剩，产品附加值较低，污染较重 54 陶瓷制品 全部 全部 全部 控制生产性烟粉尘污染隐患 55 耐火材料及其制品 / / 石棉制品 产能过剩，产品附加值较低，污染较重 56 石墨及其他非金属矿物制品 / 有焙烧工艺的 石墨、碳素原料生产项目 产能过剩，产品附加值较低，污染较重 57 防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站 全部 全部 全部 不符合开发区规划定位及职能 二十 黑色金属冶炼和压延加工业 全部 全部 全部 杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 二十一 有色金属冶炼和压延加工业 全部 全部 全部 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 三十 废弃资源综合利用业 全部 全部 全部 不符合开发区规划定位及职能 三十七 研究和试验发展 107 专业实验室 / 1、涉及化学合成反应的；2、各类有机化学品总用量超过 1t/a 的；3、涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌等工艺的；4、“三废”处理设施不符合环保要求的 1、P3、P4 生物安全实验室；2、转基因实验室 控制大气污染及恶臭影响隐患；控制生物安全性风险隐患 108 研发基地 / 1、涉及化学合成反应的；2、各类有机化学品总用量超过 1t/a 的；3、涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌等工艺的；4、“三废”处理设施不符合环保要求的 含医药、化工类等专业中试内容的 控制大气污染及恶臭影响隐患 根据开发区空间规划结构图可知，项目位于智能装备产业区内。本项目属于纸制品制造业，主要工艺为印刷、上胶，无化学处理工艺，印刷工艺不使用溶剂型油墨、清洗剂，因此不属于是开发区规划智能装备产业区环境准入清单内的禁止准入类产业。 ⑥环境标准清单符合性 本项目所在地属于杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区0110-Ⅴ-0-1（已废止，鉴于规划环评6张清单尚未完成修订，环评暂时引用阐述），项目废气排放标准满足环境标准清单中污染物排放标准要求。环境空气、地表水、声环境符合环境质量管控标准等，项目的建设满足规划环评环境标准清单要求。 本项目采取相应“三废”治理措施，严格执行“三同时”制度，“三废”治理符合规划环评的环保要求。综上所述，本项目的建设符合规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》(2020.8)，本项目建设地址处于“余杭区杭州余杭经济技术开发区产业集聚重点管控单元”， 环境管控单元编码：ZH33011020007。 总体准入清单符合性 项目不新增臭氧（O3）和可入肺颗粒物（PM2.5）等超标污染物，不会导致大气环境恶化；项目在现有场地进行，不占用水域；污水纳管排放；不新增燃煤；在建设用地上实施，不涉及农田；不产生生产废水、危险废物，不会造成土壤污染；采用电能和液化石油气。因此本项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》总体准入清单要求。 分类准入清单符合性 本项目为改扩建项目，位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，属于余杭经济技术开发区产业集聚区，主要从事纸制品的生产，为二类工业项目，符合空间布局引导要求；企业厂区实现雨污分流，废水经处理后纳管排放，符合污染物排放管控要求；项目废水采取措施达标排放，符合环境风险防控要求。因此本项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》分类准入清单要求。 综上所述，本项目建设符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 二、建设项目环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）要求，本项目环保审批原则符合性分析如下： 1、建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控的要求。 （1）生态保护红线 对照《杭州市余杭区生态保护红线划定方案》，项目不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 本项目所在区域大气环境、地表水环境质量均达到相应环境功能区标准。 根据环境影响分析，项目按环评要求设置污染物治理措施后，各类污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小，能保持区域环境质量现状。 综上，本项目的实施不会触及环境质量底线，项目区域环境质量能维持现状。 （3）资源利用上线 本项目位于浙江省杭州市余杭区运河街道杭南路2号，不新增用地。项目营运过程中所需的电、水等能资源均能由区域供应，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目为扩建项目，位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，属于余杭经济技术开发区产业集聚区，主要从事纸制品的生产，为二类工业项目，符合空间布局引导要求；企业厂区实现雨污分流，废水经处理后纳管排放，符合污染物排放管控要求；项目废水采取措施达标排放，符合环境风险防控要求。因此本项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》分类准入清单要求。 2、建设项目排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准，建设项目排放污染物应符合主要污染物排放总量控制指标。 根据工程分析，项目各类污染物均能达标，固废妥善处置，企业承诺严格落实各项环保措施，则项目污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 企业纳入总量控制污染因子为：CODCr、氨氮和VOCs。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的CODcr和NH3-N替代削减比例要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。 根据《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》(环发[2012]130号)，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘的项目实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。 3、建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 （1）土地利用规划符合性分析 本项目建设地位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，用地工业用地，本项目建设符合余杭区土地利用规划和城镇建设规划。 （2）产业政策符合性分析 ①根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不在限制类和淘汰类之列；②根据《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目不在限制和禁止(淘汰)类中；③根据《杭州市余杭区工业投资导向目录》，本项目不在限制和禁止类中。项目也不在《关于提高环保准入门槛、治理污染企业和关停污染项目的若干意见》中禁止新建项目之列。因此，本项目建设基本符合国家、杭州市及余杭区相关产业政策要求。 三、《太湖流域管理条例》符合性分析 《太湖流域管理条例》于2011年8月24日经国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行，项目与其中有关条款的符合性分析如下。 表 1-6 项目与太湖流域管理条例有关内容符合性分析 条款 内容 项目情况 符合性 第八条 禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 项目不在饮用水水源保护区范围，生产、生活污水预处理后纳管网，不单独设置排污口。 符合 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的应当依法关闭。 在太湖流域新设的企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 本项目不属于太湖流域禁止项目。项目废水纳管，无直排废水。 符合 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： (一)新建、扩建化工、医药生产项目；(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；(三)扩大水产养殖规模。 本项目位于余杭区，距离东苕溪入太湖口约85km（沿河上溯），同时本项目非条款所列禁止建设项目。 符合 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线 内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；(二)设置水上餐饮经营设施；(三)新建、扩建高尔夫球场; (四)新建、扩建畜禽养殖场；(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；(六)本条例第二十九条规定的行为 项目距太湖岸线约44km，淀山湖、太浦河、新孟河、望虞河均不在临平境内，距离项目所在地较远。同时本项目非条款所列建设项目。 符合 由上可知，项目符合《太湖流域管理条例》有关要求。 四、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）对照分析 本项目位于杭州市余杭区运河街道，位于长江三角洲地区。由《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号），“对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。” 符合性分析：本项目废水进入临平净水厂处理后排入钱塘江。钱塘江不流入太湖，因此本项目建设符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）相关要求。 五、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”符合性分析 对照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的第九条“环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等”及第十一条“建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定”，本项目与“四性五不批”相符性分析如下。 表1-7 “四性五不批”符合性分析表 内容 建设项目情况 是否符合 四性 建设项目的环境可行性 本项目符合土地利用总体规划的要求，不触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在负面清单内，因此符合建设项目的环境可行性。 符合 环境影响分析预测评估的可靠性 环境影响分析章节均依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。 符合 环境保护措施的有效性 本项目产生的污染物均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。在此基础上，本项目符合环境保护措施的有效性。 符合 环境影响评价结论的科学性 本项目选址合理，采取的环境保护措施合理可行，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，因此本项目符合环境影响评价结论的科学性。 符合 五不批 （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险不大，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。 不属于不予批准的情形 （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 本项目所在区域环境质量均达到相应环境功能区标准。项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，对当地环境质量影响不大，不会改变周边环境质量等级。 不属于不予批准的情形 （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放。 不属于不予批准的情形 （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 本项目为改扩建项目，原有项目生活污水纳管排放，印刷废气经处理后达标排放，厂界噪声能够达标，已对固废提出妥善处置措施 不属于不予批准的情形 （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。 不属于不予批准的情形 综上所述，本项目符合“四性五不准”的要求。 六、其他审批要求符合性分析 1、本项目与《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析如表1-8所示。 表1-8 与《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 内容 序号 判断依据 是否符合 存在的问题及整改措施 源头控制 1 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂 符合。根据洗车水SGS报告，VOCs含量为9.8%，折合约为61.78g/L，符合GB38058-2020《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》中半水基清洗剂VOC含量小于100g/L的要求 / 2 使用单一组分溶剂的油墨★ 符合。项目使用的水性油墨、胶印油墨、UV油墨。 / 3 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★ 符合。项目使用的油墨、胶水、洗车水均符合相关要求。 / 4 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于5%) 符合。润版液中异丙醇含量低于5% / 过程控制 5 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★ 不涉及 / 6 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定 符合。油墨、稀释剂、洗车水均密闭储存和存放 / 7 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求 符合，本项目不使用溶剂型的油墨，油墨均为直接使用，无需调墨。 / 8 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统 符合。本项目不采用溶剂型油墨，无需中央供墨系统。 / 9 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存 符合。油墨、稀释剂和洗车水均密闭储存和存放 / 10 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。 符合。油墨、胶水采用密闭的泵送供料系统 / 11 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间 符合。剩余的油墨、胶水及时送回至油墨储存间 / 12 企业实施绿色印刷★ / / 废气收集 13 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理 符合。废气均收集及处理 / 14 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85% 符合。项目废气收集效率不低于85% / 15 VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识 符合。废气治理设施管路将设置走向标识，且集气方向与气流运动方向一致 / 废气处理 16 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★ 符合，项目油墨废气、清洗废气经收集后经活性炭吸附废气处理装置进行废气处理 / 17 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90% 符合，本项目不使用溶剂型油墨、胶水 / 18 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75% 符合，本项目不使用溶剂型油墨 / 19 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求 符合。废气处理设施进口和出口将设置采样固定位装置，废气均达标排放 / 环境管理 20 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度 基本符合，要求企业完善相关制度 建议企业进一步完善环境保护管理制度 21 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率 基本符合，要求企业落实监测监控制度 建议企业按照相关规定，落实监测监控制度 22 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 基本符合，要求企业健全各类台帐并严格管理 建议企业健全各类台帐并严格管理 23 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。 基本符合，要求企业建立非正常工况申报管理制度 建议企业建立非正常工况申报管理制度 说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 综合以上分析，项目基本符合《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》的相关要求，要求企业今后在生产过程中做好环境管理工作，如完善环境保护管理制度、落实监测监控制度、健全各类台帐并严格管理、建立非正常工况申报管理制度等。 2、与《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的符合性分析 与《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》中相关内容的符合性分析如下。 表1-9 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》符合分析 序号 要求 企业情况 是否符合 1 禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目 项目使用的油墨、胶水均不是溶剂型油墨、胶水 符合 3、与“浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案”的符合性分析 对照《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省交通运输厅 浙江省市场监督管理局 国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），本项目符合性分析如下。 表1-10 “浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 序号 方案要求 本项目 1 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目 项目使用的水性、胶印及UV油墨均符合GB38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》；胶水符合GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》；洗车水符合GB38058-2020《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》的要求。详见表2-7 2 包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平 本项目采用辐射固化、柔版印刷、无水胶印工艺。 3 全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。 项目使用的水性、胶印及UV油墨均符合GB38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》；胶水符合GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》；洗车水符合GB38058-2020《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》的要求。详见表2-7 4 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒 本项目实施后要求企业按相关要求执行。 5 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上 本项目有机废气采用活性炭处理，VOCs综合去除效率达到60%以上。 6 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施 本项目实施后企业严格按照要求实施。 综上所述，本项目的建设符合“浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案”。 4、《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）》（浙发改社会[2021]299号）的符合性分析 本项目位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，与大运河最近距离约880m，在大运河核心监控区（河道两岸起始线至同岸终止线距离2000m）范围内，根据《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）》（浙发改社会[2021]299号）第9条“除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》需要编制环境影响报告书的建设项目；对于需要编制环境影响报告表的建设项目，不得建设大气环境影响评价等级为一级，或污水排放去向不合理、可能造成大运河水污染增加，或环境风险评价等级为二级及以上，或需要开展土壤及地下水专题环境影响评价的建设项目”。本项目编制环境影响报告表，污染物非甲烷总烃无组织排放的最大占标率最大为1.36%，环境影响评价等级为二级，且污水预处理后纳入污水管网，风险评价工作等级为简单分析，不需开展土壤及地下水专题环境影响评价。因此，本项目符合《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）》（浙发改社会[2021]299号）的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设规模及内容 （1）现有项目位置及生产内容 杭州余杭华丰包装材料有限公司厂址位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，企业审批总产能为年产(印刷)纸板箱80万只，彩印纸质包装印刷品7000吨（彩盒）。 （2）本次改扩建项目建设计划 企业投资950万元，淘汰单色、双色胶印机等落后设备，新增水性、胶印、UV印刷机、覆膜机、烫金机等设备。同时变更工艺，制版工艺由PS版改为CTP版，彩盒全部改用白板纸生产，采用环保的洗车水替代汽油，投产后形成年产纸箱800万平方米，彩盒2400万平方米的生产规模。 根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，本项目属于“223纸制品制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令 第16号），本项目归入“十九、造纸和纸制品业”第38项中的“纸制品制造223，有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，需编制环境影响报告表。 根据《浙江省人民政府办公室关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）、杭州市工程建设项目审批制度改革试点实话方案（杭政办函[2018]111号）、《余杭区“区域环评+环境标准”改革实施方案》（余政办〔2018〕78号）和《关于进一步深化“区域环评+环境标准”改革、提升工程建设项目环评效能的通知》（杭建审改办〔2018〕34号），杭州余杭经济技术开发区现已列入“区域环评+环境标准”改革实施方案区域。 根据规划环评，重污染、高环境风险的项目列入负面清单，负面清单内的项目依法实行环评审批，环评不得简化。余杭经济技术开发区环评审批负面清单如下： 1．环评审批权限在生态环境部的项目； 2．需编制报告书的电磁类项目和核技术利用项目； 3．有化学合成反应的石化、化工、医药项目； 4. 生活垃圾焚烧发电等高污染、高风险建设项目； 5. 有提炼、发酵工艺的生物医药项目； 6. 显示器件、印刷线路板及半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料生产项目； 7．涉及重金属污染项目及酸洗或有机溶剂清洗等工艺项目； 8．涉及喷漆工艺且使用油性漆(含稀释剂）10吨/年及以上的项目； 9．城市污水集中处理、餐厨垃圾处置、生活垃圾焚烧等环保基础设施项目； 10．与敏感点防护距离不足，公众关注度高或投诉反响强烈的项目。 项目位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，不在上述列出的负面清单内，故环评可以简化，原为环评报告表的可降级为环评登记表。 受杭州余杭华丰包装材料有限公司的委托，杭州申澜环保科技有限公司承担了本项目环境影响登记表的编写工作。我公司接受委托后即组织人员对该项目进行了实地踏勘，收集了与本项目相关的资料，并对项目周边环境进行了详细调查、了解，在此基础上根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响登记表，请环境保护管理部门审查。 (3)本项目实施后主要工程组成情况 杭州余杭华丰包装材料有限公司年产纸箱800万平方米，彩盒2400万平方米项目建设地点位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号。项目组成内容见表2-1、2-2所示： 表2-1 杭南路北厂区组成内容 类别 项目 规模与内容 备注 主体 工程 3#厂房 晒版房 位于3#厂房一层西侧，面积50m2，淘汰全自动晒版机和自动显影机，新增1台印刷制版机，1台印刷冲版净水器 新建 2#厂房 切纸区 位于2#厂房东侧，发货区以北，面积20m2，保留原有1台分切机，新增1台卷筒纸分切机 依托新建 胶印车间 位于2#厂房西侧，面积300m2，淘汰1台单色胶印机、保留1台罗兰6色机，新增1台高堡胶印机和1台4色彩印机 依托新建 UV车间 位于2#厂房中部，面积400m2，新增5台UV印刷机 新建 覆膜、烫金车间 位于2#厂房东北角，面积100m2，新增3台覆膜机、3台烫金机 新建 辅助工程 办公 依托现有厂区办公室（3#厂房2层），承担职工日常办公等任务 依托 储运工程 原纸仓库 位于2#厂房东侧，覆膜、烫金车间以南 依托 成品仓库 位于3#厂房一层东侧 依托 危险品库 位于2#厂房北侧，面积15m2 依托 油墨暂存区 位于2#厂房西侧，面积20m2 依托 公用 工程 供水 依托厂区现有市政给水管网供给 依托 供电 依托厂区现有供配电设施供电 依托 排水 依托厂区现有排水系统 依托 环保工程 废水 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，纳入市政污水管网，经临平净水厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。 依托 废气 胶印废气经现有活性炭吸附装置处理后于15m排气筒排放（DA001）；制版、UV印刷、覆膜、烫金废气经活性炭吸附装置处理后于15m排气筒排放（DA003） 依托新建 噪声防治措施 选用低噪声设备，空压机、废气风机采取包括减振措施，利用厂房建筑隔声等措施 / 固废 一般固废 一般固废库位于厂区西南角，面积约20m2 依托 危险固废 危废库位于厂区东北角，面积约15m2 生活垃圾 定期交由当地环卫部门处理 表2-2 杭南路南厂区项目组成表 类别 项目 规模 备注 主体 工程 2#厂房 模切车间 位于2#厂房西北角，面积100m2，保留1台自动平压模切机、新增3台自动模切机 依托新建 水性印刷车间 位于2#厂房西侧，模切车间以南，面积300m2，新增3台水性印刷机 新建 后道车间 位于2#厂房南侧，面积800m2，淘汰单边糊盒机、打孔机、贴面机和闸角机，新增2台全自动覆面机、2台自动糊箱机和5台钉箱机 新建 辅助工程 办公 依托现有杭南路北厂区办公室（3#厂房2层），承担职工日常办公等任务 依托 食堂 位于2#厂房东侧，提供全厂员工午餐 依托 储运工程 原纸仓库 依托杭南路北厂区原纸仓库 依托 半成品区 位于2#厂房水性印刷车间南侧 依托 成品区 位于2#厂房半成品仓库东侧 依托 危险品库 依托杭南路北厂区危险品库 依托 油墨暂存区 依托杭南路北厂区油墨暂存区 依托 公用 工程 供水 依托厂区现有市政给水管网供给 依托 供电 依托厂区现有供配电设施供电 依托 排水 依托厂区现有排水系统 依托 环保工程 废水 新增一套废水处理设施，水性印刷机清洗废水处理后与经预处理的生活污水混合达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，纳入市政污水管网，经临平净水厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。 新建 依托 废气 食堂油烟经现有油烟净化装置处理后于食堂屋顶排气筒排放（DA002）；水性印刷废气经活性炭吸附装置处理后于15m排气筒排放（DA004） 新建 依托 噪声防治措施 选用低噪声设备，采取包括消声、减振，利用厂房建筑隔声等措施 / 固废 一般固废 一般固废库位于厂区北侧，传达室以西，面积约15m2 依托 危险固废 依托杭南路北厂区危废库 生活垃圾 定期交由当地环卫部门处理 2、产品方案 项目建设前后产品方案及产量，见表2-3所示： 表2-3 项目建设前后产品方案及产量一览表 序号 产品名称 审批产量 实际产量 扩建后产量 变化情况 备注 1 纸箱 80万只/a（折合24万m2） 0 800万m2/a +776万m2/a 一只纸箱约0.3m2 2 彩盒 7000t/a（审批原料为瓦楞纸，单重120g/m2，折合5833万m2） 1000万m2/a（瓦楞纸，折合1200t） 2400万m2/a① -4833万m2/a（-5800t/a） ①白板纸，单重240g/m2，其中1400 万m2采用胶印，1000 万m2采用UV印刷，需覆膜200万m2，烫金100万m2 注：本次技改后，彩盒改用白板纸生产，纸箱采用瓦楞纸。 3、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备清单见表2-4所示。 表2-4 项目主要生产设备一览表 设备名称 型号 审批数量（台） 实际数量（台） 本项目新增数量（台） 扩建后数量（台） 备注 五层瓦楞机 / 3 0 0 0 未实施 水墨印刷机 2800 1 0 0 0 水性印刷 未实施 双色胶印机 YP2A1E 1 1 0 0 胶版印刷 淘汰 双色胶印机 YP2BOEA 1 0 0 0 胶版印刷 未实施 单色胶印机 YPIBIE 1 1 0 0 胶版印刷 淘汰 德国罗兰6色机 ROLAND800 1 1 0 1 胶版印刷 保留 全自动晒版机 SBK-B 1 1 0 0 淘汰 自动显影机 XY1150 1 1 0 0 自动平压膜切机 1620 1 1 0 1 保留 单边糊盒机 DKH 1 1 0 0 淘汰 打孔机 / 1 1 0 0 分切机 Q2K1640 1 1 0 1 保留 贴面机 PLT-0409 1 1 0 0 淘汰 闸角机 / 6 6 0 0 水性印刷开槽机 K6-1200-2400 0 0 1 1 水性印刷 新增 水性印刷机 3500 0 0 1 1 水性印刷机 2000 0 0 1 1 4色彩印机 CS920 0 0 1 1 胶版印刷 新增 高堡印刷机 KBA162-5A 0 0 1 1 海德堡印刷机 XL105-6/8LX 0 0 3 3 UV印刷 新增 海德堡印刷机 XL74-8LX 0 0 2 2 自动覆膜机 1300 0 0 3 3 新增 自动烫金机 1300 0 0 3 3 新增 印刷制版机 T1400 0 0 1 1 新增 印刷冲版净水器 C-60 0 0 1 1 新增 油墨废水处理机 SBYM-EP005 0 0 1 1 废水处理 新增 全自动覆面机 HAL1650 0 0 2 2 新增 卷筒纸分切机 CM1400A 0 0 1 1 新增 自动模切机 1450 0 0 1 1 新增 自动模切机 1300 0 0 1 1 新增 自动模切机 1160 0 0 1 1 新增 自动糊箱机 1700 0 0 1 1 新增 自动糊箱机 1100 0 0 1 1 新增 钉箱机 CS-1200 0 0 5 5 新增 螺杆空压机 / 0 1 1 2 新增 4、项目主要原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，本项目主要消耗的原辅材料清单见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料消耗清单 序号 原料名称 | 单位 审批用量 实际用量 扩建后数量 备注 1 白板纸 t/a 0 0 5760 外购，单重240g/m2，用于彩盒 2 瓦楞纸 t/a 9000 1200 960 外购，单重120g/m2，用于纸箱 3 水性油墨 t/a 2 0 24 外购，20kg/铁桶，单耗3g/m2 4 胶印油墨 t/a 1.5 2 35 外购，2kg/袋，单耗2.5g/m2 5 UV油墨 t/a 0 0 20 外购，1kg/铁桶，单耗2g/m2 6 玉米胶 t/a 40 10 0 外购、10kg/桶 7 HH708胶水 t/a 0 0 360 外购，0.8m3/塑料桶，取代玉米胶用于彩盒，单耗15g/m2 8 H9830M水性礼盒胶 t/a 0 0 4.5 外购，25g/塑料桶，用于纸箱，单耗0.5625g/m2 9 显影液 L/a 120 120 450 外购，20L/塑料桶 10 菲林片 张/a 360 360 0 / 11 PS版 张/a 360 360 0 / 12 CTP版 张/a 0 0 3000 外购，1055*811*0.3mm，折0.693kg/张 13 印刷橡胶板 m2/a 77000 700 800 水性印刷，由委托印刷的业主提供 14 装订钢丝 t/a 15.4 10 30 外购 15 汽油 kg/a 180 120 0 淘汰 16 BZL-889洗车水 L/a 0 0 1100 外购，20L/铁桶，取代汽油 17 润版液 t/a 0 0.09 0.36 外购，10kg/塑料桶，按3:92:5的比例兑水和异丙醇使用 18 异丙醇 t/a 0 0.15 0.6 外购，200L/塑料桶 19 电化铝 t/a 0 0 2 外购，单耗2g/m2 20 铜版 t/a 0 0 1 由委托烫金的业主提供 21 BOPP预涂膜 t/a 0 0 2 外购，单耗1g/m2 22 润滑油 t/a 0 0.03 0.06 外购，20kg/桶 原料性质介绍： 表2-6 项目主要原辅材料性质 名称 主要原辅材料说明 水性油墨 根据MSDS报告，水性油墨成分为苯丙聚合乳液42~48%、单乙醇胺0.5~1%、颜料8~15%、聚乙烯蜡0.5~1%、有机硅0.3~0.6%、丙二醇1~2%、水40~60%。 水性油墨 苯丙聚合乳液 一种高分子聚合物，CAS号：25767-39-9；分子式：(C8H8.C5H8O2.C3H4O2)x；主要用于仪表、钟表、电扇、中级轿车漆等方面。用于水性涂料、水性油墨、纸张涂布等。 单乙醇胺 常温下为无色粘稠液体带氨味，溶于水，溶液呈强碱性，能与水、乙醇和丙酮等混溶，微溶于乙醚和四氯化碳，CAS：141-43-5；分子式：C2H7NO；分子量：61.08；密度：1.018；熔点：10ºC；闪点：93.3 ºC；沸点：170ºC。 颜料 有机或者无机颜料，主要是色素炭黑、酞菁兰、钛白粉等。 聚乙烯蜡 无色、无臭、无味、无毒的液体，CAS：9002-88-4；分子式：(C2H4)n；密度：0.95；熔点：92ºC；闪点：270 ºC。可作颜料的载体，可改进油漆、油墨的耐磨性，改善颜料和填料的分散性，有良好的防沉降作用，可作油漆、油墨的平光剂，使制品有好的光泽和立体感。 烷氧基硅烷 CAS:2530-83-8，分子式：C9H20O5Si，无色透明液体。密度1.07。沸点120°C (2 mmHg)。折射率1.428-1.43。闪点122°C。该品易溶于多种有机溶剂中，易水解，缩合形成聚硅氧烷，过热，光照、过氧化物存在下易聚合。.与醋酸乙烯和丙烯酸酸或甲基丙烯酸单体共聚，这些聚合物广泛用于涂料、胶粘剂和密封剂中，提供优异的粘合力和耐久性。 丙二醇 无色、有苦味、略粘稠吸湿的液体。CAS: 57-55-6；分子式：C3H8O2，分子量：76.09；密度：1.04；熔点：-60ºC；闪点：85.7 ºC；沸点：195.1ºC。用作树脂、增塑剂、表面活性剂、乳化剂和破乳剂的原料，也可用作防冻剂和热载体 胶印油墨 根据MSDS报告，胶印油墨成分为酚醛树脂30~80%、颜料10~30%、异辛酸锰1~5%、PE蜡0.5~2%、碳酸钙1~10%、甘油三酸酯20~40%、矿物油10~20%。 胶印油墨 酚醛树脂 由苯酚或其同系物（如甲酚、二甲酚）和甲醛作用而得的液态或固态产品。CAS: 9003-35-4，分子式：(C6H6O·CH2O)x，分子量：134.133。用作层压塑料、压塑粉、玻璃纤维增强塑料和胶合工业、涂料工业粘合剂等。。 颜料 有机或者无机颜料，主要是炭黑、PY-12黄、PR-57:1 红等。 异辛酸锰 CAS: 15956-58-8，分子式：C16H30MnO4，分子量：341.345，棕色液体。沸点228°C。闪点116.6°C。用作油漆、油墨的催干剂。 PE蜡 同水性油墨。 碳酸钙 无臭、无味的白色粉末或无色结晶。CAS：471-34-1；分子式：CaCO3；分子量：100.088；密度：2.71；熔点：825ºC。不溶于水，溶于酸。可用作橡胶、塑料、造纸、腻子、底漆、涂料和油墨等行业的填料。 甘油三酸酯 又称大豆油，淡黄、略绿、深褐色的液体，CAS：8001-22-7。主要供食用，也用于制造硬化油、肥皂、甘油和油漆等。 矿物油 5#白油，无色有类似芳香烃气味的液体，CAS：5012-95-1；主要成分：C16-C31正构烷烃；闪点：120 ºC。主要用途:化纤、合纤等工业，作纺织时的润滑剂、溶剂和冷却剂，可使纤维与织物柔软光亮，还可做为合成树脂和塑料加工等工业中的湿润剂，榕剂及润滑剂等。 UV油墨 根据MSDS报告，UV油墨成分为丙烯酸酯30~50%、2-丙烯酸与季戊四醇的反应产物20~25%、三甲基丙烷三酰基化物10~20%、1, 6-己二醇二丙烯酸酯1~10%、苯基(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦3~10%、丙烯酸0.1~0.25%、对羟基苯甲醚0.1~1%、颜料余量。 UV油墨 丙烯酸酯 季戊四醇三、四丙烯酸酯(PET3A)，无色或者淡黄色透明液体， CAS: 1245638-61-2，作为活性稀释剂，参与辐射固化过程。常见于以下行业：高分子材料，涂料（汽车、建筑等用途），油墨，弹性体，密封胶，粘合剂 2-丙烯酸与季戊四醇的反应产物 淡黄色至黄色透明液体，CAS: 15625-89-5，分子式：C15H20O6，分子量：296.32。密度：1.1 ，蒸气压：<0.01 mmHg( 20 °C)，闪点：> 230 °F，熔点：-66°C，沸点：>200°C。主要用于紫外线固化涂料和油墨的反应稀释剂 三甲基丙烷三酰基化物 液体，CAS: 13048-33-4，分子式：C12H18O4，分子量：226.27。密度：1.01，蒸气压：<0.01 mmHg( 20 °C)，闪点：> 230 °F，熔点：6°C，沸点：295°C。双官能度功能单体，广泛用于塑料、粘合剂、纺织品、橡胶、改性共聚物等 1, 6-己二醇二丙烯酸酯 淡黄色固体，CAS: 75980-60-8，分子式：C22H21O2P，分子量：348.37。熔 点：91-94°C，密度：1.12 ，闪点：> 230 °F，沸点：519.6±60.0 °C。光引发剂，主要用于丝印油墨、平版印刷油墨、柔印油墨、木材涂层 苯基(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦 无色液体，CAS: 79-10-7，分子式：C3H4O2 ，分子量：72.06。密度：1.051，闪点：130 °F，熔点：13°C，沸点：139°C。通过均聚或共聚制备高聚物，用于涂料、粘合剂、固体树脂、模塑料等 丙烯酸 季戊四醇三、四丙烯酸酯(PET3A)，无色或者淡黄色透明液体， CAS: 1245638-61-2，作为活性稀释剂，参与辐射固化过程。常见于以下行业：高分子材料，涂料（汽车、建筑等用途），油墨，弹性体，密封胶，粘合剂 对羟基苯甲醚 淡色固体, 有焦饴糖和酚的气味，CAS: 150-76-5，分子式：C7H8O2，分子量：124.139。密度：243，闪点：269.6° F，熔点：54-56℃，沸点：126.5° F。用于乙烯基型塑料单体的阻聚剂、紫外线抑制剂、染料中间体及用于合成食用油脂和化妆品抗氧化剂BHA等。 颜料 有机或者无机颜料，主要是炭黑、PY-12黄、PR-57:1 红等。 HH708胶水 根据MSDS报告，HH708胶水成分为聚乙烯醇4.5~5%、增粘剂5~5.5%、表面活性剂4.5~5%、改性淀粉30~35%、水55~60%。 HH708胶水 聚乙烯醇 白色片状、絮状或粉末状固体，无味，CAS：9002-89-5；分子式：(C2H4O)n；分子量：44.0526；密度：1.3；熔点：230ºC；闪点：79 ºC。用作经纱浆料、乳化稳定剂、再湿粘合剂、水溶性薄膜等 表面活性剂 AD310, 一种阴离子硫酸盐表面活性剂，透明液体。CAS：25067-01-0；密度：1.04；闪点：>100 ºC。用于涂料中防止沉淀和流挂。 改性淀粉 CAS号：977052-18-8；改性淀粉是在天然淀粉所具有的固有特性的基础上，为改善淀粉的性能、扩大其应用范围，利用物理、化学或酶法处理，在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子大小和淀粉颗粒性质，从而改变淀粉的天然特性，使其更适合于一定应用的要求。 H9830M水性礼盒胶 根据MSDS报告，H9830M水性礼盒胶成分为丙烯酸酯聚合物25%、丁苯聚合物12%、松香9%、防腐剂0.1%、消泡剂0.25%、水54%。 H9830M水性礼盒胶 丙烯酸酯聚合物 CAS：25212-88-8；分子式：(C5H8O2.C4H6O2)x；分子量：186.207；密度：1.062；熔点：99.5ºC；闪点：15.6ºC。 丁苯聚合物 CAS：25085-39-6；分子式：C15H18O2；分子量：230.307；密度：1.062；沸点：145.2ºC；闪点：31.1ºC。 松香 CAS：8050-09-7；分子式：C20H30O2；分子量302.451；坚硬、琥珀色树脂；熔点为70℃，闪点180℃。用于制洗涤皂、金属皂、清漆、油墨、焊接物料、绝缘物料等，并用作纸张的上浆剂和增加橡胶粘着性的软化剂 显影液 根据MSDS报告，显影液成分为五水偏硅酸钠20%、水80%。 显影液 五水偏硅酸钠 略带绿色或白色粉末, 透明块状或粘稠液体。CAS：10213-79-3；分子式：H10Na2O8Si；分子量：212.1396；密度：2.61；熔点：1088ºC。易溶于水和稀碱液，不溶于醇和酸。 CTP版 根据MSDS报告，CTP版成分为二乙二醇二甲醚4%、乙醚0.95%、染料0.05%、铝板95%。 CTP版 二乙二醇二甲醚 无色液体。CAS：111-96-6；分子式：C6H14O3；分子量：134.17；密度：0.937；熔点：-64ºC；闪点：57ºC。主要用作溶剂。在金属有机化合物合成、烷基化反应、缩聚反应和还原反应中用作碱金属氢氧化物的溶剂。本品为非质子极性溶剂,可用于极性有机反应,阴离子聚合、配位离子聚合反应的溶剂,可作还原、烷基化和缩合等反应溶剂,还可作为格氏和类似合成的介质,也用作无污染清洗剂、萃取剂、稀释剂、医药助剂及树脂溶剂 乙醚 无色液体，几乎无臭。CAS：110-80-5；分子式：C4H10O2；分子量：90.12；密度：0.93；熔点：-100ºC；闪点：44 ºC。用作溶剂，以及皮革着色剂、乳化剂、稳定剂、涂料稀释剂、脱漆剂等。 BZL-889洗车水 根据MSDS报告，BZL-889洗车水成分为阴离子聚丙烯酰胺15~60%、羟基甲纤维素15~60%、丙三醇15~60%、蒸馏水10~15%。 BZL-889洗车水 阴离子聚丙烯酰胺 阴离子聚丙烯酰胺（APAM）是水溶性的高分子聚合物，无臭白色颗粒，分子量:600-1800万，水解度:10-35%。主要用于各种工业废水的絮凝沉降，沉淀澄清处理，如钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理。 羟基甲纤维素 白色絮状粉末，无臭，无味，无毒。CAS：9004-32-4；分子式：C8H16NaO8；分子量：265.204；熔点：300ºC；沸点：527.1 ºC；闪点：286.7ºC。在医药、日化、食品行业中广泛用作增稠剂、悬浮剂、粘结剂、保护胶体等 丙三醇 （甘油） 无色、透明、无臭、粘稠液体，味甜，具有吸湿性。CAS：56-81-5；分子式：C3H8O3；分子量：92.0938；密度：1.303；熔点：18ºC；沸点：98.3 ºC；闪点：22.9ºC。用作基本有机化工原料，广泛用于医药、食品、日用化学、纺织、造纸、油漆等行业 润版液 根据MSDS报告，润版液成分为磷酸三钠5%、戊二醛2%、水93% 润版液 磷酸三钠 白色结晶性粉末。CAS：7601-54-9；分子式：Na3PO4。分子量：163.94；密度：2.53；熔点：76.7 ℃；沸点：158 ºC。溶于水，不溶于醇。用作软水剂和洗涤剂，锅炉防垢剂，印染时的固色剂，织物的丝光增强剂，金属腐蚀阻化剂或防锈剂。 戊二醛 带有刺激性气味的无色透明油状液体。CAS：111-30-8；分子式：C5H8O2；分子量：100.1158；密度：0.947；熔点：-15℃；沸点：189 ºC；闪点：66 ºC。常用作杀菌剂、食品工业加工助剂、消毒剂、鞣革剂、木材防腐剂、药物和高分子合成原料等 异丙醇 无色透明液体，易燃，有似乙醇和丙酮混合物气味的液体。CAS：67-63-0；分子式：C3H8O；分子量：60.06；密度：0.7855；熔点：-87.9℃；沸点：82.45 ºC；闪点：12 ºC；饱和蒸气压：0.4kpa（20℃）。作为溶剂是工业上比较廉价的溶剂，用途广，能和水自由混合，对亲油性物质的溶解力比乙醇强 电化铝 根据MSDS报告，电化铝成分为聚酯薄膜83～87%、蜡2.7～3.45%、氨基树脂4.1～6.4%、铝0.15～0.2%、丙烯酸树脂6.0～7.0% 电化铝 聚酯薄膜 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT），CAS：113669-95-7；分子式：C4H10O2；分子量：286.324。由PBT制成的薄膜机械性能优良，刚性、硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高温和低温，耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好，是常用的阻透性复合薄膜基材之一，但耐电晕性不好。 蜡 石蜡-聚异丁烯混合物，固体颗粒。CAS：125387-89-5；熔点：56-57 ºC；遇热迅速熔化。广泛用于防潮、防水的包装纸、纸板、某些纺织品的表面涂层和蜡烛生产。 氨基树脂 CAS：9003-08-1；分子式：(C3H6N6·CH2O)x；分子量：538.507。一般可制成水溶液或乙醇溶液。也可干燥成粉末状固体。大多硬而脆，用时需加填料。用作制涂料、胶粘剂、塑料或鞣料，并用于织物、纸张的防缩防皱处理等 铝 银白色有光泽金属。CAS：7429-90-5；分子式：Al；分子量：26.98；熔点：660ºC；沸点：2460ºC；闪点：400℃；密度：2.7。用作颜料、油漆、烟花等，也用于冶金工业。 丙烯酸树脂 固体。CAS：9003-04-1；分子式：C3H3NaO2 ；分子量：94.04；熔点：12.5ºC；沸点：12.8ºC；闪点：54.4℃；密度：1.3。不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。用作缓蚀防垢剂、水质稳定剂、涂料增稠剂和保水剂、絮凝剂、钻井泥浆处理剂等。 BOPP预涂膜 由预涂膜加工厂根据使用规格、幅面，将EVA热熔胶投入挤出机中，挤出复合在BOPP薄膜上，再经冷却、烘干、修边、收卷，得到BOPP预涂膜。覆膜，即贴膜，就是将预涂膜加热与纸印刷品加压后使之黏合在一起，形成纸塑合一产品的加工技术。经覆膜的印刷品，由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜，表面更平滑光亮，从而提高印刷品的光泽度和牢度，图文颜色更鲜艳，富有立体感，同时更起到防水、防污、耐磨、耐摺、耐化学腐蚀等作用。 油墨、粘胶剂、清洗剂中VOCs含量符合性分析如下： 表2-7 原料VOCs含量符合性分析 名称 标准 产品类别 主要产品类型 限量值（g/L) 符合性 HH708胶水 GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 水基型胶粘剂-包装 聚乙烯醇类 ≤50 符合； 根据企业提供VOC检测报告可知，挥发性有机物含量为未检出 H9830M水性礼盒胶 丙烯酸酯类 ≤50 符合； 根据企业提供VOC检测报告可知，挥发性有机物含量为未检出 名称 标准 产品类别 挥发性有机化合物（VOCs）限值 符合性 水性油墨 GB38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》 柔印油墨-吸收性承印物 ≤25% 符合 根据水性油墨的VOC含量检测报告，有机物含量为0.3% 胶印油墨 冷固轮转油墨 ≤3% 符合 根据胶印油墨的VOC含量检测报告，有机物含量为0.5% UV油墨 能量固化油墨- 胶印油墨 ≤2% 符合 残留挥发单体1%＜2%。 BZL-889洗车 GB38508-2020《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》 半水基清洗剂 VOC≤300g/L 苯、甲苯、乙苯、二甲苯≤1g/L 符合 根据洗车水的VOC含量检测报告，挥发性有机物含量为9.8%，折合约为61.78g/L，苯系物未检出 5、生产组织和劳动定员 企业现有员工70人，本项目新增员工10人，职工总人数80人，一班制8h生产，年生产天数300天，设食堂不设住宿。 6、公用工程 供水：项目用水由市政自来水管道接入。 排水：采用雨、污分流，雨水收集后排入市政雨水管网。水性印刷机清洗废水经污水处理设施处理后与经化粪池处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水主干管网，经临平净水厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。 图2-1 改扩建项目水平衡图（m3/a） 供电：项目所需用电由当地供电电网接入供电。 7、厂区平面布置 本项目分为南北2个厂区，杭南路北厂区共有3幢建筑，大门口东侧1#建筑为传达室；大门口西侧为3#厂房，其一层东侧为纸箱成品仓库，西侧为晒版房，二层为办公室。厂区北侧为2#厂房，其中东侧由南往北依次为发货区、切纸区、原纸仓库和覆膜、烫金车间，西侧为印刷车间。 杭南路北厂区有2幢建筑，大门口西侧1#建筑为传达室，南侧的2#建筑为生产厂房，厂房大门西边从北往南依次为模切车间、水性印刷车间、半成品仓库和后道车间，大门东边从北往南依次为后道车间、成品仓库和后道车间。厂房最东边为食堂。厂房南侧为污水处理设施。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程简述 图2-2 纸箱工艺流程图 生产工艺说明： （1）将橡胶版安装在水性印刷机上，开启印刷机，对瓦楞纸进行印刷。每日生产结束或者更换橡胶版时需要用自来水擦洗橡胶版。 （2）印刷好的瓦楞纸用模切机切成需要的大小，再用糊箱机涂覆礼盒胶，最后用钉箱机装订后入库。 图2-3 礼盒工艺流程图 生产工艺说明： （1）将外购白板纸用卷筒纸分切机分切后进入印刷工序。 （2）将外购CTP版放入制版机内，由制版机激光器产生的单束原始激光，经多路光学纤维或复杂的高速旋转光学裂束系统分裂成多束(通常是200-500束)极细的激光束，每束光分别经声光调制器按计算机中图像信息的亮暗等特征，对激光束的亮暗变化加以调制后，变成受控光束。再经聚焦后，几百束微激光直接射到印版表面进行刻版工作，通过扫描刻版后，在印版上形成图像的潜影。再将CTP版放入冲版机内，用显影液浸泡冲洗，计算机屏幕上的图像信息就还原在印版上。CTP制版机里面的冲版机每天用自带水箱里的自来水冲洗一次。 （3）将制好的CTP版安装在印刷机上，开启印刷机，对白板纸进行印刷。UV印刷时纸张涂覆UV油墨后需用UV光照固化。每日生产结束或者更换CTP版时需要用洗车水清洗墨斗。生产时印刷胶辊需用润版液润湿。 （4）根据客户需要，印刷好的白板纸有200万m2采用覆膜处理，100万m2采用烫金工艺进行后续处理，其余2100万m2直接进入模切工序。下面分别介绍各工艺。 ①覆膜 覆膜属于印后加工的一种主要工艺，是将涂布黏合剂后的塑料薄膜与纸质印刷品经加热（电加热，100℃）、加压后黏合在一起，形成纸塑合一的产品，它是常见的纸质印刷品印后加工工艺之一。经过覆膜的印刷品，由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜，表面更加平滑光亮，不但提高了印刷品的光泽度和牢度，延长了印刷品的使用寿命，同时塑料薄膜又起到防潮、防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等保护作用。 ②烫金 烫金工艺是利用热压转移的原理，将电化铝中的铝层转印到承印物表面以形成特殊的金属效果，因烫金使用的主要材料是电化铝箔，因此烫金也叫电化铝烫印。 将印刷后的白板纸和电化铝箔放入烫金机，利用滚筒使铝层与白板纸紧密贴合，电化铝箔上的图案通过滚筒热转印到纸上，转印温度为100~130℃。烫金采用电加热，所用铜版外协加工。 （5）用模切机切成需要的大小，再用覆面机涂覆708胶水，最后用钉箱机装订后入库。 产能核算： 产能核算情况见下表。 表2-8 产能核算汇总 序号 设备名称 型号 单台小时加工量（m2） 日生产时 间(h/d) 设备 数量（台） 年生产 天数（d） 年生产 能力（万m2） 实际加工量（万m2） 实际生产运行时间（h/a） 1 四色水性印刷开槽机 K6-1200-2400 1200 8 1 300 288 800 2162 2 水性印刷机 3500 1500 8 1 300 360 3 水性印刷机 2000 1000 8 1 300 240 4 罗兰6色机 ROLAND800 2500 8 1 300 600 1400 2333 5 4色彩印机 CS920 1500 8 1 300 360 6 高堡印刷机 KBA162-5A 2000 8 1 300 480 7 海德堡印刷机 XL105-6/8LX 1000 8 3 300 720 1000 2381 8 海德堡印刷机 XL74-7LX 600 8 2 300 288 9 自动覆膜机 1300 300m2 8 3 300 216 200 2222 10 自动烫金机 1300 200m2 8 3 300 144 100 1667 产能核算小结 从上表可以看出，项目各设备均能满足年产纸箱800万平方米，彩盒2400万平方米（其中1400万m2采用胶印，1000万m2采用UV印刷，需覆膜200万m2，烫金100万m2）的能力。本次环评的工程分析，各设备的产污均以核算出来的实际工作时间进行计算。 2、主要污染因素分析 根据工艺流程图，营运期主要污染因子如下： 废气：制版废气，印刷废气，润版、洗墨斗废气，覆膜废气，烫金废气，糊盒废气，食堂油烟废气。 废水：水印机洗版水及员工生活污水。 噪声：生产设备运行噪声。 固废：废包装材料，边角料，显影液桶，油墨桶/袋，胶水桶，洗车水桶，润版液桶，异丙醇桶，润滑油桶，废版，废电化铝，废显影液，废洗车水，废润滑油，废滤芯，废抹布、手套，废活性炭，污泥及及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有企业环评审批及环保验收情况 杭州余杭华丰包装材料有限公司成立于1998年，地址位于杭州市余杭区运河镇杭南村。经营范围:纸制品制造；纸制品印刷。《纸制品印刷、纸箱彩印包装生产扩建项目》于2005年10月19日通过杭州市余杭区环境保护局审批（登记表批复[2005]2018号）。审批产能为年产(印刷)纸板箱80万只。 企业于2010年进行扩建，《新增年产7000吨彩印纸制包装印刷品技改项目》于2010年6月30日通过杭州市余杭区环境保护局审批（环评批复[2010] 384号），审批产能为年产彩印纸质包装印刷品7000吨（彩盒）。 上述2个项目于2011年9月通过竣工环境保护验收(余环验[2011]1-080号)。 二、排污许可证申报情况 根据企业提供资料，企业已进行排污许可证登记管理，登记编号: 913301107043025848001P。 三、现有工程污染物实际排放总量 目前企业实际产能为年产(印刷)纸板箱80万只，彩印纸质包装印刷品2000万m2（彩盒，约2428.8t）。 1、企业人员及生产班制 企业目前有员工70人，实行一班制生产（8h），年生产天数300天，厂区设食堂不设住宿。 2、原有项目生产能力、主要原辅材料消耗及主要生产设备 原有项目产品方案及产量，见表2-9所示： 表2-9 原有项目产品方案及产量一览表 序号 产品名称 审批产量 实际产量 变化情况 1 纸板箱 80万只/a（折合24万m2） 0 -80万只/a 2 彩印纸质包装印刷品（彩盒） 7000t/a（瓦楞纸，单重120g/m2，折合5833万m2） 1000万m2/a（瓦楞纸，折合1200t） -4833万m2/a（-5800t/a） 原有项目生产设备清单，见下表2-10。 表2-10 原有项目生产设备清单 序号 设备名称 审批数量 实际数量 变更情况（台） 规格型号 数量（台） 规格型号 数量（台） 1 五层瓦楞机 / 3 / 0 -3 2 水墨印刷机 2800 1 / 0 -1 3 双色胶印机 YP2A1E 1 YP2A1E 1 0 4 双色胶印机 YP2BOEA 1 / 0 -1 5 单色胶印机 YPIBIE 1 YPIBIE 1 0 6 德国罗兰6色机 ROLAND800 1 ROLAND800 1 0 7 全自动晒版机 SBK-B 1 SBK-B 1 0 8 自动显影机 XY1150 1 XY1150 1 0 9 自动平压膜切机 1620 1 1620 1 0 10 单边糊盒机 DKH 1 DKH 1 0 11 打孔机 / 1 / 1 0 12 分切机 / 1 Q2K1640 1 0 13 贴面机 PLT-0409 1 PLT-0409 1 0 14 闸角机 / 6 / 6 0 15 螺杆空压机 / 0 / 1 +1 原有项目原料清单见表2-11： 表2-11 原有项目辅材料消耗清单 序号 主要原辅材料 单位 审批用量 实际用量 变更情况 1 瓦楞纸 t/a 9000 1200 -7800 2 胶印油墨 t/a 1.5 2 +0.5 3 玉米胶 t/a 40 40 0 4 显影液 L/a 120 120 0 5 菲林片 张/a 360 360 0 6 PS版 张/a 360 360 0 7 印刷橡胶板 m2/a 77000 0 -77000 8 装订钢丝 t/a 15.4 10 -5.4 9 汽油 kg/a 180 120 -50 10 润版液 t/a 0 0.09 +0.09 11 异丙醇 t/a 0 0.15 +0.15 12 润滑油 t/a 0 0.03 +0.03 3、原有项目实际生产工艺流程 图2-4 彩印纸质包装印刷品（彩盒）生产工艺流程图 工艺说明： （1）将外购瓦楞纸用分切机分切后进入印刷工序。 （2）PS版经过晒版机与菲林一起感光后，再经过显影液进行显影和定影，用水冲洗后（将PS版面残留显影液清洗干净）形成可供印刷的PS版。 （3）将制好的PS版安装在印刷机上，开启印刷机，对瓦楞纸进行印刷。每日生产结束或者更换PS版时需要用汽油清洗墨斗。生产时需用润版液润湿。 （4）用模切机切成需要的大小，再用覆面机涂覆玉米胶水，最后用钉箱机装订后入库。 4、原有项目主要污染源强及治理措施 企业原有项目主要污染物的排放和处置情况汇总见表2-12、2-13。 表2-12 原有项目主要污染物排放情况汇总表 单位：t/a 内容 类型 污染物名称 审批排放量 实际排放量 增减量 大气污染物 非甲烷总烃（清洗） 0.18 0.017 -0.163 非甲烷总烃（印刷） 0 0.047 +0.047 食堂油烟 0.00176 0.00176 0 水污染物 生活污水 1309 1200 -109 CODcr 0.131 0.06 -0.071 NH3-N 0.02 0.006 -0.014 固体废物 废包装 0（0） 0（1） 0（+1） 瓦楞纸下脚料 0（22.5） 0（3） 0（-19.5） 废油墨桶（袋） 0（0.04） 0（0.05） 0（+0.01） 废抹布、手套 0（0.2） 0（1） 0（+0.8） 废显影液 0（0.2） 0（0.2） 0（0） 废汽油 0（0） 0（0.06） 0（+0.06） 废胶片 0（360张） 0（360张） 0（0） 废PS版 0（360张） 0（360张） 0（0） 废活性炭 0（0） 0（1.2） 0（+1.2） 废润滑油桶 0（0） 0（0.004） 0（+0.004） 废润滑油 0（0） 0（0.02） 0（+0.02） 生活垃圾 0（6.915） 0（10） 0（+3.085） 噪声 主要来自生产设备运行噪声，其源强约为60-80dB / 注：①非甲烷总烃（清洗）实际排放量来源于汽油，非甲烷总烃（印刷）实际排放量来源于油墨和润版液，上述废气均收集后经活性炭处理，活性炭吸附效率75%。②括号内固废数据为产生量。 表2-13 原有项目采取的措施汇总表 内容 类型 污染物名称 环评采取的治理措施 实际采取的治理措施 落实情况 大气污染物 非甲烷总烃（清洗） 经收集后15m排放 收集经活性炭吸附装置（TA001）处理后15m排放（DA001） 已落实 非甲烷总烃（印刷） 经收集后15m排放 已落实 食堂油烟 油烟净化装置处理后排放 油烟净化装置（TA002）处理后排放（DA002） 已落实 水污染物 生活污水 生活污水进入地埋式生化处理设备处理后，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后外排 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水主干管网，经临平净水厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放 已落实 CODcr NH3-N 固体废物 废包装 / 外售物资回收公司 / 瓦楞纸下脚料 外售物资回收公司 外售物资回收公司 已落实 废油墨桶（袋） 危废单位处置 绍兴华鑫环保科技有限公司处置 已落实 润版液桶 / 厂家回收 / 废抹布、手套 危废单位处置 绍兴华鑫环保科技有限公司处置 已落实 废显影液 危废单位处置 厂区暂存 / 废胶片 危废单位处置 厂区暂存 废PS版 危废单位处置 厂家回收 / 废活性炭 / 厂区暂存 / 润滑油桶 / 厂区暂存 / 废润滑油 / 厂区暂存 / 生活垃圾 环卫部门统一清运、处理 环卫部门统一清运、处理 已落实 噪声 1、在设备选型上，选择低噪声的生产设备。. 2、厂房设计应尽量考虑声学要求，车间尽量少设门窗，生产运行期间，尽量关闭门窗。 3、加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。 4、加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。 ①合理布置车间平面图，高噪声设备尽量往厂房的中央位置摆放。 ②生产过程中关闭门、窗。 ③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 厂界噪声实测达标 四、原有项目污染物达标排放情况分析 1、废气达标排放情况分析 浙江华标检测技术有限公司2021年8月19日企业正常生产时对胶印、清洗废气排气筒及厂界进行了监测，具体监测结果见表2-14、2-15。 表2-14 胶印、清洗废气排气筒有机废气监测结果 监测时间 测试项目 单位 检测结果 均值 限值 达标情况 治理设施进口 排气筒出口 8.19 处理工艺 / 活性炭 排气筒高度 m 15 烟气温度 ℃ 29 22 标干流量 N.d.m3/h 8015 8904 排放浓度 mg/ N.d.m3 23.8 24.1 24.6 5.53 5.35 5.09 5.32 120 达标 排放速率 Kg/h 0.191 0.193 0.197 0.0492 0.0476 0.0453 / / / 去除率 % / 75.6 / / / 表2-15 厂界有机废气监测结果 采样日期 采样点位 采样时间 非甲烷总烃（mg/m3） 2021.8.19 上风向C 13:50 1.13 下风向D 14:00 1.43 下风向E 14:10 1.47 下风向F 14:20 1.25 限值 4.0 达标情况 达标 2、厂界噪声监测结果 浙江鸿博环境检测有限公司2021年1月9~10日企业正常生产时对厂界噪声进行了监测，厂界噪声监测结果见表2-16。 表2-16 噪声监测结果 监测时间 测点位置 昼间监测值 标准值（昼间） 执行标准 2022.1.9 北厂区南侧1# 56.8 60 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 北厂区北侧2# 57.3 南厂区东侧3# 58.0 南厂区南侧4# 56.0 南厂区北侧5# 55.8 2022.1.10 北厂区南侧1# 58.7 北厂区南侧2# 57.1 南厂区东侧3# 56.9 南厂区南侧4# 56.9 南厂区北侧5# 59.6 备注：北厂区东、西侧，南厂区西侧与其他企业紧邻，无法布点。 五、原有项目主要环境问题及“以新带老”整改措施 （1）原有项目主要环境问题 原有项目生活污水纳管排放，有组织废气达标排放，厂界无组织废气能达标准限值，厂界噪声能够达标。目前尚存的问题为废显影液、废胶片、废活性炭、润滑油桶、废润滑油均在厂区暂存，未签订危废处置协议。 （2）整改措施及整改后污染物产排放情况 与有资质的危废处置单位签订废显影液、废胶片、废活性炭、润滑油桶、废润滑油处置协议，定期处置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本次评价采用余杭区2020年城市环境空气质量数据进行现状评价。 根据杭州市余杭区环保局2020年4月9日发布的《2020年杭州市余杭区环境状况公报》： 2020年，临平城区大气主要污染物可入肺颗粒物(PM2.5)平均浓度为30.6μg/m3, 较上年下降6.1μg/m3，降幅为16.6%；环境空气质量优良率为88.0%，较上年上升16.5个百分点，主要污染因子为臭氧(O3) 和可入肺颗粒物(PM2.5) 。 2020年，临平城区环境空气质量首次达到《环境空气质量标准》(GB3095 -2012)二级标准要求。 2020年，全区20个镇街环境空气质量优良率算术均值为88.5%，各镇街优良率为84.8%-95.9%。可入肺颗粒物(PM2.5) 浓度算术均值为33μg/m3，各镇街PM，2.5年均值为25μg/m3-37μg/m3，13个镇街可入肺颗粒物(PM2.5) 浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 因此，项目所在区域大气环境质量为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 ①非甲烷总烃 非甲烷总烃引用杭州余杭利达五金厂《新增年产铜芯40万件、铜盖40万件、锅架50万件、底盘20万件、接水盘50万件、风管5万套项目》（距离本项目西北方向4km）大气环境检测数据进行分析评价。 监测点位及监测因子详见表3-1。 表3-1 大气环境现状监测点一览表 监测时间 监测点位 方位 监测因子 2020年8月17~23日 杭州余杭利达五金厂 西侧，距离厂界1m 非甲烷总烃 非甲烷总烃连续监测7天，每天4次。 表3-2 环境空气污染物监测结果 单位：mg/m3 监测项目 样品数 监测浓度范围值（mg/m3） 标准值 （mg/m3） 最大比标值 超标率（%） 非甲烷总烃 小时值 28 1.22~1.52 2.0 0.76 0 根据监测结果可知，监测期间内，监测点位特征污染因子非甲烷总烃可达到相应质量标准。 2、水环境质量现状 项目附近水体为禾丰港，为了解项目所在地周边地表水环境的质量现状，本次评价引用智慧云河道网站2021年10月禾丰港（运河街道）的监测数据对项目所在地的地表水环境质量进行评价。监测项目：pH、DO、CODMn、NH3-N、TP等。 （1）评价标准 项目附近主要地表水体为厂区东侧的禾丰港（杭嘉湖44）。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，该河段属于太湖流域，“杭嘉湖平原河网”河段，水功能为禾丰港余杭农业用水区(编号：F1203102603023)，水环境功能为农业用水区(编号：330110FM220104000250)，目标水质为III类。 （2）评价方法 采用导则推荐的单因子指数评价法对项目所在区域的地表水环境质量现状进行评价，公式如下： ① 一般水质因子的标准指数为： Sij =Cij/Csi 式中：Sij―评价因子的标准指数； Cij―污染物浓度监测值，mg/L； Csi―水污染物标准值，mg/L。 ② pH的标准指数为： 式中：SpHj―pH的标准指数； pHj―pH实测统计代表值； pHsd―评价指标中pH的下限值； pHsu―评价指标中pH的上限值。 ③DO的标准指数为： 式中：—DO在j点的标准指数，mg/L； —DO在j点的浓度，mg/L； —饱和溶解氧浓度，mg/L； —溶解氧的地面水质标准，mg/L； —温度，℃。 水质因子的指标指数≤1时，表明该水质因子在评价水体中的浓度符合水域功能及水环境质量标准的要求；水质因子的指标指数>1时，表明该水质因子在评价水体中的浓度不符合水域功能及水环境质量标准的要求，水体已受到污染。 （3）监测及评价结果见表3-3。 表3-3 禾丰港（运河街道）水质监测结果 单位：mg/L，除pH外 监测因子 pH 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 DO 监测结果 7.5 2.2 1 0.093 7.18 Ⅲ类标准值 6~9 ≤6 ≤1.0 ≤0.2 ≥5 PI（Ⅲ） 0.25 0.37 1 0.465 / 注：没有水温数据，溶解氧标准指数无法计算。 根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法得出的结果（无水温数据，DO的PI值无法计算），目前禾丰港（运河街道）水质现状较好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 为了解本项目拟建地周边声环境质量现状，企业委托浙江鸿博环境检测有限公司对项目厂界及敏感点进行监测。 （1）声环境监测时工况：在原有项目和周边其他企业正常运行情况下监测。 （2）布点说明：根据项目所在地周边环境，在北侧厂区的南、北侧厂界，南侧厂区的东、南、北厂界及东、南、北侧敏感点处各设置一个噪声监测点，共8个监测点。具体点位布置情况见附图2。 （3）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》(噪声部分)中的监测方法执行。 （4）监测时间：2022年1月9~10日，每个监测点昼间各监测一次，每次10min。 （5）监测设备：AWA56888多功能声级计，测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB(A)，测量时传声器加装防风罩。 （6）评价标准：项目建设地位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，厂界及敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 （7）监测结果见表3-4。 表3-4 项目所在地声环境现状监测结果 监测时间 测点位置 昼间监测值 标准值（昼间） 执行标准 2022.1.9 北厂区南侧1# 56.8 60 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 北厂区北侧2# 57.3 南厂区东侧3# 58.0 南厂区南侧4# 56.0 南厂区北侧5# 55.8 唐公村东侧敏感点6# 54.3 唐公村东侧敏感点7# 53.9 唐公村东侧敏感点8# 53.4 2022.1.10 北厂区南侧1# 58.7 北厂区南侧2# 57.1 南厂区东侧3# 56.9 南厂区南侧4# 56.9 南厂区北侧5# 59.6 唐公村东侧敏感点6# 53.2 唐公村东侧敏感点7# 52.6 唐公村东侧敏感点8# 53.5 备注：北厂区东、西侧，南厂区西侧与其他企业紧邻，无法布点。 由表3-4的监测结果可知，项目各厂界及敏感点处均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区昼间标准限值的要求。因此，本项目所在地声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 本项目在现有场地技术改造，不新增用地，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目营运期大气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及重金属和持久性污染物，因此不考虑大气沉降途径影响。项目实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生产废水经污水处理设施，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水主干管网，经临平净水厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放，经临平净水厂统一达标处理。项目废水经处理后纳管排放，相应管道均做好防渗措施。项目厂区地面硬化，原料全部置于室内仓库，不露天堆放，危险品库、危废暂存间已做防渗处理。建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，基本不对土壤、地下水产生不良影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 经现场踏勘，厂界外 500 米范围内大气环境保护目标如下。 表3-5 主要大气环境保护目标一览表 保护目标名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 唐公村 120°16′0.909″ 30°29′29.795″ 居民区 731户 二类 S 5m 杭南村 120°15′54.032″ 30°29′31.884″ 居民区 532户 W 135m 2、声环境 经现场踏勘，厂界外 50米范围内声环境保护目标如下。 表3-6 主要声环境保护目标一览表 保护目标名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 唐公村 120°16′2.174″ 30°29′32.383″ 居民区 6户 2类 E 28m 唐公村 120°16′0.909″ 30°29′29.795″ 居民区 8户 2类 S 5m 唐公村 120°16′0.459″ 30°29′35.286″ 居民区 5户 2类 N 22m 3、地下水环境 经现场踏勘，厂界外 500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目在现有场地技术改造，不新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目废水主要为水印机清洗水和员工生活污水。项目所在地具备纳管条件，水印机清洗水经污水处理设施处理，汇同经化粪池处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水主干管网，经临平净水厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。标准见表3-7。 表3-7 水污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L（pH除外） 污染物 pH 悬浮物 CODCr 氨氮 总磷 GB8978-1996三级标准 6～9 400 500 35* 8* GB18908-2002中一级A标准 6～9 10 50 5(8)① 0.5 注：*氨氮、总磷纳管标准参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 2、废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。具体标准值见下表。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 二级最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度15m 监测点 浓度（mg/Nm3） 非甲烷总烃 120 10 周界外浓度最高点 4.0 厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值，详见表3-9。 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 污染物 浓度限值 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 3、噪声 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物控制标准 建设单位产生的固体废物的处理、处置均要满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定要求。 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物在厂区内的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB15597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 企业纳入总量控制污染因子为：CODCr、氨氮和VOCs。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的CODcr和NH3-N替代削减比例要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。 根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入核准办法（试行）>的通知》浙环发[2012]10号文、《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>》环发[2012]130号文的规定，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。 厂区具体总量控制建议值见表3-11： 表3-11 本项目实施后总量 单位:t/a 污染物 审批 排放量 实际排放量 以新带老 削减量 本项目 排放量 本项目实施后排放总量 审批增减量 实际增减量 区域平衡替代削减量 建议 购买量 COD 0.131 0.06 0.06 0.01 0.07 -0.061 +0.01 0 0 氨氮 0.02 0.006 0.006 0.001 0.007 -0.013 +0.001 0 0 VOCs 0.18 0.064 0.064 0.332 0.332 +0.152 +0.268 0.304 0.152 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，仅需安装设备，因此施工期污染不具体分析 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 （1）废气源强核算 ①制版废气 制版需要使用CTP版和显影液。根据原料MSDS，显影液为无机物，不产生废气。企业年使用CTP版3000张，折合约2.08t/a（0.693kg/张），其中含二乙二醇二甲醚4%、乙醚0.95%，环评以最不利情况溶剂全部挥发计算，非甲烷总烃产生量为0.103t/a，产生速率为0.043kg/h。要求企业在制版车间（50m2，高度4m）整体抽风，小时换气次数10次年，总风量2000m3/h，收集效率95%，收集后的废气与UV印刷、UV润版、UV洗墨斗、覆膜、烫金等废气一并经活性炭装置（TA003）处理后于15m排气筒（DA003）排放。 ②印刷废气 企业共有水性印刷、胶印以及UV印刷三种工艺，下面分别分析其产污。 A、水性印刷废气 企业水性印刷设置在杭南路南车间，共3台印刷机，年使用水性油墨24t。根据水性油墨的VOC含量检测报告，项目使用的水性油墨有机物含量为0.3%，非甲烷总烃产生量为0.072t/a，产生速率为0.033kg/h。 要求企业在水性印刷机上方设集气罩，单台集气罩尺寸为2×2m，收集风速0.3m/s，单台印刷机风量4320m3/h，总风量12960m3/h，收集效率85%，收集后的废气经活性炭（TA004）装置处理后于15m排气筒（DA004）排放。 B、胶印废气 企业胶印印刷设置在杭南路北车间，共3台胶印印刷机，年使用胶印油墨35t。根据胶印油墨的VOC含量检测报告，项目使用的胶印油墨有机物含量为0.5%，非甲烷总烃产生量为0.175t/a，产生速率为0.075kg/h。胶印机印刷工序密闭，自带排气筒，单台胶印机风量3000m3/h，总风量9000m3/h，收集效率95%，收集后的废气与润版、洗墨斗等废气一并经现有活性炭装置（利用现有项目胶印废气处理设施，TA001）处理后于15m排气筒（利用现有项目胶印废气排气筒，DA001）排放。 C、UV印刷废气 企业UV印刷与胶印印刷一并设置在杭南路北车间，共5台UV印刷机，年使用UV油墨20t。 UV光照射时，在引发剂的作用下，丙烯酸酯与功能团单体发生双键加成聚合反应（过量单体会发生自体聚合），该反应是放热反应，聚合过程中会有少量的有机物受热挥发，形成废气。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》（2015年11月），“使用含丙烯酸、丙烯酸酯类、苯乙烯等易聚合VOCs成分的胶水，进行粘结后进行高温烘干的企业，原则上认为这些VOCs成分在聚合后，残留并挥发的单体占胶水中总溶剂量的比例不低于1%”，并以此为依据通过“物料衡算法”计算VOCs排放量。本项目使用的UV油墨中有机废气参照上述方法进行核算，UV油墨用量约20t/a，易聚合成分含量为83%（均取中值），非甲烷总烃产生量为0.166t/a，产生速率为0.07kg/h。 UV印刷机印刷、光固化工序均密闭，自带排气筒，单台印刷机风量3000m3/h，总风量15000m3/h，收集效率95%，收集后的废气与制版、润版、洗墨斗、覆膜、烫金等废气一并经活性炭装置（TA003）处理后于15m排气筒（DA003）排放。 ③润版、洗墨斗废气 A、润版废气 企业胶印机和UV印刷机需要采用润版液润版。根据润版液MSDS报告，本身含戊二醛2%，使用时按3:92:5的比例兑水和异丙醇使用，因此即用状态下的润版液中有机物含量为5.06%。企业使用润版原液0.36t/a，异丙醇0.6t/a，配制成即用状态下润版液12t，按最不利情况有机物全部挥发算，非甲烷总烃产生量为0.6072t/a，其中胶印机产生量为0.2277t/a，产生速率0.098kg/h；UV印刷机产生量为0.3795t/a，产生速率0.153kg/h（胶印机与UV机年工作时间相当，因此按设备数量来分配废气量）。润版废气在胶印和UV印刷过程持续挥发，胶印润版废气与胶印废气、胶印洗墨斗废气一并经活性炭装置（TA001）处理后于15m排气筒（DA001）排放。UV润版废气与UV印刷废气、UV洗墨斗废气以及制版、覆膜、烫金等废气一并经活性炭装置（TA003）处理后于15m排气筒（DA003）排放。 B、洗墨斗废气 胶印机和UV印刷机采用洗车水清洗墨斗，清洗温度为常温。根据洗车水MSDS报告，其含有的溶剂为丙三醇（甘油）。丙三醇20℃时饱和蒸气压仅为0.4kpa，挥发速率较小。根据洗车水的VOC含量检测报告，挥发性有机物含量为9.8%，环评按其中的20%挥发计算，洗墨斗废气产生量为0.0136t/a。其中胶印机产生量为0.0053t/a，产生速率0.002kg/h；UV印刷机产生量为0.0088t/a，产生速率0.004kg/h（胶印机与UV机年工作时间相当，因此按设备数量来分配废气量）。 胶印洗墨斗废气与胶印废气、胶印润版废气一并经活性炭装置（TA001）处理后于15m排气筒（DA001）排放。UV洗墨斗废气与UV印刷废气、UV润版废气以及制版、覆膜、烫金等废气一并经活性炭装置（TA003）处理后于15m排气筒（DA003）排放。 ④覆膜废气 企业采用BOPP预涂膜进行覆膜。BOPP预涂膜上面涂覆的是EVA热熔胶，主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物，再配以增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂等制成热熔胶。根据建设单位提供的资料，覆膜加热温度为100℃，而乙烯-醋酸乙烯共聚物的分解温度在250℃以上，可见，覆膜过程乙烯-醋酸乙烯共聚物不进行分解，仅产生微量的有机挥发物，本环评不对其进一步定量分析。覆膜与烫金在单独的车间内（面积100m2，高度4m），设风管整体抽风，每小时换气10次，覆膜废气与烫金、制版、UV印刷、UV润版等废气一并经活性炭装置（TA003）处理后于15m排气筒（DA003）排放。 ⑤烫金废气 烫金是利用滚筒使铝层与白板纸紧密贴合，电化铝箔上的图案通过滚筒热转印到胚布上，转印温度为100~130℃。根据电化铝箔MSDS报告，其成分为聚酯薄膜83～87%、蜡2.7～3.45%、氨基树脂4.1～6.4%、铝0.15～0.2%、丙烯酸树脂6.0～7.0%，树脂和蜡在130℃均不分解，仅产生微量的有机挥发物，本环评不对其进一步定量分析。烫金废气与覆膜、制版、UV印刷、UV润版等废气一并经活性炭装置（TA003）处理后于15m排气筒（DA003）排放。 ⑥糊盒废气 企业采用HH708胶水，H9830M水性礼盒胶糊盒，上述2种胶水均为水性胶，根据其VOC含量检测报告，VOC均为未检出，因此不定量计算糊盒废气。 ⑦食堂油烟废气 本项目预计新增员工10人，人均食用油消耗量以15g/人·餐计，食用油用量为0.15kg/d，即45kg/a。油烟挥发一般为用油量的2%，油烟产生量为0.9kg/a。企业已安装风量4000m3/h，最低去除效率不低于60%的油烟净化设施，油烟废气引至油烟净化设施处理后由烟道至食堂屋顶排放。以日运转2h计，厨房新增油烟排放量为0.36kg/a，总排放浓度为0.88mg/m3（含原有项目油烟），可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）所规定的2.0mg/m3标准。 表4-1 食堂油烟产排情况一览表 污染物 系统风量m3/h 产生量t/a 防治措施 有组织排放 无组织排放 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 食堂油烟 4000 0.0009 经油烟净化设施处理后至食堂屋顶排放（DA002） 0.00036 0.88 0.0035 / / |

（2）废气产排情况汇总 ①废气污染治理设施情况 表4-2 废气污染治理设施信息表 产排污环节 污染物种类 排放 形式 治理设施 有组织排放口编号 有组织排放口名称 排放口类型 设施编号 设施工艺 处理能力m3/h 收集效率% 去除率% 是否为可行技术 胶印、胶印润版、胶印洗墨斗 非甲烷总烃 有组织 TA001 活性炭吸附 9000 95 75 是 DA001 胶印废气排放口 一般排放口 制版 非甲烷总烃 有组织 TA003 活性炭吸附 2000 95 75 是 DA003 制版、UV印刷、覆膜、烫金废气排放口 一般排放口 UV印刷、UV润版、UV洗墨斗 15000 覆膜、烫金 4000 水性印刷 非甲烷总烃 有组织 TA004 活性炭吸附 12960 85 75 是 DA004 水性印刷废气排放口 一般排放口 食堂 油烟 有组织 TA002 油烟净化器 4000 100 60 是 DA002 油烟废气排放口 一般排放口 ②废气产排情况汇总 表4-3 废气产排污汇总表 产排污环节 污染物种类 排放方式 污染物产生 污染物排放 执行标准 产生量 产生速率 产生浓度 排放量 排放速率 排放浓度 标准 限值 t/a kg/h mg/m3 t/a kg/h mg/m3 / mg/m3 胶印、胶印润版、胶印洗墨斗 非甲烷总烃 有组织DA001 0.3876 0.1663 18.5 0.0969 0.0416 4.6 GB16297-1996 120 无组织 0.0204 0.0088 / 0.0204 0.0088 / / / 制版、UV印刷、UV润版、UV洗墨斗、覆膜、烫金 非甲烷总烃 有组织DA003 0.6244 0.2565 128.3 0.1561 0.0641 32.1 GB16297-1996 120 无组织 0.0329 0.0135 / 0.0329 0.0135 / / / 水性印刷 非甲烷总烃 有组织DA004 0.0612 0.0281 2.2 0.0153 0.007 0.54 GB16297-1996 120 无组织 0.0108 0.005 / 0.0108 0.005 / / / 食堂 油烟 有组织DA002 0.0009 / / 0.00036 0.0035 0.88 GB18483-2001 2 ③废气排放口基本情况 表4-4 排放口基本情况 编号 名称 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 类型 地理坐标 经度 纬度 DA001 胶印废气排放口 15 0.5 常温 一般排放口 120°16′0.713″ 30°29′33.906″ DA002 食堂油烟废气排放口 4 0.2 35 一般排放口 120°16′1.167″ 30°29′30.536″ DA003 制版、UV印刷、覆膜、烫金废气排放口 15 0.8 常温 一般排放口 120°16′1.061″ 30°29′34.369″ DA004 水性印刷废气排放口 15 0.6 常温 一般排放口 120°15′59.081″ 30°29′31.820″ ④废气监测要求 由于《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中仅规定重点管理和简化管理的监测要求，本项目根据《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版）属于“十八、印刷和记录媒介复制业23—39、印刷231—其他”，为登记管理，因此本项目监测要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。 表4-5 废气监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 胶印废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 油烟废气排放口 油烟 1次/年 制版、UV印刷、覆膜、烫金废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 水性印刷废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 厂界 非甲烷总烃 1次/年 ⑤废气污染源非正常排放情况 本环评考虑的非正常工况指废气治理措施无法正常运行，导致排气筒排放的污染物浓度偏高，具体见下表： 表4-6 废气污染源非正常排放情况 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/mg/m3 非正常排放速率/kg/h 单次持续时间/h 年发生频次/次 应急措施 1 胶印废气排放口DA001 活性炭失效，导致废气处理效率降低50% 非甲烷总烃 11.5 0.1039 3 1 停车、更换活性炭 2 油烟废气排放口DA002 油烟净化器故障，导致废气直接排放 食堂油烟 5.6 0.0223 24 1 停车、检修及维护 3 制版、UV印刷、覆膜、烫金废气排放口DA003 活性炭失效，导致废气处理效率降低50% 非甲烷总烃 80.2 0.1603 3 1 停车、更换活性炭 4 水性印刷废气排放口DA004 活性炭失效，导致废气处理效率降低50% 非甲烷总烃 1.4 0.0175 3 1 停车、更换活性炭

（3）废气污染治理设施可行性分析 本项目制版、印刷、润版、洗墨斗、覆膜、烫金废气经活性炭处理后通过15m高排气筒排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），属于可行技术，废气经处理后可实现达标排放。 食堂油烟采用机械分离和静电净化的双重工艺处理。 油烟废气在风机的作用下被吸入管道，进入油烟净化器的第一级净化分离均衡装置，采用重力惯性净化技术对大颗粒油进行物理分离和均衡雾粒子。分离的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油箱。剩余的小粒随着油雾颗粒进入高压静电场，高压静电场采用两级高低压分离的静电静态工作原理。第一级电离板的电场将微小粒径的油雾颗粒带入带电粒子中。这些带电粒子在到达第二级吸附板后立即被吸附并部分带电。高压静电场激发的臭氧有效降解有害成分，消毒、除臭效果，最后通过滤网排出清洁空气。油烟废气经处理后可实现达标排放。 （4）废气排放的环境影响 制版、印刷、润版、洗墨斗、覆膜、烫金非甲烷总烃废气排放速率和浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准限值。食堂油烟废气经处理后排放可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准限值。废气经污染防治措施处理后，能达标排放，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的环境影响可接受。 2、水环境影响及防治措施 （1）废水源强核算 项目生产用水主要在润版液配制（胶印和UV），CTP制版机里的冲版，水性印刷机橡胶版清洗三个方面。其中润版液配制过程需要用水11.04m3/a，不外排。CTP制版机内置2个水箱，尺寸为0.4×0.35×0.45m，水量按80%计算，冲版水量共0.1m3。每次冲版后用印刷冲版净水器将冲版水过滤后循环使用，每月更换一次，作为危废，不排放。因此只排放水性印刷机橡胶版清洗水。 ①水性印刷机橡胶版清洗水 水性印刷机每日生产结束或者更换橡胶版时需要用自来水擦洗橡胶版，每日用水量约为0.05m3/d，产污系数取90%，废水产生量为0.045m3/d，13.5m3/a。清洗水质为CODCr5000mg/L，因此本项目污染物新增量为CODCr0.068t/a。 企业计划在杭南路南厂区安装一套污水处理设施，采用“芬顿氧化+混凝沉淀”工艺，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。 ②生活污水 本项目新增10人，设食堂、不设住宿。根据《建筑给水排水设计规范》，不住宿员工日用水量按50L/d计算，就餐员工一餐用水量按25L/d计算。生活用水量为0.75m3/d（人均按1餐计算），225m3/a，污水排放系数以80%计，生活污水排放量0.6m3/d，180m3/a。水质类比城市生活污水：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，各污染物新增量为CODCr0.063t/a、NH3-N0.006t/a。 项目生产废水经废水处理装置处理后汇同经化粪池处理的生活污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 要求)后纳入市政污水管网，经临平净水厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。 （2）废水产排情况汇总 ①废水污染治理设施情况 项目水性印刷机橡胶版清洗水经废水处理装置处理后排放，生活污水经化粪池处理后排放，相应污染治理设施情况见下表。

表4-7 废水污染治理设施信息表 产排污环节 废水种类 污染物种类 治理设施 排放方式 排放去向 排放规律 排放口名称/编号 排放口类型 设施编号 治理工艺 处理能力t/d 治理效率% 是否为可行技术 水性印刷 橡胶版清洗水 CODCr 色度 TW001 芬顿氧化+混凝沉淀 0.1 90 是 间歇排放 临平净水厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放 废水排放口DW001 一般排放口-总排口 员工生活 生活污水 CODCr 氨氮 TW002 厌氧 2 / 是 间歇排放 临平净水厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放 废水排放口DW001 一般排放口-总排口 ②废水产排情况汇总 表4-8 废水产排污情况汇总 产排污环节 废水类别 污染物种类 产生量t/a 产生浓度mg/L 污染治理设施 纳管排放情况 外排环境情况 排放标准 设施名称 处理效率% 排放量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 排放浓度mg/L 标准 限值mg/L 水性印刷 橡胶版清洗水 废水量 13.5 / 芬顿氧化+混凝沉淀 / 10 / 10 / / / CODCr 0.068 5000 90% 0.005 500 0.001 50 GB8978-1996 500 员工生活 生活污水 废水量 180 / 化粪池 / 180 / 180 / / / CODCr 0.063 350 / 0.063 350 0.009 50 GB8978-1996 500 NH3-N 0.006 35 / 0.006 35 0.001 5 DB33/887-2013 35

③废水排放口基本情况 表4-9 废水排放口基本情况 编号 名称 坐标 类型 经度 纬度 DW001 污水排放口 120°16′0.008″ 30°29′32.786″ 一般排放口-总排口 ④废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测计划见表4-10。 表4-10 废水监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 污水总排放口 pH、化学需氧量、氨氮 1次/年 （3）废水污染治理设施可行性分析 本项目水性印刷机橡胶版清洗水采用“芬顿氧化+混凝沉淀”工艺处理，混凝沉淀工艺为《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》(HJ1066 2019)中可行技术。 水性油墨清洗废水COD浓度在3000～5000mg/L 不等。其主要污染因子为树脂、溶剂形成的COD以及颜料形成的色度。 芬顿试剂在工业废水处理方面得到了广泛地应用，它具有极强的氧化能力，对生物降解或一般化学氧化剂难以奏效的有机废水有较好的处理效果，去除效率可以达到90%以上。 芬顿试剂的作用机理如下： Fe2 + + H2O2 →Fe3 + + OH·+ OH- Fe3 + + H2O2→ Fe2 + + H2O+ H+ RH + OH·→ R·+ H2O Fe2 + + OH·→ Fe3 + + OH- R·+ Fe3 + →Fe2 + + 产物 R·+ OH·→ ROH R·+ H2O2 →ROH + OH· HO2·+ Fe3 +→ Fe2 + + O2 + H+ OH·+ H2O2 →HO2·+ H2O 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。实验及器皿清洗废水中含有大量有机物，生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫。悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。因此，本项目生活污水经化粪池处理后纳管可行。 （4）依托集中污水处理厂可行性分析 临平净水厂位于余杭区南苑街道，东湖路西侧、沪杭高速以南，设计处理能力为20万m3/d。据调查，临平净水厂环评已于 2016年7月通过余杭区环保局审批(环评批复[2016]309 号)，2016年底正式开工建设，目前已通水试运行。临平净水厂建成后，通过临平污水总泵站调节水量：临平第一、第二污水子系统、开发区污水子系统收集的污水优先纳入临平净水厂，余出废水仍可纳入杭州七格污水处理厂。 临平净水厂服务范围为临平副城，包括 6 个街道(临平、东湖、南苑、星桥、乔司和运河街道)、1 个开发区(余杭经济技术开发区(钱江经济开发区))的全部污水及塘栖镇和崇贤街道的部分污水。污水处理工艺采用水解酸化+膜生物反应器(MBR)，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准，尾水排入钱塘江。 临平净水厂2019年监测数据汇总见下表4-11。 表4-11 临平净水厂2019年监测数据 月份 COD（mg/L) BOD5（mg/L) NH3-N（mg/L) SS（mg/L) TN（mg/L) TP（mg/L) 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 1 286.93 29.32 - - 30.14 3.22 218.93 11.07 37.71 20.70 4.99 1.27 2 282.09 21.44 - - 23.71 0.39 242.50 7.91 30.34 19.55 3.74 1.80 3 356.70 24.80 - - 31.40 2.10 331.30 8.00 43.30 12.40 5.60 1.10 4 375.57 21.33 171.50 2.70 39.52 0.87 278.63 5.50 49.21 10.01 5.44 0.28 5 327.97 19.65 171.50 2.00 36.17 0.26 257.87 4.60 44.75 9.87 4.66 0.27 6 274.60 18.73 156.00 2.00 29.89 0.46 201.83 4.00 39.48 8.04 4.15 0.14 7 259.52 16.77 151.00 2.00 27.92 0.25 205.45 4.00 36.66 8.34 4.25 0.26 8 336.42 15.35 192.33 2.00 34.85 0.33 189.61 4.00 41.94 7.52 5.00 0.15 9 367.07 14.03 131.00 2.00 36.33 0.59 209.14 4.00 44.01 6.76 5.47 0.08 10 323.10 14.45 136.00 2.00 42.55 0.47 181.94 4.00 49.00 9.06 5.34 0.12 11 335.80 14.90 121.00 2.00 44.63 0.53 179.20 4.00 49.68 9.54 5.20 0.08 12 354.32 16.42 117.33 2.00 42.73 0.60 175.23 4.06 49.50 10.29 5.35 0.05 平均值 323.34 18.93 149.74 2.08 34.99 0.84 222.64 5.43 42.97 11.01 4.93 0.47 标准值 / 50 / 10 / 5 / 10 / 15 / 0.5 是否 达标 / 是 / 是 / 是 / 是 / 是 / 是 由上表可知，临平净水厂出水水质均能达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。 企业新增废水最大日排放量约0.7t，仅占临平净水厂处理能力的0.00035%，因此不会对污水处理厂的稳定运行造成影响。 因此，从项目废水水质水量情况以及临平净水厂处理规模、纳污范围以及规划等方面分析，本项目废水纳入该污水处理厂，对污水处理厂的正常运行基本不会造成明显的冲击影响，对纳污水体影响不大。 3、噪声 （1）噪声源强及排放情况 项目噪声主要来源于制版机、分切机、印刷机、模切机、覆膜机、烫金机、糊箱机、覆面机、空气压缩机、废气风机等生产设备运行时产生的噪声，设备源强详见表4-12。 表4-12 噪声源强及排放情况 噪声源 数量（台） 产生强度dB 降噪措施 排放强度dB 持续时间/h 位置 工艺 降噪效果 制版机 1 65 墙体隔声 20 45 2400 北厂区 分切机 2 70 墙体隔声 20 50 2400 胶印机 3 75 墙体隔声 20 55 2333 UV印刷机 5 75 墙体隔声 20 55 2381 覆膜机 3 70 墙体隔声 20 50 2222 烫金机 3 70 墙体隔声 20 50 1667 螺杆空压机 1 78 减振、墙体隔声 25 53 2400 废气风机 2 80~85 减振、墙体隔声 25 55~60 2400 水性印刷机 3 75 墙体隔声 20 55 2162 南厂区 模切机 4 75 墙体隔声 20 55 2400 糊箱机 2 65 墙体隔声 20 45 2400 覆面机 2 65 墙体隔声 20 45 2400 螺杆空压机 1 78 减振、墙体隔声 25 53 2162 废气风机 2 85 减振、墙体隔声 25 60 2162 （2）噪声达标情况 表4-13 噪声达标排放情况 预测点 贡献值 背景值 叠加值 标准值 北厂区 东厂界 52.22 / 52.22 60 南厂界 49.12 58.7 59.15 西厂界 52.27 / 52.27 北厂界 52.71 57.3 58.60 南厂区 东厂界 53.28 58.0 59.26 60 南厂界 51.83 56.9 58.08 西厂界 53.35 / 53.35 北厂界 51.18 59.6 60.18 唐公村（东侧） 31.68 54.3 54.32 60 唐公村（南侧） 49.92 53.9 55.36 唐公村（北侧） 45.46 53.5 54.13 备注：①噪声本底值取监测值里面的大值。②北厂区东、西侧，南厂区西侧无背景值，只预测贡献值。 （3）噪声监测要求 表4-14 噪声监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 厂界 等效连续A声级（Leq） 昼间，1次/季度 图4-1 等声级线图 4、固废 （1）项目副产物产生情况 项目固废主要来源于生产过程中产生的废包装材料，边角料，显影液桶，油墨桶/袋，胶水桶，洗车水桶，润版液桶，异丙醇桶，润滑油桶，废版，废电化铝，废显影液，废洗车水，废润滑油，废滤芯，废抹布、手套，废活性炭，污泥及生活垃圾。 项目产生的主要固体废物如下： ①废包装：原料瓦楞纸采用木质托盘做底，四周用塑料薄膜固定；白板纸则采用卷筒，中间有纸质内衬，外面用牛皮纸或塑料膜包装。废包装产生量约10t/a，由废品公司回收。 ②边角料：切纸、模切、开槽过程会产生边角料，产生量约为原料纸张用量的2%，134.4t/a，由废品公司回收。 ③显影液桶：显影液采用20L塑料桶包装，年产生23个，单重约1kg，总重0.023t/a。由厂家回收，不属于固废。 ④油墨桶/袋：水性油墨采用20kg铁桶包装，年产生1200个，单重2kg，总重2.4t/a；胶印油墨采用2kg塑料袋装，年产生废塑料袋17500个，单重约0.01kg，总重0.175t/a；UV油墨采用1kg铁桶包装，年产生废桶20000个，单重0.1kg，总重2t/a。均为危险固废，由资质单位处置。 ⑤胶水桶：HH708胶水采用0.8m3塑料桶包装，年产生废桶450个，单重约40kg，总重18t/a；H9830M水性礼盒胶采用25kg塑料桶包装，年产生废桶180个，单重约1.5kg，总重0.27t/a。均由厂家回收，不属于固废。 ⑥洗车水桶、润版液桶、异丙醇桶：洗车水采用20L铁桶包装，年产生废桶55个，单重约2kg，总重0.11t/a；润版液采用10kg塑料桶包装，年产生废桶36个，单重约0.5kg，总重0.018t/a；异丙醇采用200L塑料桶包装，年产生废桶4个，单重约10kg，总重0.04t/a。均由厂家回收，不属于固废。 ⑦润滑油桶：废润滑油桶年产生3个，单重2kg，总重0.006t/a，属于危险固废，由资质单位处置。 ⑧废版：废CTP版单张重0.693kg，总重2.079t/a；印刷橡胶板和烫金的铜版由委托印刷业务的单位自行回收，因此不属于固废。 ⑨废电化铝：电化铝箔上面的树脂、铝等物质在烫金时转印到纸上，剩下的基膜约占用量的85%，1.7t/a。由原厂家回收，不属于固废。 ⑩废显影液：显影液用量为450L，密度1.16t/m3，重0.522t/a；废冲版水产生量为0.96t/a。废冲版水与显影液混合，合称废显影液，重量为1.482t/a，属于危险固废，由资质单位处置。 ⑪废洗车水：洗车水用量为1100L（密度0.63t/m3），清洗过程损耗按10%计算，废洗车水重约0.624t/a，属于危险固废，由资质单位处置。 ⑫废润滑油：空压机每年更换一次润滑油，废油量约0.04t/a，属于危险固废，由资质单位处置。 ⑬废滤芯：印刷冲版净水器采用滤芯净化洗版水，滤芯每年更换一次，废滤芯量约为0.01t/a，属于危险固废，由资质单位处置。 ⑭废抹布、手套：废抹布、手套产生量约1t/a，属于危险固废，由资质单位处置。 ⑮废活性炭：根据工程分析，TA001号活性炭吸附塔吸附风量为9000m3/h，TA003号活性炭吸附塔吸附风量为21000m3/h，TA004号活性炭吸附塔吸附风量为12960m3/h，塔内风速均取0.5m/s，吸附层厚度取0.5m，每个吸附塔活性炭一次填充量分别为1t、2.3t和1.4t（活性炭密度按0.4t/m3）。本项目活性炭吸附的有机废气量分别为TA001号0.2907t/a，TA003号0.4683t/a，TA004号0.0459t/a。活性炭的吸附效率按“0.15kg有机废气/1kg活性炭”计，TA001号需要活性炭1.938t，TA003号需要活性炭3.122t，TA004号需要活性炭0.306t。TA001号、TA003号活性炭塔每半年更换一次，TA004号一年更换一次即可满足要求。产生的废活性炭量为8.8t/a。废活性炭属危险固废，由资质单位处置。 ⑯污泥：污水处理装置混凝沉降工艺产生含水污泥约5t/a（压滤后含水率约70%），属于危险固废，由资质单位处置。 ⑰生活垃圾：项目新增员工10人，生活垃圾产生量按人均0.5kg/人.d，生活垃圾产生量约1.5t/a，由环卫部门清运。 表4-15 副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 属性 代码 预计产生量（t/a） 1 原料废包装 拆包 固态 木、塑料、纸 一般固废 223-001-07 10 2 边角料 切纸、模切 固态 纸、塑料 一般固废 223-001-04 134.4 3 油墨桶/袋 印刷 固态 铁、塑料、油墨 危险固废 HW49 900-041-49 4.575 4 润滑油桶 空压机 固态 钢、矿物油 危险固废 HW08 900-249-08 0.006 5 废显影液 制版 液态 偏硅酸钠、溶剂 危险固废 HW16 231-002-16 1.482 6 废洗车水 印刷 液态 洗车水、油墨 危险固废 HW06 900-404-06 0.624 7 废润滑油 空压机 液态 矿物油 危险固废 HW08 900-217-08 0.04 8 废滤芯 制版 固态 偏硅酸钠、溶剂 危险固废 HW49 900-041-49 0.01 9 废抹布、手套 印刷 固态 棉、油墨 危险固废 HW49 900-041-49 1 10 废活性炭 废气处理 固态 炭、有机物 危险固废 HW49 900-039-49 8.8 11 污泥 废水处理 半固态 油墨 危险固废 HW49 772-006-49 5 12 生活垃圾 职工生活 固态 / 一般固废 / 1.5 （2）固废产生及贮存、利用处置情况 表4-16 固废产生及贮存、利用处置情况 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量/t/a 贮存方式 利用处置方式 去向 利用处置量/t/a 原料废包装 拆包 一般固废 / 固态 / 10 一般固废仓库暂存 回收利用 物资回收单位 10 边角料 切纸、模切 一般固废 / 固态 / 134.4 一般固废仓库暂存 回收利用 物资回收单位 134.4 油墨桶/袋 印刷 危险固废 油墨 固态 T/In 4.575 危废暂存间 无害化 资质单位 4.575 润滑油桶 空压机 危险固废 矿物油 固态 T，I 0.006 危废暂存间 无害化 资质单位 0.006 废显影液 制版 危险固废 溶剂 液态 T 0.522 危废暂存间 无害化 资质单位 0.522 废洗车水 印刷 危险固废 油墨 液态 T，I，R 0.624 危废暂存间 无害化 资质单位 0.624 废润滑油 空压机 危险固废 矿物油 液态 T，I 0.04 危废暂存间 无害化 资质单位 0.04 废滤芯 制版 危险固废 偏硅酸钠、溶剂 固态 T/In 0.01 危废暂存间 无害化 资质单位 0.01 废抹布、手套 印刷 危险固废 油墨 固态 T/In 1 危废暂存间 无害化 资质单位 1 废活性炭 废气处理 危险固废 有机物 固态 T 8.8 危废暂存间 无害化 资质单位 8.8 污泥 废水处理 危险固废 油墨 半固态 T/In 5 危废暂存间 无害化 资质单位 5 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 固态 / 1.5 自行贮存 清运 环卫部门 1.5 （3）环境管理要求 ①一般固废管理措施 废包装、边角料等一般固废必须按照一般固废要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内设置一般固废暂存场所，分类收集暂存，禁止和生活垃圾混入，同时应进行防雨防流失处理，建设单位应建立检查维护制度、检查维护制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 ②危险固废管理措施 油墨桶/袋、润滑油桶、废显影液、废洗车水、废滤芯、废润滑油、废抹布、手套、废活性炭和污泥必须按照危险废物要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内必须设置独立危险废物暂时贮存场所，危险废物暂时贮存场所的设置及危险废物在厂内暂存时必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求执行，具体要求如下： A、暂存场所内地面和裙脚需进行防腐、防渗、防漏处理。 B、场所需设置门和锁，各类危险废物需根据种类和数量合理分区堆放，每个分区之间建议设置挡墙间隔，同时危废名称、管理制度等各类标识标牌上墙（具体按照GB15562.2等标准要求实施）。 C、安排专人要求做好危险固废的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制（建立信息台账，危险废物的记录和货单在危险废物接收后继续保留至少五年），确保固废得到有效处置，危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。 5、地下水、土壤 本项目营运期大气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及重金属和持久性污染物，因此不考虑大气沉降途径影响。项目实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生产废水处理后与经化粪池处理生活污水混合达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水主干管网，经临平净水厂统一达标处理。项目厂区地面硬化，车间地面、污水处理设施均做好防渗措施，原料全部置于室内仓库，不露天堆放，危废暂存间均已做防渗处理。建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，基本不对土壤、地下水产生不良影响。 6、生态 项目不新增用地，无需进行生态评价。 7、环境风险 （1）危险物质 项目所用润滑油、异丙醇以及CTP版内的乙醚为《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B突发环境事件风险物质，危险固废属于《浙江省企业环境风险评估技术指南》中的环境风险物质，Q值如下。 表4-17 厂区涉及危险物质物质 物质名称 标准临界量qn/t 年消耗量/t 最大储存总量Qn/t 危险物质Q值 润滑油 2500 0.06 0.06 0.000024 异丙醇 10 0.6 0.157 0.0157 乙醚 10 0.01975 0.0016 0.00016 危险废物 50 20.577 20.577 0.411 由上表可知，本项目涉及的危险物质均未超过临界量。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 表4-18 风险源分布情况及可能影响途径 序号 危险单元 风险源 主要风险 物质 环境风险类型 环境影响 途径 可能受影响的环境敏感目标 1 危险品库 润滑油 异丙醇 CTP版 润滑油、异丙醇、乙醚 火灾 爆炸 消防水流入地表径流 附近地表水 有机物挥发 周边大气环境 土壤渗漏 附近地下水、土壤 2 危废暂存区 危险废物 油墨桶/袋、润滑油桶、废显影液、废洗车水、废润滑油、废抹布、手套、废活性炭、污泥 泄漏 地表径流 附近地表水 有机物挥发 周边大气环境 土壤渗漏 附近地下水、土壤 3 生产车间 润滑油 异丙醇 CTP版 润滑油、异丙醇、乙醚 泄漏 地表径流 附近地表水 有机物挥发 周边大气环境 土壤渗漏 附近地下水、土壤 4 污水处理设施 生产废水 生产废水 泄漏 地表径流 附近地表水 土壤渗漏 附近地下水、土壤 5 废气处理设施 有机废气 非甲烷总烃 非正常运行/停用 有机物挥发 周边大气环境 （3）风险防范措施 ①制定完善的生产操作规程，最大限度预防事故发生。 ②严格执行企业的各项安全管理制度；组织专门人员每天多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁生产线带病生产。 ③加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；制定操作规程卡片张贴在显要地方；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚。 ④车间地面、污水处理设施、危险品仓库、危废仓库等区域进行必要的防渗处理。 ⑤危险品仓库储存环境需阴凉、干燥、通风良好，远离火种、热源。 ⑥企业主要废气污染物为有机废气，在生产过程中，必须保证废气处理设施正常运行，如发现废气超标或处理效率下降，应及时停产对废气处理设施进行检修。 ⑦生产废水采用专用管道输送。 ⑧为避免固体废物暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集。 ⑨北厂区北侧空地设立事故应急池，用于收集消防废水。 ⑩建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 4）风险结论 本项目建设完成后，不可避免仍会存在一定的环境风险。对此，建设单位必须高度重视。做到风险防范警钟常鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。只有这样，才能有效降低风险事故发生概率、杜绝事故的发生隐患。 8、电磁辐射 本项目不涉及。 9、排污许可证核发情况 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。 本项目主要从事纸制品加工，属于“十七、造纸和纸制品业22”中的“纸制品制造223”，有工业废水或者废气排放的应为简化管理。建议尽快申请排污许可证报，另完善各类台账和记录的电子版和纸质版管理，至少保存5年。 10、三本账 改扩建后与原环评相比主要污染物“三本帐”汇总如下： 表4-19 与原环评相比企业改扩建后“三本帐”汇总表 单位：t/a 污染物名称 原有项目实际排放量 原环评审批排放量 本项目 排放量 全厂污染物变化情况 “以新带老”削减量 预测排 放总量 排放增 减量* 废水 废水量 1200 1309 190 0 1390 81 CODCr 0.06 0.131 0.01 0 0.07 -0.061 氨氮 0.006 0.02 0.001 0 0.007 -0.013 废气 VOCs 0.064 0.18 0.332 0.064 0.332 +0.152 食堂油烟 0.00176 0.00176 0.00036 0 0.00212 +0.00036 固废 废包装 0（1） 0（0） 0（10） 0（1） 0（10） 0（+9） 瓦楞纸下脚料 0（3） 0（22.5） 0（134.4） 0（3） 0（134.4） 0（+111.9） 废油墨桶（袋） 0（0.05） 0（0.04） 0（4.575） 0（0.05） 0（4.575） 0（+4.535） 废抹布、手套 0（1） 0（0.2） 0（1） 0（1） 0（1） 0（+0.8） 废显影液 0（0.1） 0（0.1） 0（1.482） 0（0.1） 0（1.482） 0（+1.382） 废汽油 0（0.06） 0（0） 0（0） 0（0.06） 0（0） 0（0） 废胶片 0（360张） 0（360张） 0（0） 0（360张） 0（0） 0（-360张） 废PS版 0（360张） 0（360张） 0（0） 0（360张） 0（0） 0（-360张） 废活性炭 0（1.2） 0（0） 0（8.8） 0（1.2） 0（8.8） 0（+7.6） 润滑油桶 0（0.004） 0（0） 0（0.006） 0（0.004） 0（0.006） 0（+0.006） 废洗车水 0（0） 0（0） 0（0.624） 0（0） 0（0.624） 0（+0.624） 废润滑油 0（0.02） 0（0） 0（0.04） 0（0.02） 0（0.04） 0（+0.04） 废滤芯 0（0） 0（0） 0（0.01） 0（0） 0（0.01） 0（+0.01） 污泥 0（0） 0（0） 0（5） 0（0） 0（5） 0（+5） 生活垃圾 0（10） 0（6.915） 0（1.5） 0（0） 0（11.5） 0（+1.5） 注*排放增减量=预测排放总量-原环评审批排放量

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 胶印废气排放口 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+ 15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值 |
|  | DA002 食堂油烟废气排放口 | 非甲烷总烃 | 油烟净化 |  |
|  | DA003 制版、UV印刷、覆膜、烫金废气排放口 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+ 15m排气筒 |  |
|  | DA004 水性印刷废气排放口 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+ 15m排气筒 |  |
| 地表水环境 | 水性印刷橡胶版清洗水DW001 | COD、色度 | “芬顿氧化+混凝沉淀”处理后汇同生活污水纳管 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |
|  | 生活污水排放口DW001 | COD NH3-N | 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 要求)后纳入市政污水管网 |  |
| 声环境 | 机械设备运行 | LAeq | 选用低噪声设备，采用隔声减振措施等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不对项目电磁辐射进行评价。 |
| 固体废物 | 废包装、边角料由废品公司回收；油墨桶/袋、润滑油桶、废显影液、废洗车水、废润滑油、废抹布、手套、废活性炭、废滤芯、污泥属于危险固废，收集后委托有危废处理资质的单位做无害化安全处置；生活垃圾由环卫部门统一收集。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间地面、污水处理设施、危险品仓库、危废仓库及相应管道做好防渗措施，确保废气、废水处理装置正常运转，废水、废气达标排放，做好环境保护日常管理与运营 |
| 生态保护措施 | 本项目位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，属于工业集聚区，因此不进行生态环境影响评价。 |
| 环境风险 防范措施 | ①制定完善的生产操作规程，最大限度预防事故发生。 ②严格执行企业的各项安全管理制度；组织专门人员每天多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁生产线带病生产。 ③加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；制定操作规程卡片张贴在显要地方；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚。 ④车间地面、污水处理设施、危险品仓库、危废仓库等区域进行必要的防渗处理。 ⑤危险品仓库储存环境需阴凉、干燥、通风良好，远离火种、热源。 ⑥企业主要废气污染物为有机废气，在生产过程中，必须保证废气处理设施正常运行，如发现废气超标或处理效率下降，应及时停产对废气处理设施进行检修。 ⑦生产废水采用专用管道输送。 ⑧为避免固体废物暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集。 ⑨北厂区北侧空地设立事故应急池，用于收集消防废水。 ⑩建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目排污许可证实行简化管理，项目建成后尽快变更。 |

# 六、结论

杭州余杭华丰包装材料有限公司位于杭州市余杭区运河街道杭南路2号，所在区域属于“余杭区杭州余杭经济技术开发区产业集聚重点管控单元（ZH33011020007）”。项目扩建完成后将形成年产纸箱800万平方米，彩盒2400万平方米的生产规模，主要生产工艺为印刷、覆膜、烫金，项目采取的污染防治措施为可行技术或经论证为有效可行技术，各污染物处理后排放均能满足污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求，项目选址符合“三线一单”的管控要求。因此，本项目在该厂址的实施，其环境影响是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.064 | 0.18 | / | 0.332 | 0.064 | 0.332 | +0.268 |
|  | 食堂油烟 | 0.00176 | 0.00176 | / | 0.00036 | 0 | 0.00212 | +0.00036 |
| 废水 | 废水量 | 1200 | 1309 | / | 190 | 0 | 1390 | +190 |
|  | CODCr | 0.06 | 0.131 | / | 0.01 | 0 | 0.07 | +0.01 |
|  | 氨氮 | 0.006 | 0.02 | / | 0.001 | 0 | 0.007 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0（1） | 0（0） | / | 0（10） | 0（1） | 0（10） | 0（+9） |
|  | 边角料 | 0（3） | 0（22.5） | / | 0（134.4） | 0（3） | 0（134.4） | 0（+111.9） |
| 危险废物 | 废油墨桶（袋） | 0（0.05） | 0（0.04） | / | 0（4.575） | 0（0.05） | 0（4.575） | 0（+4.525） |
|  | 废抹布、手套 | 0（1） | 0（0.2） | / | 0（1） | 0（1） | 0（1） | 0（0） |
|  | 废显影液 | 0（0.1） | 0（0.1） | / | 0（1.482） | 0（0.1） | 0（1.482） | 0（+1.382） |
|  | 废汽油 | 0（0.06） | 0（0） | / | 0（0） | 0（0.06） | 0（0） | 0（-0.006） |
|  | 废胶片 | 0（360张） | 0（360张） | / | 0（0） | 0（360张） | 0（0） | 0（-360张） |
|  | 废PS版 | 0（360张） | 0（360张） | / | 0（0） | 0（360张） | 0（0） | 0（-360张） |
|  | 废活性炭 | 0（1.2） | 0（0） | / | 0（8.8） | 0（1.2） | 0（8.8） | 0（+7.6） |
|  | 润滑油桶 | 0（0.004） | 0（0） | / | 0（0.006） | 0（0.004） | 0（0.006） | 0（+0.002） |
|  | 废洗车水 | 0（0） | 0（0） | / | 0（0.624） | 0（0） | 0（0.624） | 0（+0.624） |
|  | 废润滑油 | 0（0.02） | 0（0） | / | 0（0.04） | 0（0.02） | 0（0.04） | 0（+0.02） |
|  | 废滤芯 | 0（0） | 0（0） | / | 0（0.01） | 0（0） | 0（0.01） | 0（+0.01） |
|  | 污泥 | 0（0） | 0（0） | / | 0（5） | 0（0） | 0（5） | 0（+5） |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0

.

7

,

0

.

7

0

.

7

,









j

sd

j

j

pH

pH

pH

pH

S

0

.

7

0

.

7

0

.

7

,









j

su

j

j

pH

pH

pH

pH

S