# 建设项目环境影响登记表

（污染影响类）

（报告表降级为登记表）

项目名称：浙江环峪科技有限公司数码喷绘墨水研发项目

建设单位（盖章）：浙江环峪科技有限公司

编制日期：           2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	40

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	74

附图

◇附图1  项目地理位置图

◇附图2  项目周边环境概况图

◇附图3  厂区周边环境概况实景图

◇附图4  水环境功能区划图

◇附图5  环境管控单元分类图

◇附图6  声环境功能区划图

◇附图7  环境保护目标分布图

◇附图8  现状监测布点图

◇附图9   厂区平面图

◇附图10 星桥都市产业园区提升改造规划——规划结构图

◇附图11星桥都市产业园区提升改造规划——规划用地布局图

附件

◇附件1  授权委托书

◇附件2  环评确认书

◇附件3  委托人身份证复印件

◇附件4  受委托人身份证复印件

◇附件5  技术咨询合同

◇附件6  内审单

◇附件7  排水证明

◇附件8  申请报告

◇附件9  营业执照

◇附件10 土地证、房产证、租房协议、房屋委托管理协议

附表

建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浙江环峪科技有限公司数码喷绘墨水研发项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 林慧清 | 联系方式 | 18268012678 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区星桥街道星星路8号3幢1层101室 |
| 地理坐标 | （120度15分22.04384秒，30度24分33.29792秒） |
| 国民经济 行业类别 | 工程和技术研究和试验发展（7320） | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展中98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1703.68（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《星桥都市产业园区提升改造规划》 审核机关: 杭州市余杭区人民政府 审批文件名称及文号：《杭州市余杭区人民政府关于同意《星桥都市产业园区提升改造规划》和《华立科创产业园提升改造综合规划》的批复》（余政发[2012]109号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：星桥都市产业园区提升改造规划环境影响报告书 审核机关: 杭州市余杭区环境保护局 审批文件名称及文号：《关于《星桥都市产业园区提升改造规划环境影响报告书》审查意见的函》（余环函[2018]11号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 星桥都市产业园区提升改造规划环境影响报告书符合性分析： 1、与《星桥都市产业园区提升改造规划》符合性分析 （1）规划范围及面积 星桥产业园区位于临平区星桥街道。园区主要由星明路、星四路、星源路以及星发路四条道路围合而成，本次提升改造规划范围东至望梅路及临平街道，南至上塘河，西至星源路，北至星发街，规划面积1.55平方公里。 （2）规划时序 本次规划期限为2012年—2020年。 （3）规划目标 星桥产业园区重点发展都市型产业。以建设现代工业园区为目标，盘活现有土地存量，优化空间布局，走新型工业化道路，全力打造“技术含量高、附加值高、投资密度高、外向度高”的高品质工业园区。 （4）产业定位 星桥产业园区的产业定位为：提升发展电器机械、专用设备、通用设备制造等装备制造业和电子信息等其他适合城市发展的高端制造业。 两大支柱产业：装备制造业和电子信息产业。装备制造业包括工程机械装备、电力装备、配套项目等；电子信息产业包括机电项目、软件项目。 两大新兴产业：新能源及节能环保业和现代服务业。新能源及节能环保业包括太阳能开发利用、大功率LED照明、环保治理等；现代服务业包括金融保险、信息服务、电子商务等。 符合性分析：根据《星桥都市产业园区提升改造规划》用地规划图，项目所在地为工业用地，本项目为数码喷绘墨水研发项目，符合用地规划性质，且不属于禁止产业，因此符合园区规划产业。 2、与《星桥都市产业园提升改造规划环境影响报告书》（批文号为余环函[2018]11号）符合性分析 星桥都市产业园位于临平区星桥街道，规划面积1.55平方公里。该园区于2018年10月由浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《星桥都市产业园提升改造规划环境影响报告书》（余环函[2018]11号），该规划环评对部分产业进行了限制和禁止，具体符合性分析如下。 表1-1 园区生态空间清单 类别 序号 园区内的规划区块 生态空间名称及编号 生态空间范围及示意图 管控要求 现状用地类型 符合性分析 禁止建设区 1 中国大运河(余杭段)遗产区自然生态红线区0110-Ⅰ-6-13。 生态红线区 上塘河水面及岸线外扩5米范围内。 管控措施： (1)依据《大运河遗产保护管理办法》执行管理，以保护京杭运河遗产廊道的真实性和完整性为基本要求，保持遗产在历史、地理、科学和文化方面的特殊价值。 (2)对大运河进行抢救性保护，修复人文生态，改善自然生态，再现旅游景观。 (3)控制道路(航道)、通讯、电力等基础设施建设，严格按照相关保护要求进行控制和管理，尽量避绕本区域。 上塘河、防护绿地 本项目不在禁止建设区范围内 限制建设区 1 宣杭铁路、09省道 基础设施廊道限制要素 大型交通设施廊道 宣杭铁路、09省道红线范围 大型交通设施廊道依据《浙江省公路路政管理条例》、《浙江省铁路用地管理办法》等要求控制各级铁路、公路、道路的建设。高压廊道等大型基础设施防护要求按照相关专业规范的要求控制。 宣杭铁路、09省道 本项目不在限制建设区范围内 2 09省道 城市绿线控制带 09省道星光街以南西侧60米绿化带 现状保留地块和已批地块无法满足绿线控制要求时，一旦改造与重建必须按照相应的绿线控制要求执行，其余用地要求： (1)规划采用实位控制、虚位控制相结合的控制方式：公园、生产防护绿地及滨河绿地作实位控制，居住绿地作虚位控制； (2)绿线范围内用地不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出； (3)任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动； (4)近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定，予以严格控制； (5)各级绿地不得任意侵占和建设建构筑物，绿地率应满足相关要求。组团绿地应有三分之一以上面积在日照阴影范围之外。提倡屋顶绿化、立体绿化、林荫停车场。 绿化带 上塘河 上塘河两侧控制15-50 米滨水绿带 上塘河（东港段）B级缓冲区（遗产区北侧外扩40米）现存已建黄鹤山居小区及贝克丹士食品公司，要求将贝克丹士食品公司涉及B级缓冲区范围设置为防护绿地。 2 丁山周围的林地、园地保护地带 生态保护限制要素 林业、园地保护地带 丁山周围的林地、园地保护地带 依据国土、林业、农业、环保部门相关要求，区内主要用于林业生产和园林培育，严格限制土地开发强度。加强有效管理，严格控制各类建设非法征用和占用各类园林用地和其它乱砍乱伐、毁林开荒等破坏行为。 林地、山体 表1-2 园区现有问题整改措施清单 类别 存在的环保问题 主要原因 解决方案 符合性分析 产业结构与布局 产业结构 园区内现有塑料制品业、印刷和记录媒介复制业、家具制造业及化学原料及化学制品制造业与园区产业定位不相符，且产污较大。另有一批与园区产业定位不相符，但产污较少的企业，如纺织业、服饰制造业、食品制造业等。 由于园区建立较早，园区成立初期，园区产业定位不明确，且园区管理较落后，对于入驻企业要求较低，而本次规划于2012年实施，因此导致大量与规划产业定位不相符的企业存在。 保留园区内现有不符合产业定位的二类项目，企业严格落实环保措施，确保污染物达标排放，后期改扩建不得新增总量，有关部门应加强监管；园区内目前有一家三类工业企业（仁和热熔胶），要求限期搬迁或关闭。 （2）园区今后引进项目时，应注重因地制宜的设置相关准入指标，明确提出企业准入条件，不引进高污染、高耗能、高耗水项目，尽可能减少对环境的影响，积极倡导绿色经济理念并发展绿色经济，大力发展循环经济，合理发展低碳经济。 本项目属于数码喷绘墨水研发项目，本项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目，符合要求。 空间布局 园区东侧和西南侧存在少量农居点用地，地块尚未开发利用，根据星桥街道城中村地块改造方案，将园区内西南侧原农居点地块规划为城中村改造地块，与周边企业距离较近约30m，企业生产过程中可能会对城中村改造地块内居民点产生一定影响。园区南侧的黄鹤山居（住宅小区）东、西、北三侧均为工业企业，与企业最近距离约20m，因此，小区周边地块在后续开发建设时，将在一定程度上受到黄鹤山居小区的限制。 根据星桥街道城中村改造方案，园区内西南侧原有农居点地块作为城中村改造地块，后续作为村民住宅用地。 建议将住宅用地地块周边工业用地调整为一类工业用地或商业用地等，对现有的不符合产业定位且产污较大的企业限期提升改造或转型升级，后期引入符合园区产业定位且污染较小的企业，减少工业生产对周边及敏感点的影响。 同时加大住宅区与工业地块之间乔木类植物绿化，减少对住宅区居民的影响。 企业生产将严格落实环保措施，污染物达标排放，不属于高污染项目，且项目所在地周边主要为工业企业，最近敏感点为里横山，位于企业西北侧相距约517米。因此，本项目所在地不属于该问题情况。 污染防治与环境保护 环保基础设施 园区内已建成区块市政污水管网、燃气管网等配套基础设施建设较为完善，局部未开发区域基础设施较尚不完善。 由于农居点地块尚未开发利用，污水管网及燃气管网无法完全落实，待地块开发时，将及时配套建设污水管网和燃气管网。 严格落实基础设施先行的开发原则，区域污水管网、燃气管网等与新建道路同步建设，逐步扩大天然气覆盖范围，提高管道气化率，积极推广电能、天然气等清洁能源，新入区企业必须使用清洁能源并确保污水纳管排放。同时，应加快推进园区内现状农居点拆迁安置工作。 本项目所在地已纳市政污水管网且本项目使用清洁能源电能，本项目所在地不属于该问题情况 园区污水目前主要依托杭州七格污水处理厂进行处理，杭州七格污水处理厂可接受余杭区污水量为13万t/d，目前已接近饱和，若临平净水厂不能按期建设完成，园区内增量污水排放可能受到一定限制。 由于临平净水厂正在建设中，尚未投入使用，因此，目前园区内污水只能南排进入杭州七格污水厂处理。 加快推进临平净水厂建设，合理安排园区开发进度，做好与污水处理厂扩建进度的衔接工作。同时，应要求入区企业尽可能提高中水回用率，提升清洁生产水平，减少废水排放量，减轻区域市政污水处理厂的处理压力，确保规划区废水能够纳管，并保证其最终达标排放。 本项目属于数码喷绘墨水研发项目，根据工程分析，企业排放的废水量较少。本项目不属于该问题情况。 环境 质量 根据历年常规监测数据统计分析，园区周边地表水体水质不能满足地表水Ⅳ类功能区要求，水质总体为劣Ⅴ类，主要超标因子为溶解氧、氨氮和总磷。 由于园区位于杭州主城区下游，上游污染物输入导致上游上塘河水体已存在超标现象，水体自净能力较差，且园区周边部分零散分布的农居点缺乏排水设施，生活污水未经处理直接排入附近河道，且沿线存在管网破损、雨污分流不彻底等问题，以及受到农业面源的污染影响所致。 (1)园区开发建设过程中应认真落实国家产业政策，实施污染源头控制，严把项目准入关，严格限制废水污染物排放量大的企业入区； (2)加强清污分流的监督和管理，园区内管网系统实行雨污分流制，其中雨水经收集后排放，废污水则通过管道系统最终送至污水处理厂进行处理； (3)推进园区企业清洁生产，实施污染物排放总量控制，严格执行废水达标进管管理要求，加强企业偷排、漏排行为的打击力度，确保所有入区企业废水全部达标纳管排放； (4)持续推进“五水共治” 加快完善污水管网的铺设、连接以及污水提升泵站建设，加强河道综合整治，加强区域农业面源污染防治，通过采取拓宽河道、疏竣底泥、沿岸建设绿化带等措施，增加河流的水环境容量，并防洪排涝、保护景观。 根据工程分析，本项目废水排放量较少，且废水通过预处理后达标排放最终纳入市政污水管网进入污水处理厂处理。本项目不属于该问题情况。 风险防范 园区尚未制定相关环境应急预案，缺乏相关应急设施，应急管理体系不健全。 园区管理者相关风险防范意识不强，未及时落实相关风险防范体系建设。 尽快委托编制园区环境事故应急预案，建立相关应急管理体系，完善相关应急设施，加强园区应急培训及演练，提高环境风险防范意识。 本项目不属于该情况。 资源利用 资源利用 园区内已经无燃煤锅炉存在，但仍有个别企业使用生物质燃料。 企业成立较早，未及时采用清洁能源。 建议企业改用清洁能源，如电能、天然气等，提高清洁能源利用率，并减少污染排放。 本项目使用电，不属于该情况。 表1-3 园区规划优化调整建议清单 优化调整类型 规划期限 规划内容 调整建议 调整依据 预期环境效益或备注 符合性分析 规划产业定位 至2020年 提升发展电器机械、专用设备、通用设备制造等装备制造业和电子信息等其他适合城市发展的高端制造业。 两大支柱产业：装备制造业和电子信息产业。装备制造业包括工程机械装备、电力装备、配套项目等；电子信息产业包括机电项目、软件项目。 两大新兴产业：新能源及节能环保业和现代服务业。新能源及节能环保业包括太阳能开发利用、大功率LED照明、环保治理等；现代服务业包括金融保险、信息服务、电子商务等。 针对规划产业结构：逐步优化现有产业结构：逐步提高高新技术企业及产业的占比，随着产业化发展，逐步提高高新技术企业工业增加值占比。 现有部分企业所属产业不符合本次规划产业定位。部分企业用地性质不符。 近期现状企业的整改和现状产业的转型升级，有助于近期规划的实施。 本项目属于研发（试验）基地，为服务型企业，项目建成后严格落实环保措施，确保污染物达标排放。 现有企业整改：保留园区内现有不符合产业定位的二类项目，企业严格落实环保措施，确保污染物达标排放，后期改扩建不得新增总量，有关部门应加强监管；园区内目前有一家三类工业企业（仁和热熔胶），要求限期搬迁或关闭。 (1)区域现状企业呈现以纺织服装、装备制造、电子信息、新型材料、食品、生物医药、化工等多个行业并举的产业结构，部分企业产污较大且与规划主导产业定位不符； (2)符合区域产业定位的企业集聚度较低，产业链较为单一，链条长度较短，区内小循环和社会大循环不畅，此类企业仍有较大改造空间。 规划布局 用地布局 至2020年 本次规划涉及B级缓冲区（遗产区北侧外扩40米）范围内规划为居住用地（R21）、二类工业用地（M2）。 其中居住用地（R21）现状为已建黄鹤山居小区，临河为多层小区，与B级缓冲区环保管理要求相符；二类工业用地（M2）现状为已建的贝克丹士食品，与B级缓冲区环保管理要求不符。建议规划将B级缓冲区范围内的二类工业用地（M2）调整为防护绿地。 《杭州市大运河世界文化遗产保护规划》第56条对B级缓冲区管理要求：“B级缓冲区适度发展小型商业、休闲、旅游服务设施用地，禁止发展高层居住、大型商业服务业设施、工业、物流仓储等用地，现状不适宜的用地应限期搬迁，调整为适宜的土地用途类型” 从环境影响、环境风险、景观等角度保护杭州市大运河世界文化遗产。 本项目符合用地布局要求。 星灿路以南、星桥北路以东地块规划为居住用地（R21），其东侧、北侧均规划有二类工业用地（M2） 建议将黄鹤山居东侧和北侧原规划为二类工业用地（M2）的地块，优化调整为生产服务型用地M1(B2) 临平副城工业集聚区环境优化准入区(0110-Ⅴ-0-4)主导功能：“提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康”。 调整后一方面避免居民收到工业污染影响，另一反面减少企业发展制约因素。 表1-4 园区环境准入负面清单 规划功能区块 分类 主导产业 国民经济行业分类(2017) 行业清单 工艺清单 产品清单 大类 中类代码及类别名称 代码 类别名称 机械类区块 禁止准入类产业 装备制造业 工程机械装备、电力装备、配套项目 33 金属制品业 部分 -- 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以上的；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及重金属污染物排放的；5、生产废水中排放含氮含磷污染物的；6、使用化学方式进行热处理的；7、使用无芯工频感应电炉设备的。 -- 34 通用设备制造业 部分 -- 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以上的；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及重金属污染物排放的；5、生产废水中排放含氮含磷污染物的；6、使用化学方式进行热处理的。 -- 35 专用设备制造业 部分 -- 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以上的；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及重金属污染物排放的；5、生产废水中排放含氮含磷污染物的；6、使用化学方式进行热处理的。 -- 37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 部分 -- 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以上的；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及重金属污染物排放的；5、生产废水中排放含氮含磷污染物的；6、使用化学方式进行热处理的。 -- 限制准入产业 装备制造 工程机械装备、电力装备、配套项目 33 金属制品业 部分 土地资源产出率＜6070万元产值/公顷；产值能耗＞0.2t标煤/万元增加值；产值水耗＞2.8t/万元增加值 1、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的；2、含酸洗工艺的；3、所有产生VOCs涂装工艺废气总收集效率低于90%；4、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% -- 34 通用设备制造业 部分 土地资源产出率＜7290万元产值/公顷；产值能耗＞0.07t标煤/万元增加值；产值水耗＞2.5t/万元增加值 1、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的；2、含酸洗工艺的；3、所有产生VOCs涂装工艺废气总收集效率低于90%；4、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% -- 35 专用设备制造业 部分 土地资源产出率＜7290万元产值/公顷；产值能耗＞0.09t标煤/万元增加值；产值水耗＞3.5t/万元增加值 1、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的；2、含酸洗工艺的；3、所有产生VOCs涂装工艺废气总收集效率低于90%；4、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% -- 37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 部分 -- 1、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的；2、含酸洗工艺的；3、所有产生VOCs涂装工艺废气总收集效率低于90%；4、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% -- 电子类区块、综合类区块 禁止准入类产业 电子信息产业 纺织服装 17 纺织业 部分 -- 1、有洗毛、染整、脱胶工段的；2、产生缫丝废水、精炼废水的；3、有涂层、定型的 纯纺织品后整理加工项目(包含涂层、定型、复合、PVC压延；数码印花除外) 18 纺织服装、服饰业 部分 -- 有湿法印花、染色、砂洗、水洗工艺的 -- 食品制造业 14 食品制造业 -- -- 有酿造、提炼工艺的 -- 机电项目、软件项目、太阳能开发利用、大功率LED照明，环保治理 38 电气机械和器材制造业 部分 -- 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以上的；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及重金属污染物排放的；5、排放含氮含磷污染物的；6、使用化学方式进行热处理的 1、电池制造(除电池组装外)； 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 部分 -- 1、有电镀工艺的；2、涉及电路板腐蚀工艺的 -- 40 仪器仪表制造业 部分 -- 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以上的；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及重金属污染物排放的；5、排放含氮含磷污染物的；6、使用化学方式进行热处理的 -- 限制准入产业 电子信息产业 机电项目、软件项目、太阳能开发利用、大功率LED照明，环保治理 38 电气机械和器材制造业 部分 土地资源产出率＜7290万元产值/公顷；产值能耗＞0.05t标煤/万元增加值；产值水耗＞0.7t/万元增加值 1、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的；2、含酸洗工艺的；3、所有产生VOCs涂装工艺废气总收集效率低于90%；4、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% -- 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 部分 土地资源产出率＜10310万元产值/公顷；产值能耗＞0.05t标煤/万元增加值；产值水耗＞0.9t/万元增加值 1、有喷漆工艺且使用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的；2、环保型涂料使用比例低于50%的；3、含酸洗或有机溶剂清洗工艺的；4、废气产生点未采用密闭隔离、局部排风、就近措施的；5、收集废气未经净化直接排放的；6、VOCs处理效率低于90%；7、涉及属GB8978中规定的第一类污染物的重金属排放的 -- 40 仪器仪表制造业 部分 土地资源产出率＜7290万元产值/公顷；产值能耗＞0.05t标煤/万元增加值；产值水耗＞2.0t/万元增加值 1、有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以上的；2、含酸洗工艺的；3、所有产生VOCs涂装工艺废气总收集效率低于90%；4、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% -- 符合性分析：根据《星桥都市产业园提升改造规划环境影响报告书》与本项目有关的相关要求，本项目所在地不在禁止建设区和限制建设区范围内。本项目属于研发（试验）基地，为服务型企业，项目建成后严格落实环保措施，确保污染物达标排放。同时，根据园区规划结构图，企业所在地属于机械类区块，建设内容不属于该区块的限制及禁止清单之内。 综上所述，本项目符合星桥都市产业园提升改造规划环评的要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》(2020.7)，本项目建设地址处于“余杭区临平副城产业集聚重点管控单元”，环境管控单元编码：ZH33011020008。 表 1-5 “ 三线一单”符合性分析表 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 “三线一单”生态环境准入清单编制要求 重点管控对象 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元分类 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 ZH33011020008 余杭区临平副城产业集聚重点管控单元 重点管控单元 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 / 余杭区临平副城产业集聚区 本项目 本项目属于专业实验室，用地性质为工业用地，距离居民距离较远，因此，本项目建设符合空间布局引导要求。 本项目会严格实施污染物总量控制制度，且本项目排放的污染物均达标排放，项目所在地已实现雨污分流。 要求企业建成后落实风险防控措施，加强风险防控体系建设 / / 根据以上分析，本项目的建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。 二、建设项目环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）要求，本项目环保审批原则符合性分析如下： 1、建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 （1）生态保护红线 对照《杭州市余杭区生态保护红线划定方案》，项目不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 本项目所在区域大气环境、地表水环境质量均达到相应环境功能区标准。 根据环境影响分析，项目按环评要求设置污染物治理措施后，各类污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小，能保持区域环境质量现状。 综上，本项目的实施不会触及环境质量底线，项目区域环境质量能维持现状。 （3）资源利用上线 本项目位于浙江省杭州市余杭区星桥街道星星路8号3幢1层101室，不新增用地。项目营运过程中所需的电、水等能资源均能由区域供应，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 （4）生态环境准入清单管控 本项目属于工程和技术研究和试验发展（7320），属于服务业，不属于工业项目。因此，本项目建设符合空间布局引导要求。企业厂区实现雨污分流，废水经处理后纳管排放。项目工艺简单，排放污染物排放量较小，各污染物经处理达标后排放，污染物排放水平能达到同行业国内先进水平对周边环境影响较小。本项目建设落实本环评所提的措施后能达标排放，工人做好劳动保护，则基本上不会产生环境及健康风险。因此本项目建设符合环境风险防控要求。综上所述，本项目建设符合余杭区临平副城产业集聚重点管控单元（ZH33011020008）准入要求，符合杭州市“三线一单”环境管控生态环境准入清单的相关要求。 2、建设项目排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准，建设项目排放污染物应符合主要污染物排放总量控制指标 根据杭州市余杭区人民政府办公室关于印发《余杭区排污权调剂利用管 理实施意见》的通知（2015年10月9日）：余杭区范围内所有工业排污单 位新、改、扩建项目（新增CODCr、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1 吨/年、1 吨/年、1 吨/年的余杭区审批项目暂不实施）。若其中 一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需实施调剂利用。本项目COD、NH3-N排放量小于0.5吨/年、0.1吨/年，不需要向杭州市生态环境局余杭分局进行排污权有偿调剂利用。 同时根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中“新建排放二氧化硫、 氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代”的要求，本项目位于重点控制区，因此确定VOCs其新增大气污染物排放总量替代比例按 1:2 执行，符合总量控制要求。 3、建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 本项目建设地位于浙江省杭州市余杭区星桥街道星星路8号3幢1层101室，用地性质为工业用地，故本项目建设符合余杭区土地利用规划和城镇建设规划。 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不在限制类和淘汰类之列；根据《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目不在限制和禁止(淘汰)类中。项目也不在《关于提高环保准入门槛、治理污染企业和关停污染项目的若干意见》中禁止新建项目之列。因此，本项目建设基本符合国家、杭州市及余杭区相关产业政策要求。 综上所述，本项目的建设符合审批原则。 三、《太湖流域管理条例》符合性分析 《太湖流域管理条例》于2011年8月24日经国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行，项目与其中有关条款的符合性分析如下。 表 1-6 项目与太湖流域管理条例有关内容符合性分析 条款 内容 项目情况 符合性 第八条 禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、 有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 项目不在饮用水水源保护区范围，企业废水污水经预处理后纳管网，不单独设置排污口。 符合 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的应当依法关闭。 在太湖流域新设的企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 本项目不属于太湖流域禁止项目。项目废水纳管，无直排废水。 符合 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： (一)新建、扩建化工、医药生产项目；(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；(三)扩大水产养殖规模。 本项目位于临平区，距离东苕溪入太湖口约94.58km（沿河上溯），同时本项目非条款所列禁止建设项目。 符合 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线 内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；(二)设置水上餐饮经营设施；(三)新建、扩建高尔夫球场; (四)新建、扩建畜禽养殖场；(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；(六)本条例第二十九条规定的行为 项目距太湖岸线约55km，淀山湖、太浦河、新孟河、望虞河均不在临平境内，距离项目所在地较远。同时本项目非条款所列建设项目。 符合 由上可知，项目符合《太湖流域管理条例》有关要求。 四、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）对照分析 本项目位于杭州市余杭区星桥街道，位于长江三角洲地区。由《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号），“对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。” 符合性分析：本项目废水进入临平净水厂处理后排入钱塘江。钱塘江不流入太湖，因此本项目建设符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）相关要求。 五、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”符合性分析 对照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的第九条“环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等”及第十一条“建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定”，本项目与“四性五不批”相符性分析如下。 表1-7 “四性五不批”符合性分析表 内容 建设项目情况 是否符合 四性 建设项目的环境可行性 本项目符合土地利用总体规划的要求，不触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在负面清单内，因此符合建设项目的环境可行性。 符合 环境影响分析预测评估的可靠性 环境影响分析章节均依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。 符合 环境保护措施的有效性 本项目产生的污染物均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。在此基础上，本项目符合环境保护措施的有效性。 符合 环境影响评价结论的科学性 本项目选址合理，采取的环境保护措施合理可行，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，因此本项目符合环境影响评价结论的科学性。 符合 五不批 （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险不大，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。 不属于不予批准的情形 （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 本项目所在区域环境质量均达到相应环境功能区标准。项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，对当地环境质量影响不大，不会改变周边环境质量等级。 不属于不予批准的情形 （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放。 不属于不予批准的情形 （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 本项目为新建项目，不涉及 不属于不予批准的情形 （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。 不属于不予批准的情形 综上所述，本项目符合“四性五不批”的要求。 《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）》符合性分析 项目距离上塘河约735m，上塘河属于大运河河道，处于《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》中的核心监控区，对照《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）》(浙发改社会〔2021〕299 号)，项目符合性分析如下： 表1-8项目与《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）》符合性分析 序号 有关要求 项目情况 符合性 1 核心监控区内产业项目准入必须依据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《市场准入负面清单（2019 年版）》《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》等文件相 关要求。对列入国家《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。禁止企业扩建《产业结构调整 指导目录（2019年本）》中的限制类项目。项目选址 空间上必须符合各级国土空间规划、《大运河（浙江段）岸线保护与利用规划》《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》和浙江省“三线一单”编制成果相关规 定。 本项目属于M 7320工程和技术研究和试验发展，不属于限制、淘汰类项目，也不属于落后产能和过剩产能项目，符合相关产业政策 要求；项目用地为工业用地，符合国土空间规划；项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控 方案》相关要求。 符合 2 核心监控区内禁止新建、扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的建设项目，具体管控要求为：除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录 （2021 版）》需要编制环境影响报告书的建设项目；对于需要编制环境影响报告表的建设项目，不得建设大气环境影响评价等级为一级，或污水排放去向不合理、可能造成大运河水污染增加，或环境风险评价等级为二 级及以上，或需要开展土壤及地下水专题环境影响评价的建设项目。在大运河沿线，污水处理厂管网所在范围 内禁止新增排污口。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，项目需要编制环境影响报告表，根据AERSCREEN模型的计算结果，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =5.345%，小于10%，大气环境影响评价等级为二级，污水排放去向合理，环境风险潜势为Ⅰ类，不需要开展土壤及地下水专题环境影响评价的建设项目，同时，项目不新增排污口（废水）。 符合 项目符合《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）》(浙发改社会〔2021〕299 号)有关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 浙江环峪科技有限公司成立于2021年05月31日，拟建地址位于浙江省杭州市余杭区星桥街道星星路8号3幢1层101室，营业范围为许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺织专用设备销售；印刷专用设备制造；新材料技术研发；办公设备耗材制造；染料销售；图文设计制作；纺织专用测试仪器销售；机械设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。企业购置卧式研磨机、数码打印机、隧道烘干炉、蒸化机、检测仪器等设备，主要进行数码喷绘墨水的研发。 根据中华人民共和国第77号主席令《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，本项目属于“M 7320工程和技术研究和试验发展”；对照建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令 第16号），本项目归入“四十五、研究和试验发展”中的第98项“专业实验室、研发（试验）基地”分类中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，需编制环境影响报告表。 根据《浙江省人民政府办公室关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）、杭州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案（杭政办函[2018]111号）、《余杭区“区域环评+环境标准”改革实施方案》（余政办〔2018〕78号）和《关于进一步深化“区域环评+环境标准”改革、提升工程建设项目环评效能的通知》（杭建审改办〔2018〕34号），星桥都市产业园区现已列入“区域环评+环境标准”改革实施方案区域。 根据规划环评，重污染、高环境风险的项目列入负面清单，负面清单内的项目依法实行环评审批，环评不得简化。星桥都市产业园区环评审批负面清单如下： 1．环评审批权限在生态环境部和省生态环境厅的项目； 2．需编制报告书的电磁类项目和核技术利用项目； 3．有化学合成反应的石化、化工、医药项目； 4. 生活垃圾焚烧发电等高污染、高风险建设项目； 5. 含酸洗工艺的； 项目位于浙江省杭州市余杭区星桥街道星星路8号3幢1层101室，在星桥都市产业园区范围内，且项目不在上述列出的负面清单内，故环评可以简化，原为环评报告表的可降级为环评登记表。 受浙江环峪科技有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响登记表的编写工作。我公司接受委托后即组织人员对该项目进行了实地踏勘，收集了与本项目相关的资料，并对项目周边环境进行了详细调查、了解，在此基础上根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响登记表，请环境保护管理部门审查。 2、本项目实施后主要工程组成情况 浙江环峪科技有限公司数码喷绘墨水研发项目建设地点位于浙江省杭州市余杭区星桥街道星星路8号3幢1层101室。项目组成内容见表2-1所示： 表2-1 项目组成内容 类别 项目 规模 备注 主体 工程 研发间 研磨间 位于研发间北侧，面积约38m2 新建 墨水配制过滤间 位于研发间北侧中部，面积约62m2 新建 理化性质检验室 位于研发间中部西侧，面积约25m2 新建 数码喷绘、烘干间 位于研发间北侧中部，面积约50m2 新建 固色间 位于研发间西北角，面积约17m2 新建 打印间 位于研发间中部，面积约205m2 新建 辅助工程 办公 位于研发间西南侧，面积约105m2 新建 储运工程 原料区 位于研磨间内 新建 公用 工程 供水 依托厂区现有市政给水管网供给 依托 供电 依托厂区现有供配电设施供电 依托 排水 依托厂区现有排水系统 依托 环保工程 废气防治措施 色浆研磨废气、墨水配制废气、过滤废气、理化性质检验废气、数码喷绘废气、墨水烘干废气、危废暂存间废气、污水处理设施废气经活性炭装置（TA001）处理后于15m排气筒（DA001）排放；固色工序产生的水蒸气与氨气经集气罩收集后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后通过1根15m高排气筒（DA002）高空排放。 新建 废水防治措施 本项目研磨机清洗废水、搅拌机清洗废水、滤网清洗废水、中转瓶及检验器皿清洗废水、数码打印机组件清洗废水、地面清洗废水经自建污水处理设施处理后与纯水制备废水以及化粪池处理后的生活污水混合纳管，最终汇至临平净水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。 新建依托 噪声防治措施 利用厂房隔声等措施 / 固废防治措施 一般固废 一般固废仓库位于研发间中部东北角，面积约3m2。 依托 生活垃圾 定期交由当地环卫部门处理 危险固废 危废暂存间位于位于研发间中部东北角，面积15m2，定期由资质单位处置 3、产品方案 表2-3 项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年研发数量 1 数码喷绘墨水 kg 688.63 本项目研发的数码喷绘墨水共688.63kg/a，全部用于理化性质检验和数码喷绘打样测试。企业每台数码打印机每天测试约20m基布，试验规模比较小，属于小试，不属于中试。 4、项目主要设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要设备清单见表2-4所示。 表2-4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 备注 1 卧式砂磨机 HN 2 研发设备 2 搅拌机 / 2 3 EPSON大幅面彩色喷墨打印机 K 1 打样设备 4 印捷数码打印机 E 1 5 宽幅面喷绘机 LJ 1 6 海捷打印机 / 1 7 DOWHIT打印机 / 1 8 电热式隧道烘干炉 ES 1 9 蒸化机 / 1 10 可见分光光度计 7P 1 检测设备 11 马尔文激光粒度仪 ZE 1 12 动态表面张力仪 LS 1 13 粘度计 DV 1 14 分析天平 PX 1 15 立式烘箱 3S 2 16 高速离心机 LC 1 17 风冷式冷水机 XH 1 辅助设备 18 超纯水机 UP 2 19 螺杆空压机 LC-30 1 20 压滤机 / 1 5、项目主要原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，本项目主要消耗的原辅材料清单见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料消耗清单 序号 原料名称 年用量 形态 备注 1 乙二醇 109.5 kg 液态 助剂 外购，20kg/塑料桶 2 丙二醇 82.05 kg 液态 外购，20kg/塑料桶 3 二乙二醇 95.77 kg 液态 外购，20kg/塑料桶 4 聚乙二醇6000 27.29 kg 液态 外购，10kg/塑料桶 5 烷基醇氧乙烯醚 13.62kg 液态 表面活性剂 外购，5kg/塑料桶 6 聚醚硅氧烷 8.17 kg 液态 消泡剂 外购，2kg/塑料桶 7 分散染料 43.5 kg 粉状 染料 外购，5kg/塑料袋 8 纯水 336.4kg 液态 用于墨水研发配制 9 纯水 5.4kg 液态 用于理化性质检验 10 纯水 23640kg 液态 用于砂磨机、搅拌机等设备清洗 11 涤纶基布 14500 m 固态 外购，宽度1.4m，已涂覆浆料 12 润滑油 0.03t 液态 空压机用，20L/铁桶 塑料瓶 435个 固态 用于墨水制成后灌装 主要原辅材料理化性质如下： 表2-6 项目原辅材料理化性质 序号 名称 理化性质 1 乙二醇 无色、有甜味、粘稠液体，CAS：107-21-1；分子式：C2H6O2；分子量：62.06780；熔点：-13ºC；沸点：196-198ºC；闪点：230 °F；饱和蒸气压：0.06mmHg（0.06毫米汞柱，即0.008 kpa）/20℃；密度：1.220 g/mL at 25 °C。主要用于制造树脂、增塑剂，合成纤维、化妆品，并用作溶剂、配制发动机的抗冻剂。 2 丙二醇 在工业上，丙二醇指1,2-丙二醇，无色粘稠液体，近乎无味，细闻微甜。CAS：57-55-6；分子式：C3H8O2；分子量： 76.09440；熔点：-10.5ºC；沸点：245ºC；闪点：99 ºC；饱和蒸气压：（Pa）：<106（20℃）；密度：1.0381g/cm³。用途：1,2-丙二醇是不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂、增塑剂、表面活性剂的重要原料。 3 二乙二醇 又称二甘醇，无色、无臭、透明，具有吸湿性的粘稠液体，有辛辣的甜味。 CAS：111-46-6；分子式：C4H10O3；分子量：106.12；熔点：-60ºC；沸点：187ºC；闪点： 143 ℃(闭口)；饱和蒸气压：0.013kPa(20℃)；密度：1.118 g/mL at 25 °C。主要用于气体脱水剂和芳烃抽提溶剂，也用作纺织品的润滑剂、软化剂和整理剂，以及增塑剂、增湿剂、上浆剂、硝基纤维素、树脂和油脂等溶剂。 4 聚乙二醇6000 本品为白色蜡状固体薄片或颗粒状粉末；略有特臭。CAS：25322-68-3；分子式：HO(CH2CH2O)nH；分子量：44.05；熔点：-60ºC；沸点：250℃；闪点：华氏：444.2°；饱和蒸气压：<0.01mmHg (20°C)；密度：1.2g/cm3 (20 °C)。主要用。可作为溶剂、助溶剂、乳化剂和稳定剂。 5 烷基醇氧乙烯醚 本品为白色蜡状固体薄片或颗粒状粉末；略有特臭。CAS：9004-95-9；分子式：C56H114O21；分子量：1123.492；熔点：41-49ºC；沸点：926.7±60.0°Cat760mmHg；闪点：514.2±32.9 °C；饱和蒸气压：0.26kPa(20℃)；密度：1.0±0.1g/cm3。用途：是一种重要的聚氧乙烯型非离子表面活性剂，它具有性质稳定、耐酸碱和成本低等特征，可用作印染助剂。 6 聚醚硅氧烷 属于硅氧烷类消泡剂，产品性能优异，抑泡时间长，不会产生油缩、鱼眼等问题；化学性稳定，无腐蚀、无毒、无不良副作用；用在低粘度乳液和涂料中无浮油现象。广泛适用于水性工业漆、水性木器漆、水性油墨、水性建筑涂料、涂层较厚的透明涂料。 7 分散染料 一种微溶于水，在水中借分散剂作用而呈高度分散状态的染料。分散染料不含水溶性基团,分子量较低,分子中虽含有极性基团（如羟基、氨基、羟烷氨基、氰烷氨基等），仍属非离子型染料。这类染料后处理要求较高，通常需要在分散剂存在下经研磨机研磨，成为高度分散、晶型稳定的颗粒后才能使用。 6、经营组织和劳动定员 企业员工11人，单班制8h工作，年工作天数250天，厂区不设食堂，不设住宿。 7、公用工程 供水：项目用水由余杭区自来水管道接入。 排水：采用雨、污分流，雨水收集后排入市政雨水管网。本项目研磨机清洗废水、搅拌机清洗废水、滤网清洗废水、中转瓶及检验器皿清洗废水、数码打印机组件清洗废水、地面清洗废水经自建污水处理设施处理后与纯水制备废水以及化粪池处理后的生活污水混合纳管，最终汇至临平净水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。 供电：本项目所需用电由当地供电电网接入供电。 图2-1 项目水平衡图 8、厂区平面布置 企业利用杭州联升行旅行用品有限公司（委托杭州德焱企业管理有限公司进行出租及管理）所有的位于浙江省杭州市余杭区星桥街道星星路8号3幢1层101室的闲置房屋进行经营，总建筑面积1703.68平方米。本项目位于租用房东一层南侧部分厂房，厂房内部靠西侧为研发间；靠东侧为空置。研发间北侧由西往东走为固色区喷绘烘干区、墨水配制过滤间、研磨间、卫生间；研发间中部由西往东走为理化性质检验室、办公室、污水处理设施、楼梯、数码打印区、一般固废暂存间、危险固废暂存设施；研发间南侧由西往东走办公区、会议室、办公区，详见项目内部布置情况详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 图2-2工艺流程图 工艺说明： （1）制纯水：使用超纯水机制纯水后用至各个需要使用纯净水的工艺中。 （2）配方设计：根据客户的需要，工程师设计墨水配方。 （3）色浆研磨：将分散染料，助剂、表面活性剂及消泡剂，纯净水按15%、42.5%、42.5%的比例加入卧式研磨机中进行研磨，制作色浆。一次研磨量为2kg，时间为4h。 （4）墨水配制：将制作好的色浆，助剂、表面活性剂及消泡剂，纯净水按40%、30%、30%的比例加入搅拌机中，混合2h，即制成墨水。一台搅拌机一次可制2.5kg墨水。 （5）理化性能检测：制好的墨水少量用做理化性能检测，该过程会根据检测类型不同使用到不同的检测仪器。 （6）数码喷绘、烘干、固色：剩余的墨水的选用不同的数码打印机在基布上面打印测试。基布打印后经过烘干、固色处理。烘干采用电加热，温度为70℃。固色采用电加热蒸汽发生器，温度为100℃。 （7）外协清洗、效果检验：外协清洗工序后观察、检验成品的效果。 产能核算： 1、卧式砂磨机 卧式砂磨机每台每次可研磨2kg色浆，时间为4h。年加工290kg色浆共需要145次，580h（共2台设备，1用1备）。 2、搅拌机 搅拌机每台每次可混合配制2.45kg墨水，时间为2h。年粗加工710.5kg墨水（未经过滤）共需要145次，580h（共2台） 3、数码打印机 根据企业提供的数据，本项目年研发数码喷绘墨水量约688.63kg，其中580kg墨水用于打印测试，企业将选用不同的数码打印机在基布上打印测试，用于测试的基本共14500米，宽度为1.4米，面积20300平方米，每平方用墨水25g，因此用于打印测试的墨水是507.5kg，其余72.5kg是底墨。 本项目的数码打印机的宽度均为1.5m可以容纳宽度1.4m的布料，每台数码打印机的小时加工能力为37.5m，年测试14500m基布共需要77.33h。根据实际情况，企业每台数码打印机每天测试约20m基布，总打印天数约为145天。 4、电热式隧道烘干炉 电热式隧道烘干炉车速为1m/min，小时烘干能力为60m，年烘干14500m喷绘布共需要241.67h（共1台）。 5、蒸化机 蒸化机车速为2m/min，小时蒸化能力为120m，年蒸化14500m喷绘布共需要120.83h（共1台）。 产能核算情况见下表。 表2-7 产能核算汇总 序号 设备名称 型号 单台小时加工量 日研发时间(h/d) 设备 数量 年研发天数（d） 年研发能力 实际使用量 实际作业运行时间（h/a） 1 卧式砂磨机 HN 2kg/4h 8 2台 (1用1备) 250 1000kg 290kg 580 2 搅拌机 / 2.45kg/2h 8 2台 250 4900kg 710.5kg 290 3 EPSON大幅面彩色喷墨打印机 K 37.5m 8 1台 250 375000m 14500m 77.33 印捷数码打印机 E 37.5m 1台 宽幅面喷绘机 LJ 37.5m 1台 海捷打印机 / 37.5m 1台 DOWHIT打印机 / 37.5m 1台 4 电热式隧道烘干炉 ES 60m 8 1台 250 120000m 14500m 241.67 5 蒸化机 / 120m 8 1台 250 240000m 14500m 120.83 产能核算小结 结合上述内容及表格，项目各设备均能满足年研发数码喷绘墨水量约688.63kg的能力。本次环评的工程分析，各设备的产污均以核算出来的实际工作时间进行计算。 类比企业概况： 为了解本项目固色工序研发试验的产污情况，环评单位调查了杭州诚天旺丝绸有限公司，该企业信息及生产内容见下表。 表2-8 类比企业信息及生产内容 序号 企业名称 地址 产品种类 生产工艺 主要 设备 规模 1 杭州诚天旺丝绸有限公司 余杭区运河街道亭趾村 数码喷绘服装服饰面料 喷绘、固色 数码打印机、蒸箱 20万m/a 从上表可以看出，类比企业产品种类、生产工艺及所用设备与本项目固色工序研发试验内容一致，固色工序产污可以类比。 物料平衡 表2-9 本项目物料平衡表 工序 名称 投入量 产出量 物料名称 年用量（kg/a） 物料名称 年产量（kg/a） 色浆研磨、墨水配制、过滤、理化性质检验、数码喷绘 乙二醇 109.5 研磨机残留 5.8 丙二醇 82.05 搅拌机残留 14.21 二乙二醇 95.77 滤网残留 6.96 聚乙二醇6000 27.29 中转瓶及检验器皿残留 1.09 烷基醇氧乙烯醚 13.62 滤渣 0.7 聚醚硅氧烷 8.17 测试废液 112.94 分散染料 43.5 打印测试墨水 507.5 纯水（投料+墨水配置） 336.4 废墨水 72.5 纯水（理化性质检验） 5.4 合计 721.7 合计 721.7 注：研磨机、搅拌机损耗2%，滤网、中转瓶及检验器皿损耗1%。由此可知，研磨机中残留色浆5.8kg，搅拌机中残留墨水14.21kg，滤网残留墨水6.96kg，中转瓶及检验器皿残留墨水1.09kg。 图2-3物料平衡图 单位：kg/a 2、主要污染因素分析 根据工艺流程图，营运期主要污染因子如下： 废气：投料粉尘G1、色浆研磨废气G2、墨水配制废气G3、过滤废气G4、理化性质检验废气G5、数码喷绘废气G6、墨水烘干废气G7、危废暂存间废气G8、污水处理设施废气G9、固色废气G10。 废水：研磨机清洗废水W1、搅拌机清洗废水W2、滤网清洗废水W3、中转瓶及检验器皿清洗废水W4、数码打印机组件清洗废水W5、纯水制备废水W6、冷却水W7、地面清洗废水W8、生活污水W9。 噪声：设备运行噪声。 固废：滤渣S1、测试废液S2、废墨水S3、化学品包装材料S4、含墨水抹布S5、超纯水机废过滤耗材S6、废活性炭S7、废润滑油S8、废润滑油桶S9、一般包装固废S10、污泥S11和生活垃圾S12。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染源及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 ①达标区判定 为了了解评价基准年（2020年）项目所在区域环境质量情况，本次评价收集了2020年临平职高自动监测站（国控考核点）连续一年的常规监测数据， 并根据H2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》有关要求，按照 HJ663-2013《环境空气质量评价技术规范（试行）》中规定的方法进行了统计，具体如下。 表3-1 2020年临平职高环境空气质量现状评价表 点位 污染物 年评价指标 现状浓度/μm/m3 标准值/μm/m3 占标率/% 达标情况 临平职高自动监测站（国控考核点） SO2 年平均浓度 5 60 8 达标 98百分位日均浓度 11 150 7 达标 NO2 年平均浓度 38 40 96 达标 98百分位日均浓度 75 80 94 达标 PM10 年平均浓度 69 70 98 达标 95百分位日均浓度 128 150 85 达标 PM2.5 年平均浓度 31 35 89 达标 95百分位日均浓度 69 75 92 达标 CO 年平均浓度 750 -- -- -- 95百分位日均浓度 1171 4000 29 达标 O3 年平均浓度 94 -- -- -- 90百分位8h平均浓度 147 160 92 达标 根据监测结果，项目所在评价区域为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物：非甲烷总烃、氨、颗粒物环境质量现状数据引用《浙江爱迪信检测技术有限公司检测实验室项目》（距离本项目西北方向456m）大气环境检测数据进行分析评价。 监测点位及监测因子详见表3-2。 表3-2 大气环境现状监测点一览表 监测时间 监测点位 方位 监测因子 2021年7月31日~8月6日 浙江爱迪信检测技术有限公司 西北侧，456m 非甲烷总烃、氨、总悬浮颗粒物 1）监测项目 非甲烷总烃、氨、总悬浮颗粒物。 2）监测时间及频率 监测时间为2021年7月31日~8月6日，非甲烷总烃、氨每天监测4次，总悬浮颗粒物测日均值。 3）监测结果及评价结果 监测结果见表3-3。 表 3-3 环境空气现状监测结果 采样点位 项目名称及单位 日期 时间 7.31 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 项目所在地 非甲烷总烃mg/m³ 02:00 0.37 0.46 0.38 0.42 0.38 0.32 0.44 08:00 0.33 0.43 0.44 0.39 0.40 0.32 0.43 14:00 0.34 0.46 0.38 0.44 0.42 0.36 0.39 20:00 0.36 0.45 0.41 0.46 0.42 0.34 0.43 氨mg/m³ 02:00 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 08:00 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 14:00 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.02 0.04 20:00 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 总悬浮颗粒物mg/m³ 日均值 0.117 0.106 0.110 0.106 0.110 0.108 0.118 根据监测结果可知，监测期间非甲烷总烃、氨、总悬浮颗粒物可达到相应质量标准。 2、水环境质量现状 为了解项目所在地周边地表水环境的质量现状，本次评价引用余杭监测站2019年11月2日对上塘河保障桥监测断面的监测数据对项目所在地的地表水环境质量进行评价。监测项目：pH、CODMn、NH3-N、TP、DO等。 项目所在区域的地表水为上塘河。依据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6）及地表水环境功能区划图，上塘河水功能区属于上塘河余杭景观娱乐、工业用水区，水环境功能属于景观娱乐用水区，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。 监测及评价结果见表3-4。 表 3-4上塘河保障桥监测断面水质监测结果 单位：mg/L，除pH外 监测因子 pH 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 DO 监测结果 7.48 3.6 0.640 0.02 4.96 Ⅳ类标准值 6-9 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 ≥3 评价结果 达标 达标 达标 达标 达标 监测结果表明：上塘河保障桥监测断面各水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准的要求，水环境质量较好。 声环境质量现状 项目所在地边界周边50m范围内无声环境保护目标，无需监测本底。 4、生态环境质量现状 本项目在现有厂房内运营，不新增用地，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故本次环评不对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目营运期大气污染物主要为投料粉尘、色浆研磨废气、墨水配制废气、过滤废气、理化性质检验废气、数码喷绘废气、墨水烘干废气、危废暂存间废气、污水处理设施废气、固色废气，不涉及重金属和持久性污染物，因此不考虑大气沉降途径影响。本项目实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；本项目研磨机清洗废水、搅拌机清洗废水、滤网清洗废水、中转瓶及检验器皿清洗废水、数码打印机组件清洗废水、地面清洗废水经自建污水处理设施处理后与纯水制备废水以及化粪池处理后的生活污水混合纳管，最终汇至临平净水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 经现场踏勘，厂界外 500 米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 经现场踏勘，厂界外50米范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境 经现场踏勘，厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目所在地具备纳入市政污水管网的条件，本项目研磨机清洗废水、搅拌机清洗废水、滤网清洗废水、中转瓶及检验器皿清洗废水、数码打印机组件清洗废水、地面清洗废水经自建污水处理设施处理后与纯水制备废水以及化粪池处理后的生活污水混合纳管，最终汇至临平净水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。 表3-5 水污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L（pH除外） 污染物 pH 悬浮物 CODCr 氨氮 总磷 动植物油 GB8978-1996三级标准 6～9 400 500 35* 8* 100 GB18908-2002中一级A标准 6～9 10 50 5(8) 0.5 1 注：*氨氮、总磷纳管标准参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 2、废气 项目非甲烷总烃和投料粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的“新污染源大气污染物排放限值二级”，主要排放指标见表3-6。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996） 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织监控点浓度限值（mg/m3） 排气筒(m) 二级 1 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 2 颗粒物（染料尘） 18 15 0.51 肉眼不可见 厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值，详见表3-7。 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 污染物 浓度限值 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 臭气浓度、NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。 表3-8《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 项目 厂界标准（mg/m3） 有组织 排气筒高度（m） 排放量（kg/h） NH3 1.5 15 4.9 臭气浓度 20（无量纲） 15 2000（无量纲） 3、噪声 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见表3-9。 表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废物控制标准 建设单位产生的固体废物的处理、处置均要满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定要求。 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及相关修改单公告（2013年第36号）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 企业纳入总量控制污染因子为：CODCr、氨氮和VOCs。 根据杭州市余杭区人民政府办公室关于印发《余杭区排污权调剂利用管 理实施意见》的通知（2015年10月9日）：余杭区范围内所有工业排污单位新、改、扩建项目（新增CODCr、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1 吨/年、1 吨/年、1 吨/年的余杭区审批项目暂不实施）。若其中 一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需实施调剂利用。本项目COD、NH3-N排放量小于0.5吨/年、0.1吨/年，不需要向杭州市生态环境局进行排污权有偿调剂利用。 同时根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中“新建排放二氧化硫、 氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代”的要求，本项目位于重点控制区，因此确定VOCs其新增大气污染物排放总量替代比例按 1:2 执行，符合总量控制要求。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发【2012】10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。主要污染物的削减替代比例要求为：各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1：1；污染减排重点行业的削减替代比例要求为：印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1：1.2，印染、造纸、化工、医药、制革等NH3-N主要排放行业的新增NH3-N 排放总量与削减替代量的比例不得低于1：1.5。由于本项目属于非工业类项目，项目废水经处理达标后排入市政污水管网，因此，本项目污染物CODcr和NH3-N无需进行区域替代削减。 厂区具体总量控制建议值见表3-10： 表3-10 本项目实施后总量 单位:t/a 污染物 本项目实施后排放总量 区域平衡替代比例 区域平衡替代量 控制建议值 COD 0.011 / / 0.011 氨氮 0.001 / / 0.001 VOCs 0.046 1：2 0.092 0.046 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于浙江省杭州市余杭区星桥街道星星路8号3幢1层101室，仅需安装设备，因此施工期污染不具体分析 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响和保护措施 （1）废气源强核算 ①投料粉尘G1 本项目分散染料为粉末状，粉末物料经人工解包后进行投料，该过程会产生一定的粉尘，由于本项目为研发项目每批次染料使用量较少，因此本项目不对投料粉尘定量。 ②色浆研磨废气G2、墨水配制废气G3、过滤废气G4 A、色浆研磨、墨水配制、过滤过程粉尘产生情况 色浆研磨过程为全密闭，色浆研磨过程中有水与其他有机液体的加入，因此不考虑色浆研磨粉尘的产生。 墨水配制、过滤过程无粉状原辅料加入，因此不考虑墨水配制、过滤过程粉尘的产生。 B、色浆研磨、墨水配制、过滤过程有机废气产生情况 根据色浆研磨、墨水配制、过滤使用的原料可知，项目主要使用助剂（乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000）、分散染料、纯水（溶剂），根据各原辅料理化性质可知，乙二醇、丙二醇、二乙二醇为有机液体，聚乙二醇6000为颗粒状。项目所使用的有机液体在20℃时的饱和蒸气压分别为：乙二醇0.008 kPa，丙二醇0.01kPa，二乙二醇＜0.013kPa，以上3中助剂的蒸气压远小于0.3 kPa。 参照《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中的解释： 第3.11小节：VOCs物料是指VOCs质量占比大于等于10%的物料，以及聚合物材料，含VOCs原辅材料、含VOCS产品、含VOCS废料（渣、液）。 第3.12小节：挥发性有机液体的含义是指任何能向大气释放VOCs的符合下列条件之一的有机液体： （1）真实蒸汽压大于等于0.3 kPa的单一组分的有机液体； （2）混合物中，真实蒸汽压大于等于0.3 kPa的组分总质量占比大于等于20%的有机液体。 第3.13小节：真实蒸汽压是指有机液体工作（储存）温度下的饱和蒸气压（绝对压力），或者有机混合物液体气化率为零时的蒸气压，又称泡点蒸气压，可根据GB/T8017等相应测定方法换算得到。 注：在常温下工作（储存）的有机液体，其工作（储存）温度按常年的月平均气温最大值计算）。 本项目色浆研磨、墨水配制、过滤过程在常温常压下进行，因此20℃时的饱和蒸气压来判定本项目使用的原辅材料是否属于“挥发性有机液体”。 表4-1 项目液态原辅材料是否属于挥发性有机液体分析表 名称 20℃时的饱和蒸气压 单一组分或混合组分 在混合物中的质量占比 是否属于挥发性有机液体 乙二醇 0.008 kPa 单一组分 / 否 丙二醇 0.01kPa 单一组分 / 否 二乙二醇 ＜0.013kPa 单一组分 / 否 根据上述定义，项目所使用的助剂（乙二醇、丙二醇、二乙二醇）分别为单一组分的有机液体，在20℃时的饱和蒸气压远小于0.3 kPa；因此可以判定助剂乙二醇、丙二醇、二乙二醇不属于挥发性有机有液体。聚乙二醇6000为颗粒状，亦不在此范围内。 本项目使用的分散染料为粉末状，色浆研磨、墨水配制、过滤中仅涉及简单的物理操作过程，不涉及化学反应，工作条件为常温常压，最终以悬浮态存在于产品中，仅有少量有机废气产生。 综上所述，本项目色浆研磨、墨水配制、过滤所用助剂均不是挥发性有机液体，常温下挥发量少，不做定量分析。 ③理化性质检验废气G5 项目在墨水配制过滤完成后将墨水分为两部分，一部分用作理化性质检验，一部分墨水进行数码喷绘、烘干。 理化性质检验室主要做物理试验，唯一的分光光度计检测也不需要加其它试剂，只需要用水稀释墨水即可。同时理化性质检验过程在常温常压下进行，根据以上色浆研磨、过滤、墨水配制过程废气产生情况的描述，可知理化性质检验过程所用助剂均不是挥发性有机液体，常温下挥发量少，不做定量分析。 ④数码喷绘废气G6 数码喷绘过程在常温常压下进行，根据以上色浆研磨、过滤、墨水配制过程废气产生情况的描述，可知数码喷绘过程所用助剂均不是挥发性有机液体，常温下挥发量少，不做定量分析。 ⑤墨水烘干废气G7 部分制成的墨水及基布经过数码喷绘后，墨水已经被打印在基布上，此时将喷绘布送入电热式隧道烘干炉进行烘干，烘干段温度为70℃，喷绘布上的有机溶剂全部在烘干过程挥发，墨水烘干废气量为142.41kg/a。 综上所述墨水挥发废气总量为162.76kg/a，经活性炭装置处理后于15m排气筒（DA001）排放。 表4-2 项目墨水烘干废气产生情况汇总表 污染源 污染因子 工序（单位：kg/a） 烘干 制成的墨水 非甲烷总烃 142.41 ⑥危废暂存间废气G8 滤渣、测试废液、废墨水、化学品包装材料、含墨水抹布存放在危废暂存间，储存过程仍有残留的少量有机废气挥发，本次环评不做定量分析。要求企业密闭危废暂存间，在顶部设风管，将危废暂存间内有机废气引入墨水废气处理设施处理后排放。 ⑦污水处理设施废气G9 芬顿氧化过程会有少量有机溶剂和恶臭挥发，本次环评不做定量分析。要求企业密闭污水处理设施，在顶部设风管，将有机废气和臭气引入墨水废气处理设施处理后排放。 ⑧墨水废气产排情况汇总 本项目对研发环境的空气质量要求较高，因此墨水过滤配制间、数码喷绘烘干间、打印间、理化性质检验室、危废暂存间均为密闭，采用整体抽风收集的形式，各车间面积之和为385平方米，高4.5m，换气次数为10次/h，则风量为17300m3/h。各个作业时门窗全部密闭，整体抽风，收集效率按90%计。此外电热式隧道烘干炉自带集风装置，风量为2000m3/h，墨水烘干废气通过自带集风装置收集后汇入整体抽风管道；污水处理设施密闭，在顶部设风管，风量为2000m3/h，污水处理设施废气通过风管收集后汇入整体抽风管道，总风量为21300m3/h。收集的废气进入一套活性炭吸附装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后通过1根15m高排气筒（DA001）高空排放，活性炭处理效率按75%计。 表4-3 项目墨水废气产排情况一览表 污染源 污染因子 产生量 收集效率 处理效率 有组织排放量 无组织排放量 kg/a kg/h kg/a kg/h mg/m3 kg/a kg/h 色浆研磨 非甲烷总烃 少量 / 90% 75% 少量 / / 少量 / 墨水配制 非甲烷总烃 少量 / 少量 / / 少量 / 过滤 非甲烷总烃 少量 / 少量 / / 少量 / 理化性质检验 非甲烷总烃 少量 / 少量 / / 少量 / 数码喷绘 非甲烷总烃 少量 / 少量 / / 少量 / 危废暂存间 非甲烷总烃 少量 / 少量 / / 少量 / 污水处理设施 非甲烷总烃 少量 / 少量 / / 少量 / 臭气浓度 少量 / 少量 / / 少量 / 烘干 非甲烷总烃 142.41 0.59 32.04 0.13 6.1 14.24 0.059 ⑦固色废气G10 固色时蒸化机为电加热，间接加热设备底部水槽，产生热蒸汽作用于面料，活性浆料在上浆烘干（原料涤纶基布购置前已经完成该工序）工艺中未水解完的尿素在水蒸气及高温下继续水解，未分解完的碳酸氢钠继续分解，活性浆料的pH值会提高到11左右，这时候油墨会跟纤维结合程度达到最高，提高色量和皂洗的牢度。此时产生的废气为NH3。 杭州普洛赛斯检测科技有限公司于2016年6月8日对类比企业杭州诚天旺丝绸有限公司蒸箱排气筒检测口进行了检测，见下表： 表4-4 蒸箱排放口检测数据 序号 项目 单位 检测结果 1 废气温度 ℃ 81 82 82 2 废气流速 m/s 9.9 10.3 10.0 3 实测废气流量 m3/h 2.52×103 2.62×103 2.55×103 4 标干态废气流量 N.d.m3/h 1.94×103 2.02×103 1.97×103 5 氨排放浓度 mg/m3 0.277 0.305 0.265 6 氨排放速率 kg/h 5.37×10-4 6.16×10-4 5.22×10-4 类比企业杭州诚天旺丝绸有限公司蒸箱自带集风装置对产生的氨气进行收集，风量2000m3/h，收集效率90%，蒸箱工作时间每年300h，经检测报告可知有组织排放速率均值为5.58×10-4kg/h，排放浓度均值为0.282mg/m3，由此可推算出氨气产生量为0.186kg/a。杭州诚天旺丝绸有限公司年加工20万米真丝面料，固色工序单位产品氨气产生量为0.0093kg/万米。 本项目进行固化的数码喷绘纺织品为14500米，固化工序氨气产生量为0.013kg/a，蒸化机自带集风装置对产生的氨气进行收集，风量2000m3/h，收集效率90%，年工作120.83h，则有组织排放量为0.012kg/a，0.0001kg/h，0.05mg/m3。固色工序产生的水蒸气与氨气经收集后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后通过1根15m高排气筒（DA002）高空排放。 表4-5 项目固色废气产排情况一览表 污染源 污染因子 产生量 收集效率 处理效率 有组织排放量 无组织排放量 kg/a kg/h kg/a kg/h mg/m3 kg/a kg/h 基布上涂覆的浆料 NH3 0.013 0.00011 90% / 0.012 0.0001 0.05 0.001 0.000008 |

（2）废气产排情况汇总 ①废气污染治理设施情况 表4-6 废气污染治理设施信息表 产排污环节 污染物种类 排放 形式 治理设施 有组织排放口编号 有组织排放口名称 排放口类型 设施编号 设施工艺 处理能力m3/h 收集效率% 去除率% 是否为可行技术 色浆研磨 非甲烷总烃 有组织 TA001 整体抽风+活性炭 21300 90 75 是 DA001 墨水废气排放口 一般排放口 墨水配制 非甲烷总烃 有组织 过滤 非甲烷总烃 有组织 理化性质检验 非甲烷总烃 有组织 数码喷绘 非甲烷总烃 有组织 烘干 非甲烷总烃 有组织 危废暂存间 非甲烷总烃 有组织 污水处理设施 非甲烷总烃、臭气浓度 有组织 固色 氨 有组织 TA002 收集排放 2000 90 / / DA002 固色废气排放口 一般排放口 ②废气产排情况汇总 表4-7 废气产排污汇总表 产排污环节 污染物种类 排放方式 污染物产生 污染物排放 执行标准 产生量 产生速率 产生浓度 排放量 排放速率 排放浓度 标准 限值 kg/a kg/h mg/m3 kg/a kg/h mg/m3 / / 色浆研磨、墨水配制、过滤、理化性质检验、数码喷绘及烘干、危废暂存间、污水处理设施 非甲烷总烃 有组织DA001 128.17 0.53 24.88 32.04 0.13 6.1 GB16297-1996 120mg/m3 无组织 14.24 0.059 / 14.24 0.059 / / / 臭气浓度 有组织DA001 少量 / / 少量 / / GB14554-93 2000（无量纲） 无组织 少量 / / 少量 / / / / 固色 氨 有组织DA002 0.012 0.0001 0.05 0.012 0.0001 0.05 GB14554-93 4.9kg/h 无组织 0.001 0.000008 / 0.001 0.000008 / / / 投料 粉尘 无组织 少量 / / 少量 / / / / ③废气排放口基本情况 表4-8 排放口基本情况 编号 名称 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 类型 地理坐标 经度 纬度 DA001 墨水废气排放口 15 0.8 常温 一般排放口 120°15′21.628″ 30°24′31.995″ DA002 固色废气排放口 15 0.25 40 一般排放口 120°15′21.483″ 30°24′32.593″ ④废气监测要求 表4-9 废气监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 墨水废气排放口 非甲烷总烃、臭气浓度 1次/年 固色废气排放口 氨 1次/年 厂界 非甲烷总烃、氨、颗粒物、臭气浓度 1次/年 ⑤废气污染源非正常排放情况 本环评考虑的非正常工况指废气治理措施无法正常运行，导致排气筒排放的污染物浓度偏高，具体见下表： 表4-10 废气污染源非正常排放情况 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/mg/m3 非正常排放速率/kg/h 单次持续时间/h 年发生频次/次 应急措施 1 墨水废气排放口DA001 处理设施失效失效，导致废气处理效率降低50% 非甲烷总烃 15.49 0.33 8 1 停车、检修及维护 2 固色废气排放口DA002 风机故障，导致废气无组织排放 氨 / 0.00011 8 1 停车、检修及维护 （3）废气污染治理设施可行性分析 本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）、《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》（HJ1179-2021）可知，色浆研磨废气、墨水配制废气、过滤废气、理化性质检验废气、数码喷绘废气和墨水烘干废气、危废暂存间废气、污水处理设施废气经收集后再经活性炭吸附装置处理后通过同一根排气筒（DA001）排放，为可行的处理工艺。具体见下表。 表4-11废气污染治理设施可行性分析表 生产单元 主要工序 污染物名称 污染防治设施名称及工艺 本项目所采取的的措施 是否符合 实验室 性能测试、质量 检测、研发单元 挥发性有机物 过程控制：局部有效收集 治理设施：吸收、吸附、氧化 车间整体抽风收集+活性炭吸附 符合 （4）废气排放的环境影响 固色氨气排放速率能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2中的排放限值。氨气排放总量少，厂界无组织浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值。色浆研磨废气、墨水配制废气、过滤废气、理化性质检验废气、数码喷绘废气、危废暂存间废气、污水处理设施废气和墨水烘干废气中的非甲烷总烃经处理后排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的“新污染源大气污染物排放限值二级”；臭气浓度经处理后排放浓度可满足《《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2中的排放限值，废气经污染防治措施处理后，能达标排放，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的环境影响可接受。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、水环境影响及防治措施 （1）废水源强核算 无机玻璃和金属容器因为表面张力较高和阳离子电荷，就能对很多低张力溶剂和阴离子水溶液产生一定吸引力，因此会在表面形成液膜。根据各设备以及器皿的表面积，估算研磨机、搅拌机损耗2%，滤网、中转瓶及检验器皿损耗1%。由此可知，研磨机中残留色浆5.8kg，搅拌机中残留墨水14.21kg，滤网残留墨水6.96kg，中转瓶及检验器皿残留墨水1.09kg。 ①研磨机清洗废水W1 研磨机在研磨后要进行清洗。根据研磨机产能核算，研磨机全年共开启145天，因此研磨机需清洗435遍/年（每次洗3遍），每3遍清洗水量为20kg，项目共有研磨机1台，则研磨机清洗水量为2.9m3/a，产污系数取90%，废水产生量为2.61m3/a，清洗用水均为纯水。 ②搅拌机清洗废水W2 搅拌机搅拌后要进行清洗。根据搅拌机产能核算，搅拌机全年共开启145天，因此单台搅拌机需清洗435遍/年（每次洗3遍），每3遍清洗水量为2kg，项目共有搅拌机2台，则搅拌机清洗水量为0.58m3/a，产污系数取90%，废水产生量为0.52m3/a，清洗用水均为纯水。 ③滤网清洗废水W3 过滤工序中过滤采用金属滤网过滤，过滤后需要定期清洗金属滤网，金属滤网泡在水桶中进行清洗，每天清洗3遍，年工作 145天，根据业主提供的资料，每3遍清洗用水量4kg，清洗用水量为0.58m3/a，产污系数取90%，滤网清洗废水产生量为0.52m3/a。 ④中转瓶及检验器皿清洗废水W4 中转瓶及检验器皿在每次使用后均需要进行清洗，根据企业提供数据，中转瓶及检验器皿一年共清洗145天，每天清洗用水约为10kg，清洗用水量为1.45m3/a，产污系数取90%，中转瓶及检验器皿清洗废水产生量为1.31m3/a。 ⑤研磨机清洗废水、搅拌机清洗废水、滤网清洗废水、中转瓶及检验器皿清洗废水COD理论计算 （1）COD概念 化学需氧量又称化学耗氧量（chemical oxygen demand），简称COD。是利用化学氧化剂（如高锰酸钾、重铬酸钾）将废水中可氧化物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解，然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。 （2）COD的测定 COD的测定方法主要有高锰酸钾法和重铬酸钾法。化学需氧量常由于氧化剂的种类、浓度及氧化条件等之不同，对氧化物质，特别是有机物质的氧化率也不相同。因此，在排水中存在有机物的情况下，除非是在间一条件下测定COD，否则不能进行对比。一般用高锰酸钾高温氧化法，其氧化率为50～60%，用重铬酸钾氧化法，其氧化率为80～90%。 （3）COD理论计算公式 根据COD的定义，我们可以理解为COD就是将废水中可氧化物质（有机物等）完全氧化为CO2和水的过程中氧的消耗量。因此我们可以通过化学反应方程式进行理论计算，得到可氧化物质氧化过程中氧的消耗量。 研磨机清洗废水COD浓度计算 本项目上述废水中主要有机物为乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚，其中色浆研磨工序中乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚的比例分别为13.83%、10.37%、12.1%、3.45%、1.72%。 假设乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚被完全氧化，则其耗氧量可通过以下公式进行计算： 1）乙二醇 C2H6O2+5O=2CO2+3H2O 62 80 根据反应方程式，废水中乙二醇转换成COD的理论值应为： 80（分子量）/62（分子量）=1.29 即：废水中每克乙二醇可以消耗1.29g的氧，相当于1.29克COD。 2） 丙二醇 C3H8O2+8O=3CO2+4H2O 76 128 128（分子量）/76（分子量）=1.68 即： 废水中每克丙二醇相当于1.68克COD。 3） 二乙二醇 C4H10O3+10O=4CO2+5H2O 106 160 160（分子量）/106（分子量）=1.51 即：废水中每克二乙二醇相当于1.51克COD。 4)聚乙二醇6000 HO(CH2CH2O)H+5O=2CO2+3H2O 62 80 80（分子量）/62（分子量）=1.29 即：废水中每克聚乙二醇6000相当于1.29克COD。 5）烷基醇氧乙烯醚 C56H114O21+148O=56CO2+57H2O 1122 2368 2368（分子量）/1122（分子量）=2.11 即：废水中每克烷基醇氧乙烯醚相当于2.11克COD。 综上所述，将五种物质所导致COD进行加权计算后，废水中每克色浆相当于0.62克COD，因为重铬酸钾氧化法氧化率为90%左右，因此可将其校正为废水中每克色浆相当于0.56克COD。研磨机清洗水中的色浆为2000mg/L，则每升废水中COD为1120mg/L。 B、搅拌机清洗废水COD浓度计算 本项目上述废水中主要有机物为乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚，其中墨水配置工序中乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚的比例分别为9.76%、7.32%、8.54%、2.43%、1.21%。 假设乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚被完全氧化，则其耗氧量可通过以下公式进行计算： 1）乙二醇 C2H6O2+5O=2CO2+3H2O 62 80 根据反应方程式，废水中乙二醇转换成COD的理论值应为： 80（分子量）/62（分子量）=1.29 即：废水中每克乙二醇可以消耗1.29g的氧，相当于1.29克COD。 2） 丙二醇 C3H8O2+8O=3CO2+4H2O 76 128 128（分子量）/76（分子量）=1.68 即： 废水中每克丙二醇相当于1.68克COD。 3） 二乙二醇 C4H10O3+10O=4CO2+5H2O 106 160 160（分子量）/106（分子量）=1.51 即：废水中每克二乙二醇相当于1.51克COD。 4)聚乙二醇6000 HO(CH2CH2O)H+5O=2CO2+3H2O 62 80 80（分子量）/62（分子量）=1.29 即：废水中每克聚乙二醇6000相当于1.29克COD。 5）烷基醇氧乙烯醚 C56H114O21+148O=56CO2+57H2O 1122 2368 2368（分子量）/1122（分子量）=2.11 即：废水中每克烷基醇氧乙烯醚相当于2.11克COD。 综上所述，将五种物质所导致COD进行加权计算后，废水中每克墨水相当于0.44克COD，因为重铬酸钾氧化法氧化率为90%左右，因此可将其校正为废水中每克墨水相当于0.4克COD。搅拌机清洗水中的墨水为24500mg/L，则每升废水中COD为9800mg/L。 C、滤网清洗废水COD浓度计算 本项目上述废水中主要有机物为乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚，其中过滤工序中乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚的比例分别为9.76%、7.32%、8.54%、2.43%、1.21%。 假设乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚被完全氧化，则其耗氧量可通过以下公式进行计算： 1）乙二醇 C2H6O2+5O=2CO2+3H2O 62 80 根据反应方程式，废水中乙二醇转换成COD的理论值应为： 80（分子量）/62（分子量）=1.29 即：废水中每克乙二醇可以消耗1.29g的氧，相当于1.29克COD。 2） 丙二醇 C3H8O2+8O=3CO2+4H2O 76 128 128（分子量）/76（分子量）=1.68 即： 废水中每克丙二醇相当于1.68克COD。 3） 二乙二醇 C4H10O3+10O=4CO2+5H2O 106 160 160（分子量）/106（分子量）=1.51 即：废水中每克二乙二醇相当于1.51克COD。 4)聚乙二醇6000 HO(CH2CH2O)H+5O=2CO2+3H2O 62 80 80（分子量）/62（分子量）=1.29 即：废水中每克聚乙二醇6000相当于1.29克COD。 5）烷基醇氧乙烯醚 C56H114O21+148O=56CO2+57H2O 1122 2368 2368（分子量）/1122（分子量）=2.11 即：废水中每克烷基醇氧乙烯醚相当于2.11克COD。 综上所述，将五种物质所导致COD进行加权计算后，废水中每克墨水相当于0.44克COD，因为重铬酸钾氧化法氧化率为90%左右，因此可将其校正为废水中每克墨水相当于0.4克COD。滤网清洗水中的墨水为12000mg/L，则每升废水中COD为4800mg/L。 D、中转瓶及检验器皿清洗废水COD浓度计算 本项目上述废水中主要有机物为乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚，其中过滤工序中乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚的比例分别为9.76%、7.32%、8.54%、2.43%、1.21%。 假设乙二醇、丙二醇、二乙二醇、聚乙二醇6000、烷基醇氧乙烯醚被完全氧化，则其耗氧量可通过以下公式进行计算： 1）乙二醇 C2H6O2+5O=2CO2+3H2O 62 80 根据反应方程式，废水中乙二醇转换成COD的理论值应为： 80（分子量）/62（分子量）=1.29 即：废水中每克乙二醇可以消耗1.29g的氧，相当于1.29克COD。 2） 丙二醇 C3H8O2+8O=3CO2+4H2O 76 128 128（分子量）/76（分子量）=1.68 即： 废水中每克丙二醇相当于1.68克COD。 3） 二乙二醇 C4H10O3+10O=4CO2+5H2O 106 160 160（分子量）/106（分子量）=1.51 即：废水中每克二乙二醇相当于1.51克COD。 4)聚乙二醇6000 HO(CH2CH2O)H+5O=2CO2+3H2O 62 80 80（分子量）/62（分子量）=1.29 即：废水中每克聚乙二醇6000相当于1.29克COD。 5）烷基醇氧乙烯醚 C56H114O21+148O=56CO2+57H2O 1122 2368 2368（分子量）/1122（分子量）=2.11 即：废水中每克烷基醇氧乙烯醚相当于2.11克COD。 综上所述，将五种物质所导致COD进行加权计算后，废水中每克墨水相当于0.44克COD，因为重铬酸钾氧化法氧化率为90%左右，因此可将其校正为废水中每克墨水相当于0.4克COD。中转瓶及检验器皿清洗水中的墨水为752mg/L，则每升废水中COD为300.8mg/L。 综上所述，研磨机清洗废水、搅拌机清洗废水、滤网清洗废水、中转瓶及检验器皿清洗废水水量及浓度见下表。 表4-12废水产生情况表 废水名称 废水量（m3/a） COD产生浓度（mg/L） COD产生量(t/a) 研磨机清洗废水 2.61 1120 0.003 搅拌机清洗废水 0.52 9800 0.005 滤网清洗废水 0.52 4800 0.002 中转瓶及检验器皿清洗废水 1.31 300.8 0.0004 ⑥数码打印机组件清洗废水W5及地面清洗废水W8 数码打印机内需清洗的组件主要为导带、喷头及墨盒。面料经由导带牵引进入数码打印机，油墨会渗过面料沾染在导带上面，每批次打印测试完毕都需要进行清洗。同时数码打印机的喷头及墨盒在每一次打印测试完毕后，都需要进行清洗。每台每批次清洗数码打印组件（包括导带、喷头及墨盒）用量约为25L，根据打印机产能核算，每台打印机年工作145天，共5台打印机，全年清洗用水量为18.13m3/a，产污系数取90%，则数码打印机组件清洗废水产生量为16.32m3/a。项目地面需要保持清洁，每天拖洗地面一次，年工作145天左右，根据《给水排水设计手册》，地面清洗用水定额为1.0~1.5L/m2·次，本环评取1.5L/m2·次；项目需要地面清洗的面积约为397m2，清洗用水量为86.35m3/a，产污系数取80%，地面清洗废水产生量为69.08m3/a。数码打印机组件清洗废水及地面清洗废水合计为85.4 m3/a。 本项目数码打印机组件清洗废水及地面清洗废水成分较为复杂，主要特征污染物 CODCr。参照《印花废水的处理以及中水回用研究》（广东工业大学硕士学位论文 何炬雄）中该废水各污染因子的浓度 CODCr1200mg/L，因此本项目污染物CODCr0.1t/a。 ⑥纯水制备废水W6 本项目纯水用于配置色浆、墨水配制、清洗滤网、清洗检验器皿、清洗打印设备组件等，超纯水机共2台，1h制纯水62.5L，制水效率为50%，则制作纯水23.9818m3/a，排出的浓废水为23.9818m3/a。 综上，本项目得到纯水量为23981.8kg/a，其中配置色浆用水为123.25kg/a、墨水配制用水为213.15kg/a、研磨设备清洗用水为2900kg、搅拌设备清洗用水为580kg/a，滤网清洗用水为580kg/a，中转瓶及检验器皿清洗用水为1450kg/a，数码打印机组件清洗用水为18130kg/a，理化性质检验用水为5.4kg/a，纯水制备废水总产生量为23981.8kg/a，等于23.9818m3/a，根据同类型水质调查，该部分排水中主要含有盐类，CODCr浓度小于50mg/L，则年产生污染物约为CODcr：0.0012t/a。 ⑦冷却水W7 本项目研磨过程会产生热量，需用水进行冷却。冷却水不直接接触原料，不会受到污染，因此可以循环使用，不外排，仅定期补充损耗的水量，约0.3m3/a。 ⑧生活污水W9 企业员工为11人，不设食堂，不设住宿。根据《建筑给水排水设计规范》，员工日用水量按50L/d计算。生活用水量为0.55m3/d，137.5m3/a，污水排放系数以80%计，生活污水排放量0.44m3/d，110m3/a。水质类比城市生活污水：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，各污染物产生量为CODCr0.039t/a、NH3-N0.0039t/a。 项目所在地具备纳管条件，本项目研磨机清洗废水、搅拌机清洗废水、滤网清洗废水、中转瓶及检验器皿清洗废水、数码打印机组件清洗废水、地面清洗废水经自建污水处理设施处理后与纯水制备废水以及化粪池处理后的生活污水混合纳管，最终汇至临平净水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。 综上，企业污水产生情况表见表4-13。 表4-13污水产生情况表 废水类别 污染物 纳管 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 研磨机清洗废水 废水量 / 2.61 CODcr 1120 0.003 搅拌机清洗废水 废水量 / 0.52 CODcr 9800 0.005 滤网清洗废水 废水量 / 0.52 CODcr 4800 0.002 中转瓶及检验器皿清洗废水 废水量 / 1.31 CODcr 300.8 0.0004 数码打印机组件清洗废水及地面清洗废水 废水量 / 85.4 CODcr 1200 0.1 研发间废水合计 废水量 / 90.36 CODcr 1221.8 0.1104 纯水制备废水 废水量 / 23.9818 CODcr 50 0.0012 生活污水 废水量 / 110 CODcr 350 0.039 NH3-N 35 0.0039 总计 废水产生量 / 224.3418 CODcr / 0.151 NH3-N / 0.0039 |
| --- | --- |

（2）废水产排情况汇总 ①废水污染治理设施情况 项目废水污染治理设施情况见下表。 表4-14 废水污染治理设施信息表 产排污环节 废水种类 污染物种类 治理设施 排放方式 排放去向 排放规律 排放口名称 排放口类型 设施编号 治理工艺 处理能力t/d 治理效率% 是否为可行技术 研磨机清洗、搅拌机清洗、滤网清洗、中转瓶及检验器皿清洗、数码打印机组件清洗及地面清洗 研发废水 CODCr TW001 混凝沉淀+芬顿氧化 2.5 / 是 间歇排放 临平净水厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放 废水总排放口 一般排放口-总排口 纯水制备 纯水制备废水 CODCr / / / / / 间歇排放 员工生活 生活污水 CODCr 氨氮 TW002 厌氧 50 / 是 间歇排放 ②废水产排情况汇总 表4-15 废水产排污情况汇总 产排污环节 废水类别 污染物种类 产生量t/a 产生浓度mg/L 污染治理设施 纳管排放情况 排放标准 设施名称 处理效率% 排放量t/a 排放浓度mg/L 标准 限值mg/L 研磨机清洗、搅拌机清洗、滤网清洗、中转瓶及检验器皿清洗、数码打印机组件清洗及地面清洗 研发废水 废水量 90.36 / 混凝沉淀+芬顿氧化池 / 84.06 / / / CODCr 0.1104 1221.8 89.55 0.011 127.7 GB8978-1996 500 纯水制备 纯水制备废水 废水量 23.9818 / / / 23.9818 / / / CODCr 0.0012 50 / 0.0012 50 GB8978-1996 500 员工生活 生活污水 废水量 110 / 化粪池 / 110 / / / CODCr 0.039 350 / 0.039 350 GB8978-1996 500 NH3-N 0.0039 35 / 0.0039 35 DB33/887-2013 35

③废水排放口基本情况 表4-16 废水排放口基本情况 编号 名称 坐标 类型 经度 纬度 DW001 废水总排放口 120°15′19.281″ 30°24′32.886″ 一般排放口-总排口 ④废水监测要求 表4-17 废水监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 废水总排放口 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 1次/季 （3）废水污染治理设施可行性分析 根据建设单位提供的资料，本项目废水排放方式详见图4-1。 图 4-1 项目废水排放方式 废水处理可行性分析： 本项目研发废水采用“混凝沉淀+芬顿氧化”工艺处理，其主要污染因子为COD 、色度等。 芬顿试剂在工业废水处理方面得到了广泛地应用，它具有极强的氧化能力，对生物降解或一般化学氧化剂难以奏效的有机废水有较好的处理效果。 芬顿试剂的作用机理如下： Fe2 + + H2O2 →Fe3 + + OH·+ OH- Fe3 + + H2O2→ Fe2 + + H2O+ H+ RH + OH·→ R·+ H2O Fe2 + + OH·→ Fe3 + + OH- R·+ Fe3 + →Fe2 + + 产物 R·+ OH·→ ROH R·+ H2O2 →ROH + OH· HO2·+ Fe3 +→ Fe2 + + O2 + H+ OH·+ H2O2 →HO2·+ H2O 根据《混凝-Fenton 试剂氧化法预处理高浓度油墨废水》（陈亚利，言海燕，乔瑞平，宋林啸，斯克诚，王艳，宋杨，田华，汤权新，刘豹 ）可知，混凝处理后 CODCr去除率分别为 76.54%；处理后上清液进行 Fenton 试剂氧化，在最经济的适用条件下 CODCr去除率为 55.43%。实验表明强化混凝与 Fenton 试剂联用可以有效预处理高浓度油墨废水，CODCr总去除率达 89.55%以上。 混凝沉淀+芬顿氧化工艺处理含油墨的生产废水，具有去除率高、设备简单、占地面积小、操作方便、不产生二次污染等优点。利用混凝沉淀+芬顿氧化法处理本项目的研发废水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。因此该方案可行。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。实验及器皿清洗废水中含有大量有机物，生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫。悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。因此，本项目生活污水经化粪池处理后纳管可行。 （4）依托集中污水处理厂可行性分析 临平净水厂位于余杭区南苑街道，东湖路西侧、沪杭高速以南，设计处理能力为20万m3/d。据调查，临平净水厂环评已于2016年7月通过余杭区环保局审批(环评批复[2016]309 号)，2016年底正式开工建设，2018年12月建成投运。临平净水厂建成后，通过临平污水总泵站调节水量：临平第一、第二污水子系统、开发区污水子系统收集的污水优先纳入临平净水厂，余出废水仍可纳入杭州七格污水处理厂。 临平净水厂服务范围为临平副城，包括6个街道(临平、东湖、南苑、星桥、乔司和运河街道)、1个开发区(余杭经济技术开发区(钱江经济开发区))的全部污水及塘栖镇和崇贤街道的部分污水。污水处理工艺采用水解酸化+膜生物反应器(MBR)，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，尾水排入钱塘江。 为了解临平净水厂出水水质情况，环评收集了浙江省生态环境厅2019年4-9月污水处理厂监督检测数据，具体见下表。 表4-18 临平净水厂出水水质汇总 月份 BOD5（mg/L） TP（mg/L） COD（mg/L） SS（mg/L） 氨氮（mg/L） TN（mg/L） 04 2.7 0.28 21.33 5.50 0.87 10.01 05 2.0 0.27 19.65 4.60 0.26 9.87 06 2.0 0.14 18.73 4.00 0.46 8.04 07 2.0 0.26 16.77 4.00 0.25 8.34 08 2.0 0.15 15.35 4.00 0.33 7.52 09 2.0 0.08 14.03 4.00 0.59 6.76 标准限值 10 0.5 50 10 5 15 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，杭州临平净水厂排放口出水水质均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准，污水处理厂运行良好。 企业废水最大日排放量约1.19t，仅占临平净水厂处理能力的0.0006%，因此不会对污水处理厂的稳定运行造成影响。 因此，从项目废水水质水量情况以及临平净水厂处理规模、纳污范围以及规划等方面分析，本项目废水纳入该污水处理厂，对污水处理厂的正常运行基本不会造成明显的冲击影响，对纳污水体影响不大。 三、噪声 （1）噪声源强及排放情况 本项目建成后检测设备一般没有强噪声污染源，主要噪声源为研发设备、打样设备、辅助设备及废气装置风机噪声。本项目主要噪声源强见表4-19。 表4-19 噪声源强及排放情况 噪声源 产生强度dB 降噪措施 排放强度dB 持续时间/h 工艺 降噪效果 卧式砂磨机 75 墙体隔声 20 55 580 搅拌机 65 20 45 290 EPSON大幅面彩色喷墨打印机 60 20 40 77.33 印捷数码打印机 60 20 40 77.33 宽幅面喷绘机 60 20 40 77.33 海捷打印机 60 20 40 77.33 DOWHIT打印机 60 20 40 77.33 电热式隧道烘干炉 70 20 50 241.67 蒸化机 70 20 50 120.83 风冷式冷水机 75 20 55 120.83 超纯水机 65 20 45 344.56 螺杆空压机 75~85 减振、墙体隔声 25 50~60 580 废气装置风机 85 减振、隔声 25 60 580 压滤机 80 减振、隔声 25 55 145 （2）噪声达标情况 表4-20 噪声达标排放情况 单位：dB（A） 预测点 位置 贡献值 标准值 1# 东侧厂界 46.3 65 2# 南侧厂界 53.7 65 3# 西侧厂界 56.9 65 4# 北侧厂界 52.6 65 由上表可见，项目厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 （3）噪声监测要求 表4-21 噪声监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 厂界 等效连续A声级（Leq） 昼间，1次/年 四、固废 （1）项目副产物产生情况 项目固废主要来源于生产过程中产生的滤渣S1、测试废液S2、废墨水S3、化学品包装材料S4、含墨水抹布S5、超纯水机废过滤耗材S6、废活性炭S7、废机油S8、废机油桶S9、一般包装固废S10、污泥S11和生活垃圾S12。 项目产生的主要固体废物如下： 1、滤渣：在墨水配制后为保证产品质量需要使用金属滤网进行过滤，该过程会产生少量滤渣，年产量约为0.7kg，该固废属于危险固废，收集后委托有资质单位进行处理。 2、测试废液：在墨水制成后，需使用部分墨水进行理化性质检验，检测后的废墨水做危废处理，收集后委托有资质的单位处理，废液年产生量为112.94kg/a。 3、废墨水：在墨水制成后，需使用部分墨水喷绘测试，其中墨盒中的墨水不会全部打印在基布上，会有部分剩余在墨盒中，每一批次喷绘测试完毕都会将墨盒中的墨水作为危废收集，收集后委托有资质的单位处理，该部分危废的墨水年产量为 72.5 kg/a。 4、化学品包装材料：包括染料废包装、助剂、表面活性剂、消泡剂废包装、装墨水的塑料瓶，染料包装年产生量为8个，总重0.8kg；助剂、表面活性剂、消泡剂包装年产生量共12个，总重12kg；装墨水的塑料瓶年产生量为435个，总重43.5kg，因此化学品包装材料年产生量为56.3kg/a。 5、含墨水抹布：平时研发活动中，会使用一些抹布擦拭瓶口，包装外壁，机器边缘等，年产生量为20kg/a。 6、超纯水机废过滤耗材：本项目纯化水制备过程中会产生废过滤耗材，一年更换一次，废过滤耗材产生量约为10kg/a。妥善收集后出售给物资回收公司。 7、废活性炭：活性炭需要吸附的有机废气量约为0.1t/a，活性炭的吸附效率为0.15t/t，共需要活性炭0.67t/a。项目设一套废气治理设施，风量为21300m3/h，经计算得活性炭塔一次填充量为2.37t。参考江苏省生态环境厅文件《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办[2021]218号）中活性炭更换周期计算公式：T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg； s——动态吸附量，%；（一般取值10%） c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h； t——运行时间，单位h/d。 其中活性炭用量为2370kg，活性炭削减的VOCs浓度为19.25mg/m3，风量为21300m3/h，运行时间为4h/d，则计算出T=145天，本次环评取120天更换一次，即4个月更换一次，每年更换3次，最终废活性炭产生量为7.21t/a。该固废属于危险固废，收集后委托有资质单位进行处理。 8、废润滑油：空压机中的润滑油需要定期更换，损耗量为40%左右，废润滑油产生量为18kg/a，该固废属于危险固废，收集后委托有资质单位进行处理。 9、废润滑油桶：废润滑油桶年产生量为2个，总重4kg，该固废属于危险固废，收集后委托有资质单位进行处理。 10、一般包装固废：各种原料外包装拆包过程会产生一定的纸箱、塑料袋等一般包装固废，量较少，根据建设单位提供的相关数据，其产生量约0.05t/a，妥善收集后出售给物资回收公司。 11、污泥：污水处理装置混凝沉降工艺产生含水污泥约9t/a（压滤后含水率约70%），属于危险固废，由资质单位处置。 12、生活垃圾：项目劳动定员11人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年产生量1.375t。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 表4-22 副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 属性 代码 预计产生量（kg/a） 1 滤渣 过滤 固态 墨水 危险固废 900-047-49 0.7 2 测试废液 理化性质检验 液态 墨水 危险固废 900-047-49 112.94 3 废墨水 清理墨盒 液态 墨水 危险固废 900-047-49 72.5 4 化学品包装材料 原料桶报废 固态 有机物、塑料 危险固废 900-047-49 56.3 5 含墨水抹布 擦拭 固态 墨水、织物 危险固废 900-047-49 20 6 超纯水机废过滤耗材 纯水制备 固态 过滤耗材 一般固废 732-001-06 10 7 废活性炭 废气处理装置 固态 活性炭、有机物 危险固废 900-039-49 7210 8 废润滑油 空压机 液态 矿物油 危险固废 900-249-08 18 9 废润滑油桶 原料桶报废 固态 矿物油、铁 危险固废 900-249-08 4 10 一般包装固废 原料拆包 固态 纸塑 一般固废 732-001-07 50 11 污泥 废水处理 半固态 墨水 危险固废 772-006-49 9000 12 生活垃圾 职工生活 固态 / 一般固废 / 1375 （2）固废产生及贮存、利用处置情况。 表4-23 固废产生及贮存、利用处置情况 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量/kg/a 贮存方式 利用处置方式 去向 利用处置量/kg/a 过滤 滤渣 危险固废 墨水 固态 T/C/I/R 0.7 危废暂存 无害化 资质单位 0.7 理化性质检验 测试废液 危险固废 墨水 液态 T/C/I/R 112.94 危废暂存 无害化 资质单位 112.94 清理墨盒 废墨水 危险固废 墨水 液态 T/C/I/R 72.5 危废暂存 无害化 资质单位 72.5 原料桶报废 化学品包装材料 危险固废 有机物 固态 T/C/I/R 56.3 危废暂存 无害化 资质单位 56.3 擦拭 含墨水抹布 危险固废 墨水 固态 T/C/I/R 20 危废暂存 无害化 资质单位 20 纯水制备 超纯水机废过滤耗材 一般固废 / 固态 / 10 自行贮存 回收利用 物资回收单位 10 废气处理装置 废活性炭 危险固废 有机物 固态 T 7210 危废暂存 无害化 资质单位 7210 空压机 废润滑油 危险固废 矿物油 液态 T,I 18 危废暂存 无害化 资质单位 18 原料桶报废 废润滑油桶 危险固废 矿物油 固态 T,I 4 危废暂存 无害化 资质单位 4 原料拆包 一般包装固废 一般固废 / 固态 / 50 自行贮存 回收利用 物资回收单位 50 废水处理 污泥 危险固废 墨水 半固态 T/In 9000 危废暂存 无害化 资质单位 9000 职工生活 生活垃圾 一般固废 / 固态 / 1375 自行贮存 清运 环卫部门 1375 企业设置一个15m2危废暂存间，地面采用硬化防水设计，满足贮存要求。根据建设项目危险废物环境影响评价指南中贮存场所（设施）污染防治措施要求，危险废物贮存应关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施，以及危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。贮存场所基本情况详见表4-24。 表4-24 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 滤渣 HW49 900-047-49 研发间中部东北角 3m×5m×4.5m，有效容积67.5m3。 桶装 10t 半年 2 危废暂存间 测试废液 HW49 900-047-49 桶装 3 危废暂存间 废墨水 HW49 900-047-49 桶装 4 危废暂存间 化学品包装材料 HW49 900-047-49 箱装 5 危废暂存间 含墨水抹布 HW49 900-047-49 桶装 6 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 袋装 7 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-249-08 桶装 8 危废暂存间 废润滑油桶 HW08 900-249-08 箱装 9 危废暂存间 污泥 HW49 772-006-49 桶装 （3）环境管理要求 ①一般固废管理措施 一般包装固废、超纯水机废过滤耗材等一般固废必须按照一般固废要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内设置一般固废暂存场所，分类收集暂存，禁止和生活垃圾混入，同时应进行防雨防流失处理，建设单位应建立检查维护制度、检查维护制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 ②危险固废管理措施 滤渣、测试废液、废墨水、化学品包装材料、含墨水抹布、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、污泥等必须按照危险废物要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内必须设置独立危险废物暂时贮存场所，危险废物暂时贮存场所的设置及危险废物在厂内暂存时必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求执行，具体要求如下： A、暂存场所内地面和裙脚需进行防腐、防渗、防漏处理，可根据废物特征选择合适的防腐防渗措施，如可采用环氧地坪进行防腐防渗处理等，防腐防渗措施应包括地面和裙脚，裙角高度为0.2m。同时在地面四周设置导流槽，导流槽应通过阀门连接事故应急系统。 B、场所需设置门和锁，各类危险废物需根据种类和数量合理分区堆放，每个分区之间建议设置挡墙间隔，同时危废名称、管理制度等各类标识标牌上墙（具体按照GB15562.2等标准要求实施）。 C、安排专人要求做好危险固废的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制（建立信息台账，危险废物的记录和货单在危险废物接收后继续保留至少五年），确保固废得到有效处置，危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。 五、地下水、土壤 本项目营运期大气污染物主要为投料粉尘、色浆研磨废气、墨水配制废气、过滤废气、理化性质检验废气、数码喷绘废气、危废暂存间废气、污水处理设施废气、墨水烘干废气、固色废气，不涉及重金属和持久性污染物，因此不考虑大气沉降途径影响。本项目实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；本项目研磨机清洗废水、搅拌机清洗废水、滤网清洗废水、中转瓶及检验器皿清洗废水、数码打印机组件清洗废水、地面清洗废水经自建污水处理设施处理后与纯水制备废水以及化粪池处理后的生活污水混合纳管，最终汇至临平净水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。 六、生态 项目不新增用地，无需进行生态评价。 七、环境风险 ①危险物质 项目所用墨水配置的各助剂、表面活性剂、染料均不属于《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B突发环境事件风险物质，润滑油为《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B突发环境事件风险物质，危险固废属于《浙江省企业环境风险评估技术指南》中的环境风险物质，Q值如下。 表4-25 厂区涉及危险物质物质 物质名称 标准临界量qn/t 年消耗量/t 最大储存总量Qn/t 危险物质Q值 润滑油 2500 0.03 0.016 0.0000064 危险废物 50 16.49444 8.247 0.1649 由上表可知，本项目Q总=0.1649064，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，只要进行简单分析。 ②风险源分布情况及可能影响途径 表4-26 风险源分布情况及可能影响途径 序号 危险单元 风险源 主要风险 物质 环境风险 类型 环境影响 途径 可能受影响的环境敏感目标 1 化学品库 润滑油 润滑油 泄露、火灾 爆炸 地表径流 附近地表水 土壤渗漏 附近土壤 2 危废暂存区 危险废物 滤渣、测试废液、废墨水、化学品包装材料、含墨水抹布、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、污泥 泄漏、火灾 爆炸 地表径流 附近地表水 有机物挥发 周边大气环境 土壤渗漏 附近土壤 3 污水处理设施 研发废水 研发废水 泄漏 地表径流 附近地表水 土壤渗漏 附近地下水、土壤 4 废气处理设施 有机废气 非甲烷总烃 非正常运行/停用 有机物挥发 周边大气环境 ③风险防范措施 1、制定完善的生产操作规程，最大限度预防事故发生。 2、严格执行企业的各项安全管理制度；组织专门人员每天多次进行周期性巡回检 查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁生产线带病生产。 3、加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；制定操作规程卡片张贴在显要地方；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚。 4、研发间地面、危废暂存区、污水处理设施、化学品库等区域进行必要的防渗处理。 5、化学品库设置并配备足量的泡沫、干粉等灭火器，建议设置围挡，地面进行防腐防渗处理，建议设置截流设施及收集池或桶，同时厂区配备相应吸附材料。 6、企业主要废气污染物为有机废气和氨，在生产过程中，必须保证废气处理设施正常运行，如发现废气超标或处理效率下降，应及时停产对废气处理设施进行检修。 7、为避免各类固废在暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集。 8、建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防 止出现超标排放。 9、企业产生危险固废，应制定环境应急预案，防范突发环境事件。 10、研发废水采用专用管道输送。 ④风险结论 本项目建设完成后，不可避免仍会存在一定的环境风险。对此，建设单位必须高 度重视，做到风险防范警钟常鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措 施，不断完善风险管理体系。只有这样，才能有效降低风险事故发生概率、杜绝事故 的发生隐患。 八、电磁辐射 本项目不涉及。

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 色浆研磨、墨水配制、过滤、理化性质检验、数码喷绘、墨水烘干、危废暂存间、污水处理设施 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的“新污染源大气污染物排放限值二级”、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 |
|  | DA002 固色 | 氨 | 15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、氨、粉尘、臭气浓度 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的“新污染源大气污染物排放限值二级”、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 |
| 地表水环境 | 废水总排放口DW001 | COD NH3-N | 本项目研磨机清洗废水、搅拌机清洗废水、滤网清洗废水、中转瓶及检验器皿清洗废水、数码打印机组件清洗废水、地面清洗废水经自建污水处理设施处理后与纯水制备废水以及化粪池处理后的生活污水混合纳管，最终汇至临平净水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |
| 声环境 | 机械设备运行 | LAeq | 选用低噪声设备，采用隔声减振措施等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 一般包装固废、超纯水机废过滤耗材由物资回收单位回收；滤渣、测试废液、废墨水、化学品包装材料、含墨水抹布、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、污泥属于危险固废，收集后委托有危废处理资质的单位做无害化安全处置；生活垃圾由环卫部门统一收集。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、制定完善的生产操作规程，最大限度预防事故发生。 2、严格执行企业的各项安全管理制度；组织专门人员每天多次进行周期性巡回检 查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁生产线带病生产。 3、加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；制定操作规程卡片张贴在显要地方；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚。 4、研发间地面、危废暂存区、污水处理设施、化学品库等区域进行必要的防渗处理。 5、化学品库设置并配备足量的泡沫、干粉等灭火器，建议设置围挡，地面进行防腐防渗处理，建议设置截流设施及收集池或桶，同时厂区配备相应吸附材料。 6、企业主要废气污染物为有机废气和氨，在生产过程中，必须保证废气处理设施正常运行，如发现废气超标或处理效率下降，应及时停产对废气处理设施进行检修。 7、为避免各类固废在暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集。 8、建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防 止出现超标排放。 9、企业产生危险固废，应制定环境应急预案，防范突发环境事件。 10、研发废水采用专用管道输送。 |
| 其他环境 管理要求 | 结合《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《生态环境部环评司有关负责人就固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等系列文件答记者问》的内容、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)内容可知，本项目无需纳入纳入排污许可管理。 |

# 六、结论

浙江环峪科技有限公司数码喷绘墨水研发项目选址合理，符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案、土地利用总体规划、城市规划和产业政策的要求。项目生产过程产生的各污染物经处理后能达标排放，符合总量控制要求。建设单位要认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施之后，不会改变外界环境现有环境功能。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，就环保角度而言，本项目在该地的实施是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.046t/a | / | 0.046t/a | 0.046t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.013kg/a | / | 0.013kg/a | +0.013kg/a |
|  | 粉尘 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 218.0418t/a | / | 218.0418t/a | +218.0418t/a |
|  | CODCr | / | / | / | 0.011t/a | / | 0.011t/a | +0.011t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 一般包装固废 | / | / | / | 0(0.05t/a) | / | 0(0.05t/a) | 0(+0.05t/a) |
|  | 超纯水机废过滤耗材 | / | / | / | 0(0.01t/a) | / | 0(0.01t/a) | 0(+0.01t/a) |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0(1.375t/a) | / | 0(1.375t/a) | 0(+1.375t/a) |
| 危险废物 | 滤渣 | / | / | / | 0(0.7kg/a) | / | 0(0.7kg/a) | 0(+0.7kg/a) |
|  | 测试废液 | / | / | / | 0(112.94kg/a) | / | 0(112.94kg/a) | 0(+112.94kg/a) |
|  | 废墨水 | / | / | / | 0(72.5kg/a) | / | 0(72.5kg/a) | 0(+72.5kg/a) |
|  | 化学品包装材料 | / | / | / | 0(56.3kg/a) | / | 0(56.3kg/a) | 0(+56.3kg/a) |
|  | 含墨水抹布 | / | / | / | 0(20kg/a) | / | 0(20kg/a) | 0(+20kg/a) |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0(7.21t/a) | / | 0(7.21t/a) | 0(+7.21t/a) |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0(18kg/a) | / | 0(18kg/a) | 0(+18kg/a) |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0(4kg/a) | / | 0(4kg/a) | 0(+4kg/a) |
|  | 污泥 | / | / | / | 0(9t/a) | / | 0(9t/a) | 0+(9t/a) |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①