张家港多景服饰有限公司

自行监测方案

编制单位：张家港多景服饰有限公司

2021年1月

目 录

1. 企业基本情况

2. 监测点位、项目及频次

3. 监测点位示意图

4. 执行标准限值及监测方法、仪器

5. 质量控制措施

6. 监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理办法（试行）》等有关规定，企业应当按照《排污单位自行监测技术指南》、国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

本方案适用于重点排污单位，其他企业可参照执行。

一、企业基本情况

| 基础信息 |
| --- |
| 企业名称 | 张家港多景服饰有限公司 |
| 地址 | 江苏省张家港市金港镇澄杨路38号 |
| 法人代表 | 严健 | 联系方式（手机） | 13901569605 |
| 联系人 | 李永忠 | 联系方式（手机） | 13962222511 |
| 所属行业 | 棉纺织及印染精加工 | 生产周期 | 300天 |
| 成立时间 | 2018-11-30 | 职工人数 | 150人 |
| 占地面积 | 6705.7㎡ |  |
| 工程概况 |
| 公司收购江苏柯力纺织股份有限公司的染整厂区，从事染色和整理加工。位于张家港市金港镇澄杨路38号，总建筑面积18000m2，拥有员工150人，实行二班倒（12h/班）工作制，年产后整理加工3600万米、染色2000吨。 |
| 污染物产生及其排放情况 |
| 排放源 主要污染物 处理设施 排放途径和去向 DW001 COD、NH3-N、TN、TP、PH、SS、BOD5、苯胺类、硫化物、流量、色度 一级处理设施-捞毛机,一级处理设施-格栅,一级处理设施-中和调节,一级处理设施-气浮,一级处理设施-混凝,一级处理设施-沉淀及其他,二级处理设施-厌氧生物法,二级处理设施-好氧生物法 接管至张家港保税区胜科水务有限公司 雨水排口 COD、SS / 进入城市下水道（再入江河、湖、库） DA001 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 喷淋+静电 15米高排气筒高空排放至大气环境 厂界无组织废气 颗粒物、非甲烷总烃、氨、臭气浓度、硫化氢 / 大气环境 |
| 自行监测概况 |
| 自行监测方式（在[]中打√表示） | [ ]手工监测 [ ]自动监测 [√ ]手工和自动监测相结合 手工监测，采用[ ]自承担监测 [ √]委托监测 自动监测，采用[ ]自运维 [√ ]第三方运维 |
| 自承担监测情况 （自运维） | / |
| 委托监测情况 （含第三方运维） | 手工监测委托江苏新锐环境监测有限公司监测，并 签订了委托协议。该公司技术力量雄厚、人员素质 精良，实验室环境优良，硬件设施配套齐全。公司 现有员工30多名，其中正高职称1人，副高职称3人 ，中级职称6人，初级职称12人，中高级专业技术人 员都具备环境监测系统丰富的管理经验和深厚的技 术功底， 26名检测人员取得江苏省环保厅环境监测 技术人员考核合格证，持证上岗率达到100%。实验 室现拥有1500平方米的固定使用场所，固定资产投 入550万元，其中仪器设备400余万元，主要有气质 联用仪（美国安捷伦）、气相色谱仪（美国安捷伦 ）、原子吸收分光光度仪（美国PE）、离子色谱仪 （美国戴安）、原子荧光光度仪（北京海光）、烟 气分析仪（包括一台德国德图）等。公司于2013年6 月通过了江苏省质量技术监督局实验室资质认定评 审，取得资质认定合格证书（CMA201300305U）， 目前可开展水和废水、空气和废气、噪声、土壤、 固废等环境要素监测，监测能力114项。 |
| 未开展自行监测情况说明 | 缺少监测人员[ ] 缺少资金[ ] 缺少实验室或相关配备[ ] 无相关培训机构[ ] 当地无可委托的社会监测机构[ ] 认为没必要[ ] 其它原因[ ] |

二、监测点位、项目及频次

| 类型 | 排口编号/ 点位编号 | 排口名称/ 点位名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印染废水+生活污水 | DW001 | 废水总排口 | pH值 | 4次/日 | 自动监测 |
|  |  |  | 色度 | 1次/周 | 手动监测 |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 手动监测 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1次/月 | 手动监测 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 4次/日 | 自动监测 |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 1次/日 | 自动监测 |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 4次/日 | 自动监测 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 1次/日 | 自动监测 |
|  |  |  | 流量 | 4次/日 | 自动监测 |
|  |  |  | 硫化物 | 1次/季 | 手动监测 |
|  |  |  | 苯胺类 | 1次/季 | 手动监测 |
| 废气 （有组织） | DA001 | 定型废气排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 手工监测 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 每年一次 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 每月一次 |  |
| 厂界噪声 | Z1 | 厂区南厂界 | LAeq(dB) | 每季度一次 | 手工 |
|  | Z2 | 厂区西厂界 | Laeq(dB) | 每季度一次 | 手工 |
|  | Z3 | 厂区东厂界 | Laeq(dB) | 每季度一次 | 手工 |
|  | Z4 | 厂区北厂界 | Laeq(dB) | 每季度 一次 | 手工 |
| 废气 （无组织） | 厂界 | Q1、Q2、Q3、Q4 | 颗粒物 | 1次/半年 | 手工 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 手工 |
|  |  |  | 氨 | 1次/半年 | 手工 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 | 手工 |
| 雨水 | DW002 | 雨水排放口 | COD | 排放期间每日1次 | 手工 |
|  |  |  | SS | 排放期间每日1次 | 手工 |

三、监测点位示意图

参考附图

四、执行标准限值及监测方法、仪器

| 类型 | 监测项目 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方法 | 方法来源 | 分析 仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水排口 | 悬浮物 | / | / | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 | 电子天平 |
|  | 化学需氧量 | / | / | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB 11914-1989 | 分光光度计 |
| 废水总排口 | 流量 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | / | / | / | 流量计 |
|  | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 20mg/L | 水质 氨氮的测 定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 | 气相色谱仪 |
|  | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 200mg/L | 水质 化学需氧 量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 | 分光光度计 |
|  | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 80倍 | 水质 色度的测 定 | GB 11903-89 | / |
|  | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 100mg/L | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 | 电子天平 |
|  | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 30mg/L | 水质 总氮的测定 气相分析吸收光谱法 | HJ/T199-2005 | 气相色谱仪 |
|  | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 150mg/L | 水质 BOD5的测定 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 手提式溶解氧测量仪 |
|  | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 6~9 | 水质 pH 值的测 定 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | 离子浓度计 |
|  | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 1.5mg/L | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | 分光光度计 |
|  | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 1mg/L | 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 | GB11889-89 | 分光光度计 |
|  | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 0.5mg/L | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 分光光度计 |
| 废气(有组织 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/m³ | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 电子天平 |
|  | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/m³ | 固定污染源排气中非甲烷总烃 的测定 气相色谱法 | HJ/T38-1999 | 气相色谱仪 |
|  | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2019 | 80mg/m³ | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629-2011 | 分光光度计 |
|  | 氮氧化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2019 | 180mg/m³ | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692-2014 | 分光光度计 |
| 废气（无组织） | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1mg/m³ | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 | GB/T 15432-1995 | 电子天平 |
|  | 非甲烷总烃 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 | 6mg/m³ | 环境空气 非甲烷总烃的测定 直接进样 气相色谱法 | HJ604-2017 | 气相色谱仪 |
|  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 30（无纲量） | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB T 14675-1993 | 无臭袋 |
|  | 氨 |  | 2mg/m³ | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534-2009 | 分光光度计 |
|  | 硫化氢 |  | 0.1mg/m³ | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 | GB/T14678-1993 | 气相色谱仪 |
| 厂界噪声 | Ld | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 II类区标准 | 60dB(A) | 等效声级法 | GB12348-2008 | AWA6228 |
|  | Ln |  | 50dB(A) | 等效声级法 | GB12348-2008 | AWA6228 |

五、质量控制措施

自行开展手工监测的，质量控制主要包括：（1）监测分析方法的适应性检验（2）全程序空白（3）校准曲线（4）人员比对（5）方法比对（6）留样复测等。 委外开展手工监测的，监测数据由第三方检测机构作好质量控制，并在委外合同中以条款加以约定。 自动设备第三方运维的，要求其提供运维人员资质、设备参数上墙、规范巡检记录、故障记录和比对、质控样核查，按照《关于加快重点行业重点地区重点排污单位自动监控工作要求的通知》（环办环监〔2017〕61号）要求开展工作。

六、监测结果公开方式和时限

| 监测结果公开方式 | [ √]对外网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [ ]其他 具体为： |
| --- | --- |
| 监测结果公开时限 | 对应监测内容，说明公开的内容和公开时限，注意以下要求： 企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的5日内公布最近内容； 委托监测数据应于每次监测完成后的次日公布； |

附图:监测点位示意图