嵊州市银城建材有限公司年加工20万吨研磨石粉生产线项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：嵊州市银城建材有限公司

编制单位：嵊州市银城建材有限公司

二〇二二年六月

建设/编制单位法人代表：

建设/编制单位：嵊州市银城建材有限公司

电话：

传真：

邮编：312467

地址：嵊州市长乐镇水竹村298号

目  录

表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准	1

表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料	3

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程	7

表四 建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定	9

表五 验收监测质量保证及质量控制	16

表六 验收监测内容	17

表七 验收监测期间生产工况及验收监测结果	18

表八 验收监测结论及建议	21

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	22

附图1 项目地理位置示意图	23

附图2 项目平面布置图	24

附件1 项目环评批复	25

附件2 营业执照	28

附件3 危废处置协议	29

附件4 排污许可证	32

附件5 验收意见及签到单	33

其他需要说明的事项	37

# 表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准

| 建设项目名称 | 年加工20万吨研磨石粉生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 嵊州市银城建材有限公司 |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 嵊州市长乐镇水竹村298号 |
| 主要产品名称 | 研磨石粉 |
| 设计生产能力 | 年产20万吨 |
| 实际生产能力 | 年产20万吨 |
| 建设项目环评时间 | 2021年12月 | 开工建设时间 | 2022年2月 |
| 调试时间 | 2022年4月 | 验收现场监测时间 | 2022年4月18、19日 |
| 环评报告表 审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 950万元 | 环保投资总概算 | 56万元 | 比例 | 5.89% |
| 实际总概算 | 980万元 | 实际环保投资 | 60万元 | 比例 | 6.12% |
| 验收监 测依据 | 1、国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定 国务院令第682号）； 2、国家环境保护总局《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019； 3、国家环境保护总局《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007； 4、国家环境保护总局《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ706-2014； 5、国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）； 6、浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》； 7、 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，公告2018年第9号，2018年5月15日； 9、杭州申澜环保科技有限公司《嵊州市银城建材有限公司年加工20万吨研磨石粉生产线项目环境影响报告表》； 10、绍兴市生态环境局《关于嵊州市银城建材有限公司年加工20万吨研磨石粉生产线项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环核[2022]3号）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废气 本项目产生的颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准，具体指标见表1-1。 表1-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度，m 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理由附近村运作农肥使用，不外排。 3、噪声 本项目厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，详见表1-2。 表1-2《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 类别 标准值LAeq,dB(A) 昼间 3 65 4、固废 一般固体废弃物执行（GB18599-2001）《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及（GB18599-2020）《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（2021年7月1日起实施）。危险固废执行（GB18597-2001）《危险废物储存污染控制标准》。部分条款执行“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”。 |

# 表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料

1、工程建设内容： 嵊州市银城建材有限公司成立于2021年6月01日。企业租用嵊州市天和茶业饮料有限公司位于浙江省绍兴市嵊州市长乐镇水竹村298号的厂房进行加工生产，用地面积1456平方米，建筑面积926.85平方米。项目总投资980万元，主要采用上料、研磨、筛分、输送、包装等技术和工艺，购置混料机、研磨机、筛分机、输运带、上料斗、料仓等设备，实施年加工20万吨研磨石粉生产线项目。 企业2021年12月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《嵊州市银城建材有限公司年加工20万吨研磨石粉生产线项目环境影响报告表》。并于2022年1月13日取得绍兴市生态环境局《关于嵊州市银城建材有限公司年加工20万吨研磨石粉生产线项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环核[2022]3号）（附件1）。 项目于2022年2月开工建设，于2022年4月建成。企业已取得排污许可证，许可证编号：91330683MA2JU08H82001U。 受企业委托，浙江华科检测技术有限公司于2022年4月18日、19日对其废气和噪声进行监测。 ⑴项目名称：年加工20万吨研磨石粉生产线项目。 ⑵建设地点：嵊州市长乐镇水竹村298号。 ⑶建设性质：新建。 ⑷工程规模： 项目实际投资额为980万元，环保投资为60万元，生产规模为年加工20万吨研磨石粉。 ⑸劳动组织： 企业劳动定员15人，实行2班制，全天工作16小时（6.00~22.00），全年工作300天，无食宿。 表2-1 项目产品方案 产品 审批年产量 实际达产年产量 备注 研磨石粉 20万吨/年 20万吨/年 与环评审批一致 2、项目原辅材料消耗及设备清单： 表2-2 项目主要原辅材料消耗表 原辅材料名称 单位 审批用量 实际达产用量 瓜子片 吨/年 200006.127 2000065 包装袋 个/年 133334 133333 润滑油 吨/年 0.17 0.15 项目实际原辅材料种类及用量与环评基本一致。 表2-3 项目设备清单 设备名称 审批数量 实际数量 混料机 1个 1个 研磨机 1台 1台 筛分机 1台 1台 输运带 7条 7条 上料斗 1个 1个 料仓 3个 3个 铲车 1辆 1辆 项目主要生产设备种类与数量与环评一致。 3、项目水平衡 图2-1 项目水平衡（单位：t/a） 生产工艺流程 图2-2 项目生产工艺流程图

工艺流程说明： 外购的瓜子片通过汽车运输至厂区内进行卸料，由人工通过铲车送入上料斗混合（上料斗和混料机相连），由输送带送入研磨机内进行研磨，再通过输送带送入筛分机进行筛分，合格的（粒径小于1mm）通过输送带送入成品料仓（输运带上方均设置防尘密闭罩），不合格的（粒径大于1mm）送至原料料仓，再由原料料仓出料口出料，通过输运带送入研磨机内和其他原料一并研磨（筛分机和研磨机处于密闭状态），研磨20分钟后，再由输运带输送至筛分机进行筛分。合格的石粉全部进入料仓后包装入库。 变动情况 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》内容分析，本次验收项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施变化是否属于重大变动的分析如下： 表2-4 本次验收项目变动情况 类别 编号 重大变动清单要求 环评要求 实际情况 是否属于重大变动 性质 1 建设项目开发、使用功能发生变化的 新建 新建 否 规模 2 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 本项目年加工20万吨研磨石粉 本项目设计生产能力年年加工20万吨研磨石粉，项目实际生产能力与环评一致。 否 3 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 4 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%以上的。 地点 5 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 嵊州市长乐镇水竹村298号 嵊州市长乐镇水竹村298号 否 生产工艺 6 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一的 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） 本项目主要加工研磨石粉，项目生产工艺、生产设备、原辅材料等详见环评 本项目主要加工研磨石粉，无新增产品品种。项目生产工艺与环评审批一致。项目位于环境质量达标区，无新增污染物。 否 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 废水第一类污染物排放量增加的 其他污染物排放量增加10%以上的 7 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 / / / 环境保护措施 8 废气、废水污染物防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 ①废气：上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；卸料扬尘、车辆运输采用喷雾装置降尘；②废水：生活污水经化粪池预处理达标后近期由附近村民清运农肥使用，远期待污水管网铺设完成后接入市政污水管网;③噪声：加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备加设减振垫、安装阻尼衬套、厂房内部安装吸声材料等设施；④固废：废润滑油、废润滑油桶收集后委托资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清理。 ①废气：项目卸料扬尘和车辆运输扬尘无组织排放，上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘经收集后通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。②废水；厂区已落实“雨污分流、清污分流”。本项目产生的废水主要为员工生活污水。本项目所在地未达到纳管条件，生活污水经化粪池处理后作为农肥使用，不外排。③噪声：项目噪声主要来源于车间机械设备运行产生的噪声。项目采用先进生产设备，采用了建筑物隔声等措施，加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影。④固废：废润滑油、废润滑油桶委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；生活垃圾由环卫部门统一清运。 否 9 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 10 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 11 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 12 固体废物利用处置方式由委外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独展开环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 13 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 综上，本建设项目的选址、生产产品与工艺、污染物治理工程均未发生重大变动；生产规模、生产设备、污染物排放量等均未超过环评与审批的量，符合竣工验收条件。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染物产生途径： ⑴废气 本项目产生的主要大气污染物为颗粒物。项目卸料扬尘和车辆运输扬尘无组织排放，设有喷雾抑尘装置；上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘经收集后通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。 ⑵废水 本项目产生的废水主要为员工生活污水。本项目所在地近期未达到纳管条件，生活污水经化粪池处理后作为农肥使用，不外排；远期待污水管网铺设完成后纳入市政污水管网，最终进入长乐镇污水处理厂处理达标后排放。 本项目劳动定员15人，生活用水量约为200t/a，产污系数取0.85，则生活污水远期排放量为170t/a。 ⑶噪声 项目噪声主要来源于车间机械设备运行产生的噪声。项目采用先进生产设备，采用了建筑物隔声等措施，加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影响。 ⑷固废 本项目收集的粉尘（布袋收集+沉降）汇同成品一起外售，则项目固体废弃物主要为设备维护是产生的废润滑油、废润滑油桶和员工生活垃圾。 表3-1 项目固废分析情况汇总表 名称 产生工序 属性 代码 预测产生量（t/a） 满负荷产生量（t/a） 处置方式 废润滑油 设备维护 危险 固废 HW08 900-217-08 0.1 0.1 委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集 废润滑油桶 原料包装 危险 固废 HW08 900-249-08 0.02 0.02 生活垃圾 员工生活 一般 固废 / 4.5 3 环卫部门统一清运 项目实际生产过程中产生的固废种类及数量与环评基本一致。企业建有规范危废暂存，仓库地面均已硬化，设有防腐防渗措施，标识、标牌齐全。

# 表四 建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 ⑴大气环境影响分析 根据项目工程分析，本项目建成投产后产生的主要大气污染物为颗粒物。项目卸料扬尘和车辆运输扬尘无组织排放，上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后15m高排气筒（DA001）达标排放，布袋收集的粉尘汇同成品外售。 本项目颗粒物排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值相关标准，废气经污染防治措施处理后，能达标排放，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的环境影响可接受。 ⑵水环境影响分析 项目仅产生生活污水，项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后近期由附近村民清运农肥使用，待远期污水管网铺设完成后纳管，排入长乐镇污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。 ⑶固体废弃物影响分析 本项目收集的粉尘（布袋收集+沉降）汇同成品一起外售，则项目固体废弃物主要为设备维护是产生的废润滑油、废润滑油桶和员工生活垃圾。项目产生的危险废物委托资质单位处置后正常情况下不会对周边企业、居民等产生不利影响。 ⑷噪声影响分析 预测结果表明，项目厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 ⑸地下水、土壤 本项目营运期大气污染物主要为颗粒物，不涉及重金属和持久性污染物，因此不考虑大气沉降途径影响。项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 要求)后近期由附近村民清运农肥使用，远期待污水管网铺设完成后纳入市政污水管网，经长乐镇污水处理厂统一达标处理。相应管道做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，基本不对土壤、地下水产生不良影响。

审批部门决定 表4-2 批复落实情况对照表 批复要求 落实情况 备注 项目选址位于嵊州市长乐镇水竹村298号。建设规模：总投资950万元，环保投资56万元，企业租用嵊州市天和茶业饮料有限公司闲置厂房进行加工生产，用地面积1456平方米，建筑面积926.85平方米。主要采用上料、研磨、筛分、输送、包装等技术或工艺，购置混料机、研磨机、筛分机、输送带、上料斗、料仓等设备，形成年加工20万吨研磨石粉生产线项目。项目具体设备和生产工艺详见《环评报表》。 项目实际选址位于嵊州市长乐镇水竹村298号，工程建设实际规模：实际总投资980万元，环保投资60万元，租用嵊州市天和茶业饮料有限公司闲置厂房进行加工生产，用地面积1456平方米，建筑面积926.85平方米，主要采用上料、研磨、筛分、输送、包装等技术或工艺，设备有混料机、研磨机、筛分机、输送带、上料斗、料仓等，实际生产能力为年加工20万吨研磨石粉，实际生产设备和生产工艺与环评报告一致。 符合批复要求 采用先进生产设备，选用环保型原辅材料，不得使用国家、省、市规定的淘汰、落后生产设备。 采用先进生产设备，未使用国家、省、市规定的淘汰、落后生产设备。 符合批复要求 做好清污分流、雨污分流。规范设置雨水、污水排放口。本项目生活污水经化粪池处理后近期委托附近村民清运，远期待污水管网铺设完成后纳入乡镇污水管网，最终进入长乐镇污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级A标准后排放。所有废水不得排入周围河道或城市雨水管，切实防止对周围水环境的影响。 厂区已落实“雨污分流、清污分流”。本项目废水主要为生活污水，项目所在地未达到纳管条件，生活污水经化粪池预处理后作为农肥使用，不外排。 符合批复要求 做好废气污染防治工作。本项目上料、混料、筛分、研磨、输送、袋装粉尘收集后经布袋除尘器处理后不低于15m高排气筒达标排放。同时做好卸料、车辆运输工程中的扬尘，增设喷雾装置，减少对周边的影响。布袋收集的粉尘汇同成品外售。本项目产生的颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。 项目卸料扬尘和车辆运输扬尘无组织排放，设有喷雾抑尘装置，无组织 废气 达标排放；上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘经收集后通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒达标排放。 符合批复要求 加强噪声污染防治工作。合理布置厂区，选用先进、低噪声设备，高噪声设备不得布设在厂界周围。对产噪设备和车间落实降噪、隔声、减振治理，加强对设备的日常检验维护；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准。 选用选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、消音、减振等措施，厂界噪声符合标准要求。 符合批复要求 加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用。需委托处置的危险废物必须委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置的危险废物必须按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。严禁委托无文献货物运输资质的单位运输危险废物，严禁非法排放、倾倒、处置危险废物。 本项目收集的粉尘（布袋收集+沉降）汇同成品一起外售，则项目固体废弃物主要为设备维护是产生的废润滑油、废润滑油桶和员工生活垃圾。废润滑油、废润滑油桶委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；生活垃圾由环卫部门统一清运。 符合批复要求 严格实行污染物总量控制制度。项目实施后，仅产生生活污水，无需总量替代。本项目污染物排放总量：废水191.25t/a、CODcr0.01t/a、NH3-N0.001t/a；废气污染物总量控制指标为：烟（粉）尘6.127t/a。新增烟（粉）尘总量控制污染物需按1:2削减替代，所需总量在嵊州市区域总量中予以调剂解决。 本项目实施后，污染物实际排放量为：烟（粉）尘1.44t/a。 符合总量控制指标

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： ⑴随时掌握监测期间的生产工况，保证监测过程中生产负荷满足有关要求。 ⑵监测分析方法采用经计量论证的国家（行业）标准分析方法。 ⑶样品采集、运输、保存按《质量手册》和《浙江省环境监测质量保证技术规定》等要求执行。 表5-1 监测分析方法一览表 检测项目 检 测 依 据 有组织 废气 颗粒物 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》行业标准第 1 号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017 无组织废气 颗粒物 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》第 1 号修改单 GB/T15432-1995/XG1-2018 噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 表5-2 采样、分析仪器一览表 检测项目 采样仪器 分析仪器 有组织废气 颗粒物 自动烟尘（气）测试仪 电子天平 无组织废气 颗粒物 自动烟尘（气）测试仪 电子天平 噪声 多功能声级计

# 表六 验收监测内容

验收监测内容： 1、废水 项目所在地已未达到纳管条件，生活污水经化粪池预处理后作为农肥使用，不外排。 废气 ①有组织废气 本次验收对上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘废气处理装置进出口进行监测，监测点设置及监测项目与频次如下表6-1所示。 ②无组织废气 少量废气呈无组织形式排放，测厂界上下风向浓度，2个周期，每个周期3频次。 表6-1 废气监测内容 检测点 监测内容 监测频次 无组织 厂界上下风向 总悬浮颗粒物 每天3次，连续2天 有组织 上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘废气 布袋除尘装置进出口（1套设施） 颗粒物 每天3次，连续2天 3、噪声 在厂界四周设置监测点，测点距厂界围墙外1米且高于围墙处，监测厂界噪声。每天昼间监测1次，监测2天。 表6-2 噪声监测内容 检测点 监测内容 监测频次 厂界四侧 昼间噪声 每天昼间1次，连续2天

# 表七  验收监测期间生产工况及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 表7-1 监测期间工况 时间 产品名称 实际产量 设计产量 负荷 2022.4.18 研磨石粉 525 666.7吨/天 78.7% 2022.4.19 563 84.4% 监测期间工况稳定，监测期间产品的生产负荷为78.7%~84.4%，符合《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求》（试行）中75%以上的要求。

验收监测结果： 1、废气 ①有组织废气 浙江华科检测技术有限公司于2022年4月21日、22日对上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘废气处理装置进出口进行监测，监测结果如表7-2所示。 表7-2 上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 颗粒物 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘废气 进口 / 2022-4-18 23839 84.6 2.02 23954 80.2 1.92 24030 74.0 1.78 2022-4-19 23698 70.6 1.67 23850 77.8 1.86 23887 75.1 1.79 平均值 23876 77.1 1.84 出口 15 2022-4-18 24484 <20 / 24744 <20 / 24558 <20 / 2022-4-19 24298 <20 / 24371 <20 / 24111 <20 / 平均值 24428 <20 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 120 3.5 监测结果表明，监测时段，上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘废气排放口中颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值要求。 上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋工序均以年运行时间为4800小时，根据验收监测数据及监测期间平均工况（81.6%），则粉尘排放量为1.44t/a（以检出限一半计算）。 ②无组织废气 浙江华科检测技术有限公司于2022年4月18日、19日对无组织废气进行监测，监测结果如表7-3所示。 表7-3 无组织废气检测结果 检测项目 监测点位 检测结果（单位 mg/m3 ，注明者除外） 限值 （mg/m3，注明者除外） 2022-04-18 2022-04-19 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 颗粒物 1#上风向 0.233 0.217 0.217 0.233 0.183 0.267 1.0 2#下风向 0.300 0.283 0.433 0.317 0.300 0.367 3#下风向 0.483 0.317 0.500 0.267 0.467 0.317 4#下风向 0.467 0.350 0.467 0.350 0.333 0.350 备注：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中的表 2 限值标准。 监测结果表明，监测时段，厂界无组织排放的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。 2、厂界噪声 在厂界四周各设一个检测点，检测其厂界噪声，连续2天昼间的监测结果声源强度如7-4所示。 表7-4 噪声检测结果 检测时间：2022 年 04 月 18 日 测点编号 检测点位置 主要声源 检测结果 Leq[dB（A）] 限值 dB（A） 检测时间段 昼间 1# 厂界东外 1m 处 设备噪声 14:25-14:26 56.4 65 2# 厂界南外 1m 处 设备噪声 14:32-14:33 56.5 3# 厂界西外 1m 处 设备噪声 14:40-14:41 56.4 4# 厂界北外 1m 处 设备噪声 14:49-14:50 55.8 检测时间：2022 年 04 月 19 日 测点编号 检测点位置 主要声源 检测结果 Leq[dB（A）] 限值 dB（A） 检测时间段 昼间 1# 厂界东外 1m 处 设备噪声 14:37-14:38 57.1 65 2# 厂界南外 1m 处 设备噪声 14:43-14:44 56.9 3# 厂界西外 1m 处 设备噪声 14:51-14:52 56.4 4# 厂界北外 1m 处 设备噪声 14:59-15:00 56.9 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界四侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 检测点位示意图：

# 表八 验收监测结论及建议

验收监测结论： 1、环保设施调试结果 ⑴废气 ①有组织 监测结果表明，监测时段，上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘废气排放口中颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值要求。 ②无组织废气 监测结果表明，监测时段，厂界无组织排放的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。 ⑵噪声 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界四侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ⑶固废 本项目收集的粉尘（布袋收集+沉降）汇同成品一起外售，则项目固体废弃物主要为设备维护是产生的废润滑油、废润滑油桶和员工生活垃圾。废润滑油、废润滑油桶委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；生活垃圾由环卫部门统一清运。 2、总量控制 项目实际污染物排放总量为：粉尘1.44吨/年，符合总量控制指标烟（粉）尘6.127吨/年。 3、工程建设对环境的影响 项目废水、废气、噪声均能达标排放，总量符合总量控制指标，工程建设对环境影响较小。 4、验收监测总结论 嵊州市银城建材有限公司年加工20万吨研磨石粉生产线项目建设地点、性质、内容、总平面布置与环评一致，不存在重大变动，废水、废气、噪声均达到了相应的执行标准要求，固废妥善处置，环评审批意见已经落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。 5、建议 加强日常环保管理，确保污染物稳定达标。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嵊州市银城建材有限公司                 填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年加工20万吨研磨粉生产线项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 嵊州市长乐镇水竹村298号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3039其他建筑材料制造 | 建设性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年加工20万吨研磨粉 | 实际生产能力 | 年加工20万吨研磨粉 | 环评单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 绍兴市生态环境局 | 审批文号 | 嵊环核[2022]3号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2022年2月 | 竣工日期 | 2022年4月 | 排污许可证申领时间 | 2022.6.27 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91330683MA2JU08J82001U |
|  | 验收单位 | / | 环保设施监测单位 | 浙江华科检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算（万元） | 950 | 环保投资总概算（万元） | 56 | 所占比例（%） | 5.89 |
|  | 实际总投资 | 980 | 实际环保投资（万元） | 60 | 所占比例（%） | 6.12 |
|  | 废水治理（万元） | 3 | 废气治理（万元） | 40 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 3840h/a |
| 运营单位 | 嵊州市银城建材有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | / |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 | / | <20 | 120 | 10.82 | 9.38 | 1.44 | 6.127 | / | 1.44 | 6.127 | 12.254 | -4.687 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附图1  项目地理位置示意图

# 附图2  项目平面布置图

# 附件1 项目环评批复

# 附件2 营业执照

# 附件3 危废处置协议

# 附件4 排污许可证

# Text boxes

损耗30

170

农肥清运

170

200

化粪池

生活用水

上料、混料、筛分、研磨、输送、装袋粉尘收集及处理装置