嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：嵊州市维乐电子有限公司

编制单位：嵊州市维乐电子有限公司

二〇二二年七月

建设/编制单位法人代表：

建设/编制单位：嵊州市维乐电子有限公司

电话：

传真：

邮编：312464

地址：嵊州市甘霖镇工业园区

目  录

表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准	1

表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料	6

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程	16

表四 建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定	20

表五 验收监测质量保证及质量控制	29

表六 验收监测内容	31

表七  验收监测期间生产工况及验收监测结果	32

表八 验收监测结论及建议	44

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	46

附图1  项目地理位置示意图	47

附图2  项目平面布置图	48

附件2 营业执照	54

附件3 危废处置协议	55

附件4 排污许可证	65

附件5 项目公示照片	67

附件6 验收意见	70

# 表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准

| 建设项目名称 | 年产1200万件电声及电声配件建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 嵊州市维乐电子有限公司 |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房；嵊州市甘霖工业集聚区 |
| 主要产品名称 | 电声及电声配件 |
| 设计生产能力 | 年产1200万件 |
| 实际生产能力 | 年产1200万件 |
| 建设项目环评时间 | 2022年2月 | 开工建设时间 | 2022年4月 |
| 调试时间 | 2022年5月 | 验收现场监测时间 | 2021年10月14日、15日；2022年5月17、18日；2022年6月24日、25日 |
| 环评报告表 审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 100万元 | 比例 | 20% |
| 实际总概算 | 520万元 | 实际环保投资 | 125万元 | 比例 | 24% |
| 验收监 测依据 | 1、国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定 国务院令第682号）； 2、国家环境保护总局《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019； 3、国家环境保护总局《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007； 4、国家环境保护总局《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ706-2014； 5、国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）； 6、浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》； 7、 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，公告2018年第9号，2018年5月15日； 9、杭州申澜环保科技有限公司《嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目环境影响报告表》； 10、绍兴市生态环境局《关于嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环核[2022]12号）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废气 ①本项目橡胶炼胶（投料、密炼、开炼）和硫化过程中产生的有机废气、颗粒物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6中排放限值要求，具体标准值详见下表1-1；硫化氢、二硫化碳、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。具体标准值详见下表1-2。 表1-1《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 污染物名称 生产工艺或设施 排放限值（mg/m3） 基准排气量 （m3/t胶） 污染物排放 监控位置 无组织排放浓度监控限值（mg/m3） 非甲烷总烃 轮胎企业及其他制品企业炼胶装置 10 2000 车间或生产设施排气筒 4.0 颗粒物 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置 12 2000 1.0 表1-2《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物名称 厂界标准（mg/m3） 排放标准值 二级，新扩改建 排气筒高度（m） 排放量（kg/h） 硫化氢 0.06 15 0.33 20 0.58 二硫化碳 3.0 15 1.5 20 2.7 臭气浓度 20（无量纲） 15 2000（无量纲） 25 6000（无量纲） 注：本项目厂区1内排气筒高度为22m，根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“6.1.2 凡在表2所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。表2中所列的排气筒高度系指从地面（零地面）起至排气口的垂直高度。” ②项目造粒废气、注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中排放限值要求，移印废气、洗版废气、涂胶废气主要为非甲烷总烃，经收集后汇同注塑废气经管道送入同一套废气处理措施处理后通过同根排气筒排放，因此本项目移印废气、洗版废气、涂胶废气有组织废气非甲烷总烃排放限值从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求，具体排放标准值详见表1-3： 表1-3《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物名称 排放限值（mg/m3） 适用的合成树脂类型 污染物排放 监控位置 场界浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 车间或生产设施排气筒 4.0 颗粒物 20 1.0 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t） 0.3 所有合成树脂 （有机硅树脂除外） / / 企业厂区内无组织排放浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值标准，具体见表1-4。 表1-4《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019） 污染物 排放限值（mg/m3） 特别排放限值（mg/m3） 限制含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 注：由于本项目造粒、注塑工艺仅在浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房中生产，厂房外即为厂界，因此本项目造粒、注塑非甲烷总烃无组织废气排放限值从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中厂界浓度，即4.0mg/m3。 ③本项目激光雕刻废气排放控制要求均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的新污染源大气污染物排放限值相关标准，具体排放标准值详见表1-5。 表1-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放浓度监控限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度mg/m3 非甲烷总烃 120 22 24.2 周界外浓度最高点 4.0 颗粒物 120 22 9.32 1.0 ④调漆、喷漆、烘干、清洗过程中产生的颗粒物、二甲苯、乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、非甲烷总烃等废气排放控制要求执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中相关标准限值。有组织废气排放执行表1中规定的大气污染物污染物排放限制标准，具体见表1-6、表1-7；企业边界任何1小时大气污染物（二甲苯、乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、非甲烷总烃）平均浓度执行表6规定的限值，颗粒物无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的新污染源大气污染物排放限值相关标准。具体见表1-8；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度限值还应执行表5排放限值标准，具体见表1-9。 表1-6《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 表1 大气污染物排放限值 污染物 适用条件 排放限值（mg/m3） 污染物排放 监控位置 颗粒物 所有 30 车间或生产设施排气筒 苯系物 40 非甲烷总烃（其他） 80 乙酸酯类 涉乙酸酯类 60 表1-7《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 表6 企业边界大气污染物浓度限值 污染物 适用条件 排放限值（mg/m3） 苯系物 所有 2.0 非甲烷总烃 4.0 乙酸乙酯 涉乙酸乙酯类 1.0 乙酸丁酯 涉乙酸丁酯类 0.5 表1-8《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 表5 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 污染物 排放限值（mg/m3） 限制含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 50 监控点处任意一次浓度值 注：由于本项目喷漆工艺仅在浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房中生产，厂房外即为厂界。 备注：因本项目工艺较复杂，废气产生种类较多，故本次验收对项目所有废气混合排放的情况下，厂界无组织废气排放标准从严选择执行，具体如下： 非甲烷总烃、颗粒物——无组织废气排放浓度从严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中排放限值要求，即非甲烷总烃4.0mg/m3，颗粒物1.0mg/m3； 硫化氢、二硫化碳、臭气浓度——无组织废气排放浓度从严执行排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，即硫化氢0.06mg/m3，二硫化碳3.0mg/m3，臭气浓度20（无量纲）； 乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯——无组织废气排放浓度从严执行排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中企业边界大气污染物浓度限值，即乙酸乙酯1.0mg/m3、乙酸丁酯0.5mg/m3、二甲苯（苯系物）2.0mg/m3。 2、废水 项目造粒、注塑、真空镀膜、密炼、开炼冷却水循环使用，不外排，喷漆水帘废水和废气处理装置水喷淋塔废水循环使用，定期捞渣（漆渣）、定期更换，更换的废液做危废暂存危废仓库，定期委托资质单位处置。 根据生态环境部部长信箱 2019年3月21日《关于行业标准中生活污水执行问题的回复》：相关企业的厂区生活污水原则上应当按行业排放标准进行管控。若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理。 因此，本项目外排废水主要为生活污水，因生活污水与生产废水完全隔绝，生活污水按一般生活污水管理，不执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中废水排放标准。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（其中氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳入市政污水管网，详见表1-10。 表1-9 废水排放标准单位：mg/L（pH无量纲） 项目 pH COD NH3-N P SS GB8978-1996三级标准 6-9 500 35① 8① 400 注：①：氨氮、总磷纳管排放参照执行氮排放标准参考《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）执行； 3、噪声 营运期项目厂区1、厂区2厂界四周噪声排放均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表1-11。 表1-10工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 时段 边界外声环境功能区类别 昼间 3 65 4、固废 本项目固废处理和处置按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般固废暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中适用于新建、改建、扩建的一般工业固体废物贮存场和填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦的污染控制和环境管理的相关规定；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求配建贮存设施，并定期送有资质单位进行安全处置。 |

# 表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料

1、工程建设内容： 嵊州市维乐电子有限公司成立于2015年09月07日，企业已租赁嵊州市绿盛农业发展有限公司（位于浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房的部分厂房（以下简称厂区1）进行生产，企业现有项目采用造粒、注塑、冲压、切割、真空镀膜、喷漆、激光雕刻、烫金、移印、涂胶等工艺，现已形成年产1200万件电声及电声配件的生产规模（1100万件塑料盆、60万件玻纤盆、40万件铝盆）。该部分内容属于未批先建，绍兴市生态环境局嵊州分局于2018年3月19日对企业下达了行政处罚决定书（嵊环罚字[2018]111号），责令企业整改并补办相关环评手续。 本次企业总投资520万元，利用已租赁厂房的部分厂房（7086.85m2，简称建设地点1）内新增橡胶硫化生产活动（总计有造粒、注塑、冲压、切割、真空镀膜、喷漆、激光雕刻、烫金、涂胶、硫化等工艺）；此外另新租赁嵊州市博声机械有限公司位于嵊州市甘霖工业集聚区的南侧厂房第1层部分车间（300m2，以下简称厂区2）从事橡胶炼胶（密炼、开炼）的生产活动，不涉及其他工艺，最终形成年产1200万件电声及电声配件的生产规模（1100万件橡胶边塑料盆、60万件橡胶边玻纤盆、40万件橡胶边铝盆）。 企业2021年10月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目环境影响报告表》，并经过专家评审通过后于2022年2月形成报批稿。项目于2022年3月11日取得绍兴市生态环境局《关于嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环核[2022]12号）（附件1）。企业已领取了排污许可证，许可证编号：913306833554046618001Z。 项目于2022年4月5日开工建设，4月30日竣工，调试日期为2022年5月5日至2022年5月15日。本次验收涉及嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房及嵊州市甘霖工业集聚区两个厂区。 受企业委托，浙江华标检测技术有限公司、浙江华科检测技术有限公司于2021年10月14日、15日，2022年5月17日、18日，2022年6月24日、25日对其两个厂区的废水、废气和噪声进行监测。 ⑴项目名称：年产1200万件电声及电声配件建设项目。 ⑵建设地点：嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房（厂区1）；嵊州市甘霖工业集聚区（厂区2）。 ⑶建设性质：新建。 ⑷工程规模： 项目实际投资额为520万元，环保投资为125万元，生产规模为1200万件电声及电声配件的生产规模（1100万件橡胶边塑料盆、60万件橡胶边玻纤盆、40万件橡胶边铝盆）。 ⑸劳动组织：企业劳动定员 100人，实行12小时单班制生产，全年工作300天，不提供食宿。 表2-1 项目产品方案 产品 审批年产量 实际达产年产量 备注 电声及电声配件 橡胶边塑料盆 1100万件/年 1100万件/年 与环评审批一致 橡胶边玻纤盆 60万件/年 60万件/年 橡胶边铝盆 40万件/年 40万件/年 2、项目原辅材料消耗及设备清单： 表2-2 项目主要原辅材料消耗表 序号 物料名称 包装规格 审批总消耗量t/a 达产实际总消耗量t/a 备注 1 丁腈橡胶 30kg/袋 74.8 74.5 生胶、块状 炼胶-硫化原辅料 2 碳酸钙轻质 25kg/袋 37.4 37.2 粉状 3 碳黑 25kg/袋 34 33.5 颗粒状 4 氧化锌 25kg/袋 3.4 3.3 粉状 5 硫化剂DTDM 25kg/袋 1.02 1 粉状 6 促进剂DM 25kg/袋 0.85 0.83 颗粒状 7 防老剂 25kg/袋 1.02 1 粉状 8 软化油 50kg/桶 0.51 0.5 液态石蜡油 9 聚丙烯(PP) 25kg/袋 109 108 新料、粒料 造粒-注塑 造粒-注塑原辅料 10 改性聚丙烯 25kg/袋 109 108 新料、粒料 11 色母 25kg/袋 0.5 0.48 / 12 滑石粉 25kg/袋 0.4 0.37 粉状；增强剂 13 ABS 25kg/袋 0.1 0.96 新料、粒料 注塑 14 碳纤 / 0.9 0.86 / 15 铝丝 / 0.3 0.27 塑料盆镀膜原料 16 钨丝 / 0.05 0.04 电加热；镀铝辅料 17 玻纤布、纤维布 150kg/卷 11.4 11.2 76卷/年 橡胶边玻纤盆原料 18 铝片 / 11.8 11.6 橡胶边铝盆原料 19 钛丝 / 0.3 0.27 铝盆镀膜原料 20 铝箔 / 0.3 0.27 电化铝烫金原料 21 AS-251 接着剂 25kg/桶 1 0.95 水性胶水 22 BP-860 水性胶水 25kg/桶 1 0.95 水性聚合树脂胶 23 UV油墨 1kg/桶 0.5 0.47 不用润滑液；印版为金属（钢材）刻版，印版外加工 24 洗车水 20kg/桶 0.2 0.18 油墨清洗剂 25 丙烯酸漆 （色漆） 25kg/桶 3 2.7 底漆；喷涂一次 26 丙烯酸漆 （清漆） 25kg/桶 3 2.7 面漆；喷涂一次 26 丙烯酸漆稀释剂 25kg/桶 0.3 0.28 丙烯酸漆稀释剂 27 甲缩醛 170kg/桶 0.5 0.45 喷枪清洗剂 28 液压油 180kg/桶 1.2 1.1 3年一换 29 润滑油 180kg/桶 1 0.9 / 30 切削液 170kg/桶 0.3 0.3 与水1:19配比使用 31 钢砂 50kg/袋 0.1 0.1 用于橡胶模具设备喷砂 项目实际原辅材料种类及用量与环评基本一致。 表2-3 项目设备清单 序号 设备名称 审批总数量（台） 实际建设情况（台） 备注 1 平板成型机 23 23 硫化机（小） 橡胶硫化车间4F 2 硫化机 2 2 硫化机（大） 3 切料机 2 2 切段、切条 4 喷砂机 1 1 橡胶边模具加工，非生产设备 5 移印机 5 5 / 烫印车间4F 6 激光雕刻机 1 1 / 7 烫金机 4 4 热烫；配套烫金钢模版 8 烘箱 1 1 备用设备 9 气动压机 11 11 / 玻纤铝盆车间4F 10 齿轮压机 2 2 / 11 气动冲床 6 6 / 12 液压机 2 2 / 13 切料机 1 1 / 14 真空镀膜机 1 1 / 镀膜喷漆车间2F 15 水帘喷漆柜（大） 1 1 自动喷漆流水线喷台1个（2.2m*1.5m*1m），喷枪2把； 16 水帘喷漆柜（小） 4 4 人工喷漆喷台4个（单个尺寸1.3m*1m*0.8m），喷枪4把； 17 烘道（大） 2条 2条 人工喷漆后烘干；5m*1.5m*1m 18 烘道（小） 1条 1条 自动喷漆后烘干1.2m*0.5m*0.5m 19 改性造粒机 1组 1组 包含热压挤出线1，冷却水槽1（2.5m*0.3m*0.1m）， 切粒机1 造粒车间2F 20 烘道 2条 2条 封口后烘干；1.5m*5m 涂胶车间3F 21 涂胶机 22 22 / 22 齿轮压机 3 3 / 23 气动压机 20 20 / 24 冲床 20 20 / 注塑车间1F 25 粉碎机 1 1 / 26 注塑机 18 18 / 28 数控车床 2 2 模具加工 金工车间1F 29 数控铣床 1 1 30 加工中心 1 1 31 锯床 1 1 32 摇臂钻床 2 2 33 铣床 1 1 34 磨床 1 1 35 砂轮机 1 1 36 车床 4 4 37 电火花成型机 1 1 38 冷干机 5 5 镀膜喷漆2台、涂胶1台、烫印1台、玻纤铝盆1台 39 空压机 8 8 注塑1台、镀膜喷漆2台、涂胶1台、烫印2台、玻纤铝盆2台 项目主要生产设备种类与数量与环评一致。 3、项目水平衡 90 32 图2-1 项目水平衡（单位：t/a） 生产工艺流程 图2-2 项目橡胶边复合盆橡胶边配件生产工艺流程图 工艺流程说明： 本项目橡胶边配件全部用于项目橡胶边复合盆生产，不单独外售。 投料：根据产品规格要求先将碳酸钙轻质、碳黑、氧化锌、硫化剂DTDM、促进剂DM、防老剂按一定比例由人工称量后投入密炼机。 切胶：橡胶人工使用刀具分别切胶后按生产产品要求计量后投入密炼机与上述原料一起进行炼胶。 密炼：密炼过程是用炼胶机将生胶与配合剂炼成混炼胶的工艺，是橡胶加工最重要的生产工艺。密炼主要是将配比好的原料在密闭的密炼机内一起进行混合炼制，通过搅拌使原辅料充分混合，形成各原辅料分散的结构体系。随着原料的混合，密炼机内部的温度加热后控制在100℃左右，密炼采用电加热，单批次橡胶密炼过程约需20min（含人工投料时间5min）。橡胶密炼全过程在密闭密炼机内进行。密炼过程中有密炼烟气产生，主要为投料过程中产生的颗粒物以及密炼过程中产生的有机废气、恶臭气体等。 开炼：密炼完成后的混合物料加入开炼机中进一步混炼，使橡胶充分融合，从而使橡胶的硬度、光滑度、光泽度、色度等达到满意效果。 开炼机主要工作部件是两个向内旋转的中空辊筒或钻孔辊筒，装置在操作者一面的称作前辊，可通过手动或电动作水平前后移动，借以调节辊距，适应操作要求；后辊则是固定的，不能作前后移动。两辊筒大小一般相同，各以不同速度相对回转，胶料随着辊筒的转动被卷入两辊间隙，受强烈剪切作用而达到混炼的目的。开炼采用电加热，温度为50℃左右，时间为20分钟左右。此工序产生开炼废气，主要产生有机废气和恶臭气体。 出片：经开炼机炼胶后的胶料直接出片。 切条：胶料出片后直接用切条机按固定规格（8cm、13cm、16cm）进行切条。此过程会产生少量多余的边角料。 热压（硫化）：切条完成后用硫化机进行热压硫化（电加热）。本项目橡胶边有10cm、13cm、16cm三种，硫化温度均为210℃，小硫化机针对10cm、13cm规格产品进行硫化，时间为30s/个；大硫化机针对16cm规格产品进行硫化，时间为10s/个。本工序热压（硫化）成型后需人工撕边膜，因此会产生废边角料。 检验：经检验合格后即为橡胶边配件暂存入库待用。 图2-3 项目橡胶边塑料盆工艺流程图 工艺流程说明： 混合搅拌：将聚丙烯、改性聚丙烯、色粉和增强剂（滑石粉）分别加入拌料机内进行混合搅拌，混合搅拌过程密闭。此工序采用人工加料，本项目在人工投料时包装袋塞于搅拌机加料口内，产生的粉尘基本在搅拌机内，极少逸散出来，并在投料后及时加盖密闭，避免粉尘外溢。因此，仅在人工投料过程中有少量粉尘产生，经收集后回用于生产，剩余未收集粉尘在车间无组织排放，由于产生量较少，本环评不做定量分析。此外，混合过程在密闭环境中进行，故混合过程无粉尘产生。 热熔挤出：混合搅拌后的物料通过管道输送至塑胶造粒生产线料仓，然后进入料仓的物料通过管道输送至挤出机，随着挤出机内部的温度和压力逐步升高，物料受热熔化后通过设备机头并被挤出。塑胶造粒生产线采用电加热，热熔温度约为160~210℃。 冷却拉条：挤出后的高温料条经过冷却水槽进行直接冷却，防止料条黏连，冷却后的料条通过拉条机拉至要求的直径，由于料条还未完全固化，因此无需加热即可将料条进行拉条。冷却水经冷却塔冷却后循环使用，定期添加，不外排。 切粒：吹干后的料条通过切粒机切成塑料粒子。 破碎：热熔挤出过程产生的塑料边角料（料头）通过破碎机处理后回用于生产，破碎只是将大块边角料在封闭的破碎机腔体内分成小颗粒，除投料过程外，其余时间均加盖封闭，因此基本无粉尘外溢。 注塑：将造粒完成的聚丙烯塑料颗粒、碳纤、ABS或PP按一定比例混合搅拌后送入注塑机内加热（加热到175℃），熔化后注入模具内，注塑后即为半成品；注塑成型过程产生的边脚料经粉碎机破碎后重新利用。 修边：修理工件边缘上溢料或毛刺，边角料经破碎机加工后回用于生产。 检验：对产品进行检验，验证产品性能是否合格。 粉碎：对于体积过大不适宜使用的边角料、不合格品要进行加工使其变小后回用于生产。 真空镀膜：真空镀铝（单次工作时间1min）是在真空条件下，以电阻、高频或者电子束加热使铝熔气化，在塑料薄膜表面镀上一层极薄的金属铝。项目通过电力加热陶瓷导热器从而使得铝丝升华为气体，升华的气体附着在基材上，基材通过冷凝降温，此过程中设置有1座容积为2m²的循环水池和冷却塔，对抽真空冷却过程中的水进行冷却，冷却水循环利用，不外排。 本工序仅有少部分塑料件根据产品要求需用到钨丝加热（电加热钨丝，钨丝高温下升华铝丝），大部分为铝丝在加热雾化环境下使其附着在部件表面。 喷漆、烘干：将经过真空镀膜后的塑料盆在密闭的水帘喷漆柜内进行喷漆、烘干（10cm、13cm）自动喷漆，采用烘道（小）烘干，烘道温度65℃，时间5min；大件（16cm）人工喷漆，采用烘道（大）烘干，烘道温度75-80℃，时间5min）。本工序喷漆为二次喷漆，喷底漆（色漆）一次，再喷面漆（清漆）一次。烘干热源采用电加热。 激光雕刻：此工序根据个别客户要求对极少量塑料件进行图案雕刻，雕刻量约为1000件/年，激光雕刻的厚度为1μm，为保证产品外观及质量不会受到激光雕刻时接触温度过高损害物体表面，激光雕刻机根据设定的雕刻频率、距离等多方面因素影响下将温度控制在低于105℃下进行雕刻。 激光雕刻原理：激光雕刻加工是利用数控技术为基础，激光为加工媒介。加工材料在激光照射下瞬间的熔化和气化的物理变性，达到加工的目的。激光加工特点：与材料表面没有接触，不受机械运动影响，表面不会变形，一般无需固定。不受材料的弹性、柔韧影响，方便对软质材料。 移印：半成品经移印机印刷商标。印刷完成后需使用洗车水定期对移印机印刷金属刻版（模版外加工、不使用润版液）进行浸泡后采用毛刷清理干净，过程中无需添加清水，清洗频次约为一日/次（油墨每批次按固定颜色单一使用），清洗过程中印刷刻版中的油墨及洗车水小部分被毛刷带走，故此过程会产生洗版废气、洗版废液及废毛刷，洗版废液及废毛刷作为危险固废暂存收集于危废仓库后定期委托危废单位处理。 移印机工作原理及印刷过程简述：移印机主要通过活动油盘和油盅的印头作上下移动。本项目印刷机为密封式系统，当油杯向前推送，杯内油墨被送至印刷板上蚀刻的位置上，油墨填满其中。当油杯返回后，油杯的陶瓷环会将印刷板上多余的油墨刮去，只剩下图案蚀刻部分的油墨。 烫金：烫印方式主要包括热烫印和冷烫印两种，本项目采用热烫工艺，即当钢模被镶嵌在压印盘上并且加热，然后把金箔片置于钢模和要烫印的材料之间当钢模压在金箔片上，热量释放使得颜色层从金箔片覆盖在最后的产品上，烫金过程就完成了。本项目烫金机的烫金时间为10秒/个，烫印压力0.2吨，烫金温度150℃。本项目的烫金工序不添加有机溶剂，因此在烫金加工过程中无工艺废气产生。 涂胶、晾干：使用涂胶机补一圈胶水涂边，经放置旁边晾干台自然晾干约10min。 压搭：使用气动压机将塑料盆半成品与橡胶边贴边压合。 封口、烘干：再使用涂胶机补一圈胶水封口，经烘道烘干（烘干时间约5min，温度60℃）。 包装入库：成品包装入库。 图2-4 项目橡胶边玻纤盆生产工艺流程图 工艺流程说明： 切割：将玻纤布、纤维布等原材料通过切料机裁剪成所需形状。 热压：使用气动压机对布料热压成型（热压温度约250℃）。 移印：半成品经移印机印刷商标。印刷完成后需使用洗车水定期对移印机印刷刻版（模版外加工、不使用润版液）进行浸泡后采用毛刷清理干净，过程中无需添加清水，清洗频次约为一日/次（油墨每批次按固定颜色单一使用），清洗过程中移印机印刷刻版中的油墨及洗车水小部分被毛刷带走，故此过程会产生洗版废气、洗版废液及废毛刷。洗版废液及废毛刷作为危险固废暂存收集于危废仓库后定期委托危废单位处理。 涂胶、晾干：使用涂胶机补一圈胶水涂边，经放置旁边晾干台自然晾干约10min。 压搭：使用气动压机将玻纤盆半成品与橡胶边贴边压合。 封口、烘干：再使用涂胶机补一圈胶水封口，经烘道烘干（烘干时间约5min，温度100℃）。 包装入库：成品包装入库。 图2-5 项目橡胶边铝盆生产工艺流程图 工艺流程说明： 切割：将铝片等原材料通过剪板机裁剪成所需形状； 冲压：将切割好的半成品冲压成型； 真空镀膜：真空镀钛是在真空条件下，以电阻、高频或者电子束加热使钛丝熔气化，在塑料薄膜表面镀上一层极薄的金属钛。项目通过电力加热陶瓷导热器从而使得钛丝升华为气体，升华的气体附着在基材上，基材通过冷凝降温，此过程中设置有1座容积为2m²的循环水池和冷却塔，对抽真空冷却过程中的水进行冷却，冷却水循环利用，不外排。 移印：半成品经移印机印刷商标。印刷完成后需使用洗车水定期对移印机印刷刻版（模版外加工、不使用润版液）进行浸泡后采用毛刷清理干净，过程中无需添加清水，清洗频次约为一日/次（油墨每批次按固定颜色单一使用），清洗过程中移印机印刷刻版中的油墨及洗车水小部分被毛刷带走，故此过程会产生洗版废气、洗版废液及废毛刷。洗版废液及废毛刷作为危险固废暂存收集于危废仓库后定期委托危废单位处理。 涂胶、晾干：使用涂胶机补一圈胶水涂边，经放置旁边晾干台自然晾干约10min。 压搭：使用气动压机将铝盆半成品与橡胶边贴边压合。 封口：再使用涂胶机补一圈胶水封口，经烘道烘干（烘干时间约5min，温度60℃）。 包装入库：成品包装入库。 图2-6项目橡胶边模具（维护）工艺流程图 项目橡胶边生产模具主要利用金工车间内车床、加工中心等设备进行精加工后作为项目生产设备，使用后的模具需要利用喷砂机对使用后的模具进行不定期维护后继续投入生产。 变动情况 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》内容分析，本次验收项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施变化是否属于重大变动的分析如下：

表2-4 本次验收项目变动情况 类别 编号 重大变动清单要求 环评要求 实际情况 是否属于重大变动 性质 1 建设项目开发、使用功能发生变化的 新建 新建 否 规模 2 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 本年产1200万件电声及电声配件。 项目实际生产能力与环评一致。 否 3 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 4 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%以上的。 地点 5 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 建设地点1：嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房； 建设地点2：嵊州市甘霖工业集聚区 建设地点1：嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房； 建设地点2：嵊州市甘霖工业集聚区 否 生产工艺 6 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一的 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） 本项目主要生产橡胶边塑料盆、橡胶边玻纤盆、橡胶边铝盆，项目生产工艺、生产设备、原辅材料等详见环评 本项目产品实际为橡胶边塑料盆、橡胶边玻纤盆、橡胶边铝盆，无新增产品品种。项目生产工艺与环评审批一致。项目位于环境质量达标区，无新增污染物。 否 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 废水第一类污染物排放量增加的 其他污染物排放量增加10%以上的 7 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 / / / 环境保护措施 8 废气、废水污染物防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 ①废气：投料、密炼、开炼废气经集气罩收集后经“布袋除尘+UV光催化+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放；硫化废气集气罩收集后经“UV光催化+活性炭吸附”处理后通过22m高排气筒排放；造粒投料经收集由布袋除尘处理后在车间内无组织排放；造粒热熔挤出废气经收集后经管道送入“UV光催化+活性炭吸附装置”处理后通过22m高排气筒排放；注塑、移印、洗版、涂胶废气经收集后经管道送入“二级活性炭吸附装置”处理后通过22m高排气筒排放；调漆、喷漆、烘干、清洗废气经收集后经管道送入“喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”处理后通过22m高排气筒排放；激光雕刻废气经可移动式除尘器收集后经内部自带滤筒除尘装置处理后在车间无组织排放；喷砂废气经收集由布袋除尘处理后在车间内无组织排放。②废水：生活污水经化粪池预处理达标后接入市政污水管网；③噪声：加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备加设减震垫等减震设施；④固废：废橡胶制品、边角料、次品、未沾染危化品的废包装袋、粉尘收尘收集后外售综合利用；沾染危化品的废包装袋、废包装桶、废油桶、废漆渣、废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管、废毛刷、油墨洗版废液、喷枪清洗废液、水帘喷淋废液收集后委托资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清理。 ①废气：造粒单独隔间密闭集气，投料粉尘经布袋除尘处理后在车间内无组织排放；熔融挤出废气汇同硫化废气经收集后经管道送入一套“UV光催化+活性炭吸附”装置处理，废气经收集处理后通过一根22m高排气筒；注塑废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气经集气罩收集后通过一套“二级活性炭吸附”处理后经一根22m高排气筒排放；调漆、喷漆-晾干/烘干、清洗废气经一套“水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附”处理后通过一根22m高（现有）排气筒排放；激光雕刻废气经移动除尘器收集后经内部自带内部除尘装置后在车间内无组织排放；喷砂粉尘经移动除尘器自带布袋除尘装置处理后车间内无组织排放。投料废气、密炼废气、开炼废气收集后经“布袋除尘+UV光催化+活性炭吸附”后经15m高排放。②废水：厂区已落实“雨污分流、清污分流”。厂区已落实“雨污分流、清污分流”。本项目冷却水循环使用，不外排；喷漆水帘废水和废气处理装置水喷淋塔废水循环使用，定期更换做危废处理，不外排；项目所在地未达到纳管条件，生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，最终进入甘霖镇污水处理厂处理。③噪声：项目夜间不生产。项目优化了厂区布局，选用了低噪声设备，加强设备维护，对高噪声设备采取了有效的减震隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。④固废：废橡胶制品、边角料、次品、未沾染危化品的废包装袋、粉尘收尘收集后外售综合利用；沾染危化品的废包装袋、废包装桶、废油桶、废漆渣、废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管、废毛刷、油墨洗版废液委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；喷枪清洗废液、水帘喷淋废液收集后委托浙江归零环保科技有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定期清理。 否 9 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 10 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 11 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 12 固体废物利用处置方式由委外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独展开环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 13 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 综上，本建设项目的选址、生产产品与工艺、污染物治理工程均未发生重大变动；生产规模、生产设备、污染物排放量等均未超过环评与审批的量，符合竣工验收条件。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染物产生途径： ⑴废气 ㈠厂区1 项目厂区1内产生废气主要为造粒（投料、热熔挤出）废气、注塑废气、调漆-喷漆-烘干废气、喷枪清洗废气、移印废气、激光雕刻废气、涂胶废气、硫化废气、喷砂粉尘等。 ①造粒（投料、热熔挤出）、硫化废气 造粒单独隔间密闭集气，投料粉尘经布袋除尘处理后在车间内无组织排放；熔融挤出废气汇同硫化废气经收集后经管道送入一套“UV光催化+活性炭吸附”装置处理，废气经收集处理后通过一根22m高排气筒。 熔融挤出废气收集系统 硫化废气收集系统 ②注塑废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气 注塑废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气经集气罩收集后通过一套“二级活性炭吸附”处理后经一根22m高排气筒排放。 注塑车间废气收集系统 ③调漆、喷漆、烘干、清洗废气 调漆、喷漆-晾干/烘干、清洗废气经一套“水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附”处理后通过一根22m高排气筒排放。 油漆废气收集系统 油漆废气处理装置（二级活性炭） ④激光雕刻废气 激光雕刻废气经移动除尘器收集后经内部自带内部除尘装置后在车间内无组织排放。 ⑤喷砂粉尘 喷砂粉尘经移动除尘器自带布袋除尘装置处理后车间内无组织排放。 ㈡厂区2 项目厂区2内废气主要为投料、密炼、开炼废气。 投料废气、密炼废气、开炼废气收集后经“布袋除尘+UV光催化+活性炭吸附”后经15m高排放。 废气处理装置 废气收集装置 ⑵废水 项目造粒、注塑、真空镀膜、密炼、开炼冷却水循环使用，不外排；喷漆水帘废水和废气处理装置水喷淋塔废水循环使用，定期更换做危废处理，不外排；外排废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理后达标纳管排放。 本项目劳动定员100人，生活用水量约为1200t/a，产污系数取0.85，则生活污水排放量为1020t/a。 ⑶噪声 项目噪声主要来源于车间机械设备运行产生的噪声。项目采用先进生产设备，采用了建筑物隔声等措施，加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影响。 ⑷固废 本项目固体废弃物主要为废橡胶制品、边角料、次品、未沾染危化品的废包装袋、沾染危化品的废包装袋、废包装桶、废油桶、废漆渣、废润滑油、废液压油、粉尘收尘、废活性炭、废灯管、废毛刷、油墨洗版废液、喷枪清洗废液、水帘喷淋废液、废切削液和生活垃圾。 表3-1 项目固废分析情况汇总表 名称 产生工序 属性 代码 预测产生量（t/a） 满负荷产生量（t/a） 处置方式 废橡胶制品 切割、切片、切条 一般固废 291-003-05 10.681 10.5 外售综合利用 边角料、次品 切割、冲压 一般固废 398-004-99 1.6 1.5 未沾染危化品的废包装袋 塑料粒子外包装 一般固废 292-007-07 0.876 0.75 橡胶内包装 一般固废 291-003-07 0.58 0.5 沾染危化品的废包袋 原料包装 危险废物 HW49 900-041-49 0.0251 0.025 委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集 废包装桶 原料包装 危险废物 HW49 900-041-49 0.49 0.45 废油桶 原料包装 危险废物 HW08 900-249-08 0.308 0.3 废漆渣 喷漆 危险废物 HW12 900-252-12 1.98 1.75 废润滑油 设备维护 危险废物 HW08 900-217-08 0.05 0.05 废液压油 设备维护 危险废物 HW08 900-218-08 0.4 0.4 粉尘收尘 废气处理 一般固废 291-003-66 0.1475 0.13 外售综合利用 废活性炭 废气处理 危险废物 HW49 900-039-49 27.37 25.5 委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集 废灯管 废气 处理 危险废物 HW29 900-023-29 0.0024 0.002 废毛刷 清洗 危险废物 HW49 900-041-49 0.05 0.05 洗版废液 清洗 危险废物 HW12 900-256-12 0.25 0.25 水帘喷淋废液 废气 处理 危险废物 HW49-772-006-49 36 32 委托浙江归零环保科技有限公司处置 废切削液 机加工 危险废物 HW09 900-006-09 0.6 0.5 委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集 废钢砂 模具加工 一般固废 398-004-99 0.06 0.05 外售综合利用 喷枪清洗废液 清洗 危险固废 HW06 900-404-06 0.2 0.2 委托浙江归零环保科技有限公司处置 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 30 20 环卫部门统一清运 项目实际生产过程中产生的固废种类及数量与环评基本一致。企业建有规范危废暂存，仓库地面均已硬化，设有防腐防渗措施，标识、标牌齐全。

# 表四 建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 ⑴大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是投料废气、密炼废气、开炼废气、硫化废气、造粒废气、注塑废气、破碎粉尘、喷漆废气（调漆、喷漆、烘干）、激光雕刻废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气。 本项目建设地点1中因橡胶硫化产生的恶臭气体通过废气收集系统引至废气处理设施处理集中处理后经22m高排气筒（DA004）高空排放；本项目建设地点2中因橡胶炼胶产生的恶臭气体通过废气收集系统引至废气处理设施处理集中处理后经15m高排气筒（DA005）高空排放，臭气浓度明显衰减衰减，能达标排放。本项目运行时密炼、开炼、硫化工序臭气浓度经处理后有组织排放的臭气排放浓度低于2000（无量纲），厂界臭气浓度低于20（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排气筒排放浓度及厂界无组织限值。因此采取措施进一步加强废气收集效果和处理效果后，项目排气筒有组织排放和厂界无组织排放的臭气浓度会进一步减小，可达标排放。因此，项目对周边环境恶臭的影响较小。投料产生的颗粒物经布袋除尘收集处理后在车间无组织排放，投料、破碎粉尘收集后回用于生产；造粒单独隔间密闭集气，废气经收集后经管道送入UV光催化+活性炭吸附装置处理，废气经收集处理后通过22m高排气筒（DA001）排放。能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中排放限值，对周围环境影响较小。项目塑料边角料及不合格品破碎后颗粒的粒径较大，不易形成粉尘，根据企业提供资料，本项目破碎机工作时间较短，破碎机操作时粉尘被阻隔在每台设备自带独立密闭空间内，因此破碎粉尘产量极少，对周围环境影响较小；注塑废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气经集气罩收集后通过“二级活性炭吸附”处理后经22m高（现有）排气筒（DA002）排放，对周围环境影响较小。其中非甲烷总烃、颗粒物排放能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中排放限值，对周边环境影响较小。（因注塑、移印、洗版、涂胶废气共用一套废气处理设备后经同一根排气筒（DA002）高空排放，排放标准从严执行）。喷漆-烘干-清洗废气经“水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附”处理后通过22m高排气筒（DA003）排放，能满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中相关标准限值，对周围环境影响较小。项目激光雕刻工件量根据个别客户要求约为1000件/年，雕刻过程中会产生极细微的颗粒物及少量有机废气（以非甲烷总烃计），考虑废气产生量很小，本环评不进行定量分析。企业已在激光雕刻工位设置可移动式除尘器，颗粒物经移动除尘器收集后经内部自带滤筒除尘装置处理后在车间内无组织排放，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的新污染源大气污染物排放限值相关标准，对周边环境影响较小。 喷砂粉尘经移动除尘器自带布袋除尘装置处理后车间内无组织排放，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的新污染源大气污染物排放限值相关标准，对周边环境影响较小。 综上，本项目污染防治措施处理后，能达标排放，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的环境影响可接受。 ⑵水环境影响分析 本项目外排废水为员工生活污水，经化粪池预处理后，废水各污染物均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的三级标准，本项目废水处理后进入甘霖镇污水处理厂可行。 ⑶固体废弃物影响分析 本项目固体废弃物主要为废橡胶制品、边角料、次品、未沾染危化品的废包装袋、沾染危化品的废包装袋、废包装桶、废油桶、废漆渣、废润滑油、废液压油、粉尘收尘、废活性炭、废灯管、废毛刷、油墨洗版废液、喷枪清洗废液、水帘喷淋废液、废切削液、废抹布（在危险废物豁免管理清单内，全过程可不按危险废物管理）和生活垃圾。 表4-1 固废产生及贮存、利用处置情况 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量/t/a 贮存方式 利用处置方式 去向 利用处置量/t/a 切割、切片、切条 废橡胶制品 一般固废 橡胶 固态 / 10.681 袋装 资源化 物资回收单位 10.681 切割、冲压 边角料、次品 一般固废 铝、布 固态 / 1.6 袋装 资源化 物资回收单位 1.6 原料包装 未沾染危化品的废包装材料 一般固废 塑料粒子废外包装袋 固态 / 0.876 袋装 资源化 物资回收单位 0.876 一般固废 橡胶内包装袋 / 0.58 袋装 资源化 物资回收单位 0.58 原料包装 沾染危化品的废包装材料 危险废物 碳酸钙轻质、碳黑、氧化锌、硫化剂DTDM、促进剂DM、防老剂包装袋 固态 T/In 0.0251 / 无害化 资质 单位 0.0251 原料包装 废包装桶 危险废物 铁皮、树脂、稀释剂、油墨、油漆、切削液 固态 T/In 0.49 / 无害化 资质 单位 0.49 原料包装 废油桶 危险废物 软化油、液压油、润滑油 固态 T/In 0.308 / 无害化 资质 单位 0.308 喷漆 废漆渣 危险废物 油漆 固态 T、I 1.98 桶装 无害化 资质 单位 1.98 设备维护 废润滑油 危险废物 润滑油 液态 T、I 0.05 桶装 无害化 资质 单位 0.05 设备维护 废液压油 危险废物 液压油 液态 T、I 0.4 桶装 无害化 资质 单位 0.4 废气处理 粉尘收尘 一般固废 橡胶收集粉尘、激光雕刻粉尘、喷砂粉尘 固态 / 0.1475 袋装 资源化 物资回收单位 0.1475 废气处理 废活性炭 危险废物 废活性炭 固态 T 27.37 袋装 无害化 资质 单位 27.37 废气 处理 废灯管 危险废物 UV灯管 固态 T 0.0024 袋装 无害化 资质 单位 0.0024 清洗 废毛刷 危险废物 油墨、毛刷 固态 T/In 0.05 袋装 无害化 资质 单位 0.05 清洗 洗版废液 危险废物 油墨、洗车水 液态 T/In 0.25 桶装 无害化 资质 单位 0.25 废气 处理 水帘喷淋废液 危险废物 油漆、有机物 液态 T/In 36 桶装 无害化 资质 单位 36 机加工 废切削液 危险废物 切削液、含油金属屑 液态 T 0.6 桶装 资源化 物资回收单位 0.6 模具加工 废钢砂 一般固废 钢砂 固态 / 0.06 袋装 资源化 物资回收单位 0.06 清洗 喷枪清洗废液 危险废物 废清洗剂 液态 T、I、R 0.2 桶装 无害化 资质单位 0.2 废气处理 生活垃圾 一般固废 果皮、纸屑等 固态 / 30 / 清运 环卫 部门 30 项目固废均能做到妥善处置，对周围环境的影响不大。 ⑷噪声影响分析 项目建设地1厂界昼间四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目只在白天生产，营运期噪声可达标排放，对周边声环境影响不大。项目建设地2厂界昼间四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目只在白天生产，营运期噪声可达标排放，对周边声环境影响不大。 ⑸地下水、土壤 ①建设地点1 项目营运期大气污染物主要为VOCs（非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳、恶臭气体、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯）、TSP，主要沉降物为二甲苯，不涉及重金属和其它持久性污染物且厂区地面已硬化，因此不考虑大气沉降途径影响。本项目厂区内排水均实行雨污分流制，清污分流。本项目造粒、注塑、真空镀膜冷却水循环使用，不外排；喷漆水帘废水和废气处理装置水喷淋塔废水循环使用，定期捞渣（漆渣）、每月整体更换1次。更换的废液做危废暂存危废仓库，定期委托资质单位处置。外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳管，送甘霖污水处理厂，不排入附近河道；雨水经厂内雨水管道收集后排入市政雨水管网，相应管道均做好防渗措施；项目液压油、润滑油、胶水、油漆、油漆稀释剂、切削液等原料仓库，项目废包装桶、废油桶、废漆渣、废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管、废毛刷、油墨洗版废液、喷枪清洗废液、水帘喷淋废液、废切削液等危废暂存仓库单独设置，均设置围堰或单独房间，地面进行防腐防渗处理等配套防护措施，故建设项目对建设地点1土壤、地下水产生影响很小，故不开展现状调查。 ②建设地点2 项目营运期大气污染物主要为VOCs（非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳、恶臭气体）、TSP，不涉及重金属和持久性污染物且厂区地面已硬化，因此不考虑大气沉降途径影响。本项目厂区内排水均实行雨污分流制，清污分流。本项目密炼、开炼冷却水循环使用不外排；外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳管，送甘霖污水处理厂，不排入附近河道；雨水经厂内雨水管道收集后排入市政雨水管网，相应管道均做好防渗措施；项目橡胶原辅料仓库，项目废油桶、废活性炭、废灯管等危废暂存仓库单独设置，均设置围堰或单独房间，地面进行防腐防渗处理等配套防护措施，故建设项目对建设地点2土壤、地下水环境基本不存在污染途径，基本不对土壤、地下水产生不良影响，故不开展现状调查。

审批部门决定 表4-2 批复落实情况对照表 批复要求 落实情况 备注 项目选址分别位于嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房和嵊州市甘霖工业集聚区。建设规模：总投资500万元，环保投资100万元，企业已租赁嵊州市绿盛农业发展有限公司位于嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房的部分厂房，建筑面积7086.85m2。主要进行造粒、注塑、冲压、切割、真空镀膜、喷漆、激光雕刻、烫金、涂胶、硫化等生产活动。企业另新租赁嵊州市博声机械有限公司位于嵊州市甘霖工业集聚区的南侧厂房的第1层部分车间，建筑面积300m2，仅从事橡胶炼胶（密炼、开炼）的生产活动。项目投产后，形成年产1200万件电声及电声配件的生产规模（1100万件塑料盆、60万件玻纤盆、40万件铝盆）。项目具体设备和生产工艺详见《环评报表》。 项目实际选址位于嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房和嵊州市甘霖工业集聚区，实际总投资520万元，嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房生产工艺为造粒、注塑、冲压、切割、真空镀膜、喷漆、激光雕刻、烫金、涂胶、硫化，嵊州市甘霖工业集聚区厂房生产工艺为密炼、开炼，实际生产能力为年产1200万件电声及电声配件的生产规模（1100万件塑料盆、60万件玻纤盆、40万件铝盆），实际生产设备和生产工艺与环评报告一致。 符合批复要求 采用先进生产设备，选用环保型原辅材料，不得使用国家、省、市规定的淘汰、落后生产设备。 采用先进生产设备，选用环保型原辅材料。 符合批复要求 根据“雨污分流、清污分流”的原则，配套厂区排水收集和处理系统，并采取相应防腐、防渗措施，做好地下水防治措施。项目造粒、注塑、真空镀膜、密炼、开炼冷却水循环使用，不外排；喷漆水帘废水和废气处理装置水喷淋塔废水循环使用，定期更换做危废处理，不外排；外排废水为生活污水。项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管，排入甘霖镇污水处理厂处理达标排放；所有废水不得排入周围河道或城市雨水管，切实防止对周围水环境的影响。 厂区已落实“雨污分流、清污分流”。本项目冷却水循环使用，不外排；喷漆水帘废水和废气处理装置水喷淋塔废水循环使用，定期更换做危废处理，不外排；项目所在地达到纳管条件，生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，最终进入甘霖镇污水处理厂处理。 符合批复要求 做好废气污染防治工作。加强源头控制，提高车间密闭性，减少无组织排放。本项目投料、密炼、开炼废气经集气罩收集后经布袋除尘+UV光催化+活性炭吸附处理后通过不低于15m高排气筒达标排放；硫化废气经集气罩收集后经UV光催化+活性炭吸附处理后通过22m高排气筒达标排放；造粒热熔挤出单独隔间密闭集气，废气经收集后经管道送入UV光催化+活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒达标排放；注塑、移印、洗版、涂胶废气经收集后经管道送入二级活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒达标排放；调漆、喷漆、烘干、清洗废气经收集后经管道送入喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置处后通过22m高排气筒达标排放；造粒投料废气、喷砂粉尘经收集由布袋除尘处理后在车间内无组织排放；激光雕刻废气经移动式除尘器收集后经内部自带滤筒除尘装置处理后再车间无组织排放；加强车间机械通风。本项目橡胶炼胶（投料、密炼、开炼）和硫化过程中产生的有机废气、颗粒物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6中排放限值要求；硫化氢、二硫化碳、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；项目造粒废气、注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和 表9中排放限值要求；本项目激光雕刻废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气排放控制要求均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的新污染源大气污染物排放限值相关标准；调漆、喷漆、烘干、清洗过程中产生的颗粒物、二甲苯、乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、非甲烷总烃等废气排放控制要求执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中相关标准限值。 项目甘霖镇振兴路638号厂区内产生废气主要为造粒（投料、热熔挤出）废气、注塑废气、调漆-喷漆-烘干废气、喷枪清洗废气、移印废气、激光雕刻废气、涂胶废气、硫化废气、喷砂粉尘等。造粒单独隔间密闭集气，投料粉尘经布袋除尘处理后在车间内无组织排放；熔融挤出废气汇同硫化废气经收集后经管道送入一套“UV光催化+活性炭吸附”装置处理，废气经收集处理后通过一根22m高排气筒；注塑废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气经集气罩收集后通过一套“二级活性炭吸附”处理后经一根22m高排气筒排放；调漆、喷漆-晾干/烘干、清洗废气经一套“水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附”处理后通过一根22m高排气筒排放；激光雕刻废气经移动除尘器收集后经内部自带内部除尘装置后在车间内无组织排放；喷砂粉尘经移动除尘器自带布袋除尘装置处理后车间内无组织排放。 甘霖工业集聚区厂区内产生的废气主要为投料、密炼、开炼废气。投料废气、密炼废气、开炼废气收集后经“布袋除尘+UV光催化+活性炭吸附”后经15m高排放。 符合批复要求 做好噪声防治工作。合理布置厂区，选用低噪声设备，合理布置产噪，高噪声设备不得布设在厂界周围。对产噪设备和车间采取消声、隔音、减振治理，加强对设备的日常检验维护；确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 选用选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、消音、减振等措施，厂界噪声符合标准要求。 符合批复要求 加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处理，实现资源的综合利用。废活性炭、洗版废液、水帘喷淋废液等危险废物委托有资质单位安全处置；一般工业固废贮存和处置按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行；危险废物在厂区内暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）级修改单执行。 本项目固体废弃物主要为废橡胶制品、边角料、次品、未沾染危化品的废包装袋、沾染危化品的废包装袋、废包装桶、废油桶、废漆渣、废润滑油、废液压油、粉尘收尘、废活性炭、废灯管、废毛刷、油墨洗版废液、喷枪清洗废液、水帘喷淋废液、废切削液、废抹布（在危险废物豁免管理清单内，全过程可不按危险废物管理）和生活垃圾。 废橡胶制品、边角料、次品、未沾染危化品的废包装袋、粉尘收尘收集后外售综合利用；沾染危化品的废包装袋、废包装桶、废油桶、废漆渣、废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管、废毛刷、油墨洗版废液委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；喷枪清洗废液、水帘喷淋废液收集后委托浙江归零环保科技有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定期清理。 符合批复要求 严格实行污染物总量控制制度。项目实施后，仅产生生活污水，无需总量替代。本项目污染物排放总量：废水1275吨/年、CODcr0.064吨/年、NH3-N0.006吨/年、烟粉尘0.028吨/年、VOCs0.779吨/年。新增烟（粉）尘总量控制污染物需按1:2替代削减，新增的VOCs总量控制污染物需按1:1替代削减，所需总量在嵊州市区域总量中予以调剂解决。 本项目实施后，污染物排放总量：废水1020吨/年、CODcr0.051吨/年、NH3-N0.005吨/年、烟粉尘0.028吨/年、VOCs0.696吨/年。 符合总量控制指标

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： ⑴随时掌握监测期间的生产工况，保证监测过程中生产负荷满足有关要求。 ⑵监测分析方法采用经计量论证的国家（行业）标准分析方法。 ⑶样品采集、运输、保存按《质量手册》和《浙江省环境监测质量保证技术规定》等要求执行。 表5-1 监测分析方法一览表 检测项目 检 测 依 据 有组织废气 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-217 颗粒物 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》行业标准第 1 号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017 低浓度颗粒物 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 二硫化碳 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 硫化氢 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年） 二甲苯 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 乙酸乙酯 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 乙酸丁酯 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 臭气浓度 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 无组织废气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 总悬浮颗粒物 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995及修改单 二甲苯 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法HJ584-2010 乙酸乙酯 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 乙酸丁酯 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 二硫化碳 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 硫化氢 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年） 臭气浓度 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 废水 pH值 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893－1989 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 表5-2 采样、分析仪器一览表 检测项目 采样仪器 分析仪器 有组织废气 非甲烷总烃 气袋 气相色谱仪 颗粒物 自动烟尘（气）测试仪 电子天平 低浓度颗粒物 自动烟尘（气）测试仪 电子天平 二硫化碳 综合大气采样器 可见分光光度计 硫化氢 综合大气采样器 可见分光光度计 二甲苯 自动烟尘（气）测试仪 气相色谱 乙酸乙酯 自动烟尘（气）测试仪 气相色谱 乙酸丁酯 自动烟尘（气）测试仪 气相色谱 臭气浓度 臭气袋 / 无组织废气 非甲烷总烃 气袋 气相色谱仪 总悬浮颗粒物 自动烟尘（气）测试仪 电子天平 二甲苯 大气/颗粒物综合采样器 气相色谱 乙酸乙酯 大气/颗粒物综合采样器 气相色谱 乙酸丁酯 大气/颗粒物综合采样器 气相色谱 二硫化碳 综合大气采样器 可见分光光度计 硫化氢 综合大气采样器 可见分光光度计 臭气浓度 臭气袋 / 废水 pH值 便携采水器 PH计 化学需氧量 便携采水器 滴定管 悬浮物 便携采水器 总磷 便携采水器 可见分光光度计 氨氮 便携采水器 可见分光光度计 噪声 多功能声级计

# 表六 验收监测内容

验收监测内容： 1、废水 项目厂区1、厂区2所在地均已达到纳管条件，且无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后纳管，送甘霖污水处理厂。本次验收分别对两个厂区的生活污水排放口进行监测，监测点设置及监测项目与频次如下表6-1所示。 表6-1 废水监测内容 检测点 监测内容 监测频次 废水 生活污水排放口 pH值、COD、氨氮、总磷、悬浮物 每天4次，连续2天 废气 ①有组织废气 本次验收对厂区1内造粒废气、注塑废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气、调漆、喷漆、烘干、清洗废气、硫化废气处理设施进出口进行监测；对厂区2内投料、密炼、开炼废气处理设施进出口进出监测，监测点设置及监测项目与频次如下表6-2所示。 ②无组织废气 少量废气呈无组织形式排放，测厂界上下风向浓度，2个周期，每个周期3频次。 表6-2 废气监测内容 检测点 监测内容 监测频次 无组织 厂区1厂界上下风向 非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、总悬浮颗粒物、二甲苯、臭气浓度、硫化氢、二硫化碳 每天3次，连续2天 厂区2厂界上下风向 总悬浮颗粒物、二硫化碳、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度 每天3次，连续2天 厂区1有组织 注塑废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气 二级活性炭吸附进出口 非甲烷总烃 每天3次，连续2天 调漆、喷漆、烘干、清洗废气 水喷淋+活性炭吸附装置进出口 二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯 每天3次，连续2天 造粒、硫化废气 UV光催化+活性炭吸附装置进出口 非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢 每天3次，连续2天 厂区2有组织 投料、密炼、开炼废气 布袋除尘+UV光催化+活性炭吸附装置进出口 低浓度颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、臭气浓度 每天3次，连续2天 3、噪声 在厂界四周设置监测点，测点距厂界围墙外1米且高于围墙处，监测厂界噪声。每天昼间监测1次，监测2天。 表6-3 噪声监测内容 检测点 监测内容 监测频次 厂界四侧 昼间噪声 每天昼间1次，连续2天

# 表七  验收监测期间生产工况及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 表7-1 监测期间工况 时间 产品名称 实际产量 设计产量 负荷 2021年10月14日 电声及电声配件 3.5万件/天 4万件/天 87.5% 2021年10月15日 3.7万件/天 92.5% 2022年5月17日 电声及电声配件 3.8万件/天 4万件/天 95% 2022年5月18日 3.7万件/天 92.5% 2022年6月24日 电声及电声配件 3.7万件/天 4万件/天 92.5% 2022年6月25日 3.5万件/天 87.5% 监测期间工况稳定，监测期间产品的生产负荷为87.5%~95%，符合《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求》（试行）中75%以上的要求。

验收监测结果： 废水 浙江华标检测技术有限公司分别于2021年10月14日、15日对项目厂区1生活污水排放口，2022年5月17日、18日对项目厂区2生活污水排放口进行监测，监测结果如表7-2、7-3所示。 表7-2 厂区1生活污水检测结果单位：mg/L（pH无量纲） 采样点 采样日期 检测结果 pH值 化学需氧量 氨氮 悬浮物 总磷 厂区1生活污水排放口 2021-10-14 6.9 212 22.6 86 1.84 7.2 221 21.0 92 1.63 7.1 234 23.7 80 1.77 2021-10-15 7.0 230 19.6 94 1.74 7.1 182 21.7 90 1.66 7.1 207 23.2 79 1.82 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 6~9 500 - 400 - 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） - - 35 - 8

表7-3 厂区2生活污水检测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 采样点 采样日期 检测结果 pH值 化学需氧量 氨氮 悬浮物 总磷 厂区2生活污水排放口 2022-5-17 7.0 193 20.9 77 1.49 7.1 206 22.5 89 1.76 6.9 238 18.8 72 1.34 2022-5-18 7.0 211 23.8 91 1.66 7.1 241 21.8 69 1.27 7.2 259 20.0 80 1.83 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 6~9 500 - 400 - 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） - - 35 - 8 监测结果表明，监测时段，厂区2生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。 2、废气 ①有组织废气 ㈠造粒（熔融挤出）、硫化废气 浙江华科检测技术有限公司于2022年6月24日、25日对项目造粒（熔化挤出）、硫化废气处理装置进出口进行监测，监测结果如表7-4、7-5所示。 表7-4 造粒（熔融挤出）、硫化废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 非甲烷总烃 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 造粒、硫化废气 进口 / 2022-6-24 15749 11.7 0.184 16309 9.73 0.159 16103 10.9 0.176 2022-6-25 15934 11.1 0.177 16427 10.8 0.177 15481 10.2 0.158 平均值 16001 10.7 0.172 出口 22 2022-6-24 16359 1.14 1.86×10-2 16762 1.13 1.89×10-2 16464 1.11 1.83×10-2 2022-6-25 16207 2.56 4.15×10-2 16754 2.62 4.39×10-2 15833 2.09 3.31×10-2 平均值 16397 1.78 2.91×10-2 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 10 - 表7-5 造粒、硫化废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 硫化氢 二硫化碳 臭气浓度（无量纲） 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 造粒、硫化废气 进口 / 2022-6-24 15749 1.28 2.02×10-2 0.37 5.83×10-3 / 16309 0.947 1.54×10-2 0.42 6.85×10-3 / 16103 1.17 1.88×10-2 0.55 8.86×10-3 / 2022-6-25 15934 1.05 1.67×10-2 0.39 6.21×10-3 / 16427 1.13 1.86×10-2 0.37 6.08×10-3 / 15481 0.895 1.38×10-2 0.52 8.05×10-3 / 平均值 16001 1.079 1.73×10-2 0.44 6.98×10-3 / 出口 22 2022-6-24 16359 0.406 6.64×10-3 <0.03 / 417 16762 0.318 5.33×10-3 <0.03 / 417 16464 0.292 4.81×10-3 <0.03 / 229 2022-6-25 16207 0.269 4.36×10-3 <0.03 / 229 16754 0.313 5.24×10-3 <0.03 / 309 15833 0.198 3.13×10-3 <0.03 / 174 平均值 16397 0.299 4.92×10-3 <0.03 / 417（最大值） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） / 0.58 / 2.7 6000 监测结果表明，监测时段，硫化、造粒（熔融挤出）废气废气排放口中非甲烷总烃排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中要求的排放限值要求（因造粒废气与硫化废气混合排放，从严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011））。臭气浓度（无量纲）、硫化氢、二硫化碳排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放速率要求。 造粒熔融挤出、硫化工序以年运行2400小时计，根据验收监测数据及监测期间平均工况（90%），非甲烷总烃排放量为0.078t/a。 ㈡注塑、移印、洗版、涂胶废气 浙江华标检测技术有限公司于2021年10月14日、15日对项目注塑、移印、洗版、涂胶废气处理装置出口进行监测，监测结果如表7-6所示。 表7-6 注塑废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 非甲烷总烃 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 注塑、移印、洗版涂胶废气 进口 / 2021-10-14 7709 40.6 0.313 38.3 0.295 39.0 0.301 2021-10-15 7542 39.8 0.300 37.9 0.286 41.0 0.309 平均值 7626 39.4 0.301 出口 15 2021-10-14 8455 9.08 0.0768 8.33 0.0704 8.87 0.0750 2021-10-15 8377 8.25 0.0691 8.20 0.0687 8.69 0.0728 平均值 8416 8.57 0.0721 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值 60 - 监测结果表明，监测时段，注塑、移印、洗版、涂胶废气排放口中非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求。 光催化+活性炭吸附装置对活性炭对注塑、移印、洗版、涂胶过程中产生的非甲烷总烃的去除效率为76%。 注塑、移印、洗版、涂胶工序年运行时间为2400小时，根据验收监测数据及监测期间平均工况（90%），则非甲烷总烃排放量为0.192t/a。

㈢调漆、喷漆、烘干、清洗废气 浙江华标检测技术有限公司于2021年10月14日、15日对项目调漆、喷漆、烘干、清洗废气处理装置进出口进行监测，监测结果如表7-7、7-8所示。 表7-7 调漆、喷漆、烘干、清洗废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 二甲苯 乙酸乙酯 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 调漆、喷漆、烘干、清洗废气 进口1 / 2021-10-14 5222 2.25 0.0117 0.138 7.21×10-4 2.35 0.0123 0.133 6.95×10-4 2.25 0.0117 0.150 7.83×10-4 2021-10-15 5088 2.28 0.0116 0.172 8.75×10-4 2.64 0.0134 0.158 8.04×10-4 2.17 0.0110 0.171 8.70×10-4 平均值 5155 2.32 0.0120 0.154 7.91×10-4 进口2 / 2021-10-14 7222 2.55 0.0184 0.151 1.09×10-3 2.57 0.0186 0.175 1.26×10-3 2.53 0.0183 0.173 1.25×10-3 2021-10-15 7036 2.57 0.0181 0.142 9.99×10-4 2.70 0.0190 0.155 1.09×10-3 2.46 0.0173 0.143 1.01×10-3 平均值 7129 2.56 0.0183 0.157 1.12×10-3 出口 15 2021-10-14 12084 0.586 7.08×10-3 0.040 4.83×10-4 0.576 6.96×10-3 0.040 4.83×10-4 0.603 7.29×10-3 0.044 5.32×10-4 2021-10-15 12348 0.684 8.45×10-3 0.039 4.82×10-4 0.620 7.66×10-3 0.041 5.06×10-4 0.632 7.80×10-3 0.040 4.94×10-4 平均值 12216 0.617 7.54×10-3 0.041 4.97×10-4 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 40 - 60 - 表7-8 调漆、喷漆、烘干、清洗废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 乙酸丁酯 非甲烷总烃 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 调漆、喷漆、烘干、清洗废气 进口1 / 2021-10-14 5222 0.142 7.42×10-4 56.8 0.297 0.129 6.74×10-4 59.0 0.308 0.128 6.68×10-4 55.6 0.290 2021-10-15 5088 0.167 8.50×10-4 58.5 0.298 0.168 8.55×10-4 56.3 0.286 0.166 8.45×10-4 60.3 0.307 平均值 5155 0.150 7.72×10-4 57.8 0.298 进口2 / 2021-10-14 7222 0.151 1.09×10-3 61.8 0.446 0.137 9.89×10-4 66.4 0.480 0.150 1.08×10-3 60.3 0.435 2021-10-15 7036 0.183 1.29×10-3 65.9 0.464 0.181 1.27×10-3 64.1 0.451 0.157 1.10×10-3 67.2 0.473 平均值 7129 0.160 1.14×10-3 64.3 0.458 出口 15 2021-10-14 12084 0.039 4.71×10-4 15.1 0.182 0.043 5.20×10-4 15.8 0.191 0.037 4.47×10-4 14.7 0.178 2021-10-15 12348 0.045 5.56×10-4 15.0 0.185 0.044 5.43×10-4 14.1 0.174 0.049 6.05×10-4 15.3 0.189 平均值 12216 0.043 5.24×10-4 15.0 0.183 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 60 - 80 - 监测结果表明，监测时段，调漆、喷漆、烘干、清洗废气排放口中二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃排放浓度均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）（T/CFA 030802-2-2017）中的标准限值要求。 调漆、喷漆、烘干、清洗工序年运行时间为2200小时，根据验收监测数据及监测期间平均工况（90%），则调漆、喷漆、烘干、清洗工序VOCs排放量为0.391t/a。 ㈣投料、密炼、开炼废气 浙江华标检测技术有限公司、浙江华科检测技术有限公司分别于2022年5月17日、18日，2022年6月24日、25日对投料、密炼、开炼废气处理设施进出口进行监测，监测结果如表7-9、7-10、7-11表示。 表7-9 投料、密炼、开炼废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 颗粒物 非甲烷总烃 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 投料、密炼、开炼废气 进口 / 2022-5-17 6453 18.4 0.119 31.0 0.200 6306 17.5 0.110 30.1 0.190 6723 19.2 0.129 34.9 0.235 2022-5-18 6711 16.8 0.113 26.2 0.176 6876 18.2 0.125 25.4 0.175 6568 17.1 0.112 26.0 0.171 平均值 6606 17.9 0.118 28.9 0.191 出口 15 2022-5-17 7477 4.4 0.0329 6.07 0.0454 7384 4.2 0.0310 5.72 0.0422 7097 5.1 0.0362 5.86 0.0416 2022-5-18 7415 4.3 0.0319 5.22 0.0387 7660 4.7 0.0360 5.36 0.0411 7130 4.5 0.0321 5.40 0.0385 平均值 7361 4.5 0.0334 5.6 0.0413 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 12 - 10 - 表7-10 投料、密炼、开炼废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 二硫化碳 硫化氢 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 投料、密炼、开炼废气 进口 / 2022-5-17 6453 1.47 9.49×10-3 0.354 2.28×10-3 6306 1.68 0.0106 0.369 2.33×10-3 6723 1.82 0.0122 0.346 2.33×10-3 2022-5-18 6711 2.17 0.0146 0.401 2.69×10-3 6876 1.90 0.0131 0.406 2.79×10-3 6568 2.12 0.0139 0.373 2.45×10-3 平均值 6606 1.86 0.0123 0.375 2.48×10-3 出口 15 2022-5-17 7477 0.31 2.32×10-3 0.127 9.50×10-4 7384 0.35 2.58×10-3 0.109 8.05×10-4 7097 0.39 2.77×10-3 0.109 7.52×10-4 2022-5-18 7415 0.47 3.49×10-3 0.132 9.79×10-4 7660 0.41 3.14×10-3 0.114 8.73×10-4 7130 0.45 3.21×10-3 0.143 1.02×10-3 平均值 7361 0.40 2.92×10-3 0.122 8.97×10-4 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 - 3.0 - 0.06 表7-11 投料、密炼、开炼废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 臭气浓度 投料、密炼、开炼废气 出口 15 2022-6-24 10016 417 10062 550 10085 309 2022-6-25 9882 309 9929 229 9999 417 最大值 9996 550 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 2000 监测结果表明，监测时段，投料、密炼、开炼废气排放口中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的标准限值要求；臭气浓度（无量纲）、二硫化碳、硫化氢排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。 投料、密炼、开炼工序年运行时间为800小时，根据验收监测数据及监测期间平均工况（93.8%），则投料、密炼、开炼工序非甲烷总烃排放量为0.035t/a，颗粒物排放量为0.028t/a。 ②无组织废气 本次验收对厂区1、厂区2的无组织废气进行监测，监测结果如表7-12、7-13、7-14所表示。 表7-12 厂区1无组织废气检测结果 检测项目 监测点位 检测结果（单位 mg/m3 ，注明者除外） 限值（mg/m3， 注明者除外） 2022-06-24 2022-06-25 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 颗粒物 1#上风向 0.267 0.183 0.200 0.183 0.283 0.233 1.0 2#下风向 0.350 0.250 0.383 0.283 0.417 0.267 3#下风向 0.333 0.217 0.367 0.267 0.367 0.450 4#下风向 0.433 0.350 0.333 0.383 0.450 0.383 非甲烷总烃 1#上风向 0.44 0.32 0.47 0.45 0.46 0.34 4.0 2#下风向 0.59 0.51 0.54 0.66 0.49 0.43 3#下风向 0.67 0.62 0.77 0.81 0.62 0.59 4#下风向 0.50 0.58 0.63 0.53 0.56 0.78 臭气浓度 （无量纲） 1#上风向 <10 10 10 10 10 <10 20 2#下风向 11 12 10 12 10 11 3#下风向 12 15 11 15 12 <10 4#下风向 12 12 13 13 11 10 硫化氢 1#上风向 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.06 2#下风向 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 3#下风向 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4#下风向 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 二硫化碳 1#上风向 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 3.0 2#下风向 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 3#下风向 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 4#下风向 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 表7-13 厂区1无组织废气检测结果 采样点点位 检测项目 检测结果 标准限值 达标情况 2021年10月14日 2021年10月15日 最大值 第1次 第2次 第3次 第1次 第2次 第3次 1#上风向参照点H 非甲烷总烃 1.04 1.07 1.10 1.16 1.19 1.13 1.43 4.0 达标 2#下风向监控点I 1.28 1.23 1.36 1.27 1.37 1.30 3#下风向监控点J 1.32 1.29 1.25 1.24 1.29 1.25 4#下风向监控点K 1.31 1.30 1.42 1.43 1.34 1.22 1#上风向参照点H 乙酸乙酯 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 0.5 达标 2#下风向监控点I ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 3#下风向监控点J ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 4#下风向监控点K ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 1#上风向参照点H 乙酸丁酯 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.5 达标 2#下风向监控点I ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 3#下风向监控点J ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 4#下风向监控点K ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 1#上风向参照点H 总悬浮颗粒物 0.329 0.309 0.342 0.323 0.345 0.308 0.456 1.0 达标 2#下风向监控点I 0.438 0.417 0.451 0.449 0.436 0.416 3#下风向监控点J 0.420 0.454 0.433 0.431 0.418 0.452 4#下风向监控点K 0.456 0.436 0.414 0.413 0.455 0.434 1#上风向参照点H 二甲苯 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 2.0 达标 2#下风向监控点I ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 3#下风向监控点J ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 4#下风向监控点K ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 注：废气排放浓度单位为mg/m3。 表7-14 厂区2无组织废气检测结果 采样日期 采样点位 采样时间 总悬浮颗粒物mg/m3 二硫化碳 mg/m3 硫化氢 mg/m3 2022.05.17 0.00 上风向C 10:11-11:11 0.319 ＜0.01 0.002 13:06-14:06 0.342 ＜0.01 ＜0.001 14:15-15:15 0.345 ＜0.01 0.001 下风向D 10:16-11:16 0.408 ＜0.01 0.003 13:10-14:10 0.414 ＜0.01 0.002 14:19-15:19 0.454 ＜0.01 0.003 下风向E 10:21-11:21 0.461 ＜0.01 0.004 13:15-14:15 0.432 ＜0.01 0.003 14:24-15:24 0.418 ＜0.01 0.003 下风向F 10:26-11:26 0.443 ＜0.01 0.002 13:19-14:19 0.468 ＜0.01 0.003 14:29-15:29 0.418 ＜0.01 0.004 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 1.0 - - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 - 3.0 0.06 2022.05.18 上风向C 10:21-11:21 0.320 ＜0.01 0.001 13:09-14:09 0.344 ＜0.01 0.001 14:18-15:18 0.310 ＜0.01 ＜0.001 下风向D 10:26-11:26 0.408 ＜0.01 0.002 13:14-14:14 0.434 ＜0.01 0.002 14:23-15:23 0.456 ＜0.01 0.003 下风向E 10:30-11:30 0.462 ＜0.01 0.003 13:18-14:18 0.452 ＜0.01 0.004 14:28-15:28 0.438 ＜0.01 0.004 下风向F 10:34-11:34 0.426 ＜0.01 0.003 13:23-14:23 0.470 ＜0.01 0.001 14:33-15:33 0.402 ＜0.01 0.002 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 - - - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 3.0 0.06 表7-15 厂区2无组织废气检测结果 检测项目 监测点位 检测结果（单位 mg/m3 ，注明者除外） 限值（mg/m3， 注明者除外） 2022-06-24 2022-06-25 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 臭气浓度 （无量纲） 5#上风向 12 10 10 10 <10 11 20 6#下风向 12 14 11 14 10 15 7#下风向 15 13 15 16 13 12 8#下风向 13 12 12 12 14 14 监测结果表明，监测时段，厂界无组织排放的总悬浮颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中排放限值要求；硫化氢、二硫化碳、臭气浓度（无量纲）排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准；乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯排放浓度均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中企业边界大气污染物浓度限值要求。 噪声 浙江华标检测技术有限公司于2022年5月17日、18日分别对厂区2昼间噪声进行监测，浙江华科检测技术有限公司于2022年6月24日、25日对厂区1昼间噪声进行监测，监测结果如表7-16、表7-17所示。 表7-16 厂区1噪声监测结果 检测时间：2022 年 06 月 24 日 测点编号 检测点位置 主要声源 检测结果 Leq[dB（A）] 限值 dB（A） 检测时间段 昼间 1# 厂界东外 1m 处 设备噪声 12:51-12:52 57.0 65 2# 厂界南外 1m 处 设备噪声 12:58-12:59 56.5 3# 厂界西外 1m 处 设备噪声 13:04-13:05 55.0 4# 厂界北外 1m 处 设备噪声 13:10-13:11 60.4 检测时间：2022 年 06 月 25 日 测点编号 检测点位置 主要声源 检测结果 Leq[dB（A）] 限值 dB（A） 检测时间段 昼间 1# 厂界东外 1m 处 设备噪声 09:24-09:25 54.3 65 2# 厂界南外 1m 处 设备噪声 09:29-09:30 57.4 3# 厂界西外 1m 处 设备噪声 09:36-09:37 55.6 4# 厂界北外 1m 处 设备噪声 09:41-09:42 56.0 表7-17 厂区2噪声监测结果 测点编号 测点位置 检测时间 检测结果Leq dB（A） 标准dB（A） 实测值 1 厂界东 2022.05.17 10:29 57 65 2022.05.18 13:09 57 65 2 厂界南 2022.05.17 10:37 58 65 2022.05.18 13:15 57 65 3 厂界西 2022.05.17 10:42 56 65 2022.05.18 13:20 56 65 4 厂界北 2022.05.17 10:48 57 65 2022.05.18 13:26 58 65 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂区1、厂区2厂界四侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

# 表八 验收监测结论及建议

验收监测结论： 1、环保设施调试结果 ⑴废水 监测结果表明，监测时段，厂区1、厂区2生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。 ⑵废气 ①有组织 ㈠造粒（熔融挤出）、硫化废气 监测结果表明，监测时段，硫化、造粒（熔融挤出）废气废气排放口中非甲烷总烃排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中要求的排放限值要求（因造粒废气与硫化废气混合排放，从严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011））。臭气浓度（无量纲）、硫化氢、二硫化碳排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放速率要求。 ㈡注塑、移印、洗版、涂胶废气 监测结果表明，监测时段，注塑、移印、洗版、涂胶废气排放口中非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求。 ㈢调漆、喷漆、烘干、清洗废气 监测结果表明，监测时段，调漆、喷漆、烘干、清洗废气排放口中二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃排放浓度均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）（T/CFA 030802-2-2017）中的标准限值要求。 ㈣投料、密炼、开炼废气 监测结果表明，监测时段，投料、密炼、开炼废气排放口中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的标准限值要求；臭气浓度（无量纲）、二硫化碳、硫化氢排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。 ②无组织废气 监测结果表明，监测时段，厂界无组织排放的总悬浮颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中排放限值要求；硫化氢、二硫化碳、臭气浓度（无量纲）排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准；乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯排放浓度均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中企业边界大气污染物浓度限值要求。 ⑶噪声 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂区1、厂区2厂界四侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ⑷固废 废橡胶制品、边角料、次品、未沾染危化品的废包装袋、粉尘收尘收集后外售综合利用；沾染危化品的废包装袋、废包装桶、废油桶、废漆渣、废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管、废毛刷、油墨洗版废液委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；喷枪清洗废液、水帘喷淋废液收集后委托浙江归零环保科技有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定期清理。 2、总量控制 本项目实施后，污染物排放总量：废水1020吨/年、CODcr0.051吨/年、NH3-N0.005吨/年、烟粉尘0.028吨/年、VOCs0.696吨/年，符合批复中总量控制指标：废水1275吨/年、CODcr0.064吨/年、NH3-N0.006吨/年、烟粉尘0.028吨/年、VOCs0.779吨/年。 3、工程建设对环境的影响 项目废气、噪声均能达标排放，总量符合总量控制指标，工程建设对环境影响较小。 4、验收监测总结论 嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目建设地点、性质、内容、总平面布置与环评一致，不存在重大变动，废水、废气、噪声均达到了相应的执行标准要求，固废妥善处置，环评审批意见已经落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。 5、建议 加强日常环保管理，确保污染物稳定达标。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嵊州市维乐电子有限公司                 填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产1200万件电声及电声配件建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房；嵊州市甘霖工业集聚区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3984电声器件及零件制造 | 建设性质 | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产1200万件电声及电声配件 | 实际生产能力 | 年产1200万件电声及电声配件 | 环评单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 绍兴市生态环境局 | 审批文号 | 嵊环核[2022]12号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 2022年5月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | / | 环保设施监测单位 | 浙江华标检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算（万元） | 500 | 环保投资总概算（万元） | 100 | 所占比例（%） | 20 |
|  | 实际总投资 | 520 | 实际环保投资（万元） | 125 | 所占比例（%） | 24 |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理（万元） | 85 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） | 25 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 3840h/a |
| 运营单位 | 嵊州市维乐电子有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | / |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / |  |  | / | / | 0.102 | 0.1275 | / | 0.102 | 0.1275 | / | +0.102 |
|  | 化学需氧量 | / | 259（最大值） | 500 | / | / | 0.051 | 0.064 | / | 0.051 | 0.064 | / | +0.051 |
|  | 氨氮 | / | 23.8（最大值） | 35 | / | / | 0.005 | 0.006 | / | 0.005 | 0.006 | / | +0.005 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 | / | 5.1（最大值） | 12 | 0.101 | 0.073 | 0.028 | 0.028 | / | 0.028 | 0.028 | 0.056 | -0.028 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | / | / | / | 3.052 | 2.356 | 0.696 | 0.779 | / | 0.696 | 0.779 | 0.779 | -0.083 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附图1  项目地理位置示意图

# 附图2  项目平面布置图

嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房1楼总平面图

嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房2楼总平面图

嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房3楼总平面图

嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房4楼总平面图（排气筒位于5楼）

嵊州市甘霖工业集聚区-炼胶车间1楼总平面图

附件1 项目环评批复

# 附件2 营业执照

# 附件3 危废处置协议

# 附件4 排污许可证

# 附件5：公示照片

# 附件6：验收意见

嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目

竣工环境保护验收意见

2022年7月6日，嵊州市维乐电子有限公司根据年产1200万件电声及电声配件建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护技术指南、项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对项目进行验收。建设单位特邀行业专家、验收监测单位、环评单位等组成验收工作组（验收组人员签名见签到单）。本次验收工作组结合验收监测报告等资料及环境保护设施现场检查情况，提出意见如下：

# 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

嵊州市维乐电子有限公司成立于2015年09月07日，企业已租赁嵊州市绿盛农业发展有限公司（位于浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房的部分厂房（以下简称厂区1）进行生产，企业现有项目采用造粒、注塑、冲压、切割、真空镀膜、喷漆、激光雕刻、烫金、移印、涂胶等工艺，现已形成年产1200万件电声及电声配件的生产规模（1100万件塑料盆、60万件玻纤盆、40万件铝盆）。该部分内容属于未批先建，绍兴市生态环境局嵊州分局于2018年3月19日对企业下达了行政处罚决定书（嵊环罚字[2018]111号），责令企业整改并补办相关环评手续。

本次企业总投资520万元，利用已租赁厂房的部分厂房（7086.85m2，简称建设地点1）内新增橡胶硫化生产活动（总计有造粒、注塑、冲压、切割、真空镀膜、喷漆、激光雕刻、烫金、涂胶、硫化等工艺）；此外另新租赁嵊州市博声机械有限公司位于嵊州市甘霖工业集聚区的南侧厂房第1层部分车间（300m2，以下简称厂区2）从事橡胶炼胶（密炼、开炼）的生产活动，不涉及其他工艺，最终形成年产1200万件电声及电声配件的生产规模（1100万件橡胶边塑料盆、60万件橡胶边玻纤盆、40万件橡胶边铝盆）。

2、建设过程及环保审批情况

企业2021年10月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目环境影响报告表》，并经过专家评审通过后于2022年2月形成报批稿。项目于2022年3月11日取得绍兴市生态环境局《关于嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环核[2022]12号）。

项目于2022年4月5日开工建设，于2022年4月30日竣工，调试日期为2022年5月5日至2022年5月15日。

3、投资情况

项目实际投资额为520万元，环保投资为125元。

4、验收范围

本次验收范围为环评报告表和嵊环核〔2022〕12号文审批内容，即嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目整体竣工环境保护验收 ，涉及建设嵊州市甘霖镇振兴路638号-2#厂房及嵊州市甘霖工业集聚区的南侧厂房第1层部分车间两个厂区。

二、工程变动情况

根据项目环评，本项目工程实际建设内容不存在重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目造粒、注塑、真空镀膜、密炼、开炼冷却水循环使用，不外排；喷漆水帘废水和废气处理装置水喷淋塔废水循环使用，定期更换做危废处理，不外排；外排废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理后达标纳管排放。

- 废气

项目厂区1内产生废气主要为造粒（投料、热熔挤出）废气、注塑废气、调漆-喷漆-烘干废气、喷枪清洗废气、移印废气、激光雕刻废气、涂胶废气、硫化废气、喷砂粉尘等。造粒单独隔间密闭集气，投料粉尘经布袋除尘处理后在车间内无组织排放；熔融挤出废气汇同硫化废气经收集后经管道送入一套“UV光催化+活性炭吸附”装置处理，废气经收集处理后通过一根22m高排气筒。注塑废气、移印废气、洗版废气、涂胶废气经集气罩收集后通过一套“二级活性炭吸附”处理后经一根22m高排气筒排放。调漆、喷漆-晾干/烘干、清洗废气经一套“水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附”处理后通过一根22m高排气筒排放。激光雕刻废气经移动除尘器收集后经内部自带内部除尘装置后在车间内无组织排放。喷砂粉尘经移动除尘器自带布袋除尘装置处理后车间内无组织排放。

项目厂区2内废气主要为投料、密炼、开炼废气。

投料废气、密炼废气、开炼废气收集后经“布袋除尘+UV光催化+活性炭吸附”后经15m高排放。

3、噪声

项目产生噪声设备主要为生产设备及引风机等，设备均布置于车间内，选用低噪声的先进的设备，对高噪声设备采取有效的减震隔声消音等降噪措施，厂区四周建设有实体围墙，以减轻噪声对厂外环境影响。

4、固废贮存场所建设情况及处置去向

企业建立规范的固废暂存间，暂存间由专人负责管理。设置防雨、防渗、防漏措施，危废采用袋装或桶装的方式收集。危险固废与一般固废分区存放。

# 四、环境保护设施验收监测结果

# 1、废水

监测结果表明，监测时段，厂区1、厂区2生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。

# 废气

①有组织

㈠造粒（熔融挤出）、硫化废气

监测结果表明，监测时段，硫化、造粒（熔融挤出）废气废气排放口中非甲烷总烃排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中要求的排放限值要求（因造粒废气与硫化废气混合排放，从严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011））。臭气浓度（无量纲）、硫化氢、二硫化碳排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放速率要求。

㈡注塑、移印、洗版、涂胶废气

监测结果表明，监测时段，注塑、移印、洗版、涂胶废气排放口中非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求。

㈢调漆、喷漆、烘干、清洗废气

监测结果表明，监测时段，调漆、喷漆、烘干、清洗废气排放口中二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃排放浓度均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）（T/CFA 030802-2-2017）中的标准限值要求。

㈣投料、密炼、开炼废气

监测结果表明，监测时段，投料、密炼、开炼废气排放口中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的标准限值要求；臭气浓度（无量纲）、二硫化碳、硫化氢排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。

②无组织废气

监测结果表明，监测时段，厂界无组织排放的总悬浮颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中排放限值要求；硫化氢、二硫化碳、臭气浓度（无量纲）排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准；乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯排放浓度均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中企业边界大气污染物浓度限值要求。

# 3、噪声

监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂区1、厂区2厂界四侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

# 4、固废

项目废橡胶制品、边角料、次品、未沾染危化品的废包装袋、粉尘收尘收集后外售综合利用；沾染危化品的废包装袋、废包装桶、废油桶、废漆渣、废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管、废毛刷、油墨洗版废液委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；喷枪清洗废液、水帘喷淋废液收集后委托浙江归零环保科技有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定期清理。

# 企业建立规范的固废暂存间，暂存间由专人负责管理。设置防雨、防渗、防漏措施，危废采用袋装或桶装的方式收集。危险固废与一般固废分区存放。

# 5、污染物排放总量

本项目污染物排放总量核定为：废水1275吨/年、CODcr0.064吨/年、NH3-N0.006吨/年、烟粉尘0.028吨/年、VOCs0.779吨/年。

根据验收监测报告，本项目实施后，污染物排放总量：废水1020吨/年、CODcr0.051吨/年、NH3-N0.005吨/年、烟粉尘0.028吨/年、VOCs0.696吨/年，符合环评及批复核定的量。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目建设地点与环评一致，周边环境保护目标未发生变化，因此工程建设对周边环境的影响及防护距离仍满足环评要求。

# 六、验收结论

# 嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目 排放的废水、废气、噪声均达到了相应执行标准要求；固废做到分类收集，妥善处理。环评审批意见基本落实，本项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，原则同意项目通过竣工环境保护验收。

# 八、后续要求

1、验收监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》要求，结合企业实际建设情况进一步完善报告格式、内容。

2、企业进一步加强厂区各项环保设施的运行管理和维护工作，做好相关的台账记录，定期开展环保设施的清洁维护，保障各类环保设施正常运行。

3、进一步加强环境风险防范管理，有效控制风险事故造成的环境污染、降低环境危害，定期开展应急演练，确保环境安全。

# 九、验收人员

# 验收人员信息见附件“嵊州市维乐电子有限公司年产1200万件电声及电声配件建设项目 竣工环境保护验收小组签到表”。

# 2022年7月6日

# Text boxes

1020

损耗180

损耗58

纳管

1020

1200

化粪池

生活用水

1740

危废委托处置

喷淋水

450

损耗450

冷却水

调漆、喷漆、烘干、清洗废气排放口

注塑、废气、洗版、涂胶废气排放口

硫化、造粒废气排放口

投料、密炼、开炼废气排放口

↑开工公示照片

↑竣工公示照片

↑调试公示照片

↑调试公示照片

↑炼胶厂区竣工公示照片

↑炼胶厂区开工公示照片

↑炼胶厂区调试公示照片

↑炼胶厂区调试公示照片