嵊州市鸿睿制冷科技有限公司年产6000万件小弯头建设项目竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 嵊州市鸿睿制冷科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 嵊州市鸿睿制冷科技有限公司 |

二〇二二年七月

建设单位（编制单位）法人代表：         （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位（编制单位）：嵊州市鸿睿制冷科技有限公司（盖章）

电话：13857581028

邮编：312400

地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道区中园26号2楼

目  录

表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准	1

表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料	5

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程	9

表四 建设项目环境影响登记表主要结论及审批部门审批决定	12

表五 验收监测质量保证及质量控制	13

表六 验收监测内容	15

表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果	16

表八 “三同时”执行情况及环评落实情况	20

表九 验收监测结论	22

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	24

附图：

附图1 项目厂区地理位置

附图2 项目周围环境概况图

附图3 厂区平面布置图

附件：

附件1 营业执照

附件2 环评批复

附件3 一般固废回收证明

附件4 危废协议

附件5 检测报告

附件6 排污许可登记回执

附件7 监测日工况说明

附件8 公示照片

附件9 验收意见及签到表

# 表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准

| 建设项目名称 | 年产6000万件小弯头建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 嵊州市鸿睿制冷科技有限公司 |
| 建设项目性质 | 改扩建 |
| 建设地点 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道区中园26号2楼 |
| 主要产品名称 | 小弯头 |
| 设计生产能力 | 6000万件小弯头 |
| 实际生产能力 | 6000万件小弯头 |
| 环评批复时间 | 2022年4月11日 | 开工建设时间 | 2022年4月12日 |
| 调试时间 | 2022年4月15日-20日 | 验收现场监测时间 | 2022年04月21-22日 |
| 环评报告 审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评报告编制单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 湖州宇乐环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 湖州宇乐环保设备有限公司 |
| 投资总概算 | 550万元 | 环保投资总概算 | 30万元 | 比例 | 5.45% |
| 实际总投资 | 500万元 | 实际环保投资 | 25万元 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施。 2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，2018年10月26日起实施。 3、《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996年10月29日颁布，2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过修改，2022年6月5日起施行。 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》，2020年4月29日发布，2020年9月1日实施。 5、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行。 |
| 验收监测依据 | 6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评﹝2017﹞4号，2017年11月20日起施行。 7、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），2017年6月1日施行。 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日印发。 9、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019），2019年12月24日发布，2020年3月24日实施。 10、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007），2008年3月1日实施。 11、《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ706-2014），2015年1月1日实施。 12、《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017），2017年10月1日起施行。 13、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），2021年7月1日实施。 14、《国家危险废物名录（2021年版）》，生态环境部部令第15号，2021年1月1日起施行。 15、《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017年修正）》，2017年9月30日实施。 16、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，2013年6月8日施行。 17、杭州申澜环保科技有限公司《嵊州市鸿睿制冷科技有限公司年产6000万件小弯头建设项目环境影响报告表》（2022年4月）。 18、绍兴市生态环境局文件《关于嵊州市鸿睿制冷科技有限公司年产6000万件小弯头建设项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环开〔2022〕8号）（2022年4月11日）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.1废水 本项目不排放生产废水，仅排放生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，最终由嵊新污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排放，详见表1-1。 表1-1 水污染物排放标准 单位：mg/L 污染物 标准 pH（无量纲） CODCr NH3-N 悬浮物 总磷 动植物油类 （GB8978-1996）三级标准 6～9 500 35① 400 8① 100 （GB18918-2002）一级标准A标准 50 5(8)② 10 0.5 1 注：①参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相应标准。②水温＞12℃时的控制指标为5mg/L；水温≤12℃时的控制指标为8mg/L。 1.2废气 1、项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准，具体见表1-2。 表1-2《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放浓度监控限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 2、厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A排放限制要求，具体见下表。 表1-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 污染物名称 特别排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 （NMHC） 6 监控点处1小时平均浓度限值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度限值 1.3噪声 本项目夜间不生产。厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)。 1.4固废 根据固废的类别，一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》及《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017年修正）》中的有关规定；危险废物在厂区内暂存参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。 |

# 表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料

2.1工程建设内容 2.1.1项目概况 嵊州市鸿睿制冷科技有限公司成立于2020年07月31日。企业原址位于嵊州市崇仁镇环镇南路13号2号厂房一楼。企业于2020年9月委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制了《嵊州市鸿睿制冷科技有限公司年产3000万件小弯头项目环境影响报告表》， 2020年9月25日通过了绍兴市生态环境局的承诺备案（嵊环核【2020】186号）；2021年3月完成了竣工环境保护验收。 企业于2021年7月整体搬迁至浙江省绍兴市嵊州市浦口街道区中园26号2楼，租用嵊州市万兴不锈钢有限公司闲置厂房，建筑面积1500平方米。企业已投入生产，主要通过弯管机、套环机、打包机、螺杆机、筛选工作台等生产设备，采用弯管成型、套环、检验、包装等工艺实施年产3000万件小弯头生产。搬迁前后，设备、产能及工艺均未发生变化。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年1月1日起实施），该部分内容可不进行环境影响评价。 由于企业发展的需求，拟投资550万元，在原有项目基础上扩大产能，并新增下料、对割、振动抛光、清洗等工艺，购置振动盘、离心热风脱水机、三级漂洗线、弯管机、下料机、对割机、套环机等生产设备。项目建成后，总产能为6000万件小弯头。 2022年3月企业委托杭州申澜环保科技有限公司编制完成《嵊州市鸿睿制冷科技有限公司年产6000万件小弯头建设项目环境影响报告表》，并于2022年4月11日通过绍兴市生态环境局嵊州分局审批（嵊环开〔2022〕8号）。 项目审批完成后，新增下料、对割、振动抛光、清洗等工艺于2022年4月12日开工建设，于2022年4月14日竣工，主要为环保设施的安装，生产设备及配套环保设施均运行正常、工况稳定，基本具备建设项目竣工环境保护验收监测条件。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，我司制定了验收监测方案，并委托浙江华科检测技术有限公司于2022年4月21日~22日对本项目进行监测，我司在分析验收监测数据及资料的基础上，编写了项目竣工环境保护验收监测报告。 本次竣工环境保护验收为整体验收，验收范围为“嵊州市鸿睿制冷科技有限公司年产6000万件小弯头建设项目”所配套的全部环境保护设施。 2.1.2项目建设情况 1、项目名称：年产6000万件小弯头建设项目。 2、建设性质：改扩建。 3、建设地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道区中园26号2楼。 4、投资情况：实际总投资为500万元。实际环保投资为25万元，占总投资额的5%。 5、劳动组织：项目劳动定员15人，实行昼间单班制8小时生产，年工作300天，本项目不提供食宿。 6、项目产品规模： 表2-1 验收监测期间生产工况记录表 产品名称 监测时间 实际产量 （万件/天） 环评审批产量 （万件/天） 生产负荷 审批规模 （万件/年） 实际规模 （万件/年） 小弯头 2022-4-21 16.8 20 84.0% 6000 6000 2022-4-22 17.1 85.5% 注：项目年工作时间300天。监测期间实际产量的平均值折算成全年实际产量。 2.2原辅材料消耗、平面布置及水平衡 2.2.1主要原辅材料及燃料 表2-2 项目主要原辅材料消耗表 序号 原辅料名称 单位 环评用量 实际用量 折算实际用量 备注 4月21日 4月22日 1 铜管 t/a 200 0.56 0.57 169.5 紫铜 2 焊环 万件/a 6000 16.80 17.1 5085 / 3 弯管油 t/a 1.8 0.005 0.01 2.25 180kg/桶 4 液压油 t/a 0.36 0.001 0.001 0.3 设备维护，180kg/桶 5 润滑油 t/a 0.1 0.0003 0.0003 0.09 设备维护，180kg/桶 6 纸箱 t/a 4 0.0112 0.01 3.18 包装材料 7 打包带 t/a 0.1 0.0003 0.0003 0.09 包装材料 8 研磨液 t/a 2.2 0.006 0.01 2.4 50kg/桶 2.2.2主要生产设备 表2-3 全厂主要生产设备及数量一览表 序号 设备名称 单位 审批数量 实际数量 变化量 1 弯管机 台 18 18 0 2 套环机 台 7 7 0 3 打包机 台 1 1 0 4 筛选工作台 台 8 8 0 5 变频螺杆机 台 1 1 0 6 1m3储气罐 个 1 1 0 7 冷干机 台 1 1 0 8 台式钻床 台 1 1 0 9 造齿修磨机 台 1 1 0 10 磨头机 台 1 1 0 11 下料机 台 1 1 0 12 对割机 台 2 2 0 13 振动盘 台 2 2 0 14 离心热风脱水机 台 2 2 0 15 三级漂洗线 套 1 1 0 16 污水处理设备 台 1 1 0 由上表可知，项目设备实际数量与审批数量一致。 2.2.3项目平面布置 本项目生产车间北侧设有清洗区、套环区、筛选区、厕所、楼梯、原料堆放区、成品区、一般固废仓库、危废仓库，车间中部设有检修区、弯管区、对割区、半成品区、下料区、原料区，车间南侧设有办公室、楼梯等，详见附图2。 项目实际平面布置与环评时描述基本一致。 2.2.4水平衡 本项目清洗废水经污水处理设备（隔油+絮凝沉淀+过滤）处理后回用于生产，不外排，外排水为生活污水。项目生活用水实际用量约150吨/年。本项目生活污水排放量按用水量85%计，则生活污水排放量约150吨/年，经化粪池预处理后的生活污水达标后纳管，送嵊新污水处理厂统一处理后排放。 据此，本项目现实际运行的水量平衡简图如下： 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） 2.3主要工艺流程及产污环节 2.3.1工艺流程图 图2-2 生产工艺流程及产污点位图 2.3.2工艺流程说明 下料、弯管、对割：将外购的铜管利用下料机按照要求下料，在弯管机上进行弯管成型，弯管机内用弯管油对工件起到润滑、拉伸防裂、保护弯头等作用，每台弯管机设一个弯管油收集槽，收集的弯管油回用于弯管机内。弯管成型后对工件利用对割机进行对割。 振动抛光：将工件放入振动盘中振动抛光，在振动盘中加入研磨液和水，以1:12比例混合后将设备密闭，利用工件与工件间的摩擦进行抛光去毛刺，使工件表面平滑。研磨液的主要成分为去离子水、壬基酚聚氧乙烯6醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、氯化钾、柠檬酸钠、十六烷基硫酸钠，可去除工件表面油污。加工时约为20分钟。单台振动盘首次添加研磨液约23kg，水约277kg。研磨液每月更换一次，更换的废液量较小，收集后作为危废，委托资质单位处置。 清洗、脱水：经振动抛光后的工件表面带有残留的研磨液，项目经三级漂洗线洗净后，将工件放入离心热风脱水机进行脱水，热风温度80度，脱水时间为20分钟，采用电加热。 套环、检验、包装：将干燥的工件利用套环机将外购的成品焊环进行套环加工，经检验合格后可包装入库。 项目生产工艺与审批工艺一致。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1废水 本项目清洗废水经污水处理设备（隔油+絮凝沉淀+过滤）处理后回用于生产，外排废水仅员工生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，送嵊新污水处理厂统一处理后排放。 项目废水处理流程详见图3-1。 图3-1 废水处理流程图 3.2废气 1、弯管成型 本项目弯管成型加工过程中，弯管机内使用弯管油对工件起到润滑、拉伸防裂、保护弯头等作用。弯管油是一种挥发分少、闪点高的油类物质，在室温下其挥发性较小，项目弯管油使用量较小，有机废气产生量较小，本环评不进行定量分析，在车间无组织排放，建议企业加强车间通风，对周围环境影响不大。 2、设备养护 本项目仅修磨机和磨头机对设备检修时产生少量粉尘，修磨机和磨头机工作频次较低，金属粉尘粒径较大，大部分沉降，排放量极少，本环评不进行定量分析，在车间无组织排放，建议企业加强车间通风，对周围环境影响不大。 项目废气监测点位详见图3-3。 3.3噪声 本项目噪声源主要为设备运行产生的噪声。 日常加强对设备的日常检修和维护，给高噪声设备安装减震垫等，避免非正常生产噪声产生；生产过程关门、关窗作业，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生，以减少对周围环境的噪声影响。本项目锻造工序单独设间，并安装隔声门窗和减振措施。 厂界噪声监测点位详见图3-3。 图3-3 废气、噪声监测点位图 3.4固废 本项目固废主要分为一般固废（废包装材料、不合格品、边角料、废金属屑、及生活垃圾）和危险废物（废油桶、废研磨液桶、废润滑油、废液压油、废液、污泥、废油、废过滤器滤芯、废活性炭、废石英砂），厂区内设有一般固废存放点、危废仓库和生活垃圾桶，固废实现分类堆放。 各固废处置情况详见表3-1。 表3-1 固废情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 属性 废物 类别 废物代码 利用处置方式 1 废包装材料 原料包装 固体 一般固废 / / 由赵国廷定期回收出售给物资公司综合利用 2 不合格品 检验 固体 / / 3 边角料 下料 固体 / / 4 废金属屑 对割、设备检修 固体 / / 5 废油桶 原料包装 固态 危险废物 HW08 900-249-08 委托嵊州市新业危险废物经营有限公司处置 6 废研磨液桶 原料包装 固态 HW49 900-041-49 7 废润滑油 设备保养 液态 HW08 900-217-08 8 废液压油 设备保养 液态 HW08 900-218-08 9 废液 振动抛光 液态 HW17 336-064-17 10 污泥 废水处理 固态 HW17 336-064-17 11 废油 废水处理 液态 HW08 900-210-08 12 废过滤器滤芯 废水处理 固态 HW49 900-041-49 13 废活性炭 废水处理 固态 HW49 900-039-49 14 废石英砂 废水处理 固态 HW49 900-041-49 15 生活垃圾 职工生活 固体 一般固废 / / 委托当地环卫公司统一清运处理

# 表四 建设项目环境影响登记表主要结论及审批部门审批决定

4.1项目环境影响分析结论 “本项目建设符合环保审批原则，且对周围环境影响较小，在严格落实环评提出的各项污染治理措施且确保全部污染物达标排放的前提下，环境污染可基本得到控制，对周围环境影响可接受。从环境保护角度而言，本项目的实施是可行的。” 项目环境影响登记表中第五章环境保护措施详见表4-1。 表4-1 环境保护措施监督检查清单 内容 要素 排放口（编号、名称）/污染源 污染物项目 环境保护措施 执行标准 大气 环境 设备检修 颗粒物 加强车间通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 弯管成型 非甲烷总烃 加强车间通风 地表水环境 生活污水排放口DW001 CODCr、NH3-N 经化粪池预处理后纳入市政污水管网，送嵊新污水处理厂处理 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 声环境 厂界四侧 噪声 隔声、减振等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 电磁辐射 / / / / 固体废物 一般固废：本项目产生的不合格品、废包装材料、边角料、废金属屑收集后在室内一般固废堆场堆放暂存，并定期外售物资公司综合利用； 2、危险废物：废活性炭、废石英砂、废过滤器滤芯、废液、污泥、废油、废润滑油、废液压油、废油桶、废研磨液桶分类收集后委托有资质单位作无害化处置； 3、生活垃圾：生活垃圾由环卫部门负责清运处理。 土壤及地下水污染防治措施 分区防渗，并加强维护和厂区环境管理。 生态保护措施 / 环境风险防范措施 建立完善的管理和监测制度，保证处理效率；生产操作工人上岗前必须进行专业技术培训；油类物质贮存间、危废仓库按要求设置，废气处理设施安排专人进行管理负责，定期进行检修；制定风险事故应急预案。 4.2审批部门审批决定 绍兴市生态环境局对本项目的环评批复（嵊环开〔2022〕8号）主要内容见附件2。

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1监测分析方法 本次验收监测的分析方法全部采用浙江华科检测技术有限公司通过计量认证的国家标准方法，如表5-1所示。 表5-1 监测分析方法一览表 检测类别 检测项目 检 测 依 据 检出限 废水 pH 值 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 / 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4mg/L 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 0.01mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L 废气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 0.07mg/m3 颗粒物 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》第 1 号修改单 GB/T15432-1995/XG1-2018 20mg/m3 噪声 工业企业厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 / 5.2监测仪器 表5-2 仪器一览表 检测 类别 检测项目 采样仪器 检测仪器及型号 废水 pH值 便携式pH计 邦西仪器/pH-100 PH计PHS-3C 化学需氧量 便携式采水器 25ml酸式滴定管 总磷 便携式采水器 可见分光光度计 721G型 氨氮 便携式采水器 可见分光光度计 721G型 废气 非甲烷总烃 100mL玻璃注射器 气相色谱仪 GC9790II 总悬浮颗粒物 环境空气颗粒物综合采集器 KB-6120 万分之一天平 JF 2004型 噪声 工业企业厂界噪声 多功能声级计AWA5688 多功能声级计AWA5688 5.3人员资质 采样监测和实验室内的分析人员均为浙江华科检测技术有限公司的持证在岗工作人员。 5.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质，采用空白试验、平行样测定，交标回收率测定等，并对质控数据分析。 5.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 1、尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 2、被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%—70%）。 3、烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测系统（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证采用流量的准确。 5.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

# 表六 验收监测（调查）内容

6.1废水 表6-1 废水监测方案一览表 监测位置 监测内容 监测频次 废水总排口 pH值、CODCr、NH3-N 每天4次，连续2天 6.2废气 表6-2 废气监测方案一览表 废气名称 监测位置 监测内容 监测频次 无组织废气 厂界上风向1个点、下风向3个点 非甲烷总烃、颗粒物 每天3次，连续2天 6.3噪声 表6-3 噪声监测方案一览表 监测位置 监测项目 监测频次 厂界四周 厂界噪声（昼间） 每天1次，连续2天 6.4固废 本项目针对固体废物处置情况进行现状调查。

# 表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

7.1 验收监测期间生产工况记录 2022年4月21日~22日监测期间，本项目生产设备和环保设施运行正常、工况稳定，根据产品产量核算法，具体生产工况详见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产工况记录表 产品名称 监测时间 实际产量 （万件/天） 环评审批产量 （件/天） 生产负荷 小弯头 2022-4-21 16.8 20 84.00% 2022-4-22 17.1 85.50% 注：项目年工作时间300天。 7.2 验收监测结果 本项目监测数据来源于浙江华科检测技术有限公司所出具的检测报告（编号：STS 检 字(2022)第 0D18001 号）。 7.2.1 废水监测数据 表7-2 废水检测结果 （单位：mg/L，注明者除外。） 测点位 监测项目 检测结果 限值 均值 判定 2022-04-21 2022-04-22 第一次 第二次 第三次 第四次 第一次 第二次 第三次 第四次 污水排放口 pH 值 （无量纲） 6.3 6.7 6.6 6.2 6.8 6.4 6.3 6.8 6~9 / 达标 化学需氧量 122 103 138 131 116 143 136 147 500 129.5 达标 氨氮 7.33 9.35 11.7 12.1 8.44 12.7 12.1 10.9 35 10.6 达标 备注：废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中氨氮执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）标准。 检测结果表明：在本次监测期间，废水总排放口中pH值、化学需氧量排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；氨氮排放浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

7.2.2 废气检测结果 表7-3 厂界无组织废气检测结果 （单位 mg/m3 ，注明者除外） 检测项目 监测点位 检测结果 限值 判定 2022-04-21 2022-04-22 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 非甲烷总烃 1#上风向 0.40 0.44 0.28 0.33 0.43 0.37 4.0 达标 2#下风向 0.62 0.74 0.80 0.82 0.70 0.62 3#下风向 0.84 0.96 0.72 0.67 0.82 0.55 4#下风向 0.71 0.56 0.87 0.78 0.76 0.75 颗粒物 1#上风向 0.267 0.183 0.233 0.183 0.217 0.167 1.0 达标 2#下风向 0.300 0.267 0.467 0.317 0.467 0.217 3#下风向 0.333 0.400 0.283 0.217 0.400 0.350 4#下风向 0.417 0.283 0.383 0.300 0.417 0.450 备注：无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中的表 2 限值标准。 检测结果表明：在本次监测期间，项目废气（非甲烷总烃、颗粒物）无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准。 7.2.3噪声检测数据 表7-4 厂界噪声检测结果 检测时间：2022 年 04 月 21 日 判定 测点编号 检测点位置 主要声源 检测结果 Leq[dB（A）] 限值 dB（A） 检测时间段 昼间 1# 厂界东外 1m 处 设备噪声 09:25-09:26 57.3 65 达标 2# 厂界南外 1m 处 设备噪声 09:31-09:32 55.1 3# 厂界西外 1m 处 设备噪声 09:37-09:38 57.2 4# 厂界北外 1m 处 设备噪声 09:45-09:46 55.8 5# 厂区外北侧 E:120°52′8.26″N:29°35′7.27″ 环境噪声 10:41-10:51 53.8 60 达标 检测时间：2022 年 04 月 22 日 1# 厂界东外 1m 处 设备噪声 10:13-10:14 56.4 65 达标 2# 厂界南外 1m 处 设备噪声 10:20-10:21 56.5 3# 厂界西外 1m 处 设备噪声 10:26-10:27 56.7 4# 厂界北外 1m 处 设备噪声 10:35-10:36 56.6 5# 厂区外北侧 E:120°52′8.26″N:29°35′7.27″ 环境噪声 11:08-11:18 53.8 60 达标 备注 1、AWA 5688 声级计在检测前、后均进行了校核。 2、检测现场天气状况： 2022年04月21日昼间：晴，气温：22.4℃，大气压：101.0kPa ，风向：东北，风速：2.24m/s。 2022年04月22日昼间：晴，气温：21.5℃，大气压：101.0kPa ，风向：东北，风速：2.36m/s。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。 4、敏感点执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008））中的2类标准。 检测结果表明：在本次监测期间，厂界昼间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类功能区排放要求，即昼间≤65dB(A)。 7.2.4固废处置情况 表7-5 项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 危险废 物类别 危险废 物代码 环评产生量 (t/a) 实际产生量 （t/a） 处置情况 1 废包装材料 一般固废 / / 1 0.7 由赵国廷定期回收后出售给物资公司综合利用 2 不合格品 / / 2 1.2 3 边角料 / / 1 0.7 4 废金属屑 / / 0.5 0.3 5 废油桶 危险废物 HW08 900-249-08 0.26 0.25 委托嵊州市新业危险废物经营有限公司处置 6 废研磨液桶 HW49 900-041-49 0.132 0.1 7 废润滑油 HW08 900-217-08 0.08 0.08 8 废液压油 HW08 900-218-08 0.3 0.3 9 废液 HW17 336-064-17 6.336 6.1 10 污泥 HW17 336-064-17 0.2 0.16 11 废油 HW08 900-210-08 0.05 0.03 12 废过滤器滤芯 HW49 900-041-49 0.3 0.3 13 废活性炭 HW49 900-039-49 0.3 0.3 14 废石英砂 HW49 900-041-49 0.1 0.1 15 生活垃圾 一般固废 / / 2.25 2 委托当地环卫公司统一清运处理 注：实际产生量根据实际运行数据推算或参照环评得到。 调查结果表明：本项目固废均得到妥善处置，不合格品、废包装材料、边角料、废金属屑收集后由赵国廷定期回收后出售给物资公司综合利用；危险废物委托嵊州市新业危险废物经营有限公司进行无害化处置；生活垃圾收集后由当地环卫公司统一清运处理，最终实现零排放。 7.3污染物排放总量核算 1、废水 根据水平衡可知，项目废水排放量约170吨/年。结合本次检测数据，本项目主要废水污染物（CODCr、NH3-N）的排放情况详见下表。 表7-6 废水污染物排放情况 单位：t/a 项目 纳管 排环境 实际排放量是否符合总量控制要求 实际排放浓度（mg/L） 实际排 放量 总量控 制值 排放浓度（mg/L） 实际排 放量 总量控制值 废水量 / 170 191.25 / 170 191.25 符合 CODCr 129.5 0.022 0.067 50 0.009 0.01 符合 NH3-N 10.6 0.002 0.007 5 0.0009 0.001 符合 由上表可知，本项目废水污染物实际排放量在已审批总量控制范围内，符合总量控制要求。 2、废气 本项目废气产生量较小，不进行定量分析，无需废气总量申请。结合本次检测数据，本项目废气污染物（颗粒物、非甲烷总烃）均达标排放。 7.4环保设施去除效率监测结果 1、废水处理设施处理效率 本项目生活废水由多路支管汇入化粪池，无法进行进水采样分析，所以未对生活废水进口进行监测，不计算废水污染物去除效率。 2、废气处理设施处理效率 本项目无组织废气达标排放。 3、噪声处理设施处理效率 本项目厂界四周昼间噪声达标。 4、固废处理设施处理效率 无。

# 表八 “三同时”执行情况及落实情况

8.1三同时执行及落实情况 表8-1 三同时执行及落实情况一览表 序号 主要环评批复意见 落实情况 备注 1 项目建设规模：利用现有厂房1500平方米，采用下料、弯管成型、对割、振动抛光、清洗、套环等工艺，形成年产6000万件小弯头的生产规模。 实际建设规模：利用现有厂房1500平方米，采用下料、弯管成型、对割、振动抛光、清洗、套环等工艺，形成年产6000万件小弯头的生产规模。 已落实 2 本项目清洗废水经污水处理设备（隔油+絮凝沉淀+过滤）处理后回用于生产，外排水为生活污水，生活污水处理达《污水综合排放标准）（GB8978-1996）三级标准后纳入污水管网；废气排放执行《大气污染物综合排放标准要求》（GB16297-1996）中相关标准要求；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准要求；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 本项目清洗废水经污水处理设备（隔油+絮凝沉淀+过滤）处理后回用于生产，外排水为生活污水；生活污水经厂区化粪池预处理达标后纳管，送嵊新污水处理厂统一处理后排放。经检测，废水纳管达《污水综合排放标准）（GB8978-1996）三级标准。 本项目弯管成型工序产生的废气（以非甲烷总烃表征）和设备养护工序产生的废气（以颗粒物表征）产生量较少，在车间无组织排放，经检测，废气排放符合《大气污染物综合排放标准要求》（GB16297-1996）中相关标准要求。 本项目设备运行产生的噪声经隔声、减振、合理布局等措施后实现达标排放，经检测，厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求。 厂区内已建立一般固废堆场及危废仓库，地面已做好硬化，危废仓库由专人负责管理，废物暂存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。本项目固废均得到妥善处置，不合格品、废包装材料、边角料、废金属屑收集后由赵国廷定期回收后出售给物资公司综合利用；危险废物委托嵊州市新业危险废物经营有限公司进行无害化处置；生活垃圾收集后由当地环卫公司统一清运处理，最终实现零排放。 已落实 3 项目实施后，全厂排入环境的总量控制：废水191.25吨/年、CODCr0.01吨/年，NH3-N0.001吨/年。 本项目废水排环境量约170吨/年，CODCr0.009吨/年、NH3-N0.0009吨/年。 符合总量控制要求 8.2变动情况说明 项目实际建设性质、规模及生产工艺与环评一致，无变动。 对照环办环评函〔2019〕315号《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，具体分析如下表。 表8-2 项目变动分析表 变动类别 重大变动清单内容 是否变动并说明 地点 1.重新选址 不涉及 2.在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 否 环境保护设施 1.废水、废气污染防治措施变化，导致“第6条”中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 否 2.新增废水排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 不涉及 3新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 不涉及 4.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 不涉及 5.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 不涉及 6.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 不涉及 生产工艺 “第6条”情形 ⑴新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； 废气污染物种类不变，排放量未超总量，故不属于重大变动。 ⑵位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； 不涉及 ⑶废水第一类污染物排放量增加的； 不涉及 ⑷其他污染物排放量增加10%及以上的。 不涉及 综上，本项目的选址、生产产品与工艺、污染物治理工程均未发生重大变动；生产规模、生产设备、污染物排放量等均未超过环评与审批的量，符合竣工验收条件。

# 表九 验收监测结论

9.1废水 本项目外排废水仅生活污水。在验收监测期间，废水总排放口中pH值、化学需氧量排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；氨氮和总磷排放浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。 9.2废气 本项目废气主要为弯管成型废气和设备养护废气。在验收监测期间，废气（非甲烷总烃、颗粒物）排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。 9.3噪声 本项目噪声源主要为设备运行产生的噪声。在验收监测期间，厂界昼间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类功能区排放要求，即昼间≤65dB(A)。 9.4固废 车间内设有一般固废暂存点和危废仓库，危废仓库由专人负责管理。 调查结果表明：本项目固废均得到妥善处置，不合格品、废包装材料、边角料、废金属屑收集后由赵国廷定期回收后出售给物资公司综合利用；危险废物委托嵊州市新业危险废物经营有限公司进行无害化处置；生活垃圾收集后由当地环卫公司统一清运处理，最终实现零排放。 9.5总量控制 本项目废水排环境量约170吨/年，CODCr0.009吨/年、NH3-N0.0009吨/年。已审批排环境总量指标为：废水191.25吨/年、CODCr0.01吨/年，NH3-N0.001吨/年。各污染物实际排放量在已审批总量控制范围内，符合总量控制要求。 9.6结论 表9-1 项目环保设施情况排查表 序号 以下情况不予验收合格 实际情况 是否符合竣工验收条件 1 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。 本项目无此情形。 符合 2 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。 本项目无此情形。 符合 3 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。 本项目无此情形。 符合 4 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。 本项目无此情形。 符合 5 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。 本项目实行排污许可登记管理，已登记（编号91330683MA2JPRCD0G001Y）。 符合 6 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。 本项目无此情形。 符合 7 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。 本项目无此情形。 符合 8 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。 本项目无此情形。 符合 9 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 本项目无此情形。 符合 “嵊州市鸿睿制冷科技有限公司年产6000万件小弯头建设项目”按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，落实了环评报告和环评批复中要求的环保设施与措施，项目废水、废气及噪声排放均可达到国家相关标准要求，固废得到妥善处置，实现零排放。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条，见表9-1可知，本项目环境保护设施不存在九大情形之一，本项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收报告表

填表单位（盖章）：嵊州市鸿睿制冷科技有限公司                      填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产6000万件小弯头建设项目 | 项目代码 | 2112-330683-07-02-883319 | 建设地点 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道区中园26号2楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 三十一、通用设备制造业 34；69、通用零部件制造 348 | 建设性质 | (新建 (改扩建 (技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产6000万件小弯头 | 实际生产能力 | 年产6000万件小弯头 | 环评单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 绍兴市生态环境局 | 审批文号 | 嵊环开〔2022〕8号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2022年4月12日 | 竣工日期 | 2021年4月20日 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 嵊州市鸿睿制冷科技有限公司 | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 嵊州市鸿睿制冷科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 浙江华科检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 100% |
|  | 投资总概算（万） | 550 | 环保投资总概算（万元） | 30 | 所占比例（%） | 5.45 |
|  | 实际总投资（万） | 500 | 实际环保投资（万元） | 25 | 所占比例（%） | 5 |
|  | 废水治理（万元） | 20 | 废气治理（万元） | 1 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400小时/年 |
| 运营单位 | 嵊州市鸿睿制冷科技有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91330683MA2JPRCD0G | 验收时间 | 2022年4月21日~22日 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0.016 |  |  |  |  | 0.017 | 0.019125 | 0.016 | 0.017 | 0.019125 |  | +0.001 |
|  | 化学需氧量 | 0.008 |  |  |  |  | 0.009 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | 0.01 |  | +0.001 |
|  | 氨氮 | 0.0008 |  |  |  |  | 0.0009 | 0.001 | 0.0008 | 0.0009 | 0.001 |  | +0.0001 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围环境概况图

附图3  厂区平面布置图

附件1  营业执照

附件2  环评批复

附件3  一般固废回收证明

附件4 危废协议

附件5 检测报告

附件6  排污许可登记回执

附件7  监测日工况说明

嵊州市鸿睿制冷科技有限公司年产6000万件小弯头建设项目

验收监测期间运行工况说明

现场验收监测期间，产品正常生产，各项环保设施正常运行，具体如下：

表2-1   验收监测期间生产工况记录表

| 产品名称 | 监测时间 | 实际产量 （万件/天） | 环评审批产量 （万件/天） | 生产负荷 | 审批规模 （万件/年） | 实际规模 （万件/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小弯头 | 2022-4-21 | 16.8 | 20 | 84.0% | 6000 | 6000 |
|  | 2022-4-22 | 17.1 |  | 85.5% |  |  |

注：项目年工作时间300天。监测期间实际产量的平均值折算成全年实际产量。

表2-2  项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原辅料名称 | 单位 | 环评用量 | 实际用量 | 折算实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4月21日 | 4月22日 |  |  |
| 1 | 铜管 | t/a | 200 | 0.56 | 0.57 | 169.5 | 紫铜 |
| 2 | 焊环 | 万件/a | 6000 | 16.80 | 17.1 | 5085 | / |
| 3 | 弯管油 | t/a | 1.8 | 0.005 | 0.01 | 2.25 | 180kg/桶 |
| 4 | 液压油 | t/a | 0.36 | 0.001 | 0.001 | 0.3 | 设备维护，180kg/桶 |
| 5 | 润滑油 | t/a | 0.1 | 0.0003 | 0.0003 | 0.09 | 设备维护，180kg/桶 |
| 6 | 纸箱 | t/a | 4 | 0.0112 | 0.01 | 3.18 | 包装材料 |
| 7 | 打包带 | t/a | 0.1 | 0.0003 | 0.0003 | 0.09 | 包装材料 |
| 8 | 研磨液 | t/a | 2.2 | 0.006 | 0.01 | 2.4 | 50kg/桶 |

表2-3  全厂主要生产设备及数量一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 审批数量 | 实际数量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯管机 | 台 | 18 | 18 | 0 |
| 2 | 套环机 | 台 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | 打包机 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 筛选工作台 | 台 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | 变频螺杆机 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1m3储气罐 | 个 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 冷干机 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 台式钻床 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 造齿修磨机 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 磨头机 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 下料机 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 对割机 | 台 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 振动盘 | 台 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 离心热风脱水机 | 台 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 三级漂洗线 | 套 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 污水处理设备 | 台 | 1 | 1 | 0 |

附件8  公示照片

# Text boxes

170

150

自来水

生活用水

化粪池

纳管至嵊新污水处理厂

150

损耗30