浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：浙江润川防火新材料有限公司

编制单位：浙江润川防火新材料有限公司

二〇二二年八月

建设/编制单位法人代表：

建设/编制单位：浙江润川防火新材料有限公司

电话：

传真：

邮编：312452

地址：嵊州市三界镇北街村金牛大道88号

目  录

表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准	1

表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料	4

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程	9

表四 建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定	10

表五 验收监测质量保证及质量控制	17

表六 验收监测内容	18

表七 验收监测期间生产工况及验收监测结果	19

表八 验收监测结论及建议	23

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	25

附图1 项目地理位置示意图	26

附图2 项目平面布置图	27

附件2 营业执照	31

附件3 污水纳管证明	32

附件4 危废处置协议	33

附件5 排污登记回执	36

附件6 公示照片	37

附件7 验收意见	39

# 表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准

| 建设项目名称 | 年产300万平方米钢面复合板建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江润川防火新材料有限公司 |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 嵊州市三界镇北街村金牛大道88号一号厂房 |
| 主要产品名称 | 钢面复合板 |
| 设计生产能力 | 年产300万平方米 |
| 实际生产能力 | 年产300万平方米 |
| 建设项目环评时间 | 2022年2月 | 开工建设时间 | 2022年3月 |
| 调试时间 | 2022年6月 | 验收现场监测时间 | 2022年6月28、29日 |
| 环评报告表 审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 32万元 | 比例 | 1.6% |
| 实际总概算 | 1950万元 | 实际环保投资 | 35万元 | 比例 | 1.8% |
| 验收监 测依据 | 1、国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定 国务院令第682号）； 2、国家环境保护总局《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019； 3、国家环境保护总局《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007； 4、国家环境保护总局《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ706-2014； 5、国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）； 6、浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》； 7、 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，公告2018年第9号，2018年5月15日； 9、杭州申澜环保科技有限公司《浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目环境影响报告表》； 10、绍兴市生态环境局《关于浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环开[2022]3号）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废气 项目生产过程粉尘废气、脱模废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准，具体指标见表1-1。 表1-1《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放浓度监控限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 NMHC 120 15 10 4.0 2、废水 项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，其中氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）后纳入市政污水管网，经市政污水管网纳入三界镇污水处理厂处理，由其达标处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准 A 标准后排放，详见表1-2。 表1-2废水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项 目 pH COD NH3-N P SS GB8978-1996三级标准 6-9 500 35① 8① 400 GB18918-2002一级A标准 6~9 50 5(8)② 0.5 10 注：①：氨氮、总磷排放标准参考《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）执行； ②：括号外为水温＞12℃时的控制指标；括号内为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，详见表1-3。 表1-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 类别 标准值LAeq,dB(A) 昼间 3 65 4、固废 一般固体废弃物执行（GB18599-2001）《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及（GB18599-2020）《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（2021年7月1日起实施）。危险固废执行（GB18597-2001）《危险废物储存污染控制标准》。部分条款执行“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”。 |

# 表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料

1、工程建设内容： 浙江润川防火新材料有限公司成立于2021年11月11日。租用嵊州市特种链轮有限公司位于浙江省绍兴市嵊州市三界镇北街村金牛大道88号一号厂房进行钢面复合板生产，建筑面积约11041.92平方米，总投资1950万元，主要采用裁板、复合、养护、脱模、切割等技术或工艺，购置开袋机、螺旋输送机、双轴翻斗搅拌机、EPS粒子发泡成型颗粒填充机、单工位吸板机、双工位升降机、叉式升降机、多功能生产线、自动划刀装置、脱模输送线、翻板机、L型切割机粉碎机等设备，实施年产300万平方米钢面复合板建设项目。 企业2022年2月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目环境影响报告表》。并于2022年2月9日取得绍兴市生态环境局《关于浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环开[2022]3号）（附件1）。企业于2022年6月13日领取了排污登记回执，编号：91330683MA7CU4X64W001Y。 项目于2022年3月开工建设，于2022年6月建成。 受企业委托，浙江华科检测技术有限公司于2022年6月28日、29日对其废水、废气和噪声进行监测。 ⑴项目名称：年产300万平方米钢面复合板建设项目。 ⑵建设地点：嵊州市三界镇北街村金牛大道88号一号厂房。 ⑶建设性质：新建。 ⑷工程规模： 项目实际投资额为1950万元，环保投资为35万元，生产规模为年产300万平方米钢面复合板。 ⑸劳动组织： 本项目劳动定员40人，实行2班制，全天工作16小时（6.00~22.00），年工作300天，厂区不设食堂和宿舍。 表2-1 项目产品方案 产品 审批年产量 实际达产年产量 备注 单面钢面纤维复合板 150万m2/年 150万m2/年 与环评审批一致 双面钢面纤维复合板 150万m2/年 150万m2/年 与环评审批一致 2、项目原辅材料消耗及设备清单： 表2-2 项目主要原辅材料消耗表 原辅材料名称 单位 审批用量 实际达产用量 彩钢板 万m2/a 302 300 镀锌板 万m2/a 151 150 玻纤布 万m2/a 300 300 氧化镁 t/a 2925 2925 硫酸镁 t/a 93.75 93.5 EPS粒子发泡成型颗粒 t/a 187.5 186 碳酸钙 t/a 75 73 石蜡油 t/a 3 2.8 液压油 t/3a 0.17 0.15 项目实际原辅材料种类及用量与环评基本一致。 表2-3 项目设备清单 设备名称 审批数量 实际数量 开袋机 1台 1台 螺旋输送机 2支 2支 计量称 6台 6台 填充物料仓 2个 2个 双轴翻斗搅拌机 2台 2台 EPS粒子发泡成型颗粒填充机 1台 1台 单工位吸板机 3台 3台 双工位升降机 2套 2套 叉式升降机 3台 3台 多功能生产线 1条 1条 自动划刀装置 1套 1套 中料下料斗 1个 1个 脱模输送线 2条 2条 翻板机 1台 1台 模板自动码垛机 1台 1台 L型切割机 1台 1台 粉碎机 1台 1台 项目主要生产设备种类与数量与环评一致。 项目水平衡 图2-1 项目水平衡（单位：t/a） 生产工艺流程 图2-2 项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 混料搅拌：先将氧化镁78%、碳酸钙2%与硫酸镁溶液15%（硫酸镁与水1:5配比后为硫酸镁溶液）加入双轴翻斗搅拌机内（设备自动投料）进行混料搅拌后，再利用EPS粒子发泡成型颗粒填充机加入EPS粒子发泡成型颗粒继续搅拌使泡沫粒子与浆料均匀分布（氧化镁78%+硫酸镁溶液15%+碳酸钙2%+EPS粒子发泡成型颗粒5%）。本项目设开袋机、计量称、填充物料仓、中料下料斗、EPS粒子发泡成型颗粒填充机等设备，所有物料的称量、配料、混料、投料等过程均是设备自动完成；该过程中会产生投料、混料粉尘。 裁板、铺装制板、复合：项目设一条多功能生产线，将裁板完成后的彩钢板（下）或镀锌板（下）传送到已涂好石蜡油（脱模油）的模具上，混料搅拌后的浆料通过螺旋输送机送至已铺装好的彩钢板或镀锌板上方，将浆料铺好后盖上玻纤布（上）或玻纤布和彩钢板（上），压实成型（预压200T），（铺装制板过程中无需加热；钢板与非金属夹层复合过程无需用到胶水，氧化镁+硫酸镁溶液+碳酸钙搅拌混合后的浆料在生产过程中起到固定作用。） 养护：将压实成型后的板材模具经生产流水线传送带配合升降机送至养护架进行养护（自然风干24h）。 脱模：将自然晾干固化成型后的单面或双面钢面复合板进行脱模，使用石蜡油作为脱模剂，此过程无需加热。脱模后同时会由人工会对产品进行检验，因此会产生次品，经回收、分类、破碎成原料颗粒一致大小后，同其他原料一起混合搅拌回用于生产。 切割：脱模后的单面或双面钢面复合板利用升降机轨道运送至切割区内进行切割，切割后的产品即为成品。 回收、分类、破碎、回用：项目生产过程会产生的边角料、次品，其中次品需先将钢板与固化后的非金属夹层（氧化镁78%+硫酸镁溶液15%+碳酸钙2%+泡沫5%组成的混合物）进行拆解分类存放，拆下的钢板可以直接回用与生产，非金属夹层与边角料（主要为氧化镁78%+硫酸镁溶液15%+碳酸钙2%+泡沫5%组成的混合物）一并进行破碎加工成原料颗粒一致大小后，重新作为生产原料加水搅拌后再进行铺装制板，实现100%回收利用。 变动情况 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》内容分析，本次验收项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施变化是否属于重大变动的分析如下： 表2-4 本次验收项目变动情况 类别 编号 重大变动清单要求 环评要求 实际情况 是否属于重大变动 性质 1 建设项目开发、使用功能发生变化的 新建 新建 否 规模 2 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 本项目年产300万平方米钢面复合板 本项目设计生产能力年产300万平方米钢面复合板，项目实际生产能力与环评一致。 否 3 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 4 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%以上的。 地点 5 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 嵊州市三界镇北街村金牛大道88号一号厂房 嵊州市三界镇北街村金牛大道88号一号厂房 否 生产工艺 6 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一的 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） 本项目主要生产钢面复合板，项目生产工艺、生产设备、原辅材料等详见环评 本项目主要生产钢面复合板，无新增产品品种。项目生产工艺与环评审批一致。项目位于环境质量达标区，无新增污染物。 否 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 废水第一类污染物排放量增加的 其他污染物排放量增加10%以上的 7 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 / / / 环境保护措施 8 废气、废水污染物防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 ①废气：投料混合、破碎粉尘经布袋除尘器处理，切割机经自带布袋除尘设备处理后，一并通过15m高排气筒排放；②废水：生活污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网送至三界污水处理厂处理；③噪声：加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；④固废：金属边角料、废包装袋外售综合利用；废矿物油桶、废液压油委托资质单位处置；生活垃圾由环卫清运。 ①废气：投料混合粉尘经设备自带除尘器处理后不外排环境，经收集后回用于生产；切割粉尘、破碎粉尘经收集后经过同1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。脱模废气产生量少，以无组织形式排放；②废水：厂区已落实“雨污分流、清污分流”。本项目清洗废水经沉淀后循环使用，中频炉冷却水循环使用，生活污水经化粪池预处理达标纳管③噪声：项目夜间不生产。项目优化了厂区布局，选用了低噪声设备，加强设备维护，对高噪声设备采取了有效的减震隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放；④固废：金属边角料、废包装袋外售综合利用；废矿物油桶、废液压油委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；生活垃圾由环卫清运。 否 9 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 10 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 11 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 12 固体废物利用处置方式由委外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独展开环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 13 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 综上，本建设项目的选址、生产产品与工艺、污染物治理工程均未发生重大变动；生产规模、生产设备、污染物排放量等均未超过环评与审批的量，符合竣工验收条件。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染物产生途径： ⑴废气 本项目废气主要为投料混合粉尘、脱模废气、切割粉尘、破碎粉尘。 投料混合粉尘经设备自带除尘器处理后不外排环境，经收集回用于生产；切割粉尘、破碎粉尘经收集后经过同1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。脱模废气产生量少，以无组织形式排放。 ⑵废水 本项目清洗废水经收集后暂存于原料堆放区，水中的无机沉淀物经24小时自然沉淀后作为原料回用于生产，上清液全部作为硫酸镁溶液搅拌用水回用，不外排，外排废水主要为员工生活污水，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，最终进入三界镇污水处理厂集中处理。 本项目劳动定员40人，生活用水量约为550t/a，产污系数取0.85，则生活污水排放量为467.5t/a。 ⑶噪声 项目噪声主要来源于车间机械设备运行产生的噪声。项目采用先进生产设备，采用了建筑物隔声等措施，加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影响。 ⑷固废 项目固废主要有金属边角料、废包装袋、废液压油、废液压油桶和职工生活垃圾。 表3-1 项目固废分析情况汇总表 名称 产生工序 属性 代码 预测产生量（t/a） 满负荷产生量（t/a） 处置方式 金属边角料 剪板 一般固废 331-001-09 35.56 35 外售综合利用 废包装袋 原辅料包装 一般固废 331-001-07 13.125 13 外售综合利用 废液压油 设备维护 危险固废 HW08 900-218-08 0.057 0.05 委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集 废矿物油桶 原辅料包装 危险固废 HW08 900-249-08 0.38 0.35 生活垃圾 员工生活 一般固废 / 12 8 环卫部门统一清运 项目实际生产过程中产生的固废种类及数量与环评基本一致。企业建有规范危废暂存，仓库地面均已硬化，设有防腐防渗措施，标识、标牌齐全。

# 表四 建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 ⑴大气环境影响分析 本项目废气主要为颗粒物，投料混合、破碎废气的颗粒物收集经布袋除尘器处理后经排气筒（DA001）达标排放，收集的粉尘回用于生产；脱模废气产生量较少，经车间通风后可达标排放；切割废气经切割机内部集气管道收集并送至自带布袋除尘器处理后汇同投料混合、破碎粉尘一并经15m高排气筒（DA001）排放，收集的粉尘回用于生产。 根据工程分析可知，本项目投料混合、切割、脱模、破碎废气污染物排放均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准。因此，本项目废气经污染防治措施处理后，能达标排放，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的环境影响可接受。 ⑵水环境影响分析 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，最终进入三界镇污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。 ⑶固体废弃物影响分析 项目固废主要为金属边角料、废包装袋、废液压油、废矿物油桶、员工生活垃圾。 表4-1 固废产生及贮存、利用处置情况 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量/t/a 贮存方式 利用处置方式 去向 利用处置量/t/a 裁板 金属边角料 一般固废 钢 固态 / 35.56 袋装 回收利用 外售综合利用 35.56 原辅料包装 废包装袋 一般固废 编织袋 固态 / 13.125 袋装 回收利用 外售综合利用 13.125 设备维护 废液压油 危险固废 液压油 液态 T/In 0.057 桶装 无害化 资质单位处置 0.057 原辅料包装 废矿物油桶 危险固废 铁皮、石蜡油 固态 T/In 0.38 / 无害化 资质单位处置 0.38 员工生活 生活垃圾 一般固废 果皮、废纸等 固态 / 12 / 无害化 环卫清运 12 ⑷噪声影响分析 预测结果表明，项目厂界昼间四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 ⑸地下水、土壤 本项目营运期大气污染物主要为颗粒物，不涉及重金属和持久性污染物，因此不考虑大气沉降途径影响。项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 要求)后纳入市政污水管网，经三界仁镇污水处理厂统一达标处理。项目石蜡油、液压油等危险品库和废液压油、废矿物油桶等危废暂存仓库单独设置，均设置围堰或单独房间，地面进行防腐防渗处理等配套防护措施，故建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，基本不对土壤、地下水产生不良影响。

审批部门决定 表4-2 批复落实情况对照表 批复要求 落实情况 备注 项目为新建，选址位于嵊州市三界镇北街村金牛大道88号一号厂房，建设内容：采用裁板、复合、养护、脱模、切割等技术或工艺，购置开袋机、螺旋输送机、双轴翻斗搅拌机、EPS粒子发泡成型颗粒填充机、单工位吸板机、双工位升降机、叉式升降机、多功能生产线、自动划刀装置、脱模输送线、翻板机、L型切割机粉碎机等设备，实施年产300万平方米钢面复合板建设项目。具体设备、生产工艺和其他指标详见《环评报表》。 项目实际为新建，位于嵊州市三界镇北街村金牛大道88号一号厂房，实际生产设备、生产工艺和其他指标与环评报告及批复一致。 符合批复要求 项目须推行清洁生产，实施总量控制。建立严格的管理制度，落实岗位责任制和治污设施安全运行主体责任，采用先进的生产工艺和设备，优化生产布局，降低物耗、能耗，并及时向有关部门做好能评申报工作，积极提倡废物利用，变废为宝。 采用先进生产设备和工艺，优化了厂区生产布局，降低了物耗、能耗。 符合批复要求 根据“雨污分流、清污分流”的原则，建立排水处理设施，加强地面防渗防漏和废水收集，防止跑冒滴漏，做好水污染防治工作。生活污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网送至三界污水处理厂处理。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。所有废水不得排入周围河道或城市雨水管，切实防止对周围水环境的影响。 厂区已落实“雨污分流、清污分流”。本项目清洗废水经沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，最终进入三界镇污水处理厂集中处理。 符合批复要求 做好废气污染防治工作。加强废气收集，减少无组织排放。投料混合、破碎粉尘经布袋除尘器处理，切割机经自带布袋除尘设备处理后，一并通过15m高排气筒排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。 项目投料混合粉尘经设备自带除尘器处理后不外排环境，经收集后回用于生产；切割粉尘、破碎粉尘经收集后经过同1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。脱模废气产生量少，以无组织形式排放。 符合批复要求 加强噪声污染防治。合理布置厂区，选用先进、低噪声设备，高噪声设备不得布置在厂界周围。车辆进出应减速慢行并禁鸣喇叭，对产噪设备和车间落实降噪、隔声、减振治理，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求。 选用选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、消音、减振等措施，厂界噪声符合标准要求。 符合批复要求 妥善处置固体废弃物，规范固废分类收集和暂存，并及时清运和处置，严防二次污染。本项目产生金属边角料、废包装袋外卖综合利用；废矿物油桶、废液压油委托资质单位处置；生活垃圾由环卫清运。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 金属边角料、废包装袋外售综合利用；废矿物油桶、废液压油委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；生活垃圾由环卫清运。 符合批复要求 严格实行污染物总量控制制度。项目实施后，不排放生产性污水。环评确定排入环境的污染物总量控制值为：废水510吨/年、CODcr0.026吨/年、NH3-N0.003吨/年、烟（粉）尘2.904吨/年。新增烟（粉）尘排放量按1:2削减替代，所需总量在嵊州市区域总量中予以调剂解决。 本项目实施后，废水467.5吨/年、CODcr0.023吨/年、NH3-N0.002吨/年、烟（粉）尘0.25吨/年。 符合总量控制指标

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： ⑴随时掌握监测期间的生产工况，保证监测过程中生产负荷满足有关要求。 ⑵监测分析方法采用经计量论证的国家（行业）标准分析方法。 ⑶样品采集、运输、保存按《质量手册》和《浙江省环境监测质量保证技术规定》等要求执行。 表5-1 监测分析方法一览表 检测项目 检 测 依 据 有组织废气 颗粒物 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》行业标准第 1 号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017 低浓度颗粒物 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 无组织废气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 颗粒物 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》第1号修改单 GB/T15432-1995/XG1-2018 噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 表5-2 采样、分析仪器一览表 检测项目 采样仪器 分析仪器 有组织废气 颗粒物 自动烟尘（气）测试仪 电子天平 低浓度颗粒物 自动烟尘（气）测试仪 电子天平 无组织废气 挥发性有机物 综合大气采样器 气质联用仪 颗粒物 自动烟尘（气）测试仪 电子天平 噪声 多功能声级计

# 表六 验收监测内容

验收监测内容： 1、废水 项目外排废水主要为生活污水，本次验收对生活污水排放口进行监测，监测点设置及监测项目与频次如下表6-1所示。 表6-1 废水监测内容 检测点 监测内容 监测频次 生活污水 排放口 pH值、化学需氧量、氨氮 每天4次，连续2天 废气 ①有组织废气 本次验收对切割粉尘、破碎粉尘废气处理设施进出口进行监测，监测点设置及监测项目与频次如下表6-2所示。 ②无组织废气 少量废气呈无组织形式排放，测厂界上下风向浓度，2个周期，每个周期3频次。 表6-2 废气监测内容 检测点 监测内容 监测频次 无组织 厂界上下风向 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃 每天3次，连续2天 有组织 切割粉尘 布袋除尘装置进出口 颗粒物 每天3次，连续2天 破碎粉尘 布袋除尘装置出口 颗粒物 每天3次，连续2天 3、噪声 在厂界四周设置监测点，测点距厂界围墙外1米且高于围墙处，监测厂界噪声。每天昼间监测1次，监测2天。 表6-3 噪声监测内容 检测点 监测内容 监测频次 厂界四侧 噪声 每天昼间1次，连续2天

# 表七  验收监测期间生产工况及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 表7-1 监测期间工况 时间 产品名称 实际产量 设计产量 负荷 2022.6.28 钢面复合板 0.85万平方/天 1万平方/天 85% 2022.6.29 0.89万平方/天 89% 监测期间工况稳定，监测期间产品的生产负荷为85%~89%，符合《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求》（试行）中75%以上的要求。

验收监测结果： 废水 浙江华标检测技术有限公司于2022年6月28日、29日对项目厂区生活污水排放口进行监测，监测结果如表7-2所示。 表7-2 生活污水检测结果单位：mg/L（pH无量纲） 采样点 采样日期 检测结果 pH值 化学需氧量 氨氮 生活污水排放口 2022-6-28 6.3 222 10.8 6.7 236 12.9 6.4 170 12.0 6.4 192 8.48 2022-6-29 6.9 160 10.5 6.4 180 9.37 6.7 227 10.3 6.9 183 8.69 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 6~9 500 - 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） - - 35 监测结果表明，监测时段，厂区生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。 2、废气 ①有组织废气 ㈠切割废气 浙江华科检测技术有限公司于2022年6月28日、29日对项目切割废气处理装置进出口进行监测，监测结果如表7-3所示。 表7-3 切割废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 颗粒物 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 切割废气 进口 / 2022-6-28 6803 33.7 0.229 6755 38.9 0.263 6808 31.9 0.217 2022-6-29 6961 39.5 0.275 6798 31.6 0.215 6831 48.9 0.334 平均值 6826 37.4 0.256 出口 15 2022-6-28 7614 2.6 1.98×10-2 7749 3.3 2.56×10-2 7688 2.8 2.15×10-2 2022-6-29 7678 3.4 2.61×10-2 7753 2.9 2.25×10-2 7827 3.2 2.50×10-2 平均值 7718 3.0 2.34×10-2 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级限值标准 120 3.5 监测结果表明，监测时段，切割废气排放口中颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级限值标准。 ㈡破碎废气 浙江华科检测技术有限公司于2022年6月28日、29日对项目破碎废气处理装置出口进行监测，监测结果如表7-4所示。 表7-4 破碎废气检测结果 采样点 排气筒高度（米） 采样 日期 标干流量 (m3/h) 颗粒物 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 破碎废气 出口 15 2022-6-28 5709 3.0 1.71×10-2 5639 3.9 2.20×10-2 5648 3.7 2.09×10-2 2022-6-29 5595 4.8 2.68×10-2 5655 4.3 2.43×10-2 5679 3.5 1.99×10-2 平均值 5654 3.9 2.18×10-2 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级限值标准 120 3.5 监测结果表明，监测时段，破碎废气排放口中颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级限值标准。 破碎、切割工序均以年运行4800小时计，根据验收监测数据及监测期间平均工况（87%），粉尘排放量为0.25t/a。 ②无组织废气 浙江华科检测技术有限公司于2022年6月28日、29日对无组织废气进行监测，监测结果如表7-5所示。 表7-5 无组织废气检测结果 检测项目 监测点位 检测结果（单位 mg/m3 ，注明者除外） 限值（mg/m3， 注明者除外） 2022-06-28 2022-06-29 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 颗粒物 1#上风向 0.200 0.217 0.183 0.267 0.267 0.167 1.0 2#下风向 0.483 0.450 0.300 0.383 0.400 0.250 3#下风向 0.300 0.333 0.350 0.333 0.383 0.367 4#下风向 0.367 0.400 0.367 0.417 0.333 0.467 非甲烷 总烃 1#上风向 0.45 0.44 0.43 0.49 0.49 0.51 4.0 2#下风向 0.77 0.64 0.44 0.60 0.81 0.60 3#下风向 0.73 0.49 0.60 0.54 0.49 0.53 4#下风向 0.54 0.55 0.65 0.60 0.63 0.73 备注：无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 限值标准。 监测结果表明，监测时段，厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 限值标准。

3、噪声 浙江华科检测技术有限公司于2022年6月28日、29日对厂界四侧昼间噪声进行监测，监测结果如表7-6所示。 表7-6 噪声检测结果 检测时间：2022 年 06 月 28 日 测点编号 检测点位置 主要声源 检测结果 Leq[dB（A）] 限值 dB（A） 检测时间段 昼间 1# 厂界东外 1m 处 设备噪声 14:04-14:05 55.7 65 2# 厂界南外 1m 处 设备噪声 14:08-14:09 56.9 3# 厂界西外 1m 处 设备噪声 14:16-14:17 58.6 4# 厂界北外 1m 处 设备噪声 14:21-14:22 55.3 检测时间：2022 年 06 月 29 日 1# 厂界东外 1m 处 设备噪声 10:08-10:09 57.3 65 2# 厂界南外 1m 处 设备噪声 10:15-10:16 58.4 3# 厂界西外 1m 处 设备噪声 10:26-10:27 57.0 4# 厂界北外 1m 处 设备噪声 10:32-10:33 56.8 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界四侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 检测点位示意图：

# 表八 验收监测结论及建议

验收监测结论： 1、环保设施调试结果 ⑴废水 监测结果表明，监测时段，厂区生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。 ⑵废气 ①有组织 ㈠切割废气 监测结果表明，监测时段，切割废气排放口中颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级限值标准。 ㈡破碎废气 监测结果表明，监测时段，破碎废气排放口中颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级限值标准。 ②无组织废气 监测结果表明，监测时段，厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 限值标准。 ⑶噪声 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界四侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ⑷固废 项目固废主要有金属边角料、废包装袋、废液压油、废液压油桶和职工生活垃圾。金属边角料、废包装袋经收集后外卖综合利用；废液压油、废液压油桶委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；生活垃圾由环卫部门统一清运。 2、总量控制 本项目实施后，废气污染物实际排放量为：废水467.5吨/年、CODcr0.023吨/年、NH3-N0.002吨/年、烟（粉）尘0.25吨/年，符合批复中总量控制指标：废水510吨/年、CODcr0.026吨/年、NH3-N0.003吨/年、烟（粉）尘2.904吨/年。 3、工程建设对环境的影响 项目废水、废气、噪声均能达标排放，总量符合总量控制指标，工程建设对环境影响较小。 4、验收监测总结论 浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目建设地点、性质、内容、总平面布置与环评一致，不存在重大变动，废气、噪声均达到了相应的执行标准要求，固废妥善处置，环评审批意见已经落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。 5、建议 加强日常环保管理，确保污染物稳定达标。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江润川防火新材料有限公司                 填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产300万平方米钢面复合板建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 嵊州市三界镇北街村金牛大道88号一号厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3311金属结构制造 | 建设性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产300万平方米钢面复合板 | 实际生产能力 | 年产300万平方米钢面复合板 | 环评单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 绍兴市生态环境局 | 审批文号 | 嵊环开[2022]3号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2022年6月 | 排污许可证申领时间 | 2022年6月13日 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91330683MA7CU4X64W001Y |
|  | 验收单位 | / | 环保设施监测单位 | 浙江华科检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算（万元） | 2000 | 环保投资总概算（万元） | 32 | 所占比例（%） | 1.6 |
|  | 实际总投资 | 1950 | 实际环保投资（万元） | 35 | 所占比例（%） | 1.8 |
|  | 废水治理（万元） | 2 | 废气治理（万元） | 53 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） | 5 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 3840h/a |
| 运营单位 | 浙江润川防火新材料有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | / |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  | / | / | 0.04675 | 0.051 | / | 0.04675 | 0.051 | 0.051 | -0.00425 |
|  | 化学需氧量 |  | 236（最大值） | 500 | / | / | 0.023 | 0.026 | / | 0.023 | 0.026 | 0.026 | -0.003 |
|  | 氨氮 |  | 12.9（最大值） | 35 | / | / | 0.002 | 0.003 | / | 0.002 | 0.003 | 0.003 | -0.001 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 4.8（最大值） | 120 | / | / | 0.25 | 2.904 | / | 0.25 | 2.904 | 5.808 | -5.558 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附图1  项目地理位置示意图

# 附图2  项目平面布置图

附件1 项目环评批复

# 附件2 营业执照

# 附件3 污水纳管证明

# 附件4 危废处置协议

# 附件5 排污登记回执

# 附件6 公示照片

# 附件7 验收意见

浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目

竣工环境保护验收意见

2022年8月1日，浙江润川防火新材料有限公司根据年产300万平方米钢面复合板建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护技术指南、项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对项目进行验收。建设单位特邀行业专家、验收监测单位、环评单位等组成验收工作组（验收组人员签名见签到单）。本次验收工作组结合验收监测报告等资料及环境保护设施现场检查情况，提出意见如下：

# 工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

浙江润川防火新材料有限公司成立于2021年11月11日。租用嵊州市特种链轮有限公司位于浙江省绍兴市嵊州市三界镇北街村金牛大道88号一号厂房进行钢面复合板生产。建筑面积约11041.92平方米，总投资1950万元，主要采用裁板、复合、养护、脱模、切割等技术或工艺，购置开袋机、螺旋输送机、双轴翻斗搅拌机、EPS粒子发泡成型颗粒填充机、单工位吸板机、双工位升降机、叉式升降机、多功能生产线、自动划刀装置、脱模输送线、翻板机、L型切割机粉碎机等设备，实施年产300万平方米钢面复合板建设项目。

2、建设过程及环保审批情况

企业2022年2月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目环境影响报告表》。并于2022年2月9日取得绍兴市生态环境局《关于浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环开[2022]3号）。企业于2022年6月13日领取了排污许可证，许可证编号：91330683MA7CU4X64W001Y。

项目于2022年3月开工建设，于2022年6月建成。

3、投资情况

项目实际投资额为1950万元，环保投资为35元。

4、验收范围

本次验收范围为环评报告表和嵊环开〔2022〕3号文审批内容，即浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目整体竣工环境保护验收 。

二、工程变动情况

根据项目环评，本项目工程实际建设内容不存在重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目清洗废水经收集后暂存于原料堆放区，水中的无机沉淀物经24小时自然沉淀后作为原料回用于生产，上清液全部作为硫酸镁溶液搅拌用水回用，不外排，外排废水主要为员工生活污水，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，最终进入三界镇污水处理厂集中处理。

2、废气

本项目废气主要为投料混合粉尘、脱模废气、切割粉尘、破碎粉尘。

投料混合粉尘经设备自带除尘器处理后不外排环境，经收集后回用于生产；切割粉尘、破碎粉尘经收集后经过同1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。脱模废气产生量少，以无组织形式排放。

3、噪声

项目产生噪声设备主要为生产设备及引风机等，设备均布置于车间内，选用低噪声的先进的设备，对高噪声设备采取有效的减震隔声消音等降噪措施，厂区四周建设有实体围墙，以减轻噪声对厂外环境影响。

4、固废贮存场所建设情况及处置去向

项目固废主要有金属边角料、废包装袋、废液压油、废液压油桶和职工生活垃圾。金属边角料、废包装袋经收集后外卖综合利用；废液压油、废液压油桶委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；生活垃圾由环卫部门统一清运。

企业建立规范的固废暂存间，暂存间由专人负责管理。设置防雨、防渗、防漏措施，危废采用袋装或桶装的方式收集。危险固废与一般固废分区存放。

# 四、环境保护设施验收监测结果

# 1、废水

# 监测结果表明，监测时段，厂区生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。

# 废气

①有组织

㈠切割废气

监测结果表明，监测时段，切割废气排放口中颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级限值标准。

㈡破碎废气

监测结果表明，监测时段，破碎废气排放口中颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级限值标准。

# 3、噪声

本项目实施后的厂界四侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

# 4、固废

项目固废主要有金属边角料、废包装袋、废液压油、废液压油桶和职工生活垃圾。金属边角料、废包装袋经收集后外卖综合利用；废液压油、废液压油桶委托嵊州市新业危险废物经营有限公司收集；生活垃圾由环卫部门统一清运。

企业建立规范的固废暂存间，暂存间由专人负责管理。设置防雨、防渗、防漏措施，危废采用袋装或桶装的方式收集。危险固废与一般固废分区存放。

# 5、污染物排放总量

本项目污染物排放总量核定为：废水510吨/年、CODcr0.026吨/年、NH3-N0.003吨/年、烟（粉）尘2.904吨/年。

根据验收监测报告，本项目实施后，实际污染物排放量为：废水467.5吨/年、CODcr0.023吨/年、NH3-N0.002吨/年、烟（粉）尘0.25吨/年。符合环评及批复核定的量。

# 六、工程建设对环境的影响

本项目建设地点与环评一致，周边环境保护目标未发生变化，因此工程建设对周边环境的影响及防护距离仍满足环评要求。

# 七、验收结论

# 浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目排放的废水、废气、噪声均达到了相应执行标准要求；固废做到分类收集，妥善处理。环评审批意见基本落实，本项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，原则同意项目通过竣工环境保护验收。

# 八、后续要求

1、验收监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》要求，结合企业实际建设情况进一步完善报告格式、内容。

2、企业进一步加强厂区各项环保设施的运行管理和维护工作，做好相关的台账记录，定期开展环保设施的清洁维护，保障各类环保设施正常运行。

3、进一步加强环境风险防范管理，有效控制风险事故造成的环境污染、降低环境危害，定期开展应急演练，确保环境安全。

# 九、验收人员

# 验收人员信息见附件“浙江润川防火新材料有限公司年产300万平方米钢面复合板建设项目 竣工环境保护验收小组签到表”。

# 2022年8月1日

# Text boxes

损耗82.5

467.5

纳管

467.5

550

化粪池

生活用水

1130

损耗455

580

455

705

新水580

硫酸镁混合用水

损耗125

设备清洗用水

125回用

↑开工公示照片

↑竣工公示照片

↑调试公示照片