## Slide 1
K6运动控制器
在焊线机(WireBond)中的应用
Rev.2024
二十五年技术沉淀，源于五轴数控系统，对标ACS
超高性能、深度扩展、极致易用的专业运动控制器

## Slide 2
目
录
CONTENTS
01
焊线机技术背景与挑战
Wire Bonding Background & Challenges
02
K6运动控制器核心优势
Core Advantages of the K7 Motion Controller
03
针对焊线机的解决方案
Tailored Solutions for Wire Bonder Machine
04
应用案例与效果验证
Application Cases & Performance Validation
05
服务与技术支持
Service & Technical Suppor
06
总结与展望
Summary & Future Outlook

## Slide 3
01
焊线技术背景与挑战
焊线机（Wire Bonding）作为半导体封装的核心设备，其运动控制技术直接影响键合精度与效率。它需实现微米级（1-3μm）定位精度与每秒20-30次的高频运动，涉及XY平台高速运动（加速度＞2G）、Z轴纳米级微调以及复杂轨迹规划。主要技术挑战包括：1）高速高精矛盾，运动部件惯性导致末端振动，影响键合点一致性；2）多轴协同难题，金线弧度控制需XYZ三轴与送线机构的毫秒级同步；3）热变形补偿，设备长时间运行产生的热漂移可能导致μm级偏差。
PART. 01

## Slide 4
Wire bonding 引线键合工艺是指通过引线将芯片和基板进行电气连接导通的工艺。其中，引线通常是 15~50μm线径的金、银、铜、铝等金属线，金线又以其良好的导电性和延展性，被广泛使用；其中，基版既可以是引线框架也可以是BGA。
引线键合主要有三个步骤：首先，将金属细线一端（First Bond)紧密连接固定到芯片电极上；然后，将金属线拉弧形成特定角度和形状的线弧，最后，将金属细线另一头(Second Bond)连接固定在基板上,完成整个键合过程。
焊线工艺
资料来源：
https://mp.weixin.qq.com/s/pbusMoT1yMZ36G6awG0b4w
https://www.youtube.com/watch?v=FRvECYvlaT0
焊线工艺

## Slide 5
焊线机最主要系统包括：第一，XY Table,承载光学系统和键合头，并精确在的X-Y方向移动；第二，Bond Head&Optics,Z轴键合头及光学系统，通过施加力和超声波执行实际的键合过程，光学系统是机器的眼睛，工作台、键合头同时控制X，Y和Z方向的运动以形成引线;第三，Wire Feed System 控制引线送入键合头，送丝系统中引线的张力通过气动和仪表(pneumatic control &gauge）控制。
焊线机设备
XY Table
Bond Head &Optics
Wire Feed
System
pneumatic control &
gauge

## Slide 6
02
K6核心优势
超高性能：支持多轴联动插补，支持高阶速度规划，超快扫描周期，2ms极致整定时间；
深度扩展：支持EtherCAT标准协议的所有从站设备，支持自定义工艺文件包的深度扩展；
极致灵活：国内唯一对标的ACS的运动控制器，从操作软件到二次开发接口，支持CBuffer;
PART. 02

## Slide 7
为什么选择K6运动控制器？
K6与主流产品核心指标对比

## Slide 8
K6极致灵活易用
K6运动控制器是一个平台 ， 支持内置核心。 KTView应用
的控制器的开发和调试工具 ，提供了丰富的功能来支持用 户高效地进行系统配置、 调试和监控。
CBuffer 实时工艺编程
C++\C#等示例程序
CLib库SDK二次开发接口
K6如何赋能焊线机

## Slide 9
03
焊线机的解决方案
键合效率达到 20 线/s，实现键合位置的精准定位需要 XY 平台、线夹和键合头 Z 轴的精确配合才能完成。引线线径通常为10~100 μm，若运动过程某阶段位置偏移过大、冲击过大或产生的振动过大都会导致拉断引线，需要人工进行穿线，将会大大降低键合效率。
PART. 03

## Slide 10
K6如何赋能焊线机
0.005
快速整定
1mm 运动距离，误差要求±1um, 整定时间0.005S, 即5毫秒。
62.5
高速、高精度、高响应
最小62.5us插补通讯周期，最小整定时间2ms。
高阶速度规划，适用于高速、高精度伺服系统。

## Slide 11
K6如何赋能焊线机
针对键合过程中的实际问题：实现键合位置的精准定位需要 XY 平台、线夹和键合头 Z 轴的精确配合才能完成。引线线径通常为10~100 μm，若运动过程某阶段位置偏移过大、冲击过大或产生的振动过大都会导致拉断引线。
K6的高阶段速度曲线为这样的工艺提供的有力的支撑，通过高阶曲线规划不仅能实现加速度连续，还能做到加加速度连续。
三阶
五阶
七阶

## Slide 12
04
应用案例与效果验证
针对焊线的工艺轨迹，用CBuffer实现了特定的工艺轨迹包，结合高阶规划，实现了短距离高冲快速整定的效果。
PART. 04

## Slide 13
整定时间（XY20G+，±2um, <3ms）
Y轴，实际加速度24.1G，过冲26um，跟随误差±2um，运动时间6.5ms，整定时间2.5ms。
X轴,实际加速度29G，过冲8um，跟随误差±2um，运动时间6.5ms，整定时间1.7ms。

## Slide 14
05
服务与技术支持
电气调试、二次开发、代码转写、平台移植，全方位保障客户成功；
24小时技术团队支持；
PART. 05

## Slide 15
全方位保障客户成功
全方位保障客户成功
电气调试
从售前系统架构梳理到电气调试的，保证达到系统运动指标特性。
定制开发
上位机SDK二次开发支持C++,C#等主流开发语言，提供开发服务。
代码转写
常见的系统是ACS的，需要平台移植时，可以协助客户转写buffer。
平台移植
不仅仅是简单的产品销售，可以提供丰富的灵活的技术支持。

## Slide 16
06
总结与展望
K6助力焊线机实现更高精度、更高效率、更低成本。
PART. 06

## Slide 17
基础功能
EtherCAT组态 Motiong\Jog
KTView调试软件
轴参数设定
buffer支持
PEG 位置触发
深度扩展
示波器
高阶速度规划
主从同步控制
多轴插补
Commandline
基础功能
龙门功能
动态误差补偿
数字、 模拟量IO
SDK二次开发
总结与展望
看门狗
加密互锁
安全集成
安全

## Slide 18
Thanks！
超高性能、深度扩展、极致易用
感谢您的信任，合作共赢！
Rev.2024